## Slide 1: EETE233 Mikrodenetleyiciler ArduIno ile Programlama
Konu : 3
Programlamaya Giriş
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

## Slide 2: Değişkenler
Girdiğimiz değerleri alan veya programla ilgili değerlerin atandığı veri tutuculara değişken diyoruz.
Değişken tanımlarken, değişkene atanacak değer veya programdan gelecek değerin ne olduğuna göre değişken türü belirlenir.

## Slide 3
Kullanılabilecek değişken türleri:
  İnt
  Boolean
  Char
  Float
  Double
Örnek:
İki tam sayıyı toplama yapmak için üç adet değişkene ihtiyaç vardır.
int sayı1, int sayi2 ve int toplam

## Slide 4
Değişkenler her yazım dilinde farklı syntax (sözdizimi) ile tanımlanmaktadır.
Arduino programlarken kullanacağımız programlama dilinde yazım şu şekilde
  Eğer değişken tanımlandığı anda değer atamak isterseniz
    (Değişken türü) (Değişken adı) = (İlk değer);
  Eğer ilk değer atamak istemiyorsanız sadece
    (Değişken türü) (Değişken adı);
    şeklinde tanımlanmaktadır.

## Slide 5
Değişken adını;
  Türkçe karakter içermediği,
  Sayıyla başlamadığı,
  Özel karakter içermediği,
  Aynı kod bloğundaki bir başka değişken adıyla aynı olmadığı sürece istenilen şekilde kullanılabilir.

## Slide 6
Değişken sadece bir kez tanımlanır ve tanımlandığı aralıkta geçerlidir.
Arduino için kullanacağımız programlama dilinde standart olarak 2 adet fonksiyon gelmektedir. Değişkenler eğer fonksiyon içerisinde kullanılırsa, yazıldığı fonksiyon içerisinde kullanılabilir. Diğer fonksiyondan bu değişkene erişim mümkün olmaz. Değişkene tüm programda erişilmesi istenirse, bu değişken bütün fonksiyonları üzerinde tanımlanması gerekmektedir.

## Slide 7
  Örnek: Değişken sadece fonksiyon içerisinde kullanılacak ise
    void setup() {
    int sayi;
    }
    void loop() {
    }
    Değişken tüm program içerisinde kullanılacak ise
    int sayi;
    void setup() {
    }
    void loop() {
    }

## Slide 8
Değişken için global tanımlama yapıldığından programın her kısmında bu değişkene erişmek mümkün olmaktadır.
Bir başka önemli konu ise değişken türü tutulacak değere göre değişmektedir.

## Slide 9
    Başlıca değişken türleri incelenecek olursa
    Int
    Boolean
    Char
    Float
    Double

## Slide 10
  int:
    Eğer değer olarak tam sayı tutacağınız bir değişken türü istiyorsanız ihtiyacınız olan şey int. -2,147,483,648 ’den 2,147,483,647 ’ye kadar değer alabilir.
    Eğer unsigned int (işaretsiz int) değişken türünü tercih edersek 0 ’dan 4,294,967,295 ‘e kadar bir değer atayabiliriz.
      Not: Unsigned int değişken türünde negatif sayı ataması yapılamaz
    int değişken türünün kullanıldığı yerlere en iyi örnek Arduino’da bulunan pinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Arduino’da digital pinler tam sayı ile ifade edilir. Bunun dışında genelde sayaç olarak döngülerde veya döngü dışında int değişken türü kullanılır.

## Slide 11
  boolean:
    Boolean türündeki bir değişken iki çeşit değer alabilir. True ve False yani Doğru Yanlış veya Evet, Hayır şeklinde veri tutmak istediğiniz işler için kullanılabilir.
      Örnek: Projede bir kapı kilidi yapıldı ve kapı kilitliyken kapının yanındaki ekranın kırmızı, kapı kilitli değilken ekranın yeşil yanması istenmektedir. Bunun için bir adet boolean değişkenine ihtiyaç vardır
            Boolean kapikilitlimi = false;
            şeklinde tanımlanıp ve kapı kilitlendiyse de kod kısmında bu değişkeni
            kapikilitlimi = true;
            olarak değiştirir. Kapı kilidini açtığınızda kod kısmında değişkene bu sefer
            kapikilitlimi = false;
            ataması yapılır. Sonuç olarak kapikilitlimi değişkeninin değerine göre ekranı yeşil veya kırmızı yaparak proje tamamlanmış olur

## Slide 12
    char
      Char türünden tanımlanacak bir değişken değer olarak bir karakter alabilir.
      Bellekte 1 byte’lık yer tutar.
      İçerisinde değer olarak A’dan Z’ye veya 0’dan 9’a kadar karakter tutabilir.
      Unutulmamalıdır ki 3 bile yazılsa bu değer karakter olarak tutulacağı için, bu değerler ile matematiksel işlem yapılamaz.

## Slide 13
      float
        Tam sayıların yanında ondalık sayıların da tutulabilmesi için gerekli değişken türü.
        Tam sayılarla birlikte ondalık sayıları da içeriyor ancak noktadan sonra sadece iki basamak barındırabiliyor.
          Örnek: Dijital bir termometre yapılıyorsa ve sensörün duyarlılığı 10C’den daha düşük ise float değişken türünün kullanılması gerekir. Int kullanıldığı zaman sensörden alınacak değer tam sayıya yuvarlanacağı için hassasiyet kaybı olabilir.

## Slide 14
      double
        Atmega tabanlı kartlarda bu değişken türü float değişken türünden farklı değildir.
        Float değişken türünden daha büyük sayı tutamaz.
        Ancak yazdığınız programı başka bir programlama diline taşırsanız, bu değişken türü float değişken türüne göre farklılık gösterebilir.

## Slide 15
Tipi | Sınırları | Varsayılan Değer
boolean | True veya False | False
byte | 0 – 255 | 0
char | U +0000 ile U +ffff | ‘\0’
decimal | (7.9 x 1028 ile 7.9 x 1028) / 100’den 28’e | 0.0M
double | (+/-) 5.0 x 10-324 ile (+/-) 1.7 x 10308 | 0.0D
float | -3.4 x 1038 ile + 3.4 x 1038 | 0.0F
int | -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 | 0
long | -923,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 | 0L
sbyte | -128 ile 127 | 0
short | -32,768 ile 32,767 | 0
uint | 0 ile 4,294,967,295 | 0
ulong | 0 ile 18,446,744,073,709,551,615 | 0
ushort | 0 ile 65,535 | 0

## Slide 16: Operatörler
Programlama esnasında aritmetik karşılaştırma ve mantıksal operatörlere ihtiyaç duyulur
Programın karar vermesi gereken yerlerde kullanılırlar
Program akışını koşullara göre istenilen şekilde devam ettirilir
Operatör | Açıklama
++ | Bir arttır
-- | Bir azalt
+ | Topla
- | Çıkar
* | Çarp
/ | Böl
% | Mod Al

## Slide 17
      Örnek
        Programımızda int türünden x isimli bir değişkenin değerine beş eklemek istiyorsak
                x = x + 5;
                şeklinde matematik operatöründen faydalanarak bu işlem yapılabilir.
                Programımızda yanan led’lerin sayısını tutmak istenilen int türünden yananledsayisi isimli bir değişken olsun. Her led yandığı zaman program içerisinde yazılması gereken;
                yananledsayisi++;
                Her led söndürüleceğinde program içerisinde;
                yananledsayisi--;
                şeklinde ifade yazılması gerekir.

## Slide 18
      Karşılaştırma Operatörleri
        Program yazarken iki veriyi birbirleriyle kıyaslayıp farklı işlemler yaptıracak olduğumuz durumlarda ihtiyaç duyulan operatörlerdir.
Operatör | Açıklama
== | Eşitlik durumunda
!= | Eşit değil
< | Sol küçük sağdan
> | Sol büyük sağdan
<= | Küçük eşit
>= | Büyük eşit

## Slide 19
      Örnek
        Bir park sensörü yapılmak isteniyorsa ve aracın arkasındaki mesafe 100 cm veya daha az olduğunda bir uyarı sesi çalınmak isteniyorsa, sensörden ölçüm yapıp mesafe değerini atadığınız int türündeki değişkenin isminin de kalanmesafe olduğu varsayılırsa;
          if (kalanmesafe <= 100) {
          }
          şeklinde bir ifade kullanılması gerekir.

## Slide 20
      Mantıksal Operatörler
        Birden fazla koşula ihtiyaç duyuluyorsa bu operatörler kullanılır.
Operatör | Açıklama
&& | Kısa devre ve
¦¦ | Kısa devre veya
& | Uzun devre ve
¦ | Uzun devre veya
^ | Dışarmalı
! | Değilleme

## Slide 21: Arduino ile Led Yakma
Bu uygulamada ihtiyaç duyulan baz şeyler listelenmiştir.
  Arduino Uno
  1 adet 220 Ohm Direnç
  1 adet Led

## Slide 22
      Devrede de görüldüğü gibi led’imizi arduino’nun 4 bacağına bağlı, akım sınırlaması yapılabilmesi için de led’e 220 ohm’luk bir direnç seri olarak bağlanmıştır.
      Devrede dikkat edilmesi gereken şey eğer analog değer göndermek yani led’inizin parlaklığını kendiniz ayarlamak istiyorsanız PWM özelliği olan digital pinleri kullanılabilir (3,5,6,9,10,11 nolu bacaklar).
      Bu devrede digital değer gönderileceği için PWM özelliği olmayan bir digital pine takılmıştır.

## Slide 23
      Yazılması gereken program aşağıdaki gibidir
        void setup() {
        pinMode(4,OUTPUT);
        }
        void loop() {
        digitalWrite(4,HIGH);
        }
        Void setup fonksiyonu bir kez, void loop fonksiyonu ise güç kesilinceye kadar çalışır.

## Slide 24
      Program yazarken öncelikle, kullanılacak tüm digital pinler output(çıkış) mu yoksa input(giriş) olarak mı kullanılacak void setup kısmında yazılmalıdır.
      Bu devrede led’e güç verilmesi gerektiği için bir çıkış işlemi yapılması gerekmektedir.
      Bu işlem için;
        pinMode(4, OUTPUT) yazılması gerekmektedir.
      Loop döngüsünün içerisine baktığımızda digitalWrite(4,HIGH) komutu ise 4 numaralı digital pine güç vermemizi sağlayan komut.

## Slide 25
      Led’i çalıştırdıktan sonra söndürmek için de daha önce yazdığınız programa ek olarak loop fonsiyonuna yazılması gereken komut;
        digitalWrite(4,LOW);
        Bu komut ile programınız;
          void setup() {
          pinMode(4,OUTPUT);
          }
          void loop() {
          digitalWrite(4, HIGH);
          digitalWrite(4,LOW);
          }

## Slide 26
      digitalWrite(4,LOW) komutu ile 4 nolu pin’den gücü kestiğiniz için led sönecektir.
      Ancak Arduino çok hızlı çalıştığından dolayı insan gözü bu yakma söndürme hızını yakalayamaz. Bunun için yapılması gereken bu yanma ve sönme sürelerini uzatmak
      Bunun için;
      void setup() {
      pinMode(4,OUTPUT);
      }
      void loop() {
      digitalWrite(4,HIGH);
      delay(300);
      digitalWrite(4,LOW);
      delay(300);
      }

## Slide 27
      Böylelikle led’in yanma ve sönme durumları izlenebiliyor. Burda delay fonksiyonu ekleyerek bu işlem gerçekleştirildi.
      Delay fonksiyonu geçici olarak programı durdurmak için kullanılanır. Aldığı parametre cinsi milisaniye tipindedir. Yani delay fonsiyonunda parantez için kaç yazılırsa o kadar milisaniye program duracaktır.
        Örnek;
        delay(300); //program 300 milisaniye duracaktır

## Slide 28: Karar yapıları
Program içerisinde karar verme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan komutlar.
  IF : Program içerisinde bir koşulun doğruluğunu kontrol eden komuttur. Eğer koşul sağlanıyorsa if bloğu içerisinde yer alan kodlar işleme alınır, eğer koşul sağlanmıyorsa bu kez if bloğundan sonra gelen kodlarla devam edilir. Bu komutta koşul parantez içine yazılır.

## Slide 29
    Koşullar:
      ==  iki değerin birbirine eşit olması koşulu
      !=  iki değerin birbirine eşit olmaması koşulu
      <  soldaki değerin sağdaki değerden küçük olması koşulu
      >  soldaki değerin sağdaki değerden büyük olması koşulu
      <=  küçük eşit olması koşulu
      >=  büyük eşit olması koşulu

## Slide 30
    If komutu kullanım şekli
        if(koşul)
        {
        Koşulun doğru olması durumunda yapılacak işlemler
        }

## Slide 31
    Örnek:
      int hizim=0;
      int hizsiniri=80;
      if(hizim<hizsiniri)
      {
      hizim++;
      }
      Buradaki basit kodda görüleceği gibi, eğer aracınız hızı hız sınırının altında ise aracınız hızlanmaya devam edecektir. Buna ek olarak eğer trafik polisi olduğunuzu ve ceza kesmek için Cezakes fonksiyonu da programa eklenebilir

## Slide 32
Cezakes fonksiyonu eklenmiş program kodu aşağıdaki gibi olur. Buradaki fonsiyonda eğer aracın hızı, hız sınırından büyük ise araç süratli gidiyor demektir ve trafik polisi bu araca ceza kesebilir.
if(arachizi>hizsiniri)
{
Cezakes();
}

## Slide 33
Buraya kadar koşulun sağlanması halinde yapılacaklar gösterildi. Şimdi de eğer koşul sağlanmazsa yapılacakların nasıl olduğunu görelim
if(koşul)
{
koşulun doğru olması durumunda yapılacak işlemler
}
else
{
koşulun yanlış olması durumunda yapılacak işlemler
}

## Slide 34
Buna da bir örnek verecek olursak
int hizim=0
int hizsiniri=80;
if(hizim!=hizsiniri)
{
hizim++;
}
else
{
hizim--;
}

## Slide 35
Switch-case
  Diğer bir karar verme komutumuz, if’den farklı olarak değişken türünün ne olduğuna bakmaksızın, değişkenin içeriğine göre hareket eden bir karar verme komutudur. Değişken parantez içine yazılıyor. Fakat bu kez herhangi bir koşul yazılmıyor. Case kısmında, eğer değişken içerisindeki değer yazılan case bloklarından herhangi birinde ise o case bloğundaki kod işletilip diğer case blokları atlanarak program kaldığı yerden devam eder.

## Slide 36
  Örnek:
    int degisken;
    switch (degisken)
    {
    case 1:
    CizgiIzleyen();
    break;
    case 2:
    EngeldenKacan();
    break;
    case 3:
    YanginSonduren();
    break;
    default:
    MerdivenCikan();
    break;
    }

## Slide 37
Switch-case bloğunun sonunda yer default ise eğer değişken içerisindeki değer herhangi bir case ile eşit değilse, program yoluna default bloğunda bulunan kodlarla yoluna devam eder.

## Slide 38: Diziler
Aynı tipte birden çok değişkeni veri olarak elimizde tutmak için kullandığımız yapılardır.
Örnek:
  Yılın ayları: Değişken olarak tanımlayacak olsan 12 adet değişken yaratmamız gerekirdi.
  Oysa string aylar[12] diye bir tanımlama yaparsak elimizde 12 tane değişkenimizin olduğu aylar adında bir dizimiz olur.

## Slide 39
Diziler 0 indisli başlar.
  Dizi tanımlarken (değişken türü) (dizi adı)[(eleman sayısı)] şeklinde tanılanır
  Örnek:
    string aylar[12];
    aylar[0]="Ocak"; aylar[5]="Haziran"; aylar[10]="Eylül";
    aylar[1]="Şubat"; aylar[6]="Temmuz"; aylar[11]="Ekim";
    aylar[2]="Mart"; aylar[7]="Haziran"; aylar[10]="Kasım";
    aylar[3]="Nisan"; aylar[8]="Temmuz"; aylar[11]="Aralık";
    aylar[4]="Mayıs"; aylar[9]="Ağustos";

## Slide 40: Döngüler
For:
  Eğer bir işlemi bir kere değil de sayısını bildiğiniz kadar yapmak istiyorsanız yani yapılacak işlemi x kere tekrar ettirmek istiyorsanız ihtiyacınız olan şey bir for döngüsüdür.
  Döngü 3 parametre alır;
    İlk parametre sayaç değişkeni
    İkinci parametre koşul
    Üçüncü parametre ise blok işledikten sonra yapılacak işlemdir

## Slide 41
    Örnek:
    0 ile 100 arasındaki sayıları ekrana yazdıralım
    for(int sayi=1; sayi<100; sayi++)
    {
    Serial.println(sayi);
    }
    Dizilerdeki örneğimizden yola çıkarsak, ayları bir dizide tanımladık ve alt alta ekrana yazdırmak istersek;
    for(int i=0; i<12; i++)
    {
    Serial.println(aylar[i]);
    }

## Slide 42
While
  Eğer bir işlem tekrar tekrar yapılmak isteniyorsa ve bu işlemin süresi "e kadar" ya da "boyunca" gibi ifadelerle tanımlanıyorsa kullanılması gereken bir while döngüsüdür. While komutu yazıldıktan sonra iki parantez arasına koşulu yazarsınız, koşul sağlandığı sürece while döngüsü içinde yer alan kodlar tekrar tekrar işletilir

## Slide 43
Örnek
  Yangın alarmı yapılmak isteniyor ve sensör ateş algıladığı sürece alarm vermeniz gerekiyor.
  Programın kodları:
  int ates;
  ates= digitalRead(8);
  while (ates==1)
  {
  Serial.printl("Yangın var !");
  ates= digitalRead(8);
  }

## Slide 44
Do-While
  Bu döngü while döngüsünün aksine önce kodu işletip sonra koşulu sorgular. While döngüsünde verdiğimiz örnekte yangın sinyali geldikten sonra döngüye giriyor ve yangın var yazmaya başlıyordu. Do-While döngüsünde ise önce işlem yapılır sonra koşul yapılır, koşul sağlanıyorsa işlem tekrar tekrar yapılır.

## Slide 45
Örnek
  Bir atletizm yarışmasında olduğunuzu varsayarak yapacağınız ilk şey koşmaktır. Finish çizgisini geçene kadar sürekli koşarsınız. Bu durumda kodunuz,
  do
  {
  Kos();
  }while(finishcizgisigecilmedi==true)

## Slide 46
Continue
  Continue bir döngü değildir, döngülerde kullanılan bir atlatma deyimidir. Bu deyim döngüde yazıldığı yerden sonrasının işletilmeden devam edilmesini sağlayan deyimdir.

## Slide 47
Örnek
  For döngüsü ile 0 ile 100 arasındaki sayıları ekrana yazdırıyorsunuz. Ancak 55 yazılmasını istemiyor, 55’e gelindiğinde atlanmasını istiyorsunuz. Bu durumda kodunu,
  for (int i=1; i<100; i++)
  {
  if(i=55)
  {
  continue;
  }
  Serial.println(i);
  }

## Slide 48
Sayı Sistemleri
  Bilgisayar dünyasında sadece 2 sayı kullanılmaktadır. Bunlar 1 ve 0 dır.
  Bilgisayarda gri alanlar yoktur, siyah ve beyaz vardır.
  Bilindiği üzere farklı tabanlarda sayı sistemleri mevcuttur ve biz günlük hayatımızda onluk tabanı yani desimal sayı sistemini kullanırız
  Desimal sayıları sembolize etmek için 10 adet sayı kullanılır.
  Desimal sayılar dışında ikili sayı sistemi ve on altılı yani heksadesimal sayı sistemleri vardır

## Slide 49
  Bu sayı sistemlerinin dışında eskiden kullanılan sekizli yani octal sayı sistemi kullanılmıştır.
  İkili sayı sisteminde iki adet sayı bulunmaktadır. 0 ve 1
  On altılı sayı sisteminde ise toplam 16 adet sayı bulunmaktadır. Bunlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 50
Sayılar elektronik olarak nasıl temsil ediliyor
  Elektronik devrelerde 2V ile 5V arası bir gerilim uygulanırsa bu ikili sayı sisteminde 1 demek olacaktır. Eğer gerilim uygulamaz yada 0.8V değerine kadar gerilim uygularsanız, bu ikili sayı sisteminde sıfır demek olacak.

## Slide 51
Sayı dönüşümleri
  İkili sayı sistemindeki bir sayıyı onluk sayı sistemine çevirmek istenirse, yapılması gereken işlem;
    En sağdan iki üssü sıfır değeri ile başlayarak sola doğru her basamağı, basamak atlarken üssü bir artırarak ikiyle çarpmak ve elde edilen tüm değerleri toplamak

## Slide 52
Örnek
  (1011)2 sayısını çevirirken;
    Sağdan başlayarak
    1x20 = 1
    1x21 = 2
    0x22 = 0
    1x23 = 8
    8+0+2+1= 11

## Slide 53
Örnek
  Onluk sayı sistemindeki bir sayıyı ise sürekli ikiye bölerek ve en son bölme işlemindeki bölüm değerini de işleme katarak, sayı ikili sayı sistemine çevirebilir

## Slide 54
  Bu iki sistemin birbirine dönüşümüne oranla, on altılı sayı sistemiyle ikili sayı sistemini birbirine çevirmenin çok daha kolay bir metodu vardır.
  Bir sayı sisteminde alınabilecek maksimum değer sayısı taban üssü basamak sayısı formülü ile bulunabilir.
    Ör:
      20=1 farklı değer
      22=4 farklı değer

## Slide 55
  On altılık sayı sistemindeki bir sayıyı ikili sayı sistemine çevirmek için, her bir basamağı dört basamaklı olacak şekilde ikili sayı sisteminde yazılması yeterli olacaktır.
    Ör:
      (73)16=
      7  (0111)2
      3  (0011)2

## Slide 56
  İkili sayı sisteminden on altılı sayı sistemine çevirmek istiyorsak, sağ taraftan başlayarak ikili sayı sistemindeki sayıyı dörderli gruplara ayırarak ve her dörtlüyü ayrı ayrı on altılı sayı sistemine çevirip yazarak ikili sayı sisteminden on altılı sayı sistemine geçmiş olunur.
    Ör:
      (10110110)2 (11010010101)2
      B 6 6 9 5