## Slide 1: EETE233 Mikrodenetleyiciler ArduIno ile Programlama
Konu : 4
Matematiksel İşlemler
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

## Slide 2: Dersin Amacı
Bu dersin amacı,
Matematik işlem operatörleri
Matematik fonksiyonları
Bit / Byte işlemleri
hakkında bilgi sahibi olmaktır.

## Slide 3: Matematik İşlem Operatörleri
Arduino ile matematiksel işlemler yapmak için matematik operatörleri kullanılır. Bu operatörleri birlikte kullanarak karmaşık matematik işlemleri Arduino’ya yaptırılabilir.
İki değişkene kendi aralarında işlem uygulanabileceği gibi sabit değerler için de işlemler yapılabilir.
Her bir matematik operatörüyle yapılan işlem bir sonuç oluştururken, bu sonuç başka bir değişkene yada başka bir operatör işlemine tabii tutulur.

## Slide 4
Örnek:
  c = a + b; // a ve b sayıları toplanarak sonuç c değişkenine aktarılır.
  d = d – a; // d ile a sayılarının farkı alınıp sonuç yine d değişkenine aktarılır.
  e = (a + b) * c; // önce a ve b değişkenlerinin toplamı c değişkeniyle çarpılıp sonuç e değişkenine aktarılır.
Örnekler görüldüğü gibi değişkenler arasında işlemler yapıp sonuçları başka bir değişkene aktarılır. Bunun yanında bu işlemlerde sabit değerler de kullanılabilir.
  // a ve b sayıları toplanıp sonuç 2 ile çarpılarak sonuc değişkenine aktaralım
    sonuc = (a + b) * 2;
  // d değişkeninden 5 çıkarılıp sonuç a ile toplanır ve sonuç yine d değişkenine akrarılır.
    d = (d – 5) + a;

## Slide 5: Temel Matematik İşlemleri
Operatör | İşlem | Açıklama
+ | Toplama | Toplama işlemi
- | Çıkarma | Çıkarma işlemi
* | Çarpma | Çarpma işlemi
/ | Bölme | Bölme (sonuç ondalık çıkıyor olsa datam sayıya yuvarlanır, ör 5 / 2 işlemi 2 sonucunu verir
% | Kalan | Bölme işleminde kalan bulma. Örn., 3%3=0, 4%3=1 ve 5%3=2
= | Atama | Sağ tarafındaki değeri sol tarafındaki değişkene atar. Örnek: a=2+3; // a değişkenine 5 değeri atanır.

## Slide 6
4 işlem operatörünün program içeresinde kullanımı
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  }
  void loop() {
  int sayi1;
  int sayi2;
  int toplamaSonuc;
  int cikarmaSonuc;
  int carpmaSonuc;
  int bolmeSonuc;
  sayi1=12;
  sayi2=6;
toplamaSonuc = sayi1 + sayi2;
cikarmaSonuc = sayi1 – sayi2;
carpmaSonuc = sayi1 * sayi2;
bolmeSonuc = sayi1 / sayi2;
Serial.print("Toplama sonucu:");
Serial.println(toplamaSonuc);
Serial.print("Çıkarma sonucu:");
Serial.println(cikarmaSonuc);
Serial.print("Çarpma sonucu:");
Serial.println(carpmaSonuc);
Serial.print("Bölme sonucu:");
Serial.println(bolmeSonuc);
}

## Slide 7
Bölme işleminde dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi tam sayılarla bölme yapıldığında sonuç ondalık çıksa dahi tam sayıya dönüştürülür. Bu dönüşüm ondalık kısmın atılması şeklinde olur. Eğer sonuç tam olarak elde edilmek istenirse sonuç değişkeni ve bölme işleminde değişkenlerden en az birisi ondalık (float) cinsinden olmalıdır.

## Slide 8
Matematik işlemleri kısaltılmış şekilde de yazılabilmektedir.
  Örnek:
    a = a + 1 » a++
    a = a – 1 » a--

## Slide 9
Diğer matematik işlemleri de kısa biçimde yazılabilir.
  Örnek:
    a = a + 2 » a +=2
    a = a – 3 » a -=3
    a = a * 4 » a *=4
    a = a / 5 » a /=5
    A = a % 10 » a %=10

## Slide 10: Matematik Fonksiyonları
Arduino fonksiyonları arasında matematik işlemler için yer alan fonksiyonlar:
  Üs alma
    Bir sayının üssünü almak için pow() fonksiyonu kullanılır.
      s = pow(x,n);
      x: üssü alınacak sayı (float)
      n: üs değeri (float)

## Slide 11
  Örnek:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
int i;
int kare;
void loop() {
// 1 ile 10 arasındaki sayıların kareleri yazdırılıyor
for(i=1;i<11;i++) {
kare = pow(i,2);
Serial.print(i);
Serial.println(" sayisinin karesi:");
Serial.println(kare);
}
// Programı burda kilitliyoruz
while(1);
}

## Slide 12
  Karakök Alma
    Bir sayının karekökünü almak için sqrt() fonksiyonu kullanılır.
      s = sqrt(x);
      x: Karekökü alınacak sayı

## Slide 13
  Örnek:
      int i;
      float kok;
      void setup() {
      Serial.begin(9600);
      }
      void loop() {
      // 1 ile 50 arasındaki sayıların kare kökü yazdırılacak
      for(i=1;i<51;i++) {
      kok=sqrt(i);
      Serial.print(i);
      Serial.print(" sayisinin kare koku:");
      Serial.println(kok);
      }
      //Programı burda kilitliyoruz
      while(1);
      }

## Slide 14: Mutlak Değer Bulma
Bir sayının mutlak değerini bulmak için abs() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon parametre olarak verilen sayının mutlak değerini verir.
  abs(x);
  x: mutlak değeri alınacak sayı;

## Slide 15: Trigonometrik Fonksiyonlar
Bir açının sinüs, kosinüs ve tanjant değerlerini bulmak için trigonometri fonksiyonları kullanılır.
  Sinüs Fonksiyonu
    Radyan cinsinden verilen açının sinüs değerini (-1 ve +1 arasında) döndürür.
      sin(a);
      a radyan cinsinden açı değeri
  Kosinüs Fonksiyonu
    Radyan cinsinden verilen açının kosinüs değerini (-1 ve +1 arasında) döndürür.
      cos(a);
      a radyan cinsinden açı değeri
  Tanjant Fonksiyonu
    Radyan cinsinden verilen açının tanjant değerini (-sonsuz ve +sonsuz arasında) döndürür.
      tan(a);
      a radyan cinsinden açı değeri

## Slide 16: Matematik ifadelerinin Arduino diline çevrilmesi
 ((a/b)+(c/d))*((2*e)/pow(d,2))
 ((a/sqrt(b))/sin(d))*(tan(2*e)/(d*pow(f,3)))

## Slide 17: Verilen iki sayıdan en küçüğünü veren fonksiyon
Min Fonksiyonu
  min() fonksiyonu ile iki sayıdan en küçük olan bulunur. min() fonksiyonu kendisine verilen iki sayıdan en küçük olanının değerini döndürür.
    s = min(x,y);
    x: Karşılaştırılacak 1. sayı
    y: Karşılaştırılacak 2. sayı
    s: x ve y sayılarından en küçüğü
    Örnek olarak min(a,200) ifadesi eğer a sayısı 200’den küçükse a sayısını, değilse 200 sayısını sonuç olarak döndürür.

## Slide 18: Verilen iki sayıdan en büyüğünü veren fonksiyon
Max Fonksiyonu
  max() fonksiyonu ile iki sayıdan en büyük olan bulunur. max() fonksiyonu kendisine verilen iki sayıdan en büyük olanının değerini döndürür.
    s = max(x,y);
    x: Karşılaştırılacak 1. sayı
    y: Karşılaştırılacak 2. sayı
    s: x ve y sayılarından en büyüğü
    Örnek olarak max(a,100) ifadesi eğer a sayısı 100’den büyükse a sayısını, değilse 100 sayısını sonuç olarak döndürür.

## Slide 19: Verilen girişi belirli değerler arasında sınırlayan fonksiyon
Constrain Fonksiyonu
  constrain() fonksiyonu ile bir sayı belirli iki değer arasında sınırlandırılabilir. constrain() fonksiyonuna parametre olarak sayı, verilen limit değerlerinde sınırlandırılır. Sayı alt limitten daha küçük ise alt limit, üst limitten daha büyükse de üst limit değeri dönüdürür. Limitler arasında ise sayının kendi değeri döndürülür.
    contrain(x,min,maks);
    x: Sınırlandırılacak sayı
    min: Alt limit değeri
    max:Üst limit değeri
    Örnek olarak contrain(a,100,500) ifadesi eğer a sayısı 100 ile 500 arasında ise a sayısını döndürür, 500’den büyükse 500 değerini döndürür.

## Slide 20: Ondalık sayıların tam sayıya yuvarlanması
Ondalık sayıları tamsayıya yuvarlarken floor() ve ceil() fonksiyonları kullanılır. floor() fonksiyonu sayıyı en yakın küçük tam sayıya yuvarlarken, ceil() fonksiyonu ise en yakın büyük sayıya yuvarlar.

## Slide 21: BIT/BAYT İşlemleri
Bazı durumlarda sadece 1 ve 0 değerleri alabilen değişkenler için ayrı ayrı boolean değişkenler tanımlamak yerine bu değişkenlerin her birini bir bit edecek şekilde bayt değişkenler de kullanabiliriz. Bu baytlar içerisindeki bitler üzerinde işlem yapabilmek için de bit işlem operatörleri ve fonksiyonlar kullanılabilir.
BIT İşlem Operatörleri
  Bit işlemlerinde mantık önermelerindeki mantık işlemleri bulunur. AND, OR, XOR, NOT gibi. Bu operatörler ile bitler üzerinde mantık işlemler uygulanabilir.
  AND operatörü
    İki bit arasında VE işlemi yapmak için & operatörü kullanılır. Mantık önermeler bölümündeki VE işleminde && operatörü kullanılmaktadır.
      AND doğruluk tablosu
        1 AND 1 >> 1
        1 AND 0 >> 0
        0 AND 1 >> 0
        0 AND 0 >> 0

## Slide 22
  Örnek: 2 byte arasında AND işlemi
    İki değişken AND işlemine tabi tutulduğunda bu değişkenlerin her bir biti kendi aralarında işlenir.
OR operatörü
  OR (Veya) işlemi genellikle bir değişkendeki belirli bitlerin 1 yapılmasında kullanılır. OR işlemi "|" işareti kullanılır.
A=18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
B=124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
AND | & | & | & | & | & | & | & | &
Sonuç=16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 23
  OR işlemi doğruluk tablosu
    1 OR 1 >> 1
    1 OR 0 >> 1
    0 OR 1 >> 1
    0 OR 0 >> 0
  Bir değişkendeki belirli bir biti 1 yapmak istersek, o bitin bulunduğu pozisyonda 1 değeri içeren başka bir değişkenle OR işlemine sokarız
    İki değişken AND işlemine tabi tutulduğunda bu değişkenlerin her bir biti kendi aralarında işlenir.
OR operatörü
  OR (Veya) işlemi genellikle bir değişkendeki belirli bitlerin 1 yapılmasında kullanılır. OR işlemi "|" işareti kullanılır.

## Slide 24
  Örnek: 2 byte arasında OR işlemi
    Eğer bir değişkendeki belirli bir biti 1 yapmak istersek o bitin bulunduğu pozisyonda 1 değeri içeren başka bir değişkenle OR işlemine sokarız.
XOR operatörü
  Genellikle belirli bitlerin tersine çevrilmesinde kullanılır. XOR işlemi ile bir değişkendeki belirli bitler 1 ile XOR (^) işlemine sokularak durumları tersine çevrilir. (1 ise 0, 0 ise 1 yapılır)
A=107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
B=128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OR | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
Sonuç=235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 25
  XOR işlemi doğruluk tablosu
    1 OR 1 >> 0
    1 OR 0 >> 1
    0 OR 1 >> 1
    0 OR 0 >> 0
    Örnek:
    A değişkeninin son 4 bitini tersine çevirmek için onu 11110000 değerindeki B değişkeni ile XOR işlemine sokabiliriz.
A=107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
B=240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
XOR | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^
Sonuç=155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 26
NOT işlemi
  NOT (değil) işlemi ile tümleyen (complement) bulunur. NOT işlemine tutulan değişkenlerde bitlerin tersini döndürür. ~ işareti ile ifade edilir.
  NOT işlemi doğruluk tablosu
    1 NOT >> 0
    0 NOT >> 1
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
~A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 27
Karşılaştırma Operatörleri
  Kaydırma operatörleri bir değişkendeki bitleri sola veya sağa kaydırmakta kullanılır.
  Bir değişkendeki bitleri sola n kere kaydırmak için:
      degisken<<n;
  sağa n kere kaydırmak için
    degisken>>n;
    şeklinde ifadeler kullanılır. Örneğin
A=107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
A<<1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
A=62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A>>2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 28
Bit İşlem Fonksiyonları
  bit() fonksiyonu belirli bir bitin basamak değerini verir. Örneğin
    bit(0) >> 1
    bit(1) >> 2
    bit(2) >> 4
    bit(n) >> 2^n
  bitset() fonksiyonu bir değişkendeki belirli bit biti 1 yapmak için kullanılır. Bunun için ayrıca OR operatörü de kullanılabilir.
    bitset(x,n);
      x değişiklik yapılacak olan değişken
      n 1 yapılacak olan bit no
  bitWrite() fonksiyonu bit değerlerinin okunması veya değerinin değiştirilmesi için kullanılır.
    bitWrite(x,n,b);
      x değişiklik yapılacak olan değişken
      n yazılacak olan bit numarası
      b yazılacak değer

## Slide 29
  bitRead() fonksiyonu ile bir değişkendeki belirli bir bit değeri okunabilir.
    bitRead(x,n);
      x bit değeri okunacak değişken
      n Okunacak bit değeri
2 bayttan oluşan int veri tiplerinin her bir baytını ayrı ayrı ulaşmak için
  highByte() ve lowByte() fonksiyonları kullanılabilir.
    Örnek:
        int a = 1235;
        byte dusuk = lowByte (a); // düşük değeri 211 değerini alır
        byte yuksek = highByte(a); // yüksek değeri 4 değerini alır.