## Slide 1: EETE233 Mikrodenetleyiciler ArduIno ile Programlama
Konu : 5
Kontrol Yapıları ve Fonksiyonlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

## Slide 2: Dersin Amacı
Bu dersin amacı,
Kontrol Yapıları
Dallanma Yapıları
Döngüler
Fonksiyonlar
Gecikme ve Zaman Fonksiyonları
hakkında bilgi sahibi olmaktır.

## Slide 3: Kontrol Yapıları
Programların akışını oluşturmakta kullanılacak ana öğelerden birisi de kontrol yapılarıdır. Verilerimizi değişkenlerde saklarken bu verilere göre hangi işlemlerin yapılacağı ve işlemlerin sonucuna göre ne tür kararlar alınacağı kontrol yapıları sayesinde oluşturulur. Kontrol yapıları içerisinde mantık ifadeleri kullanılır. Mantık önermelerinin sonucuna göre program akışları yön değiştirebilir.
3 ana başlık altında incelenebilir.
  Karşılaştırma ve mantık ifadeleri
  Dallanma yapıları
  Döngüler

## Slide 4: Karşılaştırma ve Mantık İfadeleri
Karşılaştırma ve mantık ifadeleri sonuç olarak true (doğru) veya false (yanlış) sonucunu döndüren mantık ifadeleridir.
Başlıca karşılaştırma operatörleri
a==b | a eşittir b
a!=b | a eşit değildir b
a<b | a küçüktür b
a>b | a büyüktür a
a<=b | a küçük-eşittir b
a>=b | a büyük-eşittir b

## Slide 5
Karşılaştırma ifadelerine örnek. a, b ve c değişkenlerinin aşağıdaki değerlere sahip olduğunu varsayarak çeşitli karşılaştırma ifadelerinin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  a = 12
  b = 4
  c = 8
Şart ifadeleri oluştururken mantık operatörleri de kullanılır. Bu operatörlerle değişik şartları ifade edebiliriz.
İfade | Anlamı | Sonuç
a == b | a eşittir b | FALSE
c > b | c büyüktür b | TRUE
(b + c) == a | b ve c’nin toplamı eşittir a | TRUE
c != b | c eşit değildir a | TRUE

## Slide 6
Mantık kapılarının doğruluk tablosu
  AND (VE) Operatörü
    AND (VE) işlemine sokulan ifadelerden hepsinin TRUE (doğru) olması durumunda sonuç TRUE olur. Bunun dışındaki bütün durumlarda sonuç FALSE olur.
İfade-1 | İfade-2 | İfade-1 && İfade-2
TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | TRUE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE

## Slide 7
  OR (VEYA) Operatörü
    OR (VEYA) işlemine sokulan ifadelerden en az birisi TRUE (doğru) ise, sonuç TRUE olur.
İfade-1 | İfade-2 | İfade-1 ¦¦ İfade-2
TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | FALSE | TRUE
TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE

## Slide 8
  NOT (DEĞİL) Operatörü
    NOT (Değil) operatörüyle birlikte kullanılan ifadenin sonucu kendisinin tersi olur.
İfade | ! (İfade)
TRUE | FALSE
FALSE | TRUE

## Slide 9
Örnek:
  a=10;
  b=8;
  c=4; olduğunu kabul edelim:
    (!a==12) && (b>=c)
    Birinci ifadede a değişkeni 12’ye eşit olmadığından TRUE sonucunu döndürür. İkinci ifadede b değişkeni c’den büyük olduğu için TRUE döndürür.
    (TRUE) && (TRUE) ifadesi AND operatörünün doğruluk tablosuna göre TRUE döndürür
    (!a==12) && (b>=c)  TRUE

## Slide 10: Dallanma Yapıları
IF / ELSE Yapısı
  If yapısı belki de programlama dillerinde en çok kullanılan kontrol yapısıdır. Programlarımızda belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığının kontrolünde kullanılır. Şartlara göre istenilen işlemler yaptırılabilir. if yapısının içerisinde bir mantıksal önerme bulunur ve bu önermenin sonucu TRUE ise kod bloğu içerisindeki işlemler yürütülür, FALSE ise yürütülmez.
  Genel if yapısı kullanımı:
    if(mantıksal önerme)
    {
    ………………………………..
    mantıksal önerme doğru olduğunda çalıştırılacak kod bölümü
    ………………………………..
    }

## Slide 11
if…..else yapısında bir mantıksal önermenin sonunu TRUE döndüğünde belirli bir kod bloğunun, FALSE döndürdüğünde ise başka bir kod bloğunun yürütülmesi için kullanılır.
  Örnek:
    if(mantıksal önerme)
    {
    …………………………………
    mantıksal önerme doğru olduğunda çalıştırılacak kod bloğu
    …………………………………
    }
    else
    {
    …………………………………
    mantıksal önerme yanlış olduğunda çalıştırılacak kod bloğu
    …………………………………

## Slide 12
if….else yapılarıyla birden fazla şart kontrol edilebilir.
  Örnek
    if ( sayi < 50 )
    {
    // A işlemini yap
    }
    else if ( sayi >= 100 )
    {
    // B işlemini yap
    }
    else
    {
    // C işlemini yap
    }
  Bu durumda sayı 50’den küçükse A işlem bloğu, 100’den büyük veya eşitse B işlem bloğu, diğer bütün durumlarda da C işlem bloğu işletilecektir.

## Slide 13
Mantıksal önermeler bölümündeki bütün karşılaştırma operatörlerini ve bu operatörlerle oluşturulmuş çeşitli mantık önermeleri if yapısı içerisinde kullanılabilir.
  Örnek
  if ( a == b ) {
  …………….
  }
  if ( c >= a ) {
  …………….
  }
  if ( c != a ) {
  …………….
  }
  if (( c != a ) && ( a > b )) {
  …………….
  }

## Slide 14
Switch-Case Yapısı
  Switch-case yapısı bir değişken birden fazla değerle ayrı ayrı karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırılan değerler case ifadesi sonuna yazılır ve iki nokta işareti konulur. Eğer karşılaştırılan değer case ifadesindekine eşit ise case ile başlayan ve break ifadesi ile biten bloklar arasındaki işlemler gerçekleştirilir. Zorunlu olmamakla beraber her bir switch-case yapısında default bölümü de bulunabilir. Karşılaştırma sonucu hiçbir bölümdeki değere eşit değilse bu bölüm işletilir.
  Case ifadelerinde sabit değerlerin kullanılması gerekir.

## Slide 15
switch( karşılaştırılacak değişken ) {
  case deger1:
  // karşılaştırılan değişken deger1’e eşit olduğunda çalıştırılacak blok
  break;
  case deger2:
  // karşılaştırılan değişken deger2’e eşit olduğunda çalıştırılacak blok
  break;
  …………………………………
  case degern;
  // karşılaştırılacak değişken degern’e eşit olduğunda çalıştırılacak blok
  break;
  default:
  // yukarıdaki durumların hiçbiri oluşmadığında çalıştırılacak blok
  break;
}

## Slide 16
Örnek:
char gelenVeri;
……………..
gelenVeri = …………….; // Seriporttan gelen karakter okunur
switch(gelenVeri)
{
case ‘A’:
// A karakteri alındığında yapılacak işlemler
break;
case ‘B’:
// B karakteri alındığında yapılacak işlemler
break;
case ‘C’:
// C karakteri alındığında yapılacak işlemler
break;
default:
// Farklı bir karakter alındığında yapılacak işlemler
break;
}

## Slide 17
Return ifadesi
  return ifadesi fonksiyonlarda değer döndürmek için kullanılır. Fonksiyon içerisinde return deyimine gelindiğinde fonksiyon sonlandırılarak, ronksiyonun çağırıldığı noktaya dönülür. Return deyiminden sonraki ifadeler işletilmez. Bir fonksiyonda birden fazla return ifade bulunabilir.
  Case ifadelerinde sabit değerlerin kullanılması gerekir.

## Slide 18
Örnek
    // iki int sayının birbirine eşit olup olmadığını kontrol eden fonksiyon
    // sayılar birbirine eşit ise true, değilse false sonucu döndürür.
    Boolean Karsilastir ( int Sayi1, Sayi2) {
    if ( Sayi1 == Sayi2 )
    {
    return true;
    }
    else
    {
    return false;
    }
    }

## Slide 19: Döngüler
While Döngüsü
  while döngüsü içerisindeki şart doğru (TRUE) olduğu sürece devam eder. Dolayısıyla döngü içerisinde ilgili şartı değiştiren bir ifade bulunması gerekir. Yoksa sonsuz döngüye girilmiş olur.
  Döngü içerisine girilmesi için şartın sağlanıyor olması gerekir.
  while ifadesi içerisinde kullanılan şart, herhangi bir mantıksal önerme ifadesi olabilir.
  while döngüsü ile tekrar ettirilecek işlemler süslü parantezler arasında yer alır
  while(şart)
  {
  ……………………………………
  her bir çevrimde işletilecek kod parçası
  ……………………………………
  }

## Slide 20
Örnek
  void setup () {
  //seriportu 9600 bps hızına ayarla
  Serial.begin ( 9600 );
  }
  void loop () {
  int a;
  while ( a < 100 )
  {
  a = a + 1;
  Serial.println ( a );
  delay(100);
  }
  Serial.println ("Donguden cikildi");
  while ( 1 ); // Programı burda kilitliyoruz
  }

## Slide 21
Herhangi yazılan bir programın bir kez çalıştırılması istenirse
  while(true);
  veya
  while(1);
  ifadelirinin bulunduğu satırda sonsuz döngüye girilir ve program o noktada kilitlenir.
  Örnek
  4 nolu pine bağlı butona basıldığı sürece 13 nolu pine bağlı olan LED saniyede 1 kere yakılıp söndürülsün
  while ( digitalRead(4) == HIGH )
  {
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(1000);
  }

## Slide 22
Do..While Döngüsü
  do..while döngüsünün while döngüsünden farkı şartın çevrim sonucunda kontrol edilmesidir. Dolayısıyla her zaman do..while döngüsü içerisindeki kod bloğu en az 1 kere çalıştırılır.
  do
  {
  }while(şart);

## Slide 23
Örnek
  void setup () {
  //seriportu 9600 bps hızına ayarla
  Serial.begin ( 9600 );
  }
  void loop () {
  int a = 120;
  do
  {
  a = a + 1;
  Serial.println ( a );
  delay(100);
  }while( a < 100 );
  Serial.println ("Donguden cikildi");
  while ( 1 ); // Programı burda kilitliyoruz
  }

## Slide 24
For Döngüsü
  for yapısı genellikle bir işlemin belirli bir sayıda tekrar ettrilmesi için kullanılır. for yapısında 3 ana bölüm bulunur.
    Başlangıç işlemi
    Her bir çevrim için gerekli şart
    Güncelleme işlemi
    for ( baslangic islemi; devam sarti; guncelleme islemi )
    {
    ……………………………..
    her bir çeviride işletilecek kod parçası,
    ……………………………
    }
    İlk olarak başlangış islemi bir kere yürütülür. Her bir döngü adımında devam şartı kontrol edilir. Eğer şart sağlanıyorsa for döngüsü gövdesindeki ifadeleri yürütülür. Ardından güncelleme işlemi gerçekleştirilir ve şart tekrar kontrol edilir. Döngü şart sağlandığı sürece bu şekilde devam eder.

## Slide 25
Örnek
  // for döngüsü ile a değişkenine 0’dan 10’a kadar değerler atanıyor. Döngü 10 kez çalıştırılıyor.
  int a;
  for ( a = 0; a <10 ; a++ )
  {
  Serial.print ( "Sayac:" );
  Serial.println( a );
  delay(500);
  }

## Slide 26
for yapısı içerisinde kullanılan değişken dışarıda tanımlanabileceği gibi başlangıç işlemleri bölümünde de tanımlanabilir. Bu durumda tanımlanan değişken sadece döngü içerisinde tanımlıdır, döngü dışında ise kullanılmaz
Örnek
  // for döngüsü ile a değişkenine 0’dan 10’a kadar değerler atanıyor. Döngü 10 kez çalıştırılıyor.
  for ( int a = 0; a <10 ; a++ )
  {
  Serial.print ( "Sayac:" );
  Serial.println( a );
  delay(500);
  }

## Slide 27
Arduino’da birden fazla giriş-çıkış pininin ayarlarını for döngüsü ile yapılabilir.
  Örnek
    const int ledPinler[ ] = { 8,9,10,11,12,13 };
    void setup ( ) {
    // 6 LED pinini de çıkış olarak ayarlıyoruz
    for ( int led=0; led < 6; led++) {
    pinMode(ledPinleri[led], OUTPUT);
    }

## Slide 28
Break ifadesi
  Döngüler içerisinde belirli bir durumda döngüden derhal çıkılması gereken durumlarda break deyimi kullanılır. break deyimine gelindiğinde döngü sonlandırılır. Bu durum for, while ve do-while döngülerinin hepsi için geçerlidir.
  for ( baslangic islemi; devam sarti; guncelleme islemi )
  {
  …………………………..
  her bir çevrimde işletilecek kod parçası
  if ( donguden cikilacak sart )
  {
  break;
  }
  …………………………..
  }

## Slide 29
Örnek
  a değişkeni 10 değerine geldiğinde döngü sonlandırılarak while bloğu içinden çıkılacaktır.
  void setup ( ) {
  // seriportu 9600 bps hızına ayarla
  Serial.begin ( 9600 );
  }
  void loop () {
  int a = 0;
  while (a < 100 )
  {
  if (a == 10)
  {
  break;
  }
  a = a + 1;
  Serial.println(a);
  delay(100);
  while (1); // Programı burda kilitliyoruz
  }

## Slide 30
Continue ifadesi
  Bazı durumlarda döngü içerisindeki işlemlerden bir kısmının pas geçilerek diğer çevrime geçilmesi istenilebilir. Bu durumlarda continue ifadesi kullanılır. Bu durum for, while ve do-while döngülerinin hepsi için geçerlidir.

## Slide 31
Örnek
  /*
  continue kullanımı
  */
  void setup () {
  //seriportu 9600 bps hızına ayarla
  Serial.begin(9600);
  }
  void loop () {
  int a = 0;
  while (a < 100)
  {
  a = a + 1;
  if(a%2 == 0)
  {
  continue;
  }
  // çift sayılar için döngünün buradan sonraki kısmı işletilmez, başa dönülür
  Serial.println(a);
  delay(100);
  }
  Serial.println("Döngüden çıkıldı!");
  while(1); // Program burda kilitleniyor
  }

## Slide 32
FONKSİYONLAR
  Programlarda kullanılan alt programlar da denilmektedir.
  Program yazmayı hem kolaylaştırırlar
  Programa ek yapma ve hata bulma daha kolay olur.
  Programda tekrarlanması gereken işlemleri fonksiyonlara bölünerek, bu fonksiyonlar istenilen yerde çağırabilir. Aynı kodlar tekrar tekrar yazılması gerekmez.

## Slide 33
Temel olarak Fonksyonların faydaları:
  Programlarımızın daha düzenli ve anlaşılır olarak yazılmasını sağlarlar
  Hata ayıklama işlemleri çok daha kolay bir şekilde yapılabilir. Sık tekrarlanan işlemler tek bir noktadan değiştirilebilir.
  Zamanla sık kullanılan fonksiyonlardan bir fonksiyon kütüphanesi oluşturulabilir. Bu da program yazma süresini kısaltır.

## Slide 34
Fonksiyonların Tanımlanması
  Fonksiyonlar başlıkları, döndürdükleri değişken tipi, aldıkları parametre ve isimden oluşur. Gövdesi içerisinde de fonksiyonun gerçekleştirdiği işlemler bulunur. Fonksiyon gövdeleri süslü parantezler ( {} ) arasında yer alır.
  Fonksiyonları parametre almaları ve döndürdükleri değerler açısından 3 gruba ayırılabilir.
    Parametre almayan ve değer döndürmeyen fonksiyonlar
    Parametre alan ve değer döndürmeyen fonksiyonlar
    Parametre almayan ve değer döndüren fonksiyonlar
    Hem parametre alan hem de değer döndüren fonksiyonlar

## Slide 35
Parametre almayan ve değer döndürmeyen fonksiyon tanımlaması:
void fonksiyon_adı()
{
…………………..
fonksiyon gövdesi
…………………..
}

## Slide 36
Parametre alan ve değer döndürmeyen fonksiyon tanımlaması:
void fonksiyon_adı(parametre1_Tipi parametre1_Ismi,
parametre2_Tipi parametre2_Ismi,
…...................
parametreN_Tipi parametreN_Ismi )
{
…………………..
fonksiyon gövdesi
…………………..
}

## Slide 37
Parametre almayan ve değer döndüren fonksiyon tanımlaması:
Fonksiyonun_dondurduğu_tip fonksiyon_adı()
{
…………………..
fonksiyon gövdesi
…………………..
return dondurulen_Deger; // Değer döndüren fonksiyonlarda bulunur.
}

## Slide 38
Parametre alan ve değer döndüren fonksiyon tanımlaması:
Fonksiyonun_dondurduğu_tip fonksiyon_adı(fnk1_parametre1_Tipi parametre1, fnk1_parametre2_Tipi parametre2)
{
…………………..
fonksiyon gövdesi
…………………..
return dondurulen_Deger; // Değer döndüren fonksiyonlarda bulunur.
}

## Slide 39
Daha önce de bahsedildiği gibi arduino programlarında iki fonksiyon bulunur: setup() ve loop(). setup() fonksiyonu Arduino kartı çalışmaya başladıktan veya yeniden başlatıldıktan hemen sonra sadece 1 kere , loop() fonksiyonu ise çalışır durumda olduğu süre içerisinde devamlı olarak çalıştırılır. Programımızda kendi oluşturduğumuz fonksiyonlar bu fonksiyonların dışında tanımlanırlar. Fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyon tanımlaması yapılmaz.

## Slide 40
Örnek
  setup () {
  // Bir kerelik yapılan ayarlamalarla ilgili işlemler
  }
  void loop () {
  // Sürekli yapılan işlemler
  // Fonksiyon 1 çağırılıyor
  Fonksiyon1(parametre1Deger, parametre2Deger);
  // Fonksiyon 2 çağırılıyor
  Fonksiyon2(parametre1Deger, parametre2Deger);
  // Fonksiyon 3 çağırılıyor
  Fonksiyon3(parametre1Deger, parametre2Deger);
  }
  Dondurulen_Tip Fonksiyon1(fnk2_parametre1_Tipi parametre1, fnk1_parametre2_Tipi parametre2)
  {
  // Fonksiyon-1 gövdesi
  }
  …..

## Slide 41
İki Tam Sayı Parametre Alıp Tam Sayı Döndüren Fonksiyon
  int degerleriTopla ( int sayi1, int sayi2 )
  {
  int toplamaSonuc = sayi1 + sayi2;
  return sonuc;
  }
  Fonksiyonda iki sayı toplanarak sonuç toplamaSonuc değişkenine aktarılıyor ve bu değer return ifadesi ile döndürülüyor. Fonksiyona verilen parametrelerin fonksiyon içerisinde kullanıldığına dikkat edilmelidir. Fonksiyon çağırılırken fonksiyona parametre olarak aktarılan değişkenlerin değerleri fonksiyon içerisindeki değişkenlere kopyalanırlar. Fonksiyon içerisinde parametre değişkenlerle yapılan değişiklikler orijinal değişkenlerin değerlerinde bir değişikliğe neden olmaz.

## Slide 42
Parametre Almayan ve Ondalık Sayı (Float) Döndüren Fonksiyon
  float SensorGerilimiOku()
  {
  int sensorDeger = 0;
  int sensorGerilim = 0;
  sensorDeger = AnalogRead(0);
  sensorGerilim = ( sensorDeger / 1023 ) * 5.0;
  return sensorGerilim;
  }
  Bu fonksiyon parametre almıyor. Sensor girişinden okunan dijital değer gerilime çevriliyor ve değer float olarak döndürülüyor.

## Slide 43
Parametre Almayan ve Değer Döndürmeyen Fonksiyon
  void MesajYaz()
  {
  Serial.println("Arduino ile programlama harika!");
  }
  Parametre almayan fonksiyonlar çağırılırken yine parantezlerin kullanılması gerekir. Yukarıdaki fonksiyon şu şekilde çağırılabilir:
  MesajYaz();
  Son fonksiyonda seriport üzerinden bir mesaj yazdırılıyor. Parametre almıyor ve değer döndürmüyor. Değer döndürmeyen fonksiyonların başında void ifadesi bulunur.

## Slide 44
Fonksiyonlarda Değerle ve Referans İle Çağırma
Parametre alan fonksiyonlara parametre olarak verdiğimiz değişkenlerin değerleri fonksiyon içerisindeki değişkenlere kopyalanır (parametre değişkenleri) ve fonksiyon içerisindeki işlemler bu değişkenle yürütülür. Fonksiyona parametre olarak verilmiş değişkenlerin orijinal değerlerinde değişiklik olmaz. Buna fonksiyonları değerle çağırma adı verilir.
Ör:
int degerleriTopla ( int sayi1, int sayi2 )
{
int toplam;
toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}

## Slide 45
  Fonksiyonlar tek bir değer döndürebilir. Ancak bazı durumlarda fonksiyonların birden fazla değer döndürmesini isteyebiliriz. Böyle durumlarda referans ile çağırma yöntemi uygulanır. Referansla çağırmada fonksiyona parametre olarak verilen değişkenlerin değerlerinin kopyalanması yerine bellekteki adresleri (referans) gönderilir. İşlemler bu adresler üzerinden yapıldığından değişkenlerin orijinal değerleri de değişmiş olur.
  Ör:
  void degerleriTopla ( int sayi1, int sayi2, int &toplam)
  {
  toplam = sayi1 + sayi2;
  }

## Slide 46
Örnek fonksiyon değer döndürmeyen (void) bir fonksiyon olarak görülse de aslında sayi1 ve sayi2 adlı parametrelerin değerlerini toplayıp sonucu 3. parametre olan toplam değerine atanır.
Ör:
/* Fonksionları referans ile çağırma örneği */
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int a = 12;
int b = 15;
int c = 0;
degerleriTopla(a,b,c);
Serial.print("Sonuç:");
Serial.println(c);
while(true); // Programı burda kilitliyoruz
}
void degerleriTopla(int sayi1, int sayi2, int &toplam) {
toplam = sayi1 + sayi2;
}

## Slide 47
Fonksiyonlarla ilgili önemli noktalar:
  Fonksiyonlarda giriş parametresi almayacakları gibi birden fazla parametre de alabilirler
  Fonksiyonların her zaman değer döndürmesi gerekmez. Ancak sadece bir değer döndürebilirler
  Fonksiyonları çağırırken veri tipleri yazılmaz, sadece parametreler altarılır. Bu parametreler başka bir değişken olabileceği gibi direk olarak sabitler de olabilir; 12, 3.0, A gibi…
  Fonksiyonlara parametreler "değer ile çağırma" veya "referans ile çağırma" yöntemleriyle aktarılabilirler. Değer ile çağırmada parametre olarak verilen orijinal değerler değişmezken, referans ile çağırmada parametre orijinal değişkenlerin değerleri fonksiyon içerisinde değiştirilebilir.

## Slide 48
Gecikme ve Zaman Fonksiyonlar
  Programlarda beklemeler koymak için bundan önce delay() fonksiyonunu öğrenmiştik. delay() fonksiyonuna parametre olarak milisaniye cinsinden zaman değeri vererek istenilen süre kadar beklemeler konulabilir.
  Eğer programlarda milisaniye değil de mikrosaniye mertebesinde beklemeler konulmak istenirse delayMicrosecond() fonksiyonu kullanılabilir.
  Eğer programda belirli bir noktada kilitlenmeden gecikmeler yaratmak istenirse bunun için millis() fonksiyonu kullanılabilir. millis() fonksiyonu Arduino çalışmaya başladıktan itibaren geçen zamanı milisaniye cinsinden döndürür.

## Slide 49
Ör:
unsigned long zaman;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.print("Zaman: ");
zaman = millis();
// Program çalıştıktan itibaren geçen zaman seriporttan gönderiliyor.
Serial.println(zaman);
delay(1000);
}
Bu örnekte de görüldüğü gibi Arduino çalışmaya başladıktan sonra geçen zaman saniyede bir milisaniye cinsinden seriport üzerinden gönderiliyor.