## Slide 1: Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksek Okulu
ELET311 Mikrodenetleyici UYGULAMALARI Arduino ile Programlama
Konu 3
Seri Haberleşme

## Slide 2: Dersin Amacı
Bu dersin amacı,
Arduino üzerindeki Seri Haberleşme
Seri Haberleşmenin Donanım ve Yazılım Bileşenleri
Arduino Serial Haberleşme Fonksiyonları

## Slide 3: Seri Haberleşme
Elektronik birimler kendi başlarına çalışabildikleri gibi zaman zaman aralarında iletişim kurmaları da gereklidir. Bu durumda çeşitli haberleşme protokolleri üzerinden birbirleriyle haberleşirler. Protokol iki veya daha fazla birimin kendi aralarında haberleşmekte kullandıkları kurallar bütünüdür.
Dijital iletişimde temel olarak
  Seri
  Paralel haberleşme yöntemleri bulunur.
  Daha az veri hattı gerektiğinde seri haberleşme elektronik projelerinde kullanılır.

## Slide 4
      Arduino Üzerindeki Seri Haberleşme Birimi
      Arduino üzerindeki seri haberleşme birimi bilgisayarımıza Arduino’yu bağlar bağlamaz görev yapmaya başlar. Arduino ile PC arasındaki haberleşme bu birim üzerinden gerçekleştirilir. Derlediğimiz programlar da yine Arduino’ya seri haberleşme üzerinden gönderilir.
      Geçmişte PC’lerde seri haberleşme için 9 pinli RS232 portu bulunmaktaydı. Artık günümüzde bu standart yerini USB’ye bırakmıştır. Ancak hala RS232 üserinden iletişim kuran cihazları kullanıbilmek için RS232-USB dönüştürücü elemanlar kullanılır.

## Slide 5
      Seri Haberleşmenin Donanım ve Yazılım Bileşenleri
      Seri haberleşme için Arduino üzerinde bulunan seri haberleşme ünitesine UART (Universal asynchronous receiver/transmitter: Evrensel asenkron alıcı / verici) adı verilir.
      Seri haberleşme için gönderme – TX ve alma – RX olmak üzere iki pin (D0, D1) kullanılır. Arduino UNO üzerinde bu pinler ayrıca TX, RX LED’lerine ve USB dönüştürücü çipe de bağlıdır. Programlama esnasında Arduino ile PC arasındaki iletişim bu pinler üzerinden sağlanır.

## Slide 6
      Arduino Serial Haberleşme Fonksiyonları
      Arduino’da seri haberleşmeyle ilgili olarak Serial nesnesi kullanılır. Bu nesneye ait fonksiyonlar:
      Serial.begin() ve Serial.end() Fonksiyonu
      Serial.begin() fonksiyonunu setup() fonksiyonu içinden çağırarak seri haberleşmenin başlatılması sağlanır. Bu fonksiyona parametre olarak 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 değerlerinden birisi verilebilir. Standart seri haberleşme hızları olan bu değerlerin birimi bps’dir (bit per second: saniye başına bit) ve baud rate olarak bilinir. Her byte için 10 bit gönderildiğinden gönderilen bayt miktarı bu değerlerin 10’a bölümüyle bulunabilir.

## Slide 7
      Serial.print() ve Serial.println() Fonksiyonu
      Arduino’dan ASCII karakter dizileri içeren veriler göndermek için print ve println fonksiyonları kullanılır. println fonksiyonunun farkı her bir satırdan sonrayeni bir satıra geçilmesidir.
      Print ve println fonksiyonlarıyla değişik formatlarda çıktı almak da mümkündür. Sayılar karakter dizisi şeklinde veya 16’lı (hexadecimal), 8’li (octal) ve 2’li (binary) tabanda yazdırmak mümkündür. Ondalık sayılar virgülden sonra 2 hane olarak yazdırılabilir. Ancak istenildiği taktirde daha fazla hane yazdırılabilir.

## Slide 8
      Örnek:
      Serial.print(12)  12 olarak yazdırılır.
      Serial.print(1.23456)  1.23 olarak yazdırılır.
      Serial.print(byte(78))  N(78 değerinden ASCII karakter karşılığı)
      Serial.print(‘N’)  N olarak yazdırılır.
      Serial.print("Arduino")  Arduino olarak yazıdırılır.
      İstenilen tabanda çıktı alınabilir.
      İkili tabanda çıktı
      Serial.print(78, BIN)  1001110

## Slide 9
      Örnek:
      Sekizli tabanda çıktı
      Serial.print(78, OCT)  116
      Onluk tabanda çıktı
      Serial.print(78, DEC)  78
      16’lık tabanda çıktı
      Serial.print(78, HEX)  4E
      Ondalık sayılarda noktadan sonra yazdırılmak istenen hane sayısı parametre olarak verilebilir.
      Serial.println(1.23456, 0)  1
      Serial.println(1.23456, 2)  1.23
      Serial.println(1.23456, 4)  1.2346

## Slide 10
      Serial.write() Fonksiyonu
      Println() fonksiyonlarıyla ASCII karakter formatında okunabilir karakter dizileri seriport üzerinden gönderilirken write() fonksiyonuyla ikili (binary) formatta veriler gönderilebilir. Bu fonksiyon daha çok ikili verilerin gönderildiği haberleşme projelerinde kullanılır.
      İkili formatta veri alışverişi ASCII formatından biraz daha karışıktır. ASCII formatında gönderilen verinin sonunu gösteren satır sonu gibi karakterler bulunurken ikili haberleşmede özel bir protokole uyması gerekiyor. Bir örnek verecek olursak 1234 sayısını ASCII olarak yolladığımızda sırasıyla 1,2,3,4 karakterlerinin ASCII kodları (her biri birer bayt) gönderilir. Bu durumda 1234 sayısı için 5 bayt veri gönderilir diyebiliriz. Ancak aynı sayının 2 bayt (16 bit) olduğu düşünülürse bunu ikili olarak 2 bayt halinde gönderilebilir. İşte bunun için Serial.write() fonksiyonu kullanılabilir:
      Serial.write(gönderilecek_veri_bayti);
      Serial.write(‘A’);  A karakteri yollanır.
      1234 sayısı (0x04D2) 0x04 ve 0xD2 baylarından oluşur.
      Serial.write(lowByte(1234)); //1234 sayısının küçük baytını (0xD2 – 210) gönderir
      Serial.write(highByte(1234)); //1234 sayısının büyük baytını (0x04 – 4) gönderir

## Slide 11
      Serial.read() Fonksiyonu
      Arduino içerisinde seri birimden gelen veriler baytlar halinde alındıktan sonra seri haberleşme için ayrılmış tampon bellek bölgesine yazılır. Bu tampon belleği bir bayt dizisi olarak da düşünebiliriz. Programlarımızda gelen verileri kullanmak istediğimizde bu bellekten Serial.read() fonksiyonu ile okuruz. Serial.read() fonksiyonunu her çağırdığımızda gelen baytlardan birini tampondan okuyarak döndürür. Tampondan okuduğumuz baytlar silinir. Okuma sırası geliş sırasına göredir. Yani ilk gelen bayt ilk okunur.
      Eğer seriport tamponu boş ise read() fonksiyonu -1 değerini döndürür.

## Slide 12
      Serial.avaliable() Fonksiyonu
      Seri porta gelmiş ve henüz okunmamış verilerin sayısını döndürür. Sıfır döndürdüğü taktirde seri port tamponu boş demektir. Seri port tamponunun boyutu sınırlı olduğundan gelen veriler belirli bir zaman aralığında okunmalıdır. Aksi taktirde yeni gelen veriler eskilerin üzerine yazılabilir.