DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BMET 253,Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

Çalışma Soruları # 1

- Elektromagnetik radyasyon enerjisinin frekans ve dalgaboyu ile olan ilişkisini açıklayınız.

- Foton nedir? Foton özelliklerini açıklayınız.

- (a) İyonizasyon olayı nedir?

(b) Hangi ışınlara radyasyon iyanizasyonu denir?

(c) X ve Gama ışınları arasındaki fark nedir?

- X-ışını hangi yılda ve kimin tarafından bulunmuştır?

- Röntgen tüpü içerisinde X-ışınlarının üretilmesini kısaca açıklayınız.

- Termo iyonik olayını açıklayınız.

- X-ışınlarının üretiminde neden Anod ve Katot arasında yüksek voltaja ihtiyaç duyulur?

- Bremsstrhlung ve Karakteristik ışınım radyasyonları nasıl oluşur? Herbirinin özelliğini açıklayınız.

- X-ışınları hangi dalga boyları arasında değişmektedir? Radyoteşhis amaçlı hangi aralıklarda kullanılmaktadır?

- Yumuşak ve Sert karakterli ışınların özelliklerini açıklayınız.

- (a) Röntgen tüpündeki voltaj ile oluşan X-ışınının dalga boyu arasın daki ilişki nasıldır?

(b) 0.2Ao , 0.3Ao ve 0.4Ao dalga boylarına sahip X-ışınları için röntgen tüpüne uygulanması gererken voltaj değerlerini bulunuz.

- Öğrendiğiğniz 16 tane X-ışın özelliklerinden istediğiniz 5 tanesini açıklayınız.

- X-ışını penetrasyon özelliklerinden üç tanesini açıklayınız.

- Absorbsiynu (Tutulma) etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.

- (a) X-ışınlarında saçılma nasıl oluşur?

(b) Saçılma neden istenmeyen bir durumdur?

(c) Grid düzeneklerinin kullanım amacı nedir?

- X-ışın tüpü içerisindeki havanın boşaltılmış olmasının nedenlerini açıklayınız.

- (a) Katot, X-ışın tüpünün hangi yönlü elektrodudur?

(b)Katot elektrodunda bulunan flamanın görevi nedir? Hangi metalden      yapılmıştır?

(c)Modern röntgen cihazlarında kaç tane flaman bulunmaktadır? Hangi durumlarda kullanılmaktadır? Herbir flamanın sağladığı avantaj nedir?

- (a) Anot, X-ışın tüpünün hangi yönlü elektrodudur?

(b) X-ışın tüpünde tungsten metalinin seçilme nedenlerini açıklayınız.

(c) Döner anotlu tüplerin sağladığı üstünlükler nelerdir?

- (a) Haube`nin esas görevleri nedir?

(b) Haube neden X-ışınlarını geçirmez?

(c) Haube içerisindeki yağ kullanımının

- “Çizgi-fokus” prensibi hangi iki durumu sağlamak için gelştirilmiştir?

- (a) Röntgen filmleri hangi kimyasal madde ile kaplanmıştır?

(b) Çekimi yapılmış bir röntgen filminin banyo işlemini ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.