## Slide 1: Alan Etkili Transistör ve Yapısı

## Slide 4
JFET’ler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar.
  n-kanal
  p-kanal
n-kanal en çok tercih edilen JFET tipidir.
JFET’lerin 3 adet terminalleri mevcuttur.
  Akıtıcı - Drain (D) ve Kaynak - Source (S) n-kanalına bağlanırken,
  Kapı - Gate (G) ise p-tipi malzemeye bağlanır.

## Slide 5
Bir JFET’in Temel Çalışma Prensibi
JFET’in çalışma prensibi bir musluğa benzetilebilir.
Kaynak – Source: Basınçlı su, akıtıcı-kaynak voltajının negatif kutbundaki elektron birikmesini temsil etmektedir.
Akıtıcı – Drain: Uygulanan voltajın pozitif kutbundaki elektron (yada delik) azlığını temsil eder.
Kapı – Gate: Suyun akışını kontrol eden bir vana gibi kapı terminali n-kanalının genişliğini kontrol eder. Böylece akıtıcıya geçecek olan yük kontrolü yapılmış olur.
5

## Slide 6
JFET Yapısı
BJT akım kontrollu bir elemandır yani taban akımı ile kollektör akımı kontrol edilir. FET ise gerilim kontrollu bir elemandır. FET’in kapı (G) ile kaynak (S) arasına uygulanan gerilim ile,kanaldan (D ile S arasından) geçen akım kontrol edilir. G-S uçlarına uygulanan gerilim, kanaldan geçen akımın yönüne dik olan bir elektrik alanı oluşturur. JFET, N veya P kanal olabilir. N kanal JFET’de, kanal N tipi ve kapı P tipi bir malzemedir. Kapıdan kanala bir P-N jonksiyonumevcuttur.
Kapıya uygulanan gerilim P-N jonksiyonunu ters yönde kutuplar ve kapıdan çok küçük bir sızıntı akımı geçer. Bu nedenle FET’lerde giriş direnci çok yüksektir (∼1000 MΩ).

## Slide 7
G ile S uçlarına ters yönde bir gerilim uygulandığında, P-N jonksiyonunda boşluk bölgesi oluşur. Boşluk bölgesinde akım taşıyıcısı yoktur. Boşluk bölgesi kanal içine doğru genişleyerek kanalın akım geçiren kısmını daraltır ve kanalın direncini arttırır. Bu durum Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Kanalın direnci ve kanaldan geçen akım, VGS ile VDS ’nin fonksiyonudur.
Şekil 4.1. JFET yapı ve sembolleri, a) N kanal ve b) P kanal.

## Slide 8
Şekil 4.2. N kanal JFET’in çalışma prensibi.
N kanal FET’te G ile S uçları arasına 0 veya negatif bir gerilim, D ile S uçları arasına ise pozitif bir gerilim uygulanır. Kapıdan kanala olan P-N jonksiyonu ters yönde kutuplanır.
VGD = VGS − VDS olduğuna göre, VGD gerilimi VGS’e göre daha negatiftir. Bu nedenle, G ile D arasındaki bölgede ters yönde kutuplanan P-N diyodunun boşluk bölgesi daha geniş olur.

## Slide 9
(i) Vgs = 0 Volt

## Slide 12
Vgs < 0Volt

## Slide 14
VGS = 0 iken VDS geriliminin arttırılması ile N kanal JFET’te elde edilen karakteristik Şekil
4.3’te gösterilmiştir.
A ile B noktaları arasındaki direnç bölgesinde VDS ’nin 0’dan itibaren arttırılması ile iD akımı IDSS değerine kadar artar. A ile B arasında, boşluk bölgesinin genişliği
etkili olmadığından kanalın direnci sabittir. VGS = 0 iken geçen IDSS akımı FET’in maksimum
akımıdır. B noktasında VDS gerilimi VP değerini alır. B noktasından sonra, VDS geriliminin
artırılması ile iD akımı değişmez. C noktasından sonra VDS geriliminin artırılması, P-N
jonksiyonunun ters yönde devrilmesine neden olur ve iD akımı hızla artar. B ile C noktaları
arasındaki bölgeye pinch-off bölgesi denir.
P-N jonksiyonunun ters kutuplanması ile oluşan boşluk, pinch off bölgesinde kanalı tıkar ve kanal direncini artırır. Buna rağmen kanal akımı sabit kalır. Akımın sabit kalmasının nedeni, VDS geriliminin kanal direncindeki artışı dengelemesidir. VDS gerilimi, kaynaktan çıkan elektronların tıkalı bölgeyi geçerek D ucuna ulaşmasını sağlar.
B noktasındaki VDS gerilimine VP pinch-off gerilimi denir.

## Slide 23
p-kanal JFET
p-kanal JFET de aynen n-kanal JFET gibi davranır sadece kutuplama ve akım yönleri terstir.
23

## Slide 24
MOSFET
İki tip MOSFETmevcuttur:
  Azaltıcı-Tip (Kanal ayarlamalı)(Depletion-Type)
  Çoğaltıcı-Tip (Kanal oluşturmalı)(Enhancement-Type)
MOSFET’ler, JFET’lere benzer özellikler içerirler. Ayrıca başka faydalı özellikleri de mevcuttur.
MOSFET’de kapı ile kanal arasında JFET’deki gibi bir P-N jonksiyonu yoktur. MOSFET’in kapısı (G) silisyum dioksit (SiO2) tabakası ile kanaldan izole edilmiştir.
24

## Slide 25
DE MOSFET
DE MOSFET’in temel yapısı Şekil 4.9’da gösterilmiştir. DE MOSFET’te D ve S altkatman malzeme üzerine katkılanarak, kapıya komşu olan dar bir kanal ile birbirine bağlanmıştır. DE MOSFET N kanal ve P kanal olabilir. Burada sadece N kanallı DE MOSFET incelenecektir. P kanallı DE MOSFET’te gerilim yönleri terstir fakat çalışma prensipleri aynıdır.
Şekil 4.9 N kanal ve P- kanal D-MOSFET

## Slide 26
Kapı kanaldan izole olduğu için kapıya negatif veya pozitif gerilim uygulanabilir. DE MOSFET kapısına negatif gerilim uygulanırsa Azaltma (Depletion), pozitif gerilim uygulanırsa Arttırma () modunda çalışır. DE MOSFET’te kapı ve kanal bir kapasitenin iki paralel plakası ve SiO2 tabakası bir dielektrik malzeme gibidir.

## Slide 28
E MOSFET
E MOSFET’in yapı ve sembolü Şekil 4.12’de gösterilmiştir. Bu MOSFET’te fiziksel bir kanal yoktur. N kanal E MOSFET’te kapıya uygulanan gerilim eşik değerinde, SiO2 tabakasına komşu olan P malzemesinde ince bir negatif yük tabakası ve bir kanal oluşturur. Eşik geriliminin altında bir kanal oluşmaz. Kapı kaynak arasındaki pozitif gerilim arttırıldığında kanala daha çok elektron çekilir ve kanalın iletkenliği artar. N kanal E MOSFET’in çalışma prensibi Şekil 4.13’te gösterilmiştir.

## Slide 29
E MOSFET yalnız kanal arttırma ile kullanılır. N kanallı bir E MOSFET pozitif kapı kaynak
gerilimi ile çalışır. P kanallı türünde ise negatif kapı kaynak gerilimi gerekir. Şekil 4.14’te
gösterildiği gibi E MOSFET’in transfer karakteristiğinde VGS = 0 iken bir akım geçmez. Yani
E MOSFET’te, JFET ve DE MOSFET’teki gibi IDSS parametresi yoktur. VGS gerilimi VGS(th) eşik gerilimine ulaşana kadar ID akımı sıfırdır. E MOSFET’in transfer karakteristiğinin eşitliği aşağıda verilmiştir. MOSFET’in K sabiti VGS’nin belirli bir değeri için verilen ID(on) akımı için katalogda verilir.

## Slide 32
VMOS Devreleri (Güç MOSFET’leri)
VMOS (dikey-vertical MOSFET) eleman yüzeyinin daha çok kullanılabildiği bir yapıyı sunmaktadır.
Avantajları
VMOS ısı yalıtımı için daha fazla bir yüzeyin kullanımı sayesinde daha yüksek bir akım akışı sağlar.
VMOS ayrıca daha hızlı anahtarlama özelliklerine sahiptir.
32

## Slide 33
Avantajları
Daha yüksek giriş empedansı
Daha hızlı anahtarlama
Düşük güç tüketimi
CMOS Devreleri
CMOS (tümleşik-complementary MOSFET) hem p-kanal hem de n-kanal MOSFET’leri aynı alt tabaka üstünde bir arada kullanmaktadır.
33