Çalışma Soruları

- Şekil 1 de gösterilen ortak sargılı transformatörün primer-sekonder sargı sayılarının oran değerini bulunuz.

# Şekil 1

- Şekil 2 de gösterilen transformatörün primer sargısına uygulanan gerilimin rms değerini, DC ampermetre değerinden faydalanak bulunuz.

# Şekil 2

- Şekil 3 de kullanılan her bir metrenin okuduğu değerleri bulunuz?

# Şekil 3

- Şekil 4 de verilen devre için;

(a) Her bir metrenin okuduğu değeri bulunuz.

(b) Yük direncinin harcadığı ortalama DC güç değerini bulunuz.

# Şekil 4

- Şekil 5 de verilen devrenin

(a) Yük direnci üzerindeki gerilimin tepe değerini bulunuz.

(b) Transformatörün toplam sekonder sargı geriliminin tepe değerini bulunuz.

(c) Transformatörün primer-sekonder sargı sayılarının oran değerlerini bulunuz.

# Şekil 5

- Şekil 6 daki devrede kullanılan DC ampermetrenin içerisinden 10 mA değerinde akım akabilmesi için, 1k( değerindeki RP ayarlı direnci hangi değere ayarlanmalıdır?

# Şekil 6

- Şekil 7 deki devrede kullanılan yük direncinin değerini bulunuz.

# Şekil 7

- Şekil 8 de verilen devre ve çıkış işaretini de dikkate alarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

(a)	Her bir metrenin okuyacağı değeri bulunuz.

(b)	Transformatörün primerine uygulanan gerilimim tepe değerini bulunuz.

# Şekil 8

- Şekil 9 da verilen devrenin çıkışına bağlanan voltmetrelerin gösterdiği değerleri dikkate alarak, devrenin hatalı olup olmadığı hakkında bilgi veriniz. Hata olduğu durumlarda hatalı elemanları belirtiniz.

# Şekil 9

(a) V1 = 24 V, V2 = 10.33 V, V3 = - 10.33 V

(b) V1 = 24 V, V2 = 10.33 V, V3 = - 5.16 V

(c) V1 = 24 V, V2 = 5.16 V, V3 = -10.33 V

(d) V1 = 24 V, V2 = 10.33 V, V3 = 0 V

(e) V1 = 24 V, V2 = 0 V, V3 = - 10.33 V

(f)  V1 = 0 V. V2 = 0V, V3 = 0 V

- Şekil 10 daki devrede yük direnci üzerindeki geriliminin;

(a)	Dalgalılık geriliminin değerini bulunuz.

(b)	DC gerilim değerini bulunuz.

(c)	Dalgalılık faktörünün yüzdelik değerini bulunuz.

# Şekil 10

- Şekil 11 deki devrede dalgalılık geriliminin 20 mV olması için, devrede kullanılan C kondansatörünün en az değeri  kaç (F olmalıdır?

# Şekil 11

- Şekil 12 deki devrede, zener diyot akımının 30 mA olabilmesi için, R2 ayarlı direnç hangi değere ayarlanmalıdır?

# Şekil 12

- Şekil 13 deki yüklenmiş 9V değerindeki gerilim regülatörü devresinde kullanılan zener diyodun = 2 mA ve = 500 mW dır. Çıkış geriliminin düzenli olarak 9V değerinde olabilmesi için, yük direnci hangi değerler arasında olmalıdır?

# Şekil 13

- Şekil 14 de gösterilen devrede göstergelerin okuyacağı değerleri bulunuz.

# Şekil 14

- Şekil 15 de verilen devrenin çıkış gerilim değerini bulunuz.

# Şekil 15

- Şekil 16 daki devrenin çıkış gerilim değeri 8V olabilmesi için, R direnci hangi değeri almalıdır?

# Şekil 16

- Şekil 17 deki devrenin sırası ile V1 ve V2 çıkış gerilimlerinin alabileceği en az ve en çok gerilim değerlerini bulunuz.

# Şekil 17

- Şekil 18 de verilen her devrenin çıkış işaretlerinin dalga şeklini çiziniz.

(a) 						       (b)

(c) 						(d)

(e)

# Şekil 18

- Şekil 19 da verilen devrelerin herbiri için zaman sabitinin giriş işaretlerinin periyotlarından büyük olduğunu kabul ederek, herbir devrenin çıkış işaretinin dalga şeklini çiziniz.

(a)

(b)

# Şekil 19

- Şekil 20 de verilen her devrenin çıkış işaretlerinin dalga şeklini çiziniz.

(a)

(b)

# Şekil 20

# Text boxes

320 V

0 V

-320 V

170 V

0 V

-170 V

20 V

0 V

IQ = 6 mA

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V

5V

0V

-5V