## Slide 1: Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksek Okulu
ELET311 Mikrodenetleyici UYGULAMALARI Arduino ile Programlama
Konu 4
LCD (Liquid Crystal Display)

## Slide 2: Dersin Amacı
Bu dersin amacı,
LCD nedir
Arduino LCD Ekran Fonksiyonları

## Slide 3
      LCD
      Liquid Crystal Display, üzerine karakter ve rakamlar yazdırıp Arduino ile kullanıcıyı etkileşime geçiren elektronik gösterge
      LCD olarak piyasada en çok bulunan HD44780 çipi uyumlu olan 2x16 karakter büyüklüğündeki standart modeli kullanılmaktadır.
      2x16 LCD ekranı kolayca sürebilmek için birçok hazır fonksiyon Arduino kütüphanesinde bulunmaktadır.
      LCD’nin bağlantıları 8 adet veri hattı, 3 adet kontrol hattı, besleme ve ekran kontrast kontrol girişinden oluşur.

## Slide 4
      LCD
      LCD ile haberleşme paralel olarak yürütüldüğünden 8 haberleşme hattına ihtiyaç vardır. Ancak 4-pinli haberleşme desteği ile sadece 4 haberleşme pini ve 3 kontrol pini kullanarak LCD’yi sürmek mümkündür. R/W pini LCD’den okuma mı yoksa yazma işlemi mi yapılacağının seçiminde kullanılır. LCD’den bir veri okunmasına gerek olmadığı durumlarda bu pin direk olarak toprağa bağlanabilir.
      LCD ekranın kontrast değerini ayarlamak için kullanılan potansiyometre ile (10 Kohm olabilir) en uygun ekran görüntüsü yakalanır.

## Slide 5
      LCD
      Kullanılan LCD’ye göre pinlerin bağlantı sıralaması değişmektedir.
      Genel olarak çok kullanılan pinler;
LCD Pinleri | Bağlantı
1 (Data 7) | Arduino Digital – 2
2 (Data 6) | Arduino Digital – 3
3 (Data 5) | Arduino Digital – 4
4 (Data 4) | Arduino Digital – 5
9 (Enable) | Arduino Digital – 11
10 (R/W) | GND
11 (RS) | Arduino Digital – 12
12 (Vo) | Potansiyometre orta uç
13 (VDD) | 5V
14 (VSS) | GND

## Slide 6
      Arduino LCD Ekran Fonksiyonları
      Programda LCD ekran kullanmak için 1 adet LCD ekran nesnesini aynen bir değişken tanımlar gibi tanımlanır. Burada tek fark LCD ekran nesnesini tanımlarken nesneye LCD’nin bağlantıları parametre olarak verilir.
      LCD’nin R/W pini LCD’nin dahili kaydedicilerinden bilgi okuma veya yazma işleminin seçimi için kullanılmaktadır. Okula işlemine ihtiyaç olmadığı için bu pin direk toprağa (GND) bağlanır. LCD ekrana veri gönderirken veriler, 8 bit olarak veya 4 bit parçalar halinde gönderilebilmektedir.

## Slide 7
      LCD bağlantılarının Arduino’ya tanıtımı:
      R/W pini toprağa bağlı şekilde ve 4-bit modda iletişim kurulacaksa
      LiquidCrsytal lcd(rs, enable, d4, d5, d6, d7);
      Burada rs, enable, d4, d5, d6, d7 ifadelerinin yerine LCD bağlantılarında hangi pinler kullanılacaksa o pinler yazılacaktır.
      Ör:
      LiquidCrsytal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

## Slide 8
      BEGIN() Fonksiyonu
      LCD nesnesinde begin() fonksiyonu ile LCD’nin tipi ayarlanır. Genellikle piyasada 2 satır 16 karakter (2x16) ve 4 satır 16 karakter (4x16) LCD’ler bulunmaktadır.
      begin() fonksiyonunda LCD tipi tanımı:
      begin(karakter_sayısı, satir_sayisi);
      Kullanılan LCD 2x16 ise;
      lcd.begin(16,2);
      begin() fonksiyonu setup() fonksiyonu içerisinde çağırılıp LCD’nin başlangıç işlemlerinin yapılması sağlanır.

## Slide 9
      PRINT() Fonksiyonu
      LCD nesnesinde print() fonksiyonu da aynen seri iletişimde olduğu gibi istenilen karakter dizileri LCD’ye yazdırılır. print() fonksiyonu parametre olarak char, int, long veya string tipinde değişken tipleri verilebilir. Ayrıca ikinci parametre olarak sayı tabanı verilerek sayıların istenilen tabanda yazdırılması sağlanır (DEC, OCT, HEX).
      print(yazdırılacak_degisken, taban);

## Slide 10
      SETCURSOR(), HOME(), ve CLEAR() Fonksiyonları
      setCursor() fonksiyonuyla LCD ekrana yazdırmak istenilenleri hangi bölgeye (satır ve sütun) yazdırılacağı belirlenir:
      setCursor(karakter_indisi, satır_indisi(0,1,2,3));
      Burada dikkat edilmesi gereken unsur satır ve karakter indislerinin sıfırdan başladığıdır. Yani birinci satır ve birinci karakter 0 indislerine sahiptir.
      setCursor(15,1); //İmleci 2.satır 16. karaktere alır

## Slide 11
      SETCURSOR(), HOME(), ve CLEAR() Fonksiyonları
      home() fonksiyonu imleci LCD’nin en sol üst köşesine alır. setCursor(0,0) ile aynı işleve sahiptir.
      clear() fonksiyonu ekrana yazdırılanları ekrandan ve hafızadan siler.
      LCD ekrana karakterleri yazdırırken imlecin görünmesini sağlayabiliriz. cursor() fonksiyonu imlecin görünmesini, noCursor() ise görünmemesini sağlar.

## Slide 12
      blink() fonksiyonu imlecin yanar-söner şekilde gösterilmesini sağlar. noBlink() fonksiyonu ise bu özelliği kapatır. Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için önce cursor() fonksiyonu ile imleç görünür hale getirilmelidir.
      - Eğer ekranda yazılı olanları silmeden görüntülenmelerini durdurmak istenirse noDisplay() fonksiyonu kullanılır. Yazılanları tekrar görüntülemek için de Display() fonksiyonu kullanılır.

## Slide 13
      LCD’ye Özel Karakterler Yazdırma
      Kullanılan LCD ekranlardaki her bir karakter kutucuğu 7 satır 5 sütun olmak üzere 35 pikselden oluşmaktadır. Bu pikseller istenildiği gibi kullanılarak özel karakterler yaratılabilir. Bunun için Arduino LCD kütüphanesinin createChar() fonksiyonu kullanılıyor.
      createChar() fonksiyonu ile 7 adet özel karakter LCD’nin hafızasına yüklenebilmektedir. Daha sonra bu karakterler write(karakter_no) şeklinde çağırılır.

## Slide 14
      Özel karakter tanımlamaları 8 elemanlı diziler yardımıyla gerçekleştirilir. Dizi elemanlarının her biri karakter bloklarının 5 piksellik bir satırını ifade etmektedir. Pikselleri daha iyi ifade edebilmek için satırlar ikili tabanda (binary) yazılır. 1 olan pikseller koyu, 0 olanlar ise açık renkli olur.
      Örnek: Gülen surat
      Byte gulenSurat[8] = {B00000, B01010, B00000, B10001, B01110, B00000, B00000, B00000};