DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

EETE113

Çalışma Soruları # 3

- İlk transistörün yapısı hakkında bilgi veriniz. Bu transistörlerin dezavantajları nelerdi?

- Transistör grubundan olan elektronik devre elemanlarından bazılarınıon isimlerini yazınız.

- Günümüz teknolojisindeki transistörün nasıl bir yapısı vardır? Buna verilen isim nedir?

- BJT transistor kaç çeşitdir? Isimlerini yazınız. Herbir çeşidin fiziki yapısı  sembolünü ve terminal isimlerini`de belirterek çiziniz.

- BJT transistörler üretim aşamasında üretilirken nelere dikkat edilir? Bu nların sonucundaki oluşumlar nelerdir?

- BJT transistör akım kontrollü bir yarı iletkendir. Bu kontrolün nasıl yapıldığını açıklayınız.

- (a) Bir BJT transistörün çalışma biçimlerinin isimlerini açıklayınız.

(b) Bir BJT transistörün çalışma bölgelerinin isimlerini açıklayınız.

(c) BJT transistörün hangi çalışma biçimi, hangi çalışma bölgesini kullanır?     Açıklayınız.

- NPN ve PNP tip BJT transistörlerinin yükselteç olarak kullanılması için, B-E ve C-E birleşme yüzeyleri nasıl polarlanmalıdır? Açıklayınız

- Bir transistor anahtar olarak kullanılırken nasıl kesim ve doyum bölgesinde çalışır.

- (a) NPN transistörde hangi akım taşıyıcısı etkindir?

(b) PNP transistörde hangi akım taşıyıcısı etkindir?