## Slide 1: Alan Etkili Transistör ve Yapısı

## Slide 3
JFET ile BJT`lerin karşılaştırılması

## Slide 4
JFETìn Yapısı

## Slide 5
Şekil 8.2 (a) ve (b)

## Slide 6
JFET`in Çalışması
JFET’ler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar.
  n-kanal
  p-kanal
n-kanal en çok tercih edilen JFET tipidir.
JFET’lerin 3 adet terminalleri mevcuttur.
  Akıtıcı - Drain (D) ve Kaynak - Source (S) n-kanalına bağlanırken,
  Kapı - Gate (G) ise p-tipi malzemeye bağlanır.

## Slide 7
Bir JFET’in Temel Çalışma Prensibi
JFET’in çalışma prensibi bir musluğa benzetilebilir.
Kaynak – Source: Basınçlı su, akıtıcı-kaynak voltajının negatif kutbundaki elektron birikmesini temsil etmektedir.
Akıtıcı – Drain: Uygulanan voltajın pozitif kutbundaki elektron (yada delik) azlığını temsil eder.
Kapı – Gate: Suyun akışını kontrol eden bir vana gibi kapı terminali n-kanalının genişliğini kontrol eder. Böylece akıtıcıya geçecek olan yük kontrolü yapılmış olur.
7

## Slide 8
Bir JFET’in çalışma şartlarının belirlenmesinde üç temel durum söz konusudur.
  (i) VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken
  (ii) VGS < 0, VDS pozitif değerde
  (iii) Voltaj kontrollü direnç.

## Slide 9
(i) VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken
  p-tipi kapı ile n-tipi kanal arasındaki fakirleşmiş bölge (depletion region), n-kanalın içerisindeki elektronlar ile p-tipi kapı içerisindeki deliklerin birleşmesi sonucu bir artış göstermeye başlar.
  Fakirleşmiş bölgenin büyümesi, n-tipi kanalın direncinin artmasına yani daralmasına neden olur.
  n-tipi kanalın direncinin artması, kaynak-akıtıcı arasındaki (ID) akımda da bir artışa neden olur. Çünkü VDS artmaktadır.
VGS = 0 ve VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken üç durum söz konusudur.

## Slide 10
Eğer VGS = 0 iken VDS hala daha pozitif bir değere artırılmaya devam ederse, fakirleşmiş bölge n-tipi kanalı kapatacak kadar genişler.
Bunun sonucunda n-tipi kanaldaki ID akışı kesilir.
(ii) VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken
Kısılma - Pinch Off

## Slide 11
Kısılma – pinch-off noktasında:
VGS deki herhangi bir artış ID‘nin değerinde bir değişikliğe neden olmaz. Kısılma noktasındaki VGS Vp olarak adlandırılır.
ID doyumda yada maksimum değerindedir ve IDSS olarak isimlendirilir.
Kanalın omik direnci maksimum düzeydedir.
VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken (Doyum-Saturasyon)
11

## Slide 12
Boylestad and Nashelsky Electronic Devices and Circuit Theory
Copyright ©2006 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved.
VGS < 0, VDS pozitif bir değerde
VGS ‘in daha negatif bir değere inmesi fakirleşmiş bölgede bir artışa neden olacaktır.
12

## Slide 13
VGS negatif oldukça:
JFET daha düşük bir değerde kısılmaya (Vp).
VDS arttıkça ID azalacaktır.
ID 0A olduğundaki VGS değeri Vp yada VGS(off) olur.
VGS < 0, VDS pozitif bir değerde: ID < IDSS
13

## Slide 14
Kısılma noktasının solunda kalan bölge omik bölge –triyod bölge olarak adlandırılır.
Bu bölümde JFET değişken bir direnç gibi kullanılabilir. Burada VGS akıtıcı-kaynak direnci (rd)’yi kontrol eder. VGS daha negatif oldukça (rd)’nin değeri artar.
(iii) Voltaj-Kontrollü Direnç
14

## Slide 15
p-kanal JFET
p-kanal JFET de aynen n-kanal JFET gibi davranır sadece kutuplama ve akım yönleri terstir.
15

## Slide 16
p-kanal JFET Karakteristikleri
VDS daha yüksek değerlere ulaştığında VDS > VDSmax değerine ulaştığında JFET kırıma uğrar ve ID kontrolsüz olarak artışına devam eder.
VGS pozitif olarak arttıkça;
  Fakirleşmiş bölge büyür,
  ID azalır (ID < IDSS)
  Kısılma anında ID = 0A
16

## Slide 17
JFET’in giriş-çıkış ilişkisini veren transfer karakteristikleri BJT’de olduğu gibi düzgün değildir.
JFET’te ise, giriş VGS (input) ile çıkış ID (output) arasındaki ilişki biraz daha komplekstir:
JFET Transfer Karakteristikleri
17

## Slide 18
JFET Transfer Eğrisi
JFET’lerde transfer eğrisi ID – VGS göre belirlenir.
18

## Slide 21
MOSFET
İki tip MOSFETmevcuttur:
  Azaltıcı-Tip (Kanal ayarlamalı)(Depletion-Type)
  Çoğaltıcı-Tip (Kanal oluşturmalı)(Enhancement-Type)
MOSFET’ler, JFET’lere benzer özellikler içerirler. Ayrıca başka faydalı özellikleri de mevcuttur.
21

## Slide 22
Azaltıcı (Depletion) -Type MOSFET Yapısı
Akıtıcı drain (D) ve kaynak source (S) n-tipi katkılandırılmış malzemeye bağlanmıştır. Bu n-tipi bölgeler birbirleriyle bir n-tipi kanal vasıtasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu n-tipi kanal ince bir izolatör katman olan SiO2 vasıtasıyla kapı gate (G) ucuna bağlanmıştır.
n-tipi katkılandırılmış malzeme p-tipi katkılandırılmış malzemenin üzerine yerleştirilir. Bu p-tipi katkılandırılmış malzemenin de bir alt tabaka terminal bağlantısı substrate (SS) mevcuttur.
22

## Slide 23
Temel MOSFET Çalışma Bölgeleri
Bir azaltıcı-tip MOSFET iki modda işlem yapar:
  Azaltıcı mod
  Çoğaltıcı mod
23

## Slide 24
Azaltıcı-Tip MOSFET Azaltıcı Mod Çalışması
  VGS = 0V olduğunda ID = IDSS
  VGS < 0V olduğunda ID < IDSS
Azaltıcı Mod
Karakteristikleri JFET ile benzerlikler gösterir.
24

## Slide 25
Azaltıcı-Tip MOSFET Çoğaltıcı Mod Çalışması
VGS > 0V
ID , IDSS ‘nin üstü değerlere ulaşır.
Transfer eğrisi:
Çoğaltıcı Mod
VGS bu çalışma modunda pozitif değere sahiptir.
25

## Slide 26
p-Kanal Azaltıcı-Tip MOSFET
26

## Slide 27
Çoğaltıcı-Tip MOSFET Yapısı
Akıtıcı drain (D) ve kaynak source (S) n-tipi katkılandırılmış bölgeler ile bağlantılıdır. Bu n-tipi katkılandırılmış bölgeler birbirleriyle bir n-tipi kanal ile bağlantılı değildir.
Kapı gate (G) p-tipi bir yüzey ile SiO2 ’ten oluşan bir izolasyon katı vasıtasıyla bağlantılıdır.
n-tipi katkılandırılmış yüzey p-tipi katkılandırılmış alt tabaka ile bağlantılıdır. p-tipi katkılandırılmış alt tabaka da substrate (SS) terminali ile bağlantılıdır.
27

## Slide 28
Çoğaltıcı-Tip MOSFET’in Temel İşlem Modu
VGS her zaman pozitiftir.
VGS arttıkça, ID artacaktır.
VDS artarken VGS sabit tutulursa, ID doyuma gider (IDSS) , VDSsat noktasına doyuma ulaşır.
Çoğaltıcı-tip MOSFET sadece çoğaltıcı modda işlem yapar.
28

## Slide 29
Çoğaltıcı-Tip MOSFET Transfer Eğrisi
Verilen bir VGS için ID :
Burada:
  VT = MOSFET’in eşik voltajı
VDSsat aşağıdaki gibi bulunabilir:
29
k’n=

## Slide 30
p-Kanal Çoğaltıcı-Tip MOSFET
p-kanal çoğaltıcı-tip MOSFET, n-kanala benzerlikler gösterir. Akım yönleri ve kutuplamalar ters yöndedir.
30

## Slide 31
MOSFET Sembolleri
31

## Slide 32
VMOS Devreleri (Güç MOSFET’leri)
VMOS (dikey-vertical MOSFET) eleman yüzeyinin daha çok kullanılabildiği bir yapıyı sunmaktadır.
Avantajları
VMOS ısı yalıtımı için daha fazla bir yüzeyin kullanımı sayesinde daha yüksek bir akım akışı sağlar.
VMOS ayrıca daha hızlı anahtarlama özelliklerine sahiptir.
32

## Slide 33
Avantajları
Daha yüksek giriş empedansı
Daha hızlı anahtarlama
Düşük güç tüketimi
CMOS Devreleri
CMOS (tümleşik-complementary MOSFET) hem p-kanal hem de n-kanal MOSFET’leri aynı alt tabaka üstünde bir arada kullanmaktadır.
33

## Slide 34
Özet Tablosu
34