## Slide 1: Risk Değerlendirme Adımları

## Slide 2: Risk Analizi
İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi yasal zorunluluktur.
Ayrıca OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nda da risk değerlendirmesi yapılması şartı bulunmaktadır.

## Slide 3
İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi çalışmasının kalitesinin iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından önemi ise açıktır.
iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi yalnızca uzmanların yapması gereken bir çalışma olmayıp, iş gücünün de katılımını gerektiren bir çalışma olduğundan, uygulanacak yöntemin basit, herkes tarafından kolay anlaşılır, ancak detaylı sonuca götürecek bir yöntem olması gereği bulunmaktadır.

## Slide 4: Risk Değerlendirme Adımları

## Slide 5: 1. ADIM: Risk Değerlendirmesi Proje Ekibinin Kurulması
Bir kuruluşta risk değerlendirmesi kapsamında olan tüm birimlerden, o birimlerde yapılan tüm faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan temsilcilerin, iş sağlığı ve güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin yer aldığı “Proje Ekibi” kurulur. Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sorumlusuna “Proje Koordinatörü” görev ve sorumluluğu verilir.
Proje Ekibinin görevi; kuruluşta yapılacak risk değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ile zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması olmalıdır.

## Slide 6: 2. ADIM: Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması
Proje Ekibi üyeleri tarafından kuruluşta kendi birimlerinin sorumluluk alanlarında olan tesis içi ve tesis civarında olmak üzere tüm alanlar ve her bir alanda yürütülen tüm faaliyetler;
  Normal şartlardaki faaliyetler
  Temizlik, devreye alma, durdurma, bakımonarım gibi zaman zaman olan faaliyetler
  Tedarikçi, taşeron, vb. faaliyetleri ve
  Ziyaretçi faaliyetleri dahil olmak üzere tanımlanır.
Ayrıca işyerinin dışında kuruluş için risk yaratabilecek tesisler, karayolları, demir yolları, hava alanı, yerleşimler, akarsular vb. tüm yerler tanımlanır.

## Slide 7: 3. ADIM: Risk Değerlendirme Ekiplerinin Kurulması ve Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması
Proje ekibi tarafından tanımlanan alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerin risklerinin değerlendirmesi için, etkinlik açısından her biri tercihen maksimum 5 kişiden oluşan risk değerlendirme ekipleri kurulur.

## Slide 8: Risk Değerlendirme Ekiplerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
İş sağlığı ve güvenliği alanında alanında bilgi birikimine sahip kişiler olarak iş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin risk değerlendirmesi yapan tüm ekiplerin çalışmalarına katılımı tercih edilir.
Risk Değerlendirme Ekiplerinde görev alacak kişilerden en az biri incelenecek alan veya faaliyette çalışan ve alan veya faaliyetle ilgili detaylı bilgi sahibi olan bir kişi olur.
incelenecek alan veya faaliyette tehlikeli kimyasal madde ile ilgili riskler, biyolojik riskler, radyasyon riski gibi özel riskler söz konusu ise Risk Değerlendirme Ekiplerinde görev alacak kişilerden en az biri sözkonusu riskler hakkında bilgi sahibi olur.

## Slide 9
incelenecek alan veya faaliyette meslek hastalığı riski oluşturabilecek tehlikeli kimyasal maddelere/gürültüye/ titreşime/toza/dumana/ışına /radyasyona/soğuğa /sıcağa maruziyet, ekranlı araç kullanımı, elle taşıma işleri, ergonomik riskler, vb. söz konusu ise işyeri hekiminin mutlaka risk değerlendirme ekibinde görev alması sağlanır.
risk değerlendirmesinde işletme körlüğünden kaynaklanabilecek eksikliklerin minimize edilmesi amacıyla, risk değerlendirmesi yapılacak alan veya faaliyetten tümüyle bağımsız en az bir kişinin Risk Değerlendirme Ekibinde bulunmasının sağlanması yararlı olacaktır.
Her bir Risk Değerlendirme Ekibi içerisinden bir kişiye tüm ekibi koordine etme görevi ve sorumluluğu verilir.
İşyerinde risk değerlendirmesi yapılacak alanlar, alanlarda yapılan faaliyetler ve risk değerlendirmesi yapacak ekipler tanımlandıktan sonra Risk Değerlendirme Ekiplerinin görüşleri alınarak risk değerlendirme planı oluşturulur.

## Slide 10: 4. ADIM: Risk Değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi
Her bir Risk Değerlendirme Ekibinden beklenen kendi sorumluluk alanlarının ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike ve risklerinin tanımlanması, tanımlanan risklerin önem derecelerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı mevcut kontrol tedbirlerinin varlığının ve yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Bu nedenle tüm risk değerlendirme ekibi üyelerine bu yeterliliği kazandıracak aşağıdaki eğitimlerin verilmesi önemlidir:
Uymakla yükümlü bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve varsa diğer şartlar
İşyerinin türüne göre değişen içerikte iş sağlığı ve güvenliği temel kuralları ve risklerinin yönetimi prensipleri
Sahada örnek faaliyetler üzerinde uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi
Sözkonusu eğitimler kuruluş içinde iş güvenliği sorumlusu ve işyeri hekimi tarafından koordineli şekilde verilebileceği gibi, kuruluş dışından hizmet alınarak da gerçekleştirilebilir.

## Slide 11: 5. ADIM: Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması
Risk Değerlendirmesi Ekibi kendi sorumluluk alanında risk değerlendirmesi çalışmasını gerçekleştirmeden önce, risk değerlendirmesinde kullanılacak aşağıdaki bilgileri temin eder:
Risk değerlendirmesi yapılacak alanlardaki her bir faaliyetin iş adımları süreç yönetimi mantığı ile tanımlanır. Örneğin; forkliftle depoya malzeme taşıma faaliyetinin muhtemel adımları forkliftin malzemeyi alması, depoya getirmesi ve depoda uygun yerlere bırakması olabilir.
Aşağıdakilerden risk değerlendirmesi yapılacak alan veya faaliyetle ilgili olanlar incelenir:
  o ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatı ve diğer şartlar
  o kullanılan tehlikeli kimyasallar, tehlikeli özellikleri, güvenlik bilgi formları, etiketleri, kullanım, depolama, taşıma ve maruziyet şekilleri (solunum/cilde temas/sindirim), ambalajlarının özellikleri, acil durum göz ve boy duşları ve yerleri, kimyasal madde sızıntıları için müdahale donanımları, gaz detektörleri, alarmlar, vb.
  o su, enerji, ambalaj, hammadde, vb. kullanımları, kullanım, taşıma, depolama şartları
  o oluşan sıvı, katı, gaz atık türleri, muhafaza, taşıma ve bertaraf şekilleri

## Slide 12
  o kullanılan iş ekipmanları, kullanım kılavuzları, kullanım ve bakım-onarım talimatları, kullanım ve bakım onarım sırasında tehlikeli özellikleri, varsa makina koruyucularının, acil stop butonlarının, sensörlerinin vb. kumanda düğmelerinin özellikleri ve yerleşimi, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili şartlar, iş ekipmanı kullanılan ortamın özellikleri, vb.
  o elle taşıma işlerinde taşınan yükün, taşıma şeklinin, taşıma sıklığının, taşıma mesafesinin, ortam sıcaklığı, nem, havalandırma, vb. şartlarının ve zeminin özellikleri
  o kullanılan elektrik tesisatının özellikleri, kumanda düğmelerinin yerleşimi, elektrik tesisatının bakım onarım şekilleri
  o kullanılan basınçlı tüplerin tehlikeli özellikleri, kullanım, taşıma ve depolama şartları
  o forklift, transpalet, kamyon, vb. araçların kullanımı, kullanım şekilleri, hareket güzergahlarının, taşıdıkları yükün, yükleme şekillerinin, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri,
  o binek aracı, servis otobüsü, vb. araçların kullanımı, hareket güzergahlarının, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri
  o yüksekte çalışma gerektiren görevin ve çalışma ortamının özellikleri

## Slide 13
  o çalışma ortamının özellikleri, zemin yapısı, yürüme yolları, havalandırma, aydınlatma, vb. şartları
  o o alan veya faaliyette meydana gelmiş olan ramak kaldı olaylar, kazalar, meslek hastalıkları kayıtları, istatistikleri
  o iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetim kayıtları
  o iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygunsuzluk/düzeltici/önleyici faaliyet kayıtları
  o gürültü, ortam havası, radyasyon, titreşim, aydınlatma, vb. izlemeölçme kayıtları
  o mevcut planlar, prosedürler, talimatlar
  o çalışanlarla ilgili sağlık gözetimi kayıtları, istatistikleri
  o çalışanların kullandıkları kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri

## Slide 14
  o çalışanların mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları, çalışanların kişisel özellikleri, mesleki yeterlilikleri, eleman seçme ve iş teslim etme prosedürleri
  o çalışanların görev ve sorumluluk tanımları ile yaptıkları işlerin tutarlılık durumu
  o ortamda mevcut olan güvenlik ve sağlık işaretleri
  o ilgili alan ve faaliyeti ilgilendiren acil durum planları ve prosedürleri, acil durum ekipleri, acil durum müdahale ekipmanları, tahliye güzergahları, tatbikat senaryoları, gerçekleştirilen tatbikat kayıtları, yaşanmış acil durum kayıtları, acil durum eğitim kayıtları vb.
  o ilkyardım eğitimleri alan personel, ilkyardım dolapları, malzemeleri ve
  o risk değerlendirme çalışmasında gerekli olabilecek diğer bilgiler

## Slide 15: 6. ADIM: İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması
Bu adım iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin en önemli adımıdır. Çünkü tanımlanamayan tehlike ve risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesinin mümkün olamayacağı açıktır.
Kuruluşun kontrolü altındaki alan ve faaliyetlerle ilgili olarak her bir Risk Değerlendirme Ekibi tarafından 5. ADIM’da belirtilen hususlarla ilgili ön çalışma yapıldıktan sonra, aşağıdaki yöntem kullanılarak sorumlu olunan alanların ve alanlarda yapılan her bir faaliyetin her bir adımı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve riskleri tanımlanır ve hazırlanacak bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu”nda kayıt altına alınır:
İlgili alanın ve faaliyetin yerinde gözlemlenmesi tehlike ve risk tanımlamanın en önemli adımıdır. Risk Değerlendirme Ekibinin tüm üyeleri tarafından mümkün olan her durumda ilgili alanda ve faaliyetin her bir adımında yerinde gözlem yapılır.
Ekip içinde bulunsa dahi ilgili alanda ve faaliyette diğer çalışanlarla görüşmeler yapılarak, alan veya faaliyetle ilgili İSG tehlikeleri ve riskleri, risklere karşı uygulanan mevcut risk kontrol tedbirleri ve alınmasını istedikleri ilave risk kontrol tedbirleri ile ilgili görüşleri alınır.
Tanklarda yılda bir yapılan bakım çalışmaları gibi risk değerlendirmesi sırasında gözlemlenmesi mümkün olmayan faaliyetler var ise, daha sonra faaliyet yapılırken gözlemlenmesi kaydıyla görüşmeler başlangıçta bu görevlerle ilgili tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için tek yol olarak kullanılabilir.

## Slide 16: 7. ADIM: Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi
Her bir faaliyet için tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin önem dereceleri Risk Değerlendirme Ekipleri tarafından örnek bir yöntem kullanılarak ve tartışılarak belirlenir, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu”na işlenir.
Mevcut risk kontrol tedbirleri risklerin önem derecelerini düşürmediğinden, risklerin önem derecelerinin belirlenmesinde mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığının dikkate alınmaması önemlidir. Örneğin; yüksekte çalışan bir personele emniyet kemeri verilmesi yüksekten düşme riskinin önem derecesini düşürmemektedir. Çünkü kişi verildiği halde emniyet kemerini kullanmadığında; yüksekten düşme riskinin önem derecesi emniyet kemeri verilmemesi durumuyla aynı olacaktır.
Bir riskin önem derecesi yalnızca riskin şiddetini azaltacak bir önlem alındığında düşürülebilir. Örneğin; kişilerin daha az yükseklikte çalışmasının sağlanması, gürültü seviyesinin kaynakta önlemler alınarak düşürülmesi vb. gibi.

## Slide 17: 8. ADIM: Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi
Risklere maruz kalabilecek kişilerin korunmasına yönelik olarak; kişilerin;
  almaları gereken eğitimlerin
  kullanmaları gereken kişisel koruyucu donanımlar ve özelliklerinin
  çalışırken uymaları gereken kuralların
  işe girişte ve periyodik olarak tutulmaları gereken sağlık gözetimlerinin
  vb.
  hususların tanımlanabilmesi için, hangi kişilerin hangi türde risklere maruz kalabileceklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

## Slide 18
İşyerinde olan risklerden zarar görebilecek kişilere bazı örnekler aşağıda verilmektedir;
  İşçiler
  Operatörler
  Bakım onarım personeli
  Taşeronlar
  Temizlikçiler
  İdari personel
  Ziyaretçiler
  Stajyerler
  Çıraklar
  Kuruluşun civarında risklerden etkilenebilecek olanlar
  Vb.

## Slide 19
İşyerinde risklerden zarar görebilecek kişiler belirlenirken;
  Engellilere
  Kişilerin deneyim durumuna
  Hamile bayanlara
  Yeni doğum yapmış bayanlara
  Yalnız çalışan personele
  Ziyaretçilere
  Stajyerlere
  Çıraklara ve
  İş ortamı paylaşılan diğer personele
özel dikkat gösterilmelidir. Çünkü diğerlerine göre daha savunmasız olabilirler.

## Slide 20: 9. ADIM: Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması
Tehlikenin ortadan kaldırılması (Örneğin, tehlikeli bir madde yerine tehlikeli olmayan bir maddenin kullanımı, gürültülü bir makinenin kullanımının durdurulması, elle taşıma işlerinin mekanik araçlarla yapılması, vb.)
Riskin azaltılması (Örneğin tehlikeli bir maddenin, tesisin veya prosesin yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması, gürültülü bir makinenin daha sessiz olan bir makine ile değiştirilmesi, vb.)
Kişilerin tehlikeden uzak tutulması (Örneğin, kişilerin gürültülü makinelerin yakınında çalışmasına izin verilmemesi, vb.)
Tehlikenin çembere alınması (Örneğin tüm boyama işlemlerinin düzgün ve kapalı bir boyama kabininde yapılması, gürültülü makinelerin etrafının ses geçirmez plakalarla kaplanması, hareketli parçaları olan ekipmanlara koruyucu konulması, yüksek yerlere korkuluk yapılması vb.)
Çalışanların maruziyetlerinin azaltılması (Örneğin bir kişinin 8 saat maruz kalması yerine 4 kişinin her birinin ikişer saat bir gürültüye veya bir kimyasal buharına maruz kalması, vb.)
İş sisteminin iyileştirilmesi (Örneğin buharlaşmayı minimize edecek tarzda bir boyama faaliyetinin yapılması konusunda yazılı prosedürler oluşturulması, tehlikeli alanlara çalışanların girişinin kısıtlanması, vb.)
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı (Örneğin baret, eldivenler, koruyucu gözlükler, koruyucu giysiler, kulaklıklar, vb. kullanımı)

## Slide 21
Risk kontrol tedbirlerinin kapsamı oldukça geniş olup, risk yönetimi yaklaşımı ile ele alınmalıdır. Aşağıda idari veya teknik risk kontrol tedbirlerine bazı örnekler verilmektedir:
  İşyerinde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak görev yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve kendilerine bildirilmesi
  Riskli faaliyetlerin emniyetli şartlar altında gerçekleştirilmesine yönelik prosedür ve talimatların oluşturulması ve uygulanması
  İş ekipmanlarının emniyetli kullanım talimatlarının hazırlanması ve uygulanması
  İş ekipmanlarına önleyici bakım uygulanması
  Hareketli parçaları olan, parça fırlatma riski olan iş ekipmanlarında koruyucu kullanımı
  Basınçlı kaplarda, kaldırma araçlarında periyodik kontrollerin yapılması
  İş ekipmanlarında acil durdurma sistemlerinin kullanımı
  Personelin maruz kaldıkları riskler doğrultusunda işe girişte ve periyodik olarak sağlık gözetimine tabi tutulması
  Personelin, taşeronların, tedarikçilerin, vb. işyerinde maruz kalabilecekleri riskler ve risk kontrol tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
  Riskli faaliyetlerde çalışan veya riskli faaliyetleri yöneten personelin mesleki yeterliliklerinin sağlanması
  Personelden riskler ve risk kontrol tedbirleri ile ilgili geri beslemelerin alınabilmesi için danışma ve iletişim mekanizmaların oluşturulması

## Slide 22: 10. ADIM: Risk Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi ve Gerektiğinde Revize Edilmesi
Risk değerlendirmesi özel durumlarda ve periyodik olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
  Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi gereken özel durumlar başlıca;
  işyerine yeni makineler alınması,
  yeni maddelerle çalışmaya başlanması
  yeni yöntemler uygulamaya konulması,
  bir kaza ya da ramak kala olay olması ya da meslek hastalığı görülmesi
  olarak sıralanabilir.

## Slide 23: Kaynaklar:
10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME, Dr. Hilal KINLI RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim SistemleriŞartlar, Nisan 2008.
Five Steps to Risk Assessment, Health and Safety Executive, www.hse.gov.uk
A Guide to Written Workplace Safety-Your Roadmap to Safety, Nevada Department of Business and Industry, Division of Industrial Relations, Safety Consultation and Training Section, http://4safenv.state.nv.us/safety.pdf
Risk Management: Collect Information, Analyse Risks, Prevent Future Accidents, Department of Education, Employment and Training, Victoria, 1992
A Guide to Risk Control Plans, Worksafe Victoria, Victorian Worksafe Autority, September 2001.
Getting Started with Workplace Health and Safety, Worksafe Victoria, Victorian Worksafe Autority, June 2001.
Risk Management at Work, Workcover NSW Health and Safety Guide, 2001.
Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems, International Labour Office (Geneva), 2001.
Successful Management to Prevent Accidents, European Agency for Safety and Health at Work, http://osha.eu.int