| DENEY 3 | VE Kapısı (AND Gate) |
| --- | --- |

Amaç:	7408, entegresinin yapısını tanımlama ve bu entegre kullanılarak yapılan VE kapısı (AND gate) deneyi aracılığılyla bu kapının fonksiyonlarını öğrenme.

Genel Bilgi:	VE Kapısı ondört bacaklı olup, ondördüncü bacağı DC +5 volta, yedinci bacağı ise (-) uca (toprağa) bağlanır. Bu kapının iki girişi bir çıkışı vardır. Girişlerin matematiksel çarpımı çıkışı belirtmektedir.

Kullanılan Araç ve Gereçler:

  - Entegre (7408 VE Kapısı)

  - Güç Kaynağı (+5V)

  - LED

  - Direnç (220()

Aşağıdaki Şekil 3.1’i kurunuz ve Tablo 3.1’e bulduğunuz  çıkış değerlerini yazınız.

##### Şekil 3.1

| Girişler | Çıkış |
| --- | --- |
| A | B | C |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Tablo 3.1

Sonuç: