| DENEY 5 | ÖZEL VEYA Kapısı |
| --- | --- |

Amaç:	7486, entegresinin yapısını tanımlama ve bu entegre kullanılarak yapılan ÖZEL VEYA kapısı (Exclusive-OR gate) deneyi aracılığılyla bu kapının fonksiyonlarını öğrenme.

Genel Bilgi:	ÖZEL VEYA Kapısı ondört bacaklı olup, ondördüncü bacağı DC +5 volta, yedinci bacağı ise (-) uca (toprağa) bağlanır. Bu kapının iki girişi bir çıkışı vardır. İki giriş aynı olduğunda (iki girişin 0 veya iki girişin de 1 olması) çıkış 0, farklı olduğunda ise çıkış 1’dir.

Kullanılan Araç ve Gereçler:

- Entegre (7486 ÖZEL VEYA Kapısı)

- Güç Kaynağı (+5V)

- LED

- Direnç (220()

Aşağıdaki Şekil 5.1’i kurunuz ve Tablo 5.1’e bulduğunuz  çıkış değerlerini yazınız.

Şekil 5.1

| Girişler | Çıkış |
| --- | --- |
| A | B | C |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Tablo 5.1

Sonuç: