EET-BTYO

Temel Transistörlü Devreler

Adım 1.  (Amaç: Bir transistor nasıl test edildiğini öğrenmek.)

Sizlere verilen NPN ve PNP transistörlerin sağlamlığından emin olunuz. Şekil 1 de gösterilen transistörün test modellerini kullanabilirsiniz.

Şekil 1 NPN ve PNP transistor test modelleri

Adım 2.  (Amaç: Digital AVO kullanarak herbir transistörün DC akım kazançlarını okuma)

Sizlere verilen Digital AVO üzerinde bulunan transistor test bölmesine transistörünüzü yerleştiriniz. Daha sonra AVO`nun döner kadranını hFE durumuna alınız. Her iki transistörün (NPN ve PNP) DC Akım kazançlarını ölçükten sonra kayıt ediniz.

NPN βDC = …………….			PNP  βDC = …………….

Adım 3.  (Amaç: Teorik olarak transistörün çalışma noktalarını yük doğrusu üzerine yerleştirme)

Şekil 2 de gösterilen NPN transistörlü devreyi kurmadan once, Adım 2 de bulduğunuz DC akım kazancını da kullanarak,Tablo I`i teorik olarak tamamlayınız.

| Vin | 0 V | 2V | 4v | 6V | 8V | 10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB |  |  |  |  |  |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |
| VRc |  |  |  |  |  |  |
| VCE |  |  |  |  |  |  |

Tablo I

Devrenin IC(sat) ve VCE(kesim) değerlerini hesaplayınız.

IC(sat) = ………………	VCE(kesim) = ……………………

Daha sonra devrenin çalışma noktalarını aşağıdaki yük doğrusu üzerinde gösteriniz.

Şekil 2 deki devrenin çalışma noktalarının DC yük doğrusu üzerinde gösterilimi

Şekil 2

Adım 4.  (Amaç: Pratik olarak transistörün çalışma noktalarını yük doğrusu üzerine yerleştirme)

Şekil 2 deki devreyi kurunuz ve Tablo II deki boşlukları tamamlayınız.

| Vin | 0 V | 2V | 4v | 6V | 8V | 10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB |  |  |  |  |  |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |
| VRc |  |  |  |  |  |  |
| VCE |  |  |  |  |  |  |

Tablo II

Adım 5 ( Amaç: PNP transistörler üzerinde teorik hesaplamar nasıl yapıldığını öğrenmek)

Şekil 3 de gösterilen PNP transistörlü devreyi kurmadan once, Adım 2 de bulduğunuz DC akım kazancını da kullanarak,Tablo III`ü teorik olarak tamamlayınız.

| Vin | 0 V | -2V | -4v | -6V | -8V | -10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB |  |  |  |  |  |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |
| VRc |  |  |  |  |  |  |
| VEC |  |  |  |  |  |  |

Tablo III

Devrenin IC(sat) ve VCE(kesim) değerlerini hesaplayınız.

IC(sat) = ………………	VCE(kesim) = ……………………

Şekil 3

Adım 6.  (Amaç: Pratik olarak PNP transistörlü devre ölçümlerini öğrenmek)

Şekil 3 deki devreyi kurunuz ve Tablo III deki boşlukları tamamlayınız.

| Vin | 0 V | -2V | -4v | -6V | -8V | -10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB |  |  |  |  |  |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |
| VRc |  |  |  |  |  |  |
| VEC |  |  |  |  |  |  |

Tablo III

# Text boxes

Deney 3

VCE (V)

IC (mA)