## Slide 1: Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksek Okulu
ELET311 Mikrodenetleyici UYGULAMALARI Arduino ile Programlama
Konu 1
Karakter Dizileri ve Stringler

## Slide 2: Dersin Amacı
Bu dersin amacı,
Karakter Dizileri ve Stringler
String Fonksiyonları

## Slide 3: Karakter Dizileri ve String’ler
Birden fazla karakter içeren kelime ve cümle yapılarını tutmaya yarayan değişken tiplerine karakter dizisi denir.
  Ör:
    char karakterDizisi[] = "Arduino";
    Arduino belleğinde bu karakter dizisi şu şekilde yer alır.
[0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]
‘A’ | ‘R’ | ‘D’ | ‘U’ | ‘I’ | ‘N’ | ‘O’ | ‘/0’

## Slide 4
    Örnek'te de görüldüğü gibi Arduino kelimesi 7 karakterden oluştuğu halde bellekte 8 karakterlik yer kaplar. Bütün karakter dizilerinin sonuna ‘/0’ sonlandırma (ASCII 0) karakteri eklenir. Karakter dizisi karakterleri tek tek belirterek de tanımlanabilir. Bu durumda sonlandırma karakterinin de yazılması gerekir.
    Ör:
    char karakterDizisi[8] = {‘a’, ‘r’, ‘d’, ‘u’, ‘i’, ‘n’, ‘o’, ‘/0’};

## Slide 5: String Fonksiyonlar
String tanımlama
  Programlarda kullanılacak string’ler diğer veri tiplerinde olduğu gibi tanımlanırlar
    Örnek:
    String ornekString = String(13) ;
    ornekString = "13";
    13 sayısı karakter dizisi haline dönüştürülüp ornekString değişkenine atılıyor. 13 sayısının "1" ve "3" olarak iki karaktere dönüştürülüp dizi oluşturuluyor

## Slide 6
      String ornekString2 = String (12,HEX);
      ornekString2 = "c" ;
      ornekString2 adlı string’e 12 sayısının 16’lı tabandaki (hexadesimal) karşılığı olan c karakteri atanıyor.
      String ornekString3 = String(13,BIN)
      ornekString = "1101";
      ornekString3 adlı değişkene 13 sayısının 2’li tabandaki (binary) karşılığı olan "1101" sayısı karakter dizisi şeklinde atanıyor.

## Slide 7
      String bildirim örneği:
      /*
      String ile işlemler
      Temel String İşlemleri
      Stringlerin tanımlanması ve birbirine eklenmesi
      */
      //String bildirimleri
      String string1, string2, string3, stringToplam;
      void setup()
      {
      Serial.begin(9600);
      string1 = String(13);
      string2 = String(12,HEX);
      string3 = String(15,BIN);
      Serial.println("String işlemleri");
      }
      void loop()
      {
      Serial.print("1.string:");
      Serial.println(string1);
      Serial.print("2.string:");
      Serial.println(string2);
      Serial.print("3.string:");
      Serial.println(string3);
      stringToplam = "String birleştirme – 1. string:" + string1 + " 2. string:" + string2+ " 3. string:" + string3;
      // programı burda kilitliyoruz
      while (true);
      }

## Slide 8
      String Boyutunu Öğrenmek:
      Bir string boyutunu öğrenmek için length() fonksiyonu kullanılmaktadır. Döndürülen boyut string içerisindeki karakter sayısına eşittir (sonlandırma karakteri hariç).

## Slide 9
    /*
    String’ler ile işlemler
    Temel String İşlmeleri
    length() fonksiyonu ile
    string’lerin boyutlarının elde edilmesi
    */
    //String bildirimleri
    String ornekString1 = "Arduino";
    String ornekString2 = "ile programlama";
    String ornekString3 = "cok zevkli!";
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    Serial.print(ornekString1);
    Serial.print(" string’inin boyutu: ");
    Serial.println(ornekString1.length());
    Serial.print(ornekString2);
    Serial.print(" string’inin boyutu: ");
    Serial.println(ornekString2.length());
    Serial.print(ornekString3);
    Serial.print(" string’inin boyutu: ");
    Serial.println(ornekString3.length());
    while(true);
    }

## Slide 10
      String’leri Toplama Operatörü (+)
      String toplama operatörü ile string’ler çeşitli şekillerde birbirlerine eklenebilirler:
      Bir string başka bir string ile birleştirilebilir.
      Bir string bir tamsayı sabiti veya değişkeni ile birleştirilebilir.
      Bir string bir long tipinde bir tam sayı sabiti veya değişkeni ile birleştirilebilir.
      Bir string bir karakter sabiti veya değişkeni ile birleştirilebilir.

## Slide 11
      /*
      String’ler ile işlemler
      String toplama operatörü kullanımı
      String’ler ile sabitler ve değişkenler toplanabilir. Sonuç yine bir string olur
      */
      // String bildirimleri
      String string1 = "String Ornegi";
      String string2 = "String Ornegi-2";
      String string3;
      int tamSayi = 4567;
      char karakter = ‘C’;
      void setup(); {
      Serial.begin();
      }
      void loop() {
      // Bir string’in tam sayı sabitle toplanması
      Serial.println ("String + sabit sayi:");
      string3 = string1 + 123;
      Serial.println("String + int degisken:");
      string3 = string1 + tamSayi;
      Serial.println(string3);
      //Bir string’in long tam sayı sabitle toplanması
      Serial.println ("String + buyuk sabit sayi:");
      string3 = string1 + 123456789;
      Serial.println(string3);
      //Bir string’in karakter sabitiyle toplanması
      Serial.println("String + karakter degiskeni:");
      string3 = string1 + ‘A’;
      Serial.println(string3);
      //Bir string’in karakter değişkeni ile toplanmasi
      Serial.println("String + karakter desigkeni:");
      string3 = string1 + karakter;
      Serial.println(string3);
      //Bir string’in başka bir string sabitiyle toplanması
      Serial.println("String + sabit string:");
      string3 = string1 + "abc";
      Serial.println(string3);
      //İki string toplanması
      Serial.println("String + String");
      string3 = string1 + string2;
      Serial.println(string3);
      //Programı burda kilitliyoruz
      while(true);
      }

## Slide 12
      İki string’in birleştirilmesinde concat() fonksiyonu da kullanılabilir.
      Ör.
      String ornekString = "Arduino";
      String ornekString = " ile programlama çok zevkli!";
      String sonucString;
      sonucString = ornekString.concat(ornekString2);

## Slide 13
      String İçerisindeki Belirli Karaktere Ulaşma ve Değiştirmek
      String içerisindeki herhangi bir karaktere indis numarasıyla erişmek için charAt() fonksiyonunu, indis numarasını vererek belirli bir karakteri değiştirmek içinde serChatAt() fonksiyonu kullanılmaktadır. Buradaki indis değeri sıfırdan başlayarak sayılır. (Örn. 6. karakterin indisi 5’tir.)

## Slide 14
    /*
    String’ler ile işlemler
    String içerisindeki belirli bir karakterin değiştirilmesi
    charAt() ve setChatAt() fonksiyonları ile string içerisinde belirli bir karakter değiştirilebilir.
    */
    //String bildirimleri
    String ornekString1 = "Arduino ile String islemleri";
    char karakter;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    Serial.print("Orijinal string: ");
    Serial.println(ornekString);
    karakter = ornekString.charAt(6);
    ornekString.setChatAt(6,’a’);
    Serial.print("6. karakteri ‘a’ yapilmis string: ");
    Serial.println(ornekString);
    //Programı burda kilitliyoruz
    while(true);
    }

## Slide 15
      İki String’i Karşılaştırmak
      String’ler üzerinde sayısal değişkenlerde olduğu gibi karşılaştırma yapmak işlemleri yapmak mümkündür. Karşılaştırma, string içerisindeki karakterlerin ASCII tablosundaki sayısal karşılıkları üzerinden yapılmaktadır. Yani A ve B string’leri arasında A string’i büyüktür. Birden fazla karaktere sahip string’ler arasında karşılaştırma da aynen bu şekilde yapılır.
      Karşılaştırma işlemlerinde sayılarda olduğu gibi >, <, >=, <=, ==, != operatörleri kullanılmaktadır. Bunun yanında compareTo() fonksiyonu da kullanılabilir.
      string1.compareTo(string2);

## Slide 16
      compareTo() fonksiyonu 3 farklı değer döndürmektedir.
       Alfabetik sıralamada string1, string2’den önce geliyorsa negatif bir sayı döner
      string1, string2’den sonra geliyorsa pozitif bir sayı döner
      String1 ve string2 birbirine eşit ise sıfır döner.

## Slide 17
    /*
    String’ler ile işlemler
    String arasında karşılaştırma yapılması
    compareTo() fonksiyonu ile string’ler karşılaştırılabilir.
    */
    //String bildirimleri
    String ornekString1;
    String ornekString2;
    String ornekString3;
    int sonuc;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    ornekString1 = "Kedi";
    ornekString2 = "Kopek";
    ornekString3 = "Kopek";
    sonuc = ornekString1.compareTo(ornekString2);
    Serial.print("Kedi ve Kopek stringleri karsilastirma sonucu:");
    Serial.println(sonuc);
    sonuc = ornekString2.compareTo(ornekString1);
    Serial.print("Kopek ve Kedi stringleri karsilastirma sonucu:");
    Serial.println(sonuc);
    sonuc = ornekString3.compareTo(ornekString2);
    Serial.print("Kopek ve Kopek stringleri karsilastirma sonucu:");
    Serial.println(sonuc);
    // Program burda kilitleniyor
    while(true);
    }

## Slide 18
      İki string’in birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için equals() ve equalsIgnoreCase() fonksiyonları da kullanılmaktadır. Bu iki fonksiyonun tek farkı karşılaştırma sırasında equalsIgnore Case() fonksiyonu büyük küçük karakter ayrımı yapmamasıdır.

## Slide 19
    string1 = Arduino;
    string2 = ARDUINO;
    if(string1 == string2) {
    /*string1 ve string2 farklı olduğundan bu bloğun içine girilmeyecektir */
    }
    if(string1.equals(string2) == true) {
    /*string1 ve string2 farklı olduğundan bu bloğun içine girilmeyecektir */
    }
    if(string1.equalsIgnoreCase(string2) == true) {
    /*Büyük küçük harf ayrımı yapılmadığından iki string birbirine eşittir ve bu blok içine girilir. */
    }

## Slide 20
      String’in Başlangıcındaki veya Sonunda Başka String’in Varlığını Kontrol Etmek
      Bir string’in başında veya sonunda herhangi başka bir string’in yer alıp almadığını kontrol etmek için startsWith() ve endsWith() fonksiyonları kullanılmaktadır.
      string1.startsWith(string2);
      Eğer string1’in başlangıcında string2 bulunuyorsa true(1), bulunmuyorsa false(0) sonucu döner.

## Slide 21
      startsWith() fonksiyonuna belirli bir indis değerini ikinci parametre olarak vererek belirli bir karakterden sonra istenilen string’in varlığı kontrol edilebilir.
      string1.startsWith(string2, indis_değeri);
      Belirtilen indisten itibaren string2 string’i string1 içerisinde yer alıyorsa true(1) değilse false(0) döndürülür.

## Slide 22
      Benzer şekilde endsWith() fonksiyonu ile de belirli bir string’in başka bir string’in sonunda yer alıp almadığı kontrol edilebilir.
      string1.endsWith(string2);
      Eğer string1’in sonunda string2 bulunuyorsa true(1), bulunmuyorsa false(0) döndürülür.

## Slide 23
    /*
    String’ler ile işlemler
    String’lerde startsWith() ve endsWith() fonksiyonlarının kullanımı
    */
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    //startsWith() fonksiyonu ile bir string’in başlagıcında başka bir string ‘in varlığını arayabiliriz.
    String string1 = "Arduino ile string işlemleri";
    int sayi1 = 12;
    int sayi2 = 15;
    Serial.println(string1);
    if (string1.startsWith("Arduino")) {
    Serial.println("String Arduino ile basliyor!");
    }
    //Belirli bir indisten sonra da string1 içerisinde string2’nin varlığı kontrol edilebilir.
    string1 = "string ve arduino";
    if (string1.startsWith("arduino",10)) {
    Serial.println("Arduino kelimesi string içinde bulundu!";
    }
    //String’in sonuna eklediğimiz sayının 0 veya 5 rakamıyla bitip bitmediğine göre 5’e bölünüp bölünemediğini kontrol ediyoruz
    string1 = "Tam sayi=";
    string1 = string1 + sayi2;
    Serial.println(string1);
    if (string1.endsWith("5") || string1.endsWith("0")) {
    Serial.println("5’e bölünebilir");
    }
    else {
    Serial.println("5’e bölünemez");
    }
    //Programı burda kilitliyoruz
    while(true);
    }

## Slide 24
      Bir String’den Başka Bir String Parçası Oluşturmak
      substring() fonksiyonu ile bir string içerisinden başka bir string oluşturulabilir. Bu fonksiyon yeni bir string döndürür, orijinal string üzerinde bir işlem yapılmaz.
      substring() fonksiyonuna parametre olarak verilen indis değerinden itibaren (indisteki karakter dahil) string sonuna kadarki karakterlerden yeni bir string oluşturulur. İkinci parametre olarak da indis değeri verilirse bu indise kadar olan kısım alınır. (2.indis değerindeki karakter hariç.)

## Slide 25
    /*
    String’ler ile işlemler
    Substring() fonksiyonu ile string’lerin parçalara ayrılması
    */
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    String a = "Arduino string fonksiyonları";
    String b = a.substring(8); //b string’ine "string fonksiyonlari" yazılır
    String c = a.substring (8,14); //c string’ine "string" yazılır
    Serial.print("Orijinal String=");
    Serial.println(a);
    Serial.print("8. indisten sonrasi=");
    Serial.println(b);
    Serial.print("8. indis ile 14. indis arasi=");
    Serial.println(c);
    // Program burda kilitleniyor
    while(true);
    }

## Slide 26
      String’in Tümünü Küçük veya Büyük Karakterler Dönüştürmek
      Bir string içerisinde karakterlerin tamamını büyük harflere veya küçük harflere çevirmek için sırasıyla toLowerCase() ve toUpperCase() fonksiyonları kullanılır.

## Slide 27
    /*
    String’ler ile işlemler
    String içerisindeki karakterlerin büyük veya küçük harflere çevrilmesi
    */
    String ornekString = "BUYUK ve kucuk HaRfLeR";
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    Serial.println(ornekString);
    ornekString.toLowerCase(); //ornekString "buyuk ve kucuk harfler" olur
    Serial.println(ornekString);
    ornekString.toUpperCase(); //ornekString "BUYUK VE KUCUK HARFLER" olur
    Serial.println(ornekString);
    // Program burda kilitleniyor
    while(true);
    }

## Slide 28
      String İçerisindeki Boşlukları Kaldırmak
      Bir string içerisinde boşlukların silinmesi için trim() fonksiyonu kullanılır.

## Slide 29
    /*
    String’ler ile işlemler
    Trim() fonksiyonu ile string başında ve sonundaki boşlukların kaldırılması
    */
    String a= " Arduino string fonksiyonları ";
    String b;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    Serial.println(a); //orijinal string
    a.trim();
    Serial.println(a); //string başında ve sonundaki boşluklar karldırılmış hali
    // Program burda kilitleniyor
    while(true);
    }

## Slide 30
      String’in İçerisindeki Karakterin Sırasını Öğrenmek
      Bir string içerisinde belirli karakterlerin ilk bulunduğu yerin indis numarasını elde edilmesi için indexOf() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon ilgili karaktere rastlanılan yerin indisini döndürür. Eğer verilen karaktere rastlanılan 2. veya daha sonraki yerlerin indisi bulunmak isteniyorsa bu indexOf() fonksiyonuna parametre olarak verilecek bir ofset değeriyle sağlanabilir. Ofset değeri olarak karakterin indexOf() fonksiyonu ile bulunmuş olan indis numarasının bir fazlasını vererek aramanın son bulunan indisten bir sonraki karakterden başlamasını sağlayabilir.

## Slide 31
      String ornekString = "Arduino ile programlama yapmak çok güzel!";
      int birinciIndisDegeri;
      int ikinciIndisDegeri;
      // birinciIndisDegeri 6 değerini alacaktır.
      birinciIndisDegeri = ornekString.indexOf(‘o’);
      //ikiciIndisDegeri 33 değerini alacaktır.
      ikiciIndisDegeri = ornekString.indexOf(‘o’, birinciIndisDegeri + 1);

## Slide 32
      indexOf() fonksiyonu ile sadece belirli bir karakter değil belirli bir string de başka bir string içerisinde aranabilir.
      String ornekString = "Arduino ile programlama yapmak çok güzel!";
      int birinciIndisDegeri;
      int ikinciIndisDegeri;
      birinciIndisDegeri = ornekString.indexOf("ma");
      ikinciIndisDegeri = ornekString.indexOf("ma", birinciIndısDegeri + 1);
      Arama işlemine baştan sona değilde sondan başa doğru yapılması isteniyorsa lastIndexOf() fonksiyonu kullanılır.

## Slide 33
    /*
    String’ler ile işlemler
    IndexOf() fonksiyonu ile bir string içinde başka bir karakter veya string’in bulunduğu yerin indisinin else edilmesi
    */
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("String indexOf() ve lastIndexOf() fonksiyonları");
    }
    void loop() {
    //indexOf() fonksiyonu belirli bir karakterin string içindeki yerinin indis değerini döndürür.
    String ornekString = "Arduino ile programlama yapmak çok kolay!";
    int birinciIndisDegeri;
    int ikinciIndisDegeri;
    birinciIndisDegeri = ornekString.indexOf(‘o’);
    Serial.print("o karakterinin ");
    Serial.println(ornekString);
    Serial.print(" içinde ilk bulunduğu yerin indisi:");
    Serial.println(birinciIndisDegeri);
    ikinciIndisDegeri = ornekString.indexOf(‘o’, birinciIndisDegeri+1); //Programı burda kilitliyoruz
    while(true);
    }

## Slide 34
      String’in İçerisindeki Belirli Karakter veya String’lerin Başkalarıyla Değiştirilmesi
      Kelime işlemcilerimizde sıkça kullanıdığımız bul ve değiştir (Find and Replace) özelliğinin String’lere uyarlaması olan replace() fonksiyonu ile benzer işlemleri gerçekleştirebiliriz.

## Slide 35
    /*
    String’ler ile işlemler
    Replace() fonksiyonu ile içerisindeki belirli bir karakter bir başkası ile değiştirilebilir.
    */
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    String ornekString1 = "aaBdCDe.eFg.h.i.A.B.Y..";
    Serial.println(ornekString1);
    ornekString1.replace('.',','); //nokta işaretleri, virgül işaretine çevriliyor.
    Serial.println(ornekString1);
    //Programı burda kilitliyoruz
    while(true);
    }