KİRİŞ DÜŞEY YÜK BİLGİLERİ

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Kiriş  ¡   A1  ¡   A2  ¡   G1  ¡   G2  ¡   Q1  ¡   Q2  ¡ Yük ele.¡

¡ no    ¡    m  ¡    m  ¡  t/m² ¡  t/m² ¡  t/m² ¡  t/m² ¡   no    ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K102   ¡   1.55¡   0.45¡   0.91¡   1.17¡   0.31¡   0.40¡ D101    ¡

¡K102   ¡   2.00¡   2.20¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D101    ¡

¡K102   ¡   4.20¡   1.90¡   1.17¡   0.06¡   0.40¡   0.02¡ D101    ¡

¡K103   ¡   0.20¡   1.70¡   0.18¡   1.17¡   0.06¡   0.40¡ D106    ¡

¡K103   ¡   1.90¡   0.75¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D106    ¡

¡K103   ¡   2.65¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D106    ¡

¡K104   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D106    ¡

¡K104   ¡   2.00¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D106    ¡

¡K105   ¡   0.20¡   1.40¡   0.06¡   0.88¡   0.02¡   0.30¡ D105    ¡

¡K105   ¡   1.60¡   1.38¡   0.88¡   0.07¡   0.30¡   0.02¡ D105    ¡

¡K106   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D104    ¡

¡K106   ¡   2.00¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D104    ¡

¡K107   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D103    ¡

¡K107   ¡   2.00¡   1.45¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D103    ¡

¡K108   ¡   0.20¡   0.35¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D103    ¡

¡K108   ¡   0.55¡   1.80¡   1.17¡   0.12¡   0.40¡   0.04¡ D103    ¡

¡K109   ¡   0.20¡   1.80¡   0.12¡   1.17¡   0.04¡   0.40¡ D104    ¡

¡K109   ¡   2.00¡   0.75¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D104    ¡

¡K109   ¡   2.75¡   1.88¡   1.17¡   0.07¡   0.40¡   0.02¡ D104    ¡

¡K110   ¡   1.55¡   3.15¡   0.88¡   0.88¡   0.30¡   0.30¡ D102    ¡

¡K110   ¡   1.55¡   0.45¡   0.91¡   1.17¡   0.31¡   0.40¡ D101    ¡

¡K110   ¡   2.00¡   2.20¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D101    ¡

¡K110   ¡   4.20¡   1.88¡   1.17¡   0.07¡   0.40¡   0.02¡ D101    ¡

¡K110   ¡   4.70¡   1.38¡   0.88¡   0.07¡   0.30¡   0.02¡ D102    ¡

¡K101   ¡   0.00¡   2.00¡   0.00¡   1.17¡   0.00¡   0.40¡ D101    ¡

¡K101   ¡   2.00¡   2.00¡   1.17¡   0.00¡   0.40¡   0.00¡ D101    ¡

¡K101   ¡   4.00¡   0.00¡   6.58¡       ¡   1.11¡ sol uc¡ K110    ¡

¡K101   ¡   4.00¡   1.50¡   0.00¡   0.88¡   0.00¡   0.30¡ D102    ¡

¡K101   ¡   5.50¡   1.05¡   0.88¡   0.26¡   0.30¡   0.09¡ D102    ¡

¡K111   ¡   0.45¡   1.55¡   0.26¡   1.17¡   0.09¡   0.40¡ D103    ¡

¡K111   ¡   2.00¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D103    ¡

¡K112   ¡   0.12¡   1.38¡   0.07¡   0.88¡   0.02¡   0.30¡ D102    ¡

¡K112   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D103    ¡

¡K112   ¡   1.50¡   1.95¡   0.88¡   0.88¡   0.30¡   0.30¡ D102    ¡

¡K112   ¡   2.00¡   1.45¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D103    ¡

¡K113   ¡   0.20¡   0.85¡   0.88¡   0.88¡   0.30¡   0.30¡ D102    ¡

¡K113   ¡   0.20¡   0.35¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D103    ¡

¡K113   ¡   0.55¡   1.80¡   1.17¡   0.12¡   0.40¡   0.04¡ D103    ¡

¡K113   ¡   1.05¡   1.30¡   0.88¡   0.12¡   0.30¡   0.04¡ D102    ¡

¡K114   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D106    ¡

¡K114   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D101    ¡

¡K114   ¡   2.00¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D106    ¡

¡K114   ¡   2.00¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D101    ¡

¡K115   ¡   0.20¡   1.40¡   0.06¡   0.88¡   0.02¡   0.30¡ D102    ¡

¡K115   ¡   0.20¡   1.40¡   0.06¡   0.88¡   0.02¡   0.30¡ D105    ¡

¡K115   ¡   1.60¡   1.38¡   0.88¡   0.07¡   0.30¡   0.02¡ D102    ¡

¡K115   ¡   1.60¡   1.38¡   0.88¡   0.07¡   0.30¡   0.02¡ D105    ¡

¡K116   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D103    ¡

¡K116   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D104    ¡

¡K116   ¡   2.00¡   1.88¡   1.17¡   0.07¡   0.40¡   0.02¡ D104    ¡

¡K116   ¡   2.00¡   1.88¡   1.17¡   0.07¡   0.40¡   0.02¡ D103    ¡

¡K117   ¡   0.20¡   1.80¡   0.12¡   1.17¡   0.04¡   0.40¡ D104    ¡

¡K117   ¡   0.20¡   1.30¡   0.12¡   0.88¡   0.04¡   0.30¡ D105    ¡

¡K117   ¡   1.50¡   1.75¡   0.88¡   0.88¡   0.30¡   0.30¡ D105    ¡

¡K117   ¡   2.00¡   0.75¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D104    ¡

¡K117   ¡   2.75¡   1.70¡   1.17¡   0.18¡   0.40¡   0.06¡ D104    ¡

¡K117   ¡   3.25¡   1.20¡   0.88¡   0.18¡   0.30¡   0.06¡ D105    ¡

¡K118   ¡   0.12¡   1.38¡   0.07¡   0.88¡   0.02¡   0.30¡ D105    ¡

¡K118   ¡   0.12¡   1.88¡   0.07¡   1.17¡   0.02¡   0.40¡ D106    ¡

¡K118   ¡   1.50¡   1.75¡   0.88¡   0.88¡   0.30¡   0.30¡ D105    ¡

¡K118   ¡   2.00¡   0.75¡   1.17¡   1.17¡   0.40¡   0.40¡ D106    ¡

¡K118   ¡   2.75¡   1.88¡   1.17¡   0.07¡   0.40¡   0.02¡ D106    ¡

¡K118   ¡   3.25¡   1.38¡   0.88¡   0.07¡   0.30¡   0.02¡ D105    ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

KOLON YÜK BİLGİLERİ

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Kolon  ¡    Ng ¡    Nq ¡   Mgx ¡   Mqx ¡   Mgy ¡   Mqy ¡  Eleman ¡

¡ no    ¡    t  ¡    t  ¡    tm ¡    tm ¡    tm ¡    tm ¡   no    ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S101   ¡   0.32¡   0.11¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D101    ¡

¡S101   ¡   0.39¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.08¡   0.00¡ D101    ¡

¡S102   ¡   0.04¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡  -0.01¡   0.00¡ D102    ¡

¡S102   ¡   0.32¡   0.11¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D101    ¡

¡S102   ¡   0.27¡   0.09¡   0.00¡   0.00¡   0.01¡   0.00¡ D102    ¡

¡S102   ¡   0.39¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.08¡   0.00¡ D101    ¡

¡S102   ¡   0.39¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.08¡   0.00¡ D102    ¡

¡S103   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S103   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S103   ¡   0.06¡   0.02¡  -0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S103   ¡   0.06¡   0.02¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S104   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S104   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S105   ¡   0.47¡   0.16¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S106   ¡   0.47¡   0.16¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S106   ¡   0.35¡   0.12¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S107   ¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S107   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S107   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S107   ¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S108   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S108   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S109   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S109   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S109   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S109   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S110   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S110   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S110   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S110   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S111   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S111   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S112   ¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S112   ¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S112   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S112   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S112   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S112   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D104    ¡

¡S112   ¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S112   ¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D103    ¡

¡S113   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S113   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S113   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S113   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D101    ¡

¡S113   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D105    ¡

¡S113   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S113   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D101    ¡

¡S113   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D102    ¡

¡S114   ¡   0.03¡   0.01¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

¡S114   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D101    ¡

¡S114   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D101    ¡

¡S114   ¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡   0.00¡ D106    ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

DÖŞEME STATİK HESAP SONUÇLARI

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Döşeme¡ yön ¡     L   ¡      sol mesnet   (tm)      ¡         ¡      sağ mesnet   (tm)      ¡ sehim / ¡

¡  no  ¡     ¡     m   ¡   gGg   ¡   qGq   ¡   gQg   ¡ açıklık ¡   gGg   ¡   qGq   ¡   gQg   ¡ fmax  mm¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D101  ¡  X  ¡     4.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.95¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.12¡

¡      ¡  Y  ¡     6.20¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.81¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    11.11¡

¡D102  ¡  X  ¡     3.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.22¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.39¡

¡      ¡  Y  ¡     6.20¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.29¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     8.33¡

¡D103  ¡  X  ¡     4.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.95¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.12¡

¡      ¡  Y  ¡     6.20¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.81¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    11.11¡

¡D104  ¡  X  ¡     4.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.52¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.87¡

¡      ¡  Y  ¡     4.75¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    11.11¡

¡D105  ¡  X  ¡     3.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.11¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.36¡

¡      ¡  Y  ¡     4.75¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.44¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     8.33¡

¡D106  ¡  X  ¡     4.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.52¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.87¡

¡      ¡  Y  ¡     4.75¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     1.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    11.11¡

ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

DÖŞEME BETONARME HESAP SONUÇLARI

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Döşeme  ¡  Msol  ¡   As  ¡  Maç   ¡   As  ¡  Msağ  ¡   As  ¡       Donatı                                ¡

¡  no    ¡  (tm)  ¡   cm² ¡  (tm)  ¡   cm² ¡  (tm)  ¡   cm² ¡                                             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D101   X¡    0.00¡   0.00¡    1.95¡   8.27¡    0.00¡   0.00¡ ø12/27(düz)+ø12/27(pil)                     ¡

¡d=15cm Y¡    0.00¡   0.00¡    0.81¡   3.33¡    0.00¡   0.00¡ ø10/40(düz)+ø10/40(pil)                     ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D102   X¡    0.00¡   0.00¡    1.22¡   5.06¡    0.00¡   0.00¡ ø10/31(düz)+ø10/31(pil)                     ¡

¡d=15cm Y¡    0.00¡   0.00¡    0.29¡   1.50¡    0.00¡   0.00¡ ø10/20(düz)                                 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D103   X¡    0.00¡   0.00¡    1.95¡   8.27¡    0.00¡   0.00¡ ø12/27(düz)+ø12/27(pil)                     ¡

¡d=15cm Y¡    0.00¡   0.00¡    0.81¡   3.33¡    0.00¡   0.00¡ ø10/40(düz)+ø10/40(pil)                     ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D104   X¡    0.00¡   0.00¡    1.52¡   6.37¡    0.00¡   0.00¡ ø10/24(düz)+ø10/24(pil)                     ¡

¡d=15cm Y¡    0.00¡   0.00¡    1.08¡   4.46¡    0.00¡   0.00¡ ø10/35(düz)+ø10/35(pil)                     ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D105   X¡    0.00¡   0.00¡    1.11¡   4.59¡    0.00¡   0.00¡ ø10/34(düz)+ø10/34(pil)                     ¡

¡d=15cm Y¡    0.00¡   0.00¡    0.44¡   2.60¡    0.00¡   0.00¡ ø10/40(düz)+ø10/40(pil)                     ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡D106   X¡    0.00¡   0.00¡    1.52¡   6.37¡    0.00¡   0.00¡ ø10/24(düz)+ø10/24(pil)                     ¡

¡d=15cm Y¡    0.00¡   0.00¡    1.08¡   4.46¡    0.00¡   0.00¡ ø10/35(düz)+ø10/35(pil)                     ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

KİRİŞ STATİK HESAP SONUÇLARI

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡K102      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡    -4.02¡    -0.47¡     0.00¡    -0.46¡    -0.46¡    -0.47¡     0.00¡     0.00¡    0.00 (tm)¡

¡      SagM¡   -46.05¡    -5.37¡    -0.07¡    -5.30¡    -5.30¡    -5.36¡    -0.08¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -1.63¡    -0.27¡    -0.01¡    -0.26¡    -0.26¡    -0.27¡    -0.01¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡   -14.38¡    -1.71¡    -0.01¡    -1.70¡    -1.70¡    -1.71¡    -0.01¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.08¡     0.09¡    -0.04¡    -0.04¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    0.00     ¡

¡      SagM¡     0.48¡     0.65¡    -0.54¡    -0.74¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.09¡     0.12¡    -0.09¡    -0.12¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.09¡     0.12¡    -0.09¡    -0.12¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K103      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡    28.41¡     3.46¡     0.41¡     3.05¡     3.06¡     3.45¡     0.40¡     0.00¡    6.45 (tm)¡

¡      SagM¡     4.77¡     0.56¡    -0.15¡     0.70¡     0.73¡     0.56¡    -0.17¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    11.22¡     1.42¡     0.60¡     0.82¡     0.83¡     1.42¡     0.59¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     3.36¡     0.34¡    -0.48¡     0.82¡     0.83¡     0.34¡    -0.49¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.79¡    -0.64¡    -1.57¡    -1.75¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    4.55     ¡

¡      SagM¡    -0.58¡    -0.36¡    -1.79¡    -2.05¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.30¡    -0.22¡    -0.74¡    -0.84¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.30¡    -0.22¡    -0.74¡    -0.84¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K104      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     1.76¡     0.20¡     0.06¡     0.13¡     0.13¡     0.21¡     0.06¡     0.00¡    3.16 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.84¡    -0.26¡    -0.30¡     0.04¡     0.01¡    -0.18¡    -0.35¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     3.17¡     0.38¡     0.33¡     0.04¡     0.04¡     0.40¡     0.32¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -3.18¡    -0.42¡    -0.46¡     0.04¡     0.04¡    -0.40¡    -0.48¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.89¡    -0.75¡    -0.06¡    -0.22¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.93     ¡

¡      SagM¡    -1.09¡    -0.93¡    -0.07¡    -0.27¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.51¡    -0.43¡    -0.04¡    -0.13¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.51¡    -0.43¡    -0.04¡    -0.13¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K105      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     2.49¡     0.31¡     0.15¡     0.16¡     0.19¡     0.20¡     0.22¡     0.00¡    0.09 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.82¡    -0.23¡    -0.18¡    -0.06¡    -0.02¡    -0.14¡    -0.31¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     2.38¡     0.24¡    -0.01¡     0.25¡     0.27¡     0.02¡     0.19¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -2.07¡    -0.21¡    -0.01¡    -0.20¡    -0.18¡     0.02¡    -0.26¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.97¡    -0.82¡    -0.03¡    -0.20¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.69     ¡

¡      SagM¡    -0.37¡    -0.31¡     0.00¡    -0.07¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.43¡    -0.37¡    -0.01¡    -0.09¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.43¡    -0.37¡    -0.01¡    -0.09¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K106      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     2.83¡     0.36¡     0.22¡     0.14¡     0.10¡     0.29¡     0.33¡     0.00¡    3.82 (tm)¡

¡      SagM¡    -0.03¡    -0.01¡    -0.15¡     0.14¡     0.10¡    -0.02¡    -0.10¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     3.91¡     0.48¡     0.41¡     0.07¡     0.05¡     0.46¡     0.45¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -2.44¡    -0.31¡    -0.39¡     0.07¡     0.05¡    -0.33¡    -0.34¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.69¡    -0.58¡    -0.05¡    -0.17¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.24     ¡

¡      SagM¡    -1.62¡    -1.37¡    -0.09¡    -0.38¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.59¡    -0.50¡    -0.03¡    -0.14¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.59¡    -0.50¡    -0.03¡    -0.14¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K107      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     1.41¡     0.18¡     0.05¡     0.12¡     0.13¡     0.18¡     0.04¡     0.00¡    3.21 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.69¡    -0.28¡    -0.34¡     0.05¡     0.10¡    -0.23¡    -0.45¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     3.01¡     0.37¡     0.32¡     0.05¡     0.07¡     0.39¡     0.29¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -3.61¡    -0.61¡    -0.66¡     0.05¡     0.07¡    -0.60¡    -0.69¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.15¡     0.07¡    -0.91¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.88     ¡

¡      SagM¡     0.16¡     0.06¡    -0.92¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.09¡     0.03¡    -0.50¡    -0.44¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.09¡     0.03¡    -0.50¡    -0.44¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K108      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     2.60¡     0.38¡     0.19¡     0.19¡     0.12¡     0.29¡     0.36¡     0.00¡   -1.00 (tm)¡

¡      SagM¡    -2.11¡    -0.32¡    -0.35¡     0.04¡    -0.36¡    -0.23¡    -0.04¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     2.37¡     0.35¡    -0.06¡     0.42¡     0.24¡     0.02¡     0.46¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -1.63¡    -0.18¡    -0.06¡    -0.12¡    -0.30¡     0.02¡    -0.08¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.29¡     0.16¡    -1.16¡    -1.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.33     ¡

¡      SagM¡     0.28¡     0.15¡    -1.19¡    -1.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.22¡     0.12¡    -0.92¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.22¡     0.12¡    -0.92¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K109      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     4.64¡     0.67¡     0.53¡     0.14¡     0.71¡     0.61¡     0.01¡     0.00¡    5.71 (tm)¡

¡      SagM¡    -0.33¡    -0.03¡    -0.11¡     0.07¡    -0.04¡    -0.04¡     0.01¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     4.97¡     0.68¡     0.64¡     0.04¡     0.69¡     0.67¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -3.24¡    -0.42¡    -0.47¡     0.04¡    -0.41¡    -0.43¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.17¡     0.08¡    -0.86¡    -0.75¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.76     ¡

¡      SagM¡     0.17¡     0.08¡    -0.90¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.07¡     0.03¡    -0.37¡    -0.33¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.07¡     0.03¡    -0.37¡    -0.33¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K110      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   16.51 (tm)¡

¡      SagM¡    -8.37¡    -1.92¡    -0.67¡    -1.25¡    -1.31¡    -1.94¡    -0.61¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     4.51¡     0.69¡     0.00¡     0.69¡     0.69¡     0.69¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -9.75¡    -1.92¡     0.00¡    -1.92¡    -1.92¡    -1.92¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.79     ¡

¡      SagM¡    -0.09¡    -0.07¡    -0.39¡    -0.42¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K118      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     9.06¡     1.77¡     1.02¡     0.74¡     0.75¡     1.76¡     1.02¡     0.00¡    4.83 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.92¡    -0.41¡    -0.60¡     0.19¡     0.25¡    -0.41¡    -0.66¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     6.89¡     1.33¡     1.13¡     0.20¡     0.21¡     1.33¡     1.12¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -3.89¡    -0.76¡    -0.96¡     0.20¡     0.21¡    -0.76¡    -0.97¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.07¡    -0.05¡    -0.51¡    -0.54¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.80     ¡

¡      SagM¡    -0.07¡    -0.04¡    -0.67¡    -0.71¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.03¡    -0.02¡    -0.25¡    -0.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.03¡    -0.02¡    -0.25¡    -0.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K101      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡    -7.52¡    -0.82¡    -0.02¡    -0.80¡    -0.80¡    -0.83¡    -0.02¡     0.00¡   13.72 (tm)¡

¡      SagM¡   -42.02¡    -5.26¡     0.11¡    -5.37¡    -5.37¡    -5.26¡     0.11¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     1.63¡     0.27¡     0.01¡     0.26¡     0.26¡     0.27¡     0.01¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡   -15.95¡    -2.07¡     0.01¡    -2.08¡    -2.08¡    -2.07¡     0.01¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.03¡    -0.05¡     0.19¡     0.21¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.22     ¡

¡      SagM¡    -0.60¡    -0.77¡     0.46¡     0.66¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.09¡    -0.12¡     0.09¡     0.12¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.09¡    -0.12¡     0.09¡     0.12¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K111      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡    15.21¡     1.95¡     0.36¡     1.59¡     1.59¡     1.95¡     0.36¡     0.00¡    4.03 (tm)¡

¡      SagM¡     3.07¡     0.38¡    -0.17¡     0.55¡     0.55¡     0.38¡    -0.17¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     7.49¡     0.97¡     0.42¡     0.55¡     0.55¡     0.97¡     0.42¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     1.56¡     0.20¡    -0.35¡     0.55¡     0.55¡     0.20¡    -0.35¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -2.52¡    -2.90¡    -0.02¡     0.43¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    3.90     ¡

¡      SagM¡    -1.38¡    -1.57¡     0.01¡     0.24¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -1.00¡    -1.15¡     0.00¡     0.17¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -1.00¡    -1.15¡     0.00¡     0.17¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K112      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     4.45¡     0.64¡     0.26¡     0.38¡     0.39¡     0.65¡     0.22¡     0.00¡    3.03 (tm)¡

¡      SagM¡    -2.14¡    -0.54¡    -0.53¡    -0.02¡     0.05¡    -0.42¡    -0.73¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     4.68¡     0.79¡     0.68¡     0.10¡     0.12¡     0.82¡     0.62¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -4.18¡    -1.01¡    -1.11¡     0.10¡     0.12¡    -0.98¡    -1.18¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.01¡    -0.02¡    -1.58¡    -1.54¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.08     ¡

¡      SagM¡     0.03¡     0.01¡    -1.19¡    -1.16¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.01¡     0.00¡    -0.76¡    -0.74¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.01¡     0.00¡    -0.76¡    -0.74¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K113      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     3.11¡     0.61¡     0.34¡     0.29¡     0.19¡     0.42¡     0.64¡     0.00¡   -0.22 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.96¡    -0.46¡    -0.58¡     0.13¡    -0.45¡    -0.30¡    -0.15¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     3.41¡     0.67¡    -0.09¡     0.77¡     0.51¡     0.05¡     0.80¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -1.91¡    -0.35¡    -0.09¡    -0.24¡    -0.50¡     0.05¡    -0.21¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.03¡     0.01¡    -1.03¡    -1.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.38     ¡

¡      SagM¡     0.03¡     0.01¡    -1.05¡    -1.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.03¡     0.01¡    -0.81¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.03¡     0.01¡    -0.81¡    -0.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K117      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     5.90¡     1.14¡     0.87¡     0.26¡     1.20¡     1.06¡     0.01¡     0.00¡    7.17 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.29¡    -0.31¡    -0.39¡     0.07¡    -0.43¡    -0.31¡     0.11¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     6.26¡     1.19¡     1.11¡     0.07¡     1.17¡     1.17¡     0.03¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -4.38¡    -0.86¡    -0.94¡     0.07¡    -0.88¡    -0.88¡     0.03¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡     0.02¡     0.00¡    -1.20¡    -1.18¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.63     ¡

¡      SagM¡     0.03¡     0.01¡    -1.68¡    -1.65¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     0.01¡     0.00¡    -0.62¡    -0.61¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡     0.01¡     0.00¡    -0.62¡    -0.61¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K114      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     7.07¡     0.87¡     0.18¡     0.69¡     0.68¡     0.89¡     0.16¡     0.00¡    2.46 (tm)¡

¡      SagM¡    -1.52¡    -0.47¡    -0.60¡     0.13¡     0.10¡    -0.32¡    -0.71¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     5.68¡     0.89¡     0.68¡     0.21¡     0.20¡     0.93¡     0.64¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -2.84¡    -0.70¡    -0.91¡     0.21¡     0.20¡    -0.66¡    -0.95¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.72¡    -0.64¡    -0.16¡    -0.25¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.28     ¡

¡      SagM¡    -0.87¡    -0.79¡    -0.07¡    -0.16¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.41¡    -0.37¡    -0.06¡    -0.10¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.41¡    -0.37¡    -0.06¡    -0.10¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K115      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     2.00¡     0.36¡     0.27¡     0.09¡     0.14¡     0.12¡     0.46¡     0.00¡    1.09 (tm)¡

¡      SagM¡    -2.62¡    -0.54¡    -0.36¡    -0.18¡    -0.13¡    -0.35¡    -0.59¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     2.55¡     0.38¡    -0.03¡     0.41¡     0.44¡    -0.07¡     0.39¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -3.10¡    -0.52¡    -0.03¡    -0.50¡    -0.47¡    -0.07¡    -0.51¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.89¡    -0.83¡     0.01¡    -0.05¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    1.50     ¡

¡      SagM¡    -0.55¡    -0.53¡     0.00¡    -0.02¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.46¡    -0.44¡     0.00¡    -0.02¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.46¡    -0.44¡     0.00¡    -0.02¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K116      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Maçıklık   ¡

¡      SolM¡     4.67¡     0.83¡     0.52¡     0.31¡     0.27¡     0.71¡     0.69¡     0.00¡    5.49 (tm)¡

¡      SagM¡    -0.09¡    -0.11¡    -0.24¡     0.14¡     0.12¡    -0.11¡    -0.22¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡     5.52¡     0.99¡     0.88¡     0.11¡     0.10¡     0.96¡     0.92¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -3.23¡    -0.63¡    -0.74¡     0.11¡     0.10¡    -0.66¡    -0.69¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡    Xaç (m)  ¡

¡      SolM¡    -0.55¡    -0.53¡    -0.02¡    -0.04¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡    2.30     ¡

¡      SagM¡    -0.92¡    -0.86¡    -0.02¡    -0.09¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SolV¡    -0.37¡    -0.35¡    -0.01¡    -0.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡      SagV¡    -0.37¡    -0.35¡    -0.01¡    -0.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

KİRİŞ BETONARME HESAP SONUÇLARI

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Kiriş             ¡ üstMsol¡ altMsol¡   Mac. ¡ üstMsağ¡ altMsağ¡           DONATI                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K102  Mduz.   (tm)¡    0.00¡    0.00¡( 0.00m)¡    4.58¡    0.00¡6ø16(mon.)+2ø12(göv.)                   ¡

¡      max M   (tm)¡    0.00¡   -6.38¡    0.00¡  -73.06¡    0.00¡2ø12(düz)                               ¡

¡D=60  fcd (kg/cm²)¡    0.00¡  133.33¡    0.00¡  200.00¡    0.00¡11ø16(sağ üst ila.)                     ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡   41.00¡    0.00¡2ø16(sol alt ila.)+20ø16(sağ alt ila.)  ¡

¡      As     (cm²)¡    0.00¡    6.04¡    0.00¡   28.00¡   14.00¡ø10/10/10(etriye)                       ¡

¡      Asw    (cm²)¡    0.00¡        ¡        ¡   73.97¡        ¡  !!!! KESIT YETERSIZ !!!!              ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K103  Mduz.   (tm)¡   -3.60¡    0.00¡( 4.55m)¡    0.00¡    1.05¡3ø16(mon.)+2ø12(göv.)                   ¡

¡      max M   (tm)¡   45.31¡    0.00¡    6.45¡    0.00¡    7.85¡5ø16(düz)                               ¡

¡D=80  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡3ø14(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡   33.75¡   16.87¡    8.29¡   10.36¡    5.18¡ø8/13(etriye)                           ¡

¡      Asw    (cm²)¡   14.94¡        ¡        ¡    0.00¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K104  Mduz.   (tm)¡   -0.51¡    0.00¡( 1.93m)¡    0.82¡    0.00¡2ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    2.86¡    0.00¡    3.16¡   -3.29¡    0.00¡2ø16(düz)+1ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡1ø16(sol üst ila.)+1ø16(sağ üst ila.)   ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    6.27¡    3.13¡    5.01¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    3.69¡        ¡        ¡    3.62¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K105  Mduz.   (tm)¡   -0.74¡    0.00¡( 1.69m)¡    0.40¡    0.00¡2ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    3.98¡    0.00¡    0.09¡   -3.04¡    0.00¡2ø12(düz)                               ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡1ø16(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡1ø12(sol alt ila.)+1ø12(sağ alt ila.)   ¡

¡      As     (cm²)¡    6.27¡    3.13¡    0.10¡    6.27¡    3.13¡ø8/10(etriye)                           ¡

¡      Asw    (cm²)¡    3.04¡        ¡        ¡    2.63¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K106  Mduz.   (tm)¡   -0.78¡    0.00¡( 2.24m)¡    0.67¡    0.43¡2ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    4.54¡    0.00¡    3.82¡   -1.80¡    1.73¡2ø16(düz)+1ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡  133.33¡1ø16(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    6.27¡    3.13¡    5.01¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    4.33¡        ¡        ¡    2.98¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K107  Mduz.   (tm)¡   -0.49¡    0.00¡( 1.88m)¡    1.21¡    0.00¡2ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    2.50¡    0.00¡    3.21¡   -3.09¡    0.00¡2ø16(düz)+1ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡1ø16(sol üst ila.)+1ø16(sağ üst ila.)   ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    6.27¡    3.13¡    5.01¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    3.59¡        ¡        ¡    3.21¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K108  Mduz.   (tm)¡   -0.78¡    0.00¡( 1.33m)¡    0.55¡    0.00¡2ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    4.24¡    0.00¡   -1.00¡   -3.66¡    0.00¡2ø12(düz)                               ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡    0.00¡  133.33¡    0.00¡1ø16(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡1ø12(sol alt ila.)+1ø12(sağ alt ila.)   ¡

¡      As     (cm²)¡    6.27¡    3.13¡    0.00¡    6.27¡    3.13¡ø8/10(etriye)                           ¡

¡      Asw    (cm²)¡    2.30¡        ¡        ¡    2.09¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K109  Mduz.   (tm)¡   -1.61¡    0.00¡( 2.76m)¡    0.50¡    0.41¡2ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    7.64¡    0.00¡    5.71¡   -1.34¡    0.64¡3ø12(düz)+3ø12(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡  133.33¡1ø12(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    7.23¡    3.62¡    6.65¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    5.22¡        ¡        ¡    3.82¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K110  Mduz.   (tm)¡    0.00¡    0.00¡( 2.79m)¡    2.09¡    0.00¡3ø14(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    0.00¡    0.00¡   16.51¡  -14.81¡    0.00¡5ø16(düz)+5ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡    0.00¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡4ø16(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    0.00¡    0.00¡   19.32¡   16.44¡    8.22¡ø10/15/11(etriye)                       ¡

¡      Asw    (cm²)¡    5.45¡        ¡        ¡   31.58¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K118  Mduz.   (tm)¡   -1.47¡    0.00¡( 2.80m)¡    0.83¡    0.00¡5ø14(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡   15.51¡    0.00¡    4.83¡   -3.75¡    0.00¡4ø14(düz)+2ø16(pilye)                   ¡

¡D=35  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡                                        ¡

¡B=50  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡4ø16(sol alt ila.)                      ¡

¡      As     (cm²)¡   27.93¡   13.96¡    8.33¡    8.45¡    4.22¡2xø8/18/9(etriye)                       ¡

¡      Asw    (cm²)¡   10.95¡        ¡        ¡    7.45¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K101  Mduz.   (tm)¡    0.00¡    0.00¡( 1.22m)¡   11.53¡    0.00¡3ø16(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    0.00¡  -11.86¡   13.72¡  -67.42¡    0.00¡5ø16(düz)+4ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡  200.00¡    0.00¡4ø16(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡   46.30¡    0.00¡2ø16(sol alt ila.)+19ø16(sağ alt ila.)  ¡

¡      As     (cm²)¡    0.00¡   14.04¡   16.36¡   23.00¡   11.50¡ø14/15/12(etriye)                       ¡

¡      Asw    (cm²)¡    2.20¡        ¡        ¡  106.54¡        ¡  !!!! KESIT YETERSIZ !!!!              ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K111  Mduz.   (tm)¡   -5.42¡    0.00¡( 3.90m)¡    0.00¡    0.12¡3ø16(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡   24.42¡    0.00¡    4.03¡    0.00¡    5.19¡2ø16(düz)+1ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  200.00¡    0.00¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡                                        ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.39¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡1ø16(sağ alt ila.)                      ¡

¡      As     (cm²)¡   23.00¡   11.50¡    5.01¡    6.27¡    5.90¡ø8/20/12(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡   16.00¡        ¡        ¡    0.00¡        ¡  !!!! KESIT YETERSIZ !!!!              ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K112  Mduz.   (tm)¡   -0.98¡    0.00¡( 2.08m)¡    1.49¡    0.00¡3ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    7.27¡    0.00¡    3.03¡   -4.17¡    0.00¡2ø16(düz)+1ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡2ø12(sol üst ila.)+1ø12(sağ üst ila.)   ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    7.58¡    3.79¡    5.01¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    4.00¡        ¡        ¡    2.80¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K113  Mduz.   (tm)¡   -1.17¡    0.00¡( 1.38m)¡    0.64¡    0.00¡3ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    5.37¡    0.00¡   -0.22¡   -3.67¡    0.00¡2ø12(düz)                               ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡    0.00¡  133.33¡    0.00¡2ø14(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡1ø12(sol alt ila.)+1ø12(sağ alt ila.)   ¡

¡      As     (cm²)¡    6.45¡    3.22¡    0.00¡    6.27¡    3.13¡ø8/10(etriye)                           ¡

¡      Asw    (cm²)¡    2.41¡        ¡        ¡    1.99¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K117  Mduz.   (tm)¡   -2.13¡    0.00¡( 2.63m)¡    1.17¡    0.67¡3ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡   10.18¡    0.00¡    7.17¡   -3.40¡    0.51¡3ø16(düz)+2ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡                                        ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    9.86¡    4.93¡    8.32¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    6.31¡        ¡        ¡    3.73¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K114  Mduz.   (tm)¡   -1.17¡    0.00¡( 2.28m)¡    1.02¡    0.00¡3ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡   11.32¡    0.00¡    2.46¡   -3.27¡    0.00¡2ø16(düz)+1ø16(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡4ø16(sol üst ila.)+1ø12(sağ üst ila.)   ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡2ø14(sol alt ila.)                      ¡

¡      As     (cm²)¡   12.72¡    6.36¡    5.01¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    4.41¡        ¡        ¡    2.90¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K115  Mduz.   (tm)¡   -0.83¡    0.00¡( 1.50m)¡    0.65¡    0.00¡3ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    3.54¡    0.00¡    1.09¡   -4.61¡    0.00¡3ø16(düz)                               ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡    0.00¡1ø14(sağ üst ila.)                      ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡                                        ¡

¡      As     (cm²)¡    6.27¡    3.13¡    5.01¡    6.27¡    3.13¡ø8/10(etriye)                           ¡

¡      Asw    (cm²)¡    2.66¡        ¡        ¡    3.01¡        ¡                                        ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡K116  Mduz.   (tm)¡   -1.16¡    0.00¡( 2.30m)¡    0.53¡    0.44¡3ø12(mon.)                              ¡

¡      max M   (tm)¡    7.86¡    0.00¡    5.49¡   -1.25¡    0.96¡3ø12(düz)+3ø12(pilye)                   ¡

¡D=50  fcd (kg/cm²)¡  133.33¡    0.00¡  133.33¡  133.33¡  133.33¡                                        ¡

¡B=25  As'    (cm²)¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡    0.00¡1ø12(sol alt ila.)                      ¡

¡      As     (cm²)¡    8.10¡    4.05¡    6.35¡    6.27¡    3.13¡ø8/20/10(etriye)                        ¡

¡      Asw    (cm²)¡    4.45¡        ¡        ¡    3.22¡        ¡                                        ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Ck    : Kiriş üstüne oturan kolonların Dinamik Etki çarpanı

KOLON STATİK HESAP SONUÇLARI

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡S101      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.43¡    -0.05¡     0.01¡    -0.06¡    -0.06¡    -0.05¡     0.01¡     0.00¡   I =   1   ¡

¡    Üst My¡     0.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -0.43¡    -0.06¡    -0.03¡    -0.03¡    -0.04¡    -0.07¡    -0.02¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.12¡    -0.02¡     0.00¡    -0.02¡    -0.02¡    -0.02¡     0.00¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -0.10¡    -0.02¡    -0.01¡    -0.01¡    -0.01¡    -0.02¡    -0.01¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡     1.58¡     0.11¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.25¡     0.27¡     0.00¡    -0.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡     0.33¡     0.18¡     1.12¡     1.30¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.07¡     0.08¡     0.00¡    -0.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡     0.09¡     0.05¡     0.32¡     0.37¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S102      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.43¡    -0.05¡     0.01¡    -0.06¡    -0.06¡    -0.05¡     0.01¡     0.00¡   I =   2   ¡

¡    Üst My¡     0.15¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -0.49¡    -0.08¡    -0.02¡    -0.06¡    -0.06¡    -0.08¡    -0.01¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.12¡    -0.02¡     0.00¡    -0.02¡    -0.02¡    -0.02¡     0.00¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -0.10¡    -0.02¡    -0.01¡    -0.02¡    -0.02¡    -0.02¡     0.00¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡     2.28¡     0.22¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.25¡     0.27¡     0.00¡    -0.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡     0.12¡     0.07¡     1.10¡     1.16¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.07¡     0.08¡     0.00¡    -0.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡     0.04¡     0.02¡     0.31¡     0.33¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S103      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    25.78¡     3.18¡    -0.48¡     3.66¡     3.66¡     3.16¡    -0.47¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -2.56¡    -0.34¡     0.02¡    -0.36¡    -0.35¡    -0.36¡     0.02¡     0.00¡   I =   3   ¡

¡    Üst My¡    -0.86¡    -0.20¡    -0.23¡     0.04¡     0.02¡    -0.21¡    -0.20¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -1.07¡    -0.19¡    -0.13¡    -0.06¡    -0.07¡    -0.19¡    -0.10¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     6.64¡     0.81¡    -0.13¡     0.94¡     0.95¡     0.80¡    -0.13¡     0.00¡   Bx=  90 cm¡

¡        Ty¡    -0.55¡    -0.11¡    -0.10¡    -0.01¡    -0.02¡    -0.12¡    -0.09¡     0.00¡   By=  25 cm¡

¡        Nz¡    30.21¡     3.86¡     1.09¡     2.72¡     2.75¡     3.86¡     1.02¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     3.17¡     3.76¡    -0.43¡    -1.12¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     8.50¡     9.92¡    -0.35¡    -2.02¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.07¡    -0.04¡     1.69¡     1.66¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.06¡    -0.03¡     1.93¡     1.89¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     3.34¡     3.91¡    -0.22¡    -0.90¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.04¡    -0.02¡     1.03¡     1.02¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡    -0.90¡    -1.04¡    -0.85¡    -0.69¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S104      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -2.80¡    -0.33¡     0.15¡    -0.48¡    -0.48¡    -0.33¡     0.15¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -2.64¡    -0.32¡     0.09¡    -0.42¡    -0.41¡    -0.32¡     0.09¡     0.00¡   I =   4   ¡

¡    Üst My¡    -0.99¡    -0.14¡    -0.07¡    -0.07¡    -0.08¡    -0.14¡    -0.06¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -0.82¡    -0.11¡    -0.03¡    -0.08¡    -0.09¡    -0.11¡    -0.02¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -1.55¡    -0.19¡     0.07¡    -0.26¡    -0.26¡    -0.19¡     0.07¡     0.00¡   Bx=  40 cm¡

¡        Ty¡    -0.52¡    -0.07¡    -0.03¡    -0.04¡    -0.05¡    -0.07¡    -0.02¡     0.00¡   By=  25 cm¡

¡        Nz¡     2.35¡     0.19¡     0.67¡    -0.50¡    -0.48¡     0.19¡     0.64¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     1.17¡     1.38¡    -0.01¡    -0.25¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     1.22¡     1.42¡    -0.02¡    -0.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.18¡    -0.09¡     0.83¡     0.72¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.19¡    -0.09¡     0.88¡     0.77¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.68¡     0.80¡    -0.01¡    -0.15¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.11¡    -0.05¡     0.49¡     0.42¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     1.09¡     1.18¡    -0.50¡    -0.61¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S105      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.35¡    -0.03¡     0.06¡    -0.09¡    -0.09¡    -0.02¡     0.06¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.58¡    -0.06¡     0.03¡    -0.10¡    -0.09¡    -0.06¡     0.03¡     0.00¡   I =   7   ¡

¡    Üst My¡    -0.91¡    -0.10¡     0.15¡    -0.25¡    -0.23¡    -0.06¡     0.09¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -1.29¡    -0.16¡     0.08¡    -0.23¡    -0.23¡    -0.14¡     0.05¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.26¡    -0.03¡     0.03¡    -0.05¡    -0.05¡    -0.03¡     0.03¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -0.63¡    -0.07¡     0.06¡    -0.14¡    -0.13¡    -0.06¡     0.04¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡     7.32¡     1.12¡     0.60¡     0.37¡     0.17¡     0.62¡     1.15¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.36¡     0.36¡     0.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.47¡     0.48¡     0.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.46¡    -0.23¡     2.08¡     1.81¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.49¡    -0.24¡     2.22¡     1.93¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.24¡     0.24¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.27¡    -0.13¡     1.23¡     1.07¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.14¡     0.09¡    -0.42¡    -0.36¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S106      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.11¡    -0.02¡    -0.04¡     0.02¡     0.02¡    -0.03¡    -0.02¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.46¡    -0.06¡    -0.02¡    -0.05¡    -0.05¡    -0.07¡    -0.01¡     0.00¡   I =   5   ¡

¡    Üst My¡    -0.96¡    -0.07¡     0.19¡    -0.26¡    -0.24¡     0.00¡     0.10¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -1.20¡    -0.13¡     0.08¡    -0.21¡    -0.21¡    -0.10¡     0.04¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.16¡    -0.02¡    -0.02¡    -0.01¡    -0.01¡    -0.03¡    -0.01¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -0.62¡    -0.06¡     0.08¡    -0.14¡    -0.13¡    -0.03¡     0.04¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡     9.29¡     1.96¡     1.02¡     0.68¡     0.39¡     1.02¡     1.98¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.32¡     0.30¡     0.00¡     0.02¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.45¡     0.45¡     0.01¡     0.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.06¡    -0.02¡     2.21¡     2.17¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.06¡    -0.02¡     2.31¡     2.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.22¡     0.21¡     0.00¡     0.01¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.03¡    -0.01¡     1.29¡     1.27¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.02¡     0.02¡    -0.06¡    -0.06¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S107      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.17¡     0.02¡     0.13¡    -0.10¡    -0.10¡     0.03¡     0.12¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.52¡    -0.04¡     0.06¡    -0.10¡    -0.10¡    -0.04¡     0.06¡     0.00¡   I =  10   ¡

¡    Üst My¡    -2.49¡    -0.35¡    -0.20¡    -0.15¡    -0.35¡    -0.39¡     0.03¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -2.06¡    -0.28¡    -0.10¡    -0.19¡    -0.29¡    -0.30¡     0.02¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.20¡    -0.01¡     0.05¡    -0.06¡    -0.06¡     0.00¡     0.05¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -1.30¡    -0.18¡    -0.09¡    -0.10¡    -0.18¡    -0.20¡     0.01¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡    10.74¡     1.50¡     1.44¡     0.05¡     0.89¡     1.31¡     0.78¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.65¡     0.60¡     0.02¡     0.07¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.72¡     0.67¡     0.02¡     0.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.46¡    -0.24¡     2.07¡     1.80¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.49¡    -0.25¡     2.21¡     1.92¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.39¡     0.36¡     0.01¡     0.04¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.27¡    -0.14¡     1.22¡     1.06¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.21¡     0.26¡     0.56¡     0.51¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S108      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.33¡    -0.02¡     0.14¡    -0.15¡    -0.16¡    -0.01¡     0.13¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -1.13¡    -0.13¡     0.05¡    -0.18¡    -0.18¡    -0.13¡     0.05¡     0.00¡   I =  14   ¡

¡    Üst My¡     0.29¡     0.06¡     0.15¡    -0.09¡     0.04¡     0.07¡     0.01¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -0.19¡    -0.01¡     0.07¡    -0.09¡    -0.03¡    -0.01¡     0.01¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.42¡    -0.04¡     0.05¡    -0.09¡    -0.10¡    -0.04¡     0.05¡     0.00¡   Bx=  40 cm¡

¡        Ty¡     0.03¡     0.01¡     0.06¡    -0.05¡     0.00¡     0.02¡     0.01¡     0.00¡   By=  25 cm¡

¡        Nz¡     6.58¡     0.74¡     0.85¡    -0.12¡     0.36¡     0.77¡     0.34¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     1.73¡     1.46¡     0.09¡     0.41¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     2.13¡     1.80¡     0.11¡     0.50¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.18¡    -0.09¡     0.80¡     0.69¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.19¡    -0.10¡     0.87¡     0.76¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     1.10¡     0.93¡     0.06¡     0.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.11¡    -0.05¡     0.48¡     0.41¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.52¡     0.47¡     0.40¡     0.47¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S109      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.95¡    -0.13¡    -0.07¡    -0.06¡    -0.06¡    -0.15¡    -0.04¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.85¡    -0.11¡    -0.04¡    -0.07¡    -0.07¡    -0.12¡    -0.03¡     0.00¡   I =  11   ¡

¡    Üst My¡     0.81¡     0.26¡     0.46¡    -0.20¡     0.17¡     0.27¡     0.07¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -0.34¡     0.03¡     0.21¡    -0.18¡    -0.01¡     0.04¡     0.03¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.52¡    -0.07¡    -0.03¡    -0.04¡    -0.04¡    -0.08¡    -0.02¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡     0.13¡     0.08¡     0.19¡    -0.11¡     0.05¡     0.09¡     0.03¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡    11.30¡     1.58¡     1.36¡     0.20¡     1.11¡     1.32¡     0.69¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     1.02¡     0.86¡     0.05¡     0.24¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     1.01¡     0.85¡     0.05¡     0.23¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.05¡    -0.02¡     1.76¡     1.72¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.06¡    -0.02¡     2.09¡     2.05¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.58¡     0.49¡     0.03¡     0.13¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.03¡    -0.01¡     1.10¡     1.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡    -0.17¡    -0.14¡     0.59¡     0.55¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S110      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -1.32¡    -0.15¡     0.08¡    -0.23¡    -0.24¡    -0.11¡     0.05¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -1.61¡    -0.20¡     0.02¡    -0.21¡    -0.22¡    -0.18¡     0.01¡     0.00¡   I =  15   ¡

¡    Üst My¡     0.37¡     0.14¡     0.29¡    -0.16¡    -0.13¡     0.14¡     0.26¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -0.06¡     0.03¡     0.14¡    -0.10¡    -0.09¡     0.03¡     0.12¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.84¡    -0.10¡     0.03¡    -0.13¡    -0.13¡    -0.08¡     0.02¡     0.00¡   Bx=  40 cm¡

¡        Ty¡     0.09¡     0.05¡     0.12¡    -0.07¡    -0.06¡     0.05¡     0.11¡     0.00¡   By=  25 cm¡

¡        Nz¡    10.37¡     1.43¡     1.41¡     0.01¡     0.03¡     1.18¡     1.64¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     2.12¡     1.79¡     0.11¡     0.50¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     2.32¡     1.96¡     0.12¡     0.54¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡     0.09¡     0.05¡     0.67¡     0.71¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡     0.10¡     0.06¡     0.80¡     0.85¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     1.27¡     1.07¡     0.06¡     0.30¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡     0.05¡     0.03¡     0.42¡     0.45¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.11¡     0.08¡     0.27¡     0.30¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S111      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -1.08¡    -0.15¡    -0.09¡    -0.06¡    -0.05¡    -0.16¡    -0.09¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.92¡    -0.12¡    -0.05¡    -0.07¡    -0.07¡    -0.13¡    -0.05¡     0.00¡   I =  13   ¡

¡    Üst My¡    -3.53¡    -0.35¡     0.27¡    -0.62¡    -0.62¡    -0.36¡     0.27¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -2.25¡    -0.24¡     0.09¡    -0.34¡    -0.34¡    -0.25¡     0.10¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.57¡    -0.08¡    -0.04¡    -0.04¡    -0.03¡    -0.08¡    -0.04¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -1.65¡    -0.17¡     0.10¡    -0.27¡    -0.27¡    -0.17¡     0.11¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡     0.72¡     0.05¡     0.82¡    -0.78¡    -0.79¡     0.06¡     0.81¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.91¡     0.77¡     0.04¡     0.21¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.95¡     0.80¡     0.05¡     0.22¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡     0.60¡     0.36¡     1.80¡     2.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡     0.67¡     0.38¡     2.16¡     2.51¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.53¡     0.45¡     0.03¡     0.12¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡     0.36¡     0.21¡     1.13¡     1.31¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡    -0.21¡    -0.21¡     0.70¡     0.71¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S112      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.97¡    -0.14¡    -0.09¡    -0.05¡    -0.05¡    -0.17¡    -0.06¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.91¡    -0.12¡    -0.05¡    -0.08¡    -0.08¡    -0.14¡    -0.03¡     0.00¡   I =   8   ¡

¡    Üst My¡    -2.13¡    -0.35¡    -0.33¡    -0.02¡    -0.28¡    -0.41¡    -0.02¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡    -1.77¡    -0.27¡    -0.17¡    -0.10¡    -0.23¡    -0.30¡    -0.01¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.54¡    -0.08¡    -0.04¡    -0.04¡    -0.04¡    -0.09¡    -0.02¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡    -1.11¡    -0.18¡    -0.14¡    -0.03¡    -0.14¡    -0.20¡    -0.01¡     0.00¡   By=  40 cm¡

¡        Nz¡    17.73¡     3.07¡     2.11¡     0.92¡     2.24¡     2.15¡     1.67¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.76¡     0.71¡     0.02¡     0.08¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.77¡     0.72¡     0.02¡     0.09¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡    -0.06¡    -0.02¡     2.20¡     2.15¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡    -0.06¡    -0.02¡     2.30¡     2.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.44¡     0.41¡     0.01¡     0.05¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡    -0.03¡    -0.01¡     1.29¡     1.26¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡     0.08¡     0.08¡     0.18¡     0.18¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S113      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -1.87¡    -0.19¡     0.19¡    -0.38¡    -0.39¡    -0.11¡     0.13¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -2.02¡    -0.23¡     0.09¡    -0.32¡    -0.32¡    -0.20¡     0.06¡     0.00¡   I =  12   ¡

¡    Üst My¡     1.00¡     0.18¡    -0.21¡     0.38¡     0.36¡     0.17¡    -0.18¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡     0.24¡     0.05¡    -0.11¡     0.16¡     0.15¡     0.05¡    -0.09¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -1.11¡    -0.12¡     0.08¡    -0.20¡    -0.20¡    -0.09¡     0.05¡     0.00¡   Bx=  40 cm¡

¡        Ty¡     0.35¡     0.07¡    -0.09¡     0.16¡     0.15¡     0.06¡    -0.08¡     0.00¡   By=  25 cm¡

¡        Nz¡    22.99¡     4.36¡     2.02¡     2.32¡     2.37¡     3.84¡     2.46¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     1.70¡     1.59¡     0.06¡     0.19¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     1.84¡     1.72¡     0.06¡     0.20¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡     0.09¡     0.04¡     0.87¡     0.92¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡     0.10¡     0.05¡     0.92¡     0.98¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     1.01¡     0.94¡     0.03¡     0.11¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡     0.06¡     0.03¡     0.51¡     0.54¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡    -0.09¡    -0.09¡    -0.18¡    -0.18¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S114      ¡   GGGGGG¡   QQQQQQ¡   Q_Q_Q_¡   _Q_Q_Q¡   QQ_QQ_¡   _QQ_QQ¡   Q_QQ_Q¡    Zemin¡  Material:E1¡

¡    Üst Mx¡    -0.23¡    -0.09¡    -0.12¡     0.03¡     0.03¡    -0.10¡    -0.12¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡    -0.55¡    -0.10¡    -0.06¡    -0.04¡    -0.04¡    -0.11¡    -0.06¡     0.00¡   I =   9   ¡

¡    Üst My¡    14.50¡     1.64¡    -0.34¡     1.98¡     1.96¡     1.64¡    -0.31¡     0.00¡   J =       ¡

¡    Alt My¡     6.42¡     0.71¡    -0.20¡     0.92¡     0.90¡     0.71¡    -0.18¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡    -0.22¡    -0.06¡    -0.05¡     0.00¡     0.00¡    -0.06¡    -0.05¡     0.00¡   Bx=  25 cm¡

¡        Ty¡     5.98¡     0.67¡    -0.15¡     0.83¡     0.82¡     0.67¡    -0.14¡     0.00¡   By=  60 cm¡

¡        Nz¡    32.20¡     4.04¡     1.29¡     2.73¡     2.73¡     4.06¡     1.25¡     0.00¡             ¡

¡          ¡ Deprem+X¡ Deprem-X¡ Deprem+Y¡ Deprem-Y¡ Rüzgar+X¡ Rüzgar-X¡ Rüzgar+Y¡ Rüzgar-Y¡   H = 3.50 m¡

¡    Üst Mx¡     0.72¡     0.68¡    -0.01¡     0.05¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt Mx¡     0.76¡     0.71¡     0.01¡     0.07¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Üst My¡     0.41¡     0.07¡     2.17¡     2.57¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡    Alt My¡     0.60¡     0.25¡     2.43¡     2.85¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Tx¡     0.42¡     0.40¡     0.00¡     0.03¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Ty¡     0.29¡     0.09¡     1.32¡     1.55¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡             ¡

¡        Nz¡    -0.80¡    -0.70¡    -0.71¡    -0.82¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡     0.00¡   Cqa=1.000 ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

KOLON BETONARME HESAP SONUÇLARI

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Kolon ¡                    ¡    N (t)¡ minor M ¡ major M ¡  fcd  ¡   µ   ¡   As  ¡    Donatı             ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S101  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡    2.385¡    -0.65¡    -0.69¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡    1.688¡    -0.64¡    -0.76¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:1   ¡           Y-( G+Q )¡    2.385¡    -0.68¡    -0.71¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡    1.688¡    -0.45¡    -1.80¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    1.422¡    -0.06¡    -0.13¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    1.422¡    -0.41¡     0.92¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S102  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡    3.544¡    -0.78¡    -0.69¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡    2.500¡    -0.62¡    -0.76¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:2   ¡           Y-( G+Q )¡    3.544¡    -0.68¡    -0.81¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡    2.500¡    -0.45¡    -1.73¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    2.056¡    -0.32¡    -0.13¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    2.056¡    -0.41¡     0.72¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S103  ¡Bx=90      X-( G+Q )¡   48.472¡    -1.18¡    41.95¡  133.3¡ 0.0056¡  12.57¡2x7ø16+2x3ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=25      X-(G+Q+E)¡   33.036¡    -0.88¡    33.20¡  133.3¡ 0.0041¡   9.26¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:3   ¡           Y-( G+Q )¡   48.472¡    -4.15¡    -1.81¡  133.3¡ 0.0025¡   5.62¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   34.924¡    -2.56¡    -3.19¡  133.3¡ 0.0025¡   5.62¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡   26.153¡    -1.00¡     7.62¡  133.3¡ 0.0041¡   9.26¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡   26.335¡    -2.66¡     0.96¡  133.3¡ 0.0025¡   5.62¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S104  ¡Bx=40      X-( G+Q )¡    3.594¡    -1.49¡    -4.69¡  133.3¡ 0.0047¡   4.73¡2x4ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=25      X-(G+Q+E)¡    1.358¡    -0.97¡    -4.66¡  133.3¡ 0.0047¡   4.73¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:4   ¡           Y-( G+Q )¡    3.594¡    -4.45¡    -1.61¡  133.3¡ 0.0033¡   3.32¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡    3.037¡    -3.12¡    -1.96¡  133.3¡ 0.0030¡   2.97¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    1.032¡    -0.55¡    -3.60¡  133.3¡ 0.0047¡   4.73¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    1.622¡    -2.40¡     0.15¡  133.3¡ 0.0030¡   2.97¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S105  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡   12.047¡    -2.18¡    -0.96¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡    8.357¡    -1.28¡    -1.15¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:7   ¡           Y-( G+Q )¡   12.047¡    -0.96¡    -2.18¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡    8.864¡    -0.68¡    -3.74¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    6.452¡    -0.67¡    -0.99¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    6.170¡    -0.51¡     1.06¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S106  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡   16.133¡    -1.84¡    -0.75¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡   11.227¡    -1.24¡    -0.98¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:5   ¡           Y-( G+Q )¡   16.133¡    -0.72¡    -2.03¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   11.301¡    -0.10¡    -3.44¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    8.340¡    -1.02¡    -0.87¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    8.299¡    -0.41¡     1.23¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S107  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡   17.446¡    -3.18¡    -0.90¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡   12.034¡    -1.75¡    -1.34¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:10  ¡           Y-( G+Q )¡   17.446¡    -0.20¡    -4.11¡  133.3¡ 0.0026¡   2.62¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   11.686¡    -0.16¡    -4.95¡  133.3¡ 0.0026¡   2.62¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    9.455¡    -1.36¡    -1.18¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    9.162¡    -0.54¡    -3.78¡  133.3¡ 0.0026¡   2.62¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S108  ¡Bx=40      X-( G+Q )¡   10.408¡    -0.31¡    -1.87¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=25      X-(G+Q+E)¡    6.808¡    -0.03¡    -3.44¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:14  ¡           Y-( G+Q )¡   10.408¡    -0.24¡     0.64¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡    7.732¡    -0.10¡     1.23¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    5.461¡    -0.08¡    -2.82¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    5.522¡    -1.13¡    -1.04¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S109  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡   18.339¡     1.57¡    -1.57¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡   13.042¡     1.13¡    -2.12¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:11  ¡           Y-( G+Q )¡   18.339¡    -1.44¡     1.86¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   13.466¡    -0.97¡     3.03¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    9.999¡     0.68¡     0.16¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    9.574¡    -0.82¡    -2.40¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S110  ¡Bx=40      X-( G+Q )¡   16.811¡    -0.22¡    -2.61¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=25      X-(G+Q+E)¡   11.695¡    -0.24¡    -4.15¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:15  ¡           Y-( G+Q )¡   16.811¡    -1.71¡     0.98¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   12.107¡    -0.74¡     1.37¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    9.224¡    -0.15¡    -3.77¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡    9.028¡    -2.00¡    -0.90¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S111  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡    1.075¡    -5.51¡    -1.77¡  133.3¡ 0.0040¡   4.05¡2x4ø16+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡    0.968¡    -4.49¡    -2.15¡  133.3¡ 0.0040¡   4.05¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:13  ¡           Y-( G+Q )¡    1.075¡    -1.60¡    -5.93¡  133.3¡ 0.0075¡   7.52¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡    0.053¡    -1.35¡    -6.23¡  133.3¡ 0.0075¡   7.52¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡    0.437¡    -1.36¡     0.13¡  133.3¡ 0.0040¡   4.05¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡   -0.058¡    -0.87¡    -4.19¡  133.3¡ 0.0075¡   7.52¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S112  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡   29.723¡    -3.64¡    -1.63¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=40      X-(G+Q+E)¡   20.713¡    -2.48¡    -1.90¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:8   ¡           Y-( G+Q )¡   29.723¡    -1.63¡    -3.64¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   20.609¡    -1.16¡    -4.74¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡   15.874¡    -1.53¡    -1.60¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡   15.770¡    -0.84¡    -3.90¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S113  ¡Bx=40      X-( G+Q )¡   39.160¡     0.57¡    -3.34¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡2x3ø14+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=25      X-(G+Q+E)¡   27.436¡     0.28¡    -4.18¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡ø8/12/8(etriye)        ¡

¡I:12  ¡           Y-( G+Q )¡   39.160¡    -3.22¡     2.01¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   27.166¡    -2.06¡     2.30¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡   20.596¡     0.27¡    -0.10¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡   20.505¡    -1.61¡     1.19¡  133.3¡ 0.0025¡   2.50¡                       ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S114  ¡Bx=25      X-( G+Q )¡   51.535¡    10.11¡    -1.16¡  133.3¡ 0.0025¡   3.75¡2x6ø16+2x1ø14 (govde)  ¡

¡      ¡By=60      X-(G+Q+E)¡   37.030¡     6.52¡    -1.41¡  133.3¡ 0.0025¡   3.75¡ø14/12/8(etriye)       ¡

¡I:9   ¡           Y-( G+Q )¡   51.535¡    -0.27¡    23.47¡  133.3¡ 0.0079¡  11.82¡                       ¡

¡J:0   ¡Hk=3.5m    Y-(G+Q+E)¡   35.419¡    -0.15¡    19.05¡  133.3¡ 0.0057¡   8.52¡                       ¡

¡      ¡ßx =1.000  X-( G-E )¡   28.276¡     6.03¡     0.21¡  133.3¡ 0.0025¡   3.75¡                       ¡

¡      ¡ßy =1.000  Y-( G-E )¡   28.274¡    -0.48¡     8.21¡  133.3¡ 0.0057¡   8.52¡                       ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ßx,ßy : Kolon Moment büyütme katsayısı

Cx,Cy : Güçlü kolon Moment büyütme katsayısı

Ck    : Kiriş üstüne oturan kolonların Dinamik Etki çarpanı

KOLONLARIN KESME DAYANIM KONTROLU

Vw=(Asw/s) fywd d ,  Vc=0.65 fctd Ac , Vr=0.8 Vcr + Vw È Vd   (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

¡Kolon     ¡    Asw/s   ¡     Vw     ¡     Vcr    ¡     Vd     ¡Vr=0.8 Vcr+ Vw ¡

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

¡S101    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.215 ¡       17.436 ¡

¡S101    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      0.491 ¡       15.033 ¡

¡S102    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.215 ¡       17.436 ¡

¡S102    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      0.450 ¡       15.033 ¡

¡S103    x ¡     0.1256 ¡     21.625 ¡     15.250 ¡     11.353 ¡       33.825 ¡

¡S103    y ¡     0.3768 ¡     18.021 ¡     15.250 ¡      1.699 ¡       30.221 ¡

¡S104    x ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      2.542 ¡       15.033 ¡

¡S104    y ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      1.077 ¡       17.436 ¡

¡S105    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.529 ¡       17.436 ¡

¡S105    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      1.930 ¡       15.033 ¡

¡S106    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.406 ¡       17.436 ¡

¡S106    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      1.970 ¡       15.033 ¡

¡S107    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.592 ¡       17.436 ¡

¡S107    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      2.704 ¡       15.033 ¡

¡S108    x ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      1.564 ¡       15.033 ¡

¡S108    y ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.517 ¡       17.436 ¡

¡S109    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      1.163 ¡       17.436 ¡

¡S109    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      1.317 ¡       15.033 ¡

¡S110    x ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      2.205 ¡       15.033 ¡

¡S110    y ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.582 ¡       17.436 ¡

¡S111    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      1.180 ¡       17.436 ¡

¡S111    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      3.133 ¡       15.033 ¡

¡S112    x ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      1.052 ¡       17.436 ¡

¡S112    y ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      2.577 ¡       15.033 ¡

¡S113    x ¡     0.1256 ¡      9.611 ¡      6.778 ¡      2.242 ¡       15.033 ¡

¡S113    y ¡     0.2512 ¡     12.014 ¡      6.778 ¡      0.962 ¡       17.436 ¡

¡S114    x ¡     0.9616 ¡     45.991 ¡     10.167 ¡      0.701 ¡       54.124 ¡

¡S114    y ¡     0.3846 ¡     44.151 ¡     10.167 ¡      8.197 ¡       52.285 ¡

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ