| DENEY 1 | Dijital Elektroniğe Giriş |
| --- | --- |

Amaç:	Entegrelerin bağlantı şekillerini ve iç yapısındaki  bağlantı şekillerini öğrenme.

Genel Bilgi:	Kullanılacak entegreler genelde ondört bacaklı olup, bunların üzerindeki yazılar düz olmak şartı ile sol altta çukur ile belirtilen nokta birinci bacak olarak kabul edilir. Bacak numaraları sağa doğru devam edip sağda yukarıda olan bacak sekizinci bacak olarak kabul edilir ve sola doğru devam eder. Ondördüncü bacağı DC +5 volta, yedinci bacağı ise (-) uca (toprağa) bağlanır. Bu entegrelere örnek olarak 7404 (İnvertör-NOT Kapısı [Inverter]), 7408 (VE Kapısı  [AND GATE]), 7432 (VEYA Kapısı [OR GATE]), yazılabilir.

Kullanılan Araç ve Gereçler:

- Entegreler (7404, 7408, 7432)

NOT Kapısı-İnvertör

7404 entegresinde 6 tane birbirinden bağımsız NOT kapısı (invertör) bulunmaktadır. Entegreye besleme gerilimi olarak DC 5 volt uygulanır. Besleme geriliminin (+) ucu entegrenin 14 nolu bacağına, (-) ucu ise entegrenin 7 nolu bacağına uygulanır. Şekil 1.1’de NOT  Kapısı görülmektedir.

Şekil 1.1

VE Kapısı (AND Gate)

7408 entegresinde 4 tane birbirinden bağımsız VE Kapısı bulunmaktadır. Bu kapılardan biri, birkaçı veya hepsi birden kullanılabilir. Entegreye besleme gerilmi olarak DC 5 volt uygulanır. Besleme geriliminin (+) ucu entegrenin 14 nolu bacağına, (-) ucu ise entegrenin 7 nolu bacağına uygulanır. Şekil 1.2’de 7408 entegresi görülmektedir.

##### Şekil 1.2

VEYA Kapısı (OR Gate)

7432 entegresinde 4 tane birbirinden bağımsız VEYA Kapısı bulunmaktadır. Bu kapılardan biri, birkaçı veya hepsi birden kullanılabilir. Entegreye besleme gerilimi olarak DC 5 volt uygulanı. Besleme geriliminin (+) ucu entegrenin 14 nolu bacağına, (-) ucu entegrenin 7 nolu bacağına uygulanır. Şekil 1.3’de 7432 entegresi görülmektedir.

Şekil 1.3