| DENEY 7 | Birleşimsel Mantık Devreleri |
| --- | --- |

Amaç:	Birleşimsel mantık devreleri, isteğe göre değişen sayıda mantık kapıları kullanılarak yapılabilirler.

Genel Bilgi:	Birleşimsel mantık devrelerinde, kullanılan mantık kapılarının işlevleri bilnmeyip yalnızca iç bağlantı şeması bilindiği zaman, devre doğru olarak kurulduğunda, girişler verilip devrenin en son veya istenilen noktadaki çıkışı bulunabilir.

# Kullanılan Araç ve Gereçler:

- Entegre (7400 ve 7404)

- Güç Kaynağı (+5V)

- LED

- Direnç (220()

Şekil 7.1’deki devreyi kurarak Tablo 7.1’i tamamlayınız.

##### Şekil 7.1

| A | B | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

Tablo 7.1

Şekil 7.2’deki devreyi kurunuz ve Tablo 7.2’yi tamamlayınız.

#### Şekil 7.2

| A | B | C | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Tablo 7.2