| DENEY 9 | NOR Kapı Sistemleri |
| --- | --- |

Amaç:	AND, OR ve NOT lojik işlemlerinin NOR kapıları ile uygulanabileceğini kavramak. NOR kapıları ile NOT, AND ve OR kapılarını elde etmek.

Genel Bilgi:	NOR kapısı, NAND Kapısı gibi evrensel bir kapıdır. Herhangi bir sistem bu kapı ile uygulanabilir. NOR kapısından NOT, AND ve OR kapıları, uygun bağlanmak suretiyle rahatlıkla elde edilebilir.

# Kullanılan Araç ve Gereçler:

- Entegre (7402)

- Güç Kaynağı (+5V)

- LED

- Direnç (220()

NOR Kapısından NOT Kapsı Elde Edilmesi:

Şekil 9.1’deki devre NOR kullanılarak yapılmıştır. Bu devrenin doğru bağlantılar yapılarak nasıl NOT Kapısı olduğunu göreceğiz.Devreyi kurunuz ve Tablo 9.1’i tamamlayınız.

##### Şekil 9.1

| Giriş | Çıkış |
| --- | --- |
| A | A |
| 0 |  |
| 1 |  |

Tablo 9.1

NOR Kapısından AND Kapsı Elde Edilmesi:

Şekil 9.2’deki devrede NAND Kapısı kullanılarak AND Kapısı elde edilmiştir. Devreyi kurunuz ve Tablo 9.2’yi tamamlayınız.

#### Şekil 9.2

| A | B | AB |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Tablo 9.2

NOR Kapısından OR Kapsı Elde Edilmesi:

Şekil 9.3’deki devrede NOR Kapısı kullanılarak OR Kapısı elde edilmiştir. Devreyi kurunuz ve Tablo 9.3’ü tamamlayınız.

Şekil 9.3

| A | B | A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Tablo 9.3

Sonuç: