EET-BTYO

Transistörlü DC Polarma Devreleri

DC Polarma bir transistörü çlıştırmak için gerekli olan bir ön koşuldur. Bu cümleyi daha da ileriye taşırsak, transistörün DC polarma gerilimleri transistörün çalışma bölgesini belirlemektedir. Örneğin, IC = 0 mA ve VCE = VCC olma durumu transistörü ‘Kesim’ , IC = IC(sat) mA ve VCE = 0 V olduğu zaman ‘Doyum’ bunların dışında kalan değerler için transistor ‘Aktif’ bölgede çalışmaktadır.

Aşağıda verilen transistörlü devreler pratik olarak kurulmadan once transistörünüzün sağlamlığından emin olunuz.  Transistörünüzün βDC değerini ölçünüz.

βDC =  …………..

Adım 1.

Şekil 1`de verilen devre için once çalışma noktasını yük doğrusu üzerinde teorik olarak göstermeye çalışacağız. Bunun için aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız ve Tablo I`I doldurunuz. Daha sonra aşağıdaki eğride çalışma noktasını tamamlayınız. Sizce transistor hangi bölgede çalışmaktadır?

Şekil 1

Adım 2

Şekil I de gösterilen devreyi şimdi pratik olarak gerçekleyiniz. Tablo I`de gösterilen değerleri pratik olarak ölçünüz ve Tablo II`yi tamamlayınız. Bu değerlere bakarak sizce transistor hangi bölgede çalışmaktadır?

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo II

Adım 3

Şekil 2`de verilen devre için once çalışma noktasını yük doğrusu üzerinde teorik olarak göstermeye çalışacağız. Bunun için aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız ve Tablo III`I doldurunuz. Daha sonra aşağıdaki eğride çalışma noktasını tamamlayınız. Sizce transistor hangi bölgede çalışmaktadır?

Şekil 2

Adım 4

Şekil 2 de gösterilen devreyi şimdi pratik olarak gerçekleyiniz. Tablo I`de gösterilen değerleri pratik olarak ölçünüz ve Tablo IV`ü tamamlayınız. Bu değerlere bakarak sizce transistor hangi bölgede çalışmaktadır?

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo IV

Adım 5

Şekil 3`de verilen devre için once çalışma noktasını yük doğrusu üzerinde teorik olarak göstermeye çalışacağız. Bunun için aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız ve Tablo V`i doldurunuz. Daha sonra aşağıdaki eğride çalışma noktasını tamamlayınız. Sizce transistor hangi bölgede çalışmaktadır?

Şekil 3

Adım 6

Şekil 3 de gösterilen devreyi şimdi pratik olarak gerçekleyiniz. Tablo I`de gösterilen değerleri pratik olarak ölçünüz ve Tablo VI`yı tamamlayınız. Bu değerlere bakarak sizce transistor hangi bölgede çalışmaktadır?

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo VI

Sorular:

Şekil 3`deki devreyi dikkate alarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

- R1 direncinin değerini artırırsak transistörün çalışma noktası hangi bölgeye doğru kayar?

- R1 direncinin değerini artırırsak transistörün çalışma noktası hangi bölgeye doğru kayar?

# Text boxes

Deney 4

IC

VCE

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo I

IC

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo V

VCE

IC

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo III

VCE