## Slide 1: EETE311 Mikroişlemci ve Uygulamaları
Düzenleyen: Mesut Yakup

## Slide 2
1.1. Microkontroller nedir?
Mikro kontroller adından da anlaşılacağı üzere mikro kontroller, mikro düzeyde denetleyici olarak tabir edilen programlayarak kontrol edilebildiğimiz aslında dijital bir bilgisayardır.
Bir mikro denetleyici, komple bir bilgisayarın (Merkezi işlem birimi, hafıza ve giriş - çıkışlar) tek bir entegre devre üzerinde üretilmiş halidir. Kısıtlı miktarda olmakla birlikte yeterince hafıza birimlerine ve giriş – çıkış uçlarına sahip olmaları sayesinde tek başlarına çalışabildikleri gibi donanımı oluşturan diğer elektronik devrelerle irtibat kurabilir, uygulamanın gerektirdiği fonksiyonları gerçekleştirebilirler. Üzerinde analog-dijital çevirici gibi entegre devreler barındırmaları sayesinde algılayıcılardan her türlü verinin toplanması ve işlenmesinde kullanılabilmektedirler. Ufak ve düşük maliyetli olmaları gömülü uygulamalarda tercih edilmelerini sağlamaktadır.

## Slide 3: Günümüzde mikro işlemci ve mikro denetleyiciler üreten irili ufaklı pekçok firma bulunmaktadır. Örneğin:
  DALLAS
  ATMEL
  MICROCHIP
  HITACHI
  MITSUBISHI
  SGS THOMSON
  INTEL
  MOTOROLA
  AMD
  PHILIPS
  SIEMENS
  TEXAS INS.

## Slide 4
Arduino günümüzde en çok tercih edilen bir mikro denetleyicidir. Yüksek seviyeli C dili ile geliştirilen AVR mimarisi ile tasarlanmıştır. Açık kaynak kodlu olması, donanım ve yazılımına kolay bir şekilde ulaşılabilmesi ve pic diğer mikro kontroller gibi çıplak olmayışı programlanabilmesinin bir parça kod ile sağlanması bunun nedenlerindendir.
Bir mikro denetleyicide bulunması gereken özellikler şunlardır:
Programlanabilir dijital paralel giriş/çıkış.
 Programlanabilir analog giriş/çıkış.
 Seri giriş/çıkış (senkron, asenkron ve cihaz denetimi).
 Motor veya servo kontrol için pals sinyali çıkışı.
 Harici giriş vasıtasıyla kesme.
 Timer vasıtası ile kesme.
 Harici bellek ara birimi.
 Harici bus arabirimi(PC ISA gibi).
 Dâhili bellek tipi (ROM, EPROM, EEPROM).
 Dâhili RAM seçeneği.
 Kayan nokta hesaplaması.

## Slide 5
Bir mikro denetleyicide bir komutun işlenme süreci 4 aşamada gerçekleştirilir.
 1.Alma (Fetch)
Hafızaya yüklenmiş olan program komutlarını alır.
 2.Kod Çözme (Decode)
Yazmaçtaki komutları kod çözücü(decoder) yardımıyla çözer.
 3.Uygulama (Execution)
Çözülen komutları uygular ve bu işlemi sürekli tekrar eder.
 4.İşlemi tamamlama (Comlete Process)
İşlemi tamamlama sürecidir. Bazı komutlarda işlem sonucunu W yada file register’a yazma süreci olarak düşünülmüştür, bazı komutlarda ise bu süreç içerisinde işlem yapılmaz.

## Slide 6
1.2. Arduino Özellikleri
Arduino Uno Atmel Atmega 328P mikro denetleyicisine sahip bir borddur. USB bağlantı girişine, güç jak girişine, reset butonuna sahiptir. Bir mikro denetleyicide bulunması gereken her şeye sahiptir.
Mmikro denetleyici | Atmega328P
Çalışma gerilimi | 5V
Giriş gerilimi (önerilen) | 7 - 12V
Giriş gerilimi (limit) | 6 - 20V
Dijital giriş/çıkış pini | 14 adet
PWM giriş/çıkış pini | 6 adet
Analog giriş pini | 6 adet
Giriş/çıkış pin başına dc akım | 20 mA
3.3V için dc akım | 50 mA
Flash bellek | 32 KB
Sram | 2 KB
EEPROM | 1 KB
Saat hızı | 16 MHz
Uzunluk | 68.6 mm
Genişlik | 53.4 mm
Ağırlık | 25 g
Şekil- 1.1 – Arduino Uno Özellikleri

## Slide 7
Şekil - 1.2 – Atmega 328P Pin isimleri

## Slide 8
Şekil - 1.3 – Arduino Uno kartı

## Slide 9
1.3. Arduino Yazılımının Yüklenmesi
Arduino yazılımının yüklenmesi için öncelikle internet tarayıcımıza https://www.arduino.cc/en/Main/Software linki girilir. Hangi işletim sistemine sahipsek Windows, Mac OS X, Linux dan birini seçerek indirme işlemini gerçekleştiririz.
İndirilen arduino-1.6.7-windows.exe ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyelim.
Şekil - 1.4 – Yazılım Yüklenmesi-1(I Agree)
Şekil - 1.5 – Yazılım Yüklenmesi-2 (Next)

## Slide 10
Şekil - 1.6 – Yazılım Yüklenmesi-3 (Install)
Kurulum gerçekleştikten sonra açılan ekran:
Şekil - 1.7 - Arduino IDE

## Slide 11
1.Derleme: Yazdığımız programı derler hataları bulur.
2.Yükleme: Yazdığımız kodu derler, Arduino içine atar.
3.Yeni: Yeni çalışma sayfası açar.
4.Açma: Kayıtlı bir programı açar.
5.Kaydetme: Yazdığımız programı kaydeder.
6.Seri Monitör: Arduino ile seri iletişim yaparak ekran açar.
7.Sketch: Yazdığımız programın dosya ismi.
8.Boş alan: Yazacağımız program alanı.
9.Gösterge: Yaptığı işlemin ilerleme durumunu gösterir.

## Slide 12
10.Rapor: Derleme sonucu yapılan hataların veya programımızın yükleme sonrası mikro denetleyicide kapladığı alanı gösterir.
11.Gösterge: Bilgisayarımıza usb ile bağladığımız Arduino’nun bağlandığı portu ve hangi Arduino modeli ile çalışıyorsak onu gösterir.
 Arduino Programını Türkçe yapmak
-File / Preferences / Editor language / Türk (Turkish)
 Arduino Programında ekran numaralarını aktif etme
-File / Preferences den Display line numbers aktif edin.
 Arduino Programında Arduino modelini değiştirme
-Araçlar/ Kart / Çalıştığınız Arduino modeli seçin.
 Arduino Programında port değiştirme
-Araçlar / Port / çalıştığınız portu seçin.
 Arduino Programında kütüphane ekleme
-Taslak / Include Library / eklemek istediğiniz kütüphaneyi seçiniz.

## Slide 13
1.4. İlk Program
Arduino programımızı yükleyip, usb bağlantılarımızı yaptıktan sonra ilk uygulamamız olan blink, led yakıp söndürme örneğini hiç kod yazmadan yapalım. Öncelikle Arduino programından;
Dosya/ Örnekler/ Basics/ Blink i seçelim derleyerek programı Arduino içine atalım. Led bağlantısı aşağıdaki gibi olacaktır.
void setup() { //ana kurulumlar
pinMode(13, OUTPUT); //13. dijital pin cıkıs
}
void loop() { // sonsuz dongu
digitalWrite(13, HIGH); // led 5v seviyesinde
delay(1000); // 1 saniye bekle
digitalWrite(13, LOW); // led 0v seviyesinde
delay(1000); // 1 saniye bekle
}
Kod - 1 – Blink
Şekil - 1.8 - Blink Led Devre Şeması

## Slide 14
2. Program Yapısı
2.1. void setup()
Setup() fonksiyonu program yüklenilip enerji verildikten veya reset atıldıktan sonra 1 defa çalışır. Bu fonksiyon içine yazdıklarımız pin modları, kütüphaneyi başlatma ve değişkenlerdir.
Örnek
int buton = 3; // butonu 3. pine tanımladık
void setup () {
Serial.begin (9600); // Seri haberleşme
pinMode (buton, INPUT);// Pin modu tanımladık
}
void loop () {
}
Kod - 2 - Setup

## Slide 15
2.2. void loop()
Setup() fonksiyonumuz tamamlandıktan sonra loop fonksiyonumuza geçer ve burada sonsuz döngü içinde yazdığımız programı çalıştırır.
Örnek
Şekil - 2.1 - Loop

## Slide 16
int butonPin = 3; // butonu 3. pine tanımladık
void setup() { Serial.begin(9600); // seri haberleşme
pinMode(butonPin, INPUT); } // 3. pin giriş oldu
void loop(){
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)
Serial.write('Basıldı); // Seri ekrana yaz
else
Serial.write('Basılmadı');
delay(1000);
}
Kod - 3 - Loop

## Slide 17
Program akışını sırayla açıklamak gerekirse;
1. Buton adlı int değişkenimizi 3. pine tanımladık.
2. void setup() içinde pinMode ile 3. pini giriş atadık. Serial.begin ile seri haberleşmeyi açtık.
3. Void loop() ile sonsuz döngü içine girdik. 3. pini dijitalRead ile okuduk.
4. if() ile kontrol ettik. Basıldıysa ekrana Serial.write ile yazdırdık.
5. delay(1000) ile 1 saniye beklettik.
6. delay ile 1 saniye bekledikten sonra program loop içerisinde olduğundan 3. açıklamadan itibaren kendini tekrar edecektir.
2.3. #define
#define ön işlemci komutu olup, bir isim yerine başka bir ismi değişimini sağlar.
Örnek:
#define ledpin 13; denildiğinde programda ledpin gördüğü yere 13 rakamını yerleştirecektir.

## Slide 18
2.4. #include
#include programımız dışındaki kütüphanelere erişmek için kullanılır. Programımızda SPI kütüphanemizi kullanmak ve onun içerisindeki komutlara ulaşmak istediğimizde program başına tanımlamamız 2 şekilde olabilir. (“..“) yada (<..>)
#include "SPI.h" //Tanımlama 1 #include <SPI.h> //Tanımlama 2
3. Kontrol Yapısı
3.1. if
#if Türkçe karşılığı eğer demektir. Mesela eğer butona basıldıysa ledi yak vb. durumlarda veya karşılaştırmalarda kullanılırız.

## Slide 19
Örnek
Şekildeki devreyi kurup if yapısını anlamaya çalışalım.
int buton = 7; // butonu 7. pine tanımladık
int led = 9; // ledi 9. pine tanımladık
void setup() {
pinMode(buton, INPUT); // 7. pin giriş oldu
pinMode(led, OUTPUT); // 9. pin çıkış oldu
}
void loop(){ //sonsuz döngü
if (digitalRead(buton) == HIGH) { //okunan buton 1 ise
digitalWrite(led, HIGH); // ledi yak
}
}
Şekil - 3.1 – Buton, Led Devre Şeması
Kod - 4 – if

## Slide 20
Not
Led yapısı
Şekil - 3.2 -Led Diyot Pin Yapısı
3.2. if/else
#İf else değimi koşullu ifade yürütmek için kullanılır. İf eğer demekti else, değil ise demektir. if ve else birlikte kullanılır. Programlama dilinde else tek başına kullanılamaz.

## Slide 21
Örnek
Bir önceki devremizi kurup else yapısını anlayalım.
int buton = 7; // butonu 7. pine tanımladık
int led = 9; // ledi 9. pine tanımladık
void setup() {
pinMode(buton, INPUT); // 7. pin giriş oldu
pinMode(led, OUTPUT); } // 9. pin çıkış oldu
void loop(){ //sonsuz döngü
if (digitalRead(buton) == HIGH) { //okunan buton 1 ise
digitalWrite(led, HIGH);} // ledi yak
else { // değil ise
digitalWrite(led, LOW); }} // ledi söndür
Kod - 5 – if/else

## Slide 22
3.3. switch/case
#switch/case bir ifadenin sabit değerlerinden birisiyle eşleşip eşleşmediğini test eden çok yönlü bir karar verme yapısıdır.
Bir switch/case yapısından çıkışı sağlamak ya da sonlandırmak için break yada return kullanılır.
Örnek
Aşağıdaki devreyi kurup switch/case yapısını anlamaya çalışalım.
Şekil - 3.2 – Potansiyometre Devre Şeması

## Slide 23
Not
Arduino analogRead fonksiyonu, ADC (Analog to Digital Convertor) 10 bit olduğu için maximum 2^10 = 1024, ve 0 dahil olduğu için de 0-1023 arası değerler alır.
void setup() {
Serial.begin(9600); //Seri haberleşme
}
void loop() {
int okunandeger = analogRead(A0);
//map fonksiyonu okuduğumuz değeri 0-1023 aralığını 2 //ye böler 0-511 i se menzile 0 değerini verir. 512-1023 //ise menzile 1 değerini verir.
int menzil= map(okunandeger, 0, 1023, 0, 2);
switch (menzil) {
case 0: //Pot döndürülmesi 0-49% arasında ise
Serial.println("düşük"); //Seri port ekranına yazdır
break; // döngüden çıkış
case 1: // Pot döndürülmesi 50-100% arasında ise
Serial.println("yüksek");
break; } // döngüden çıkış
delay(1); // stabil çalışması için 1 milisaniye bekleme
}
Kod - 6 – switch/case

## Slide 24
Pull-up dirençler; elektronik devrelerde lojik sistemlere girişlerin (input), eğer dışarıdan bağlı cihazların bağlantısı kesildiyse, umulan lojik seviyelerde kalmalarını sağlamada kullanılır.
Şekil - 3.3 - Pull Up/ Pull Down Dirençler

## Slide 25
3.4. while
while (ifade) {
// İfadeler
}
#while (ifade) döngüsü ifadenin doğru olduğu durumlarda iki süslü parantez içindeki ifadeleri baştan aşağı çalıştırır, tekrar başa döner çalıştırır. Sonsuz döngü içine girer.
Örnek
Aşağıdaki devrede while döngüsüne girecek ledi yakacak, 1 saniye bekleyip ledi söndürecek ve ifadeyi 1 arttıracaktır. While döngüsünde 49 kere aynı işlemi yaptıktan sonra tekrar while döngüsüne girmeyecektir.
Şekil 3.23 – Led Devre Şeması
int ifade=0;
int led=0;
void setup() { }
void loop() { while (ifade<50)
digitalWrite(led, HIGH); // ledi yak
delay(1000); //1 saniye bekle
digitalWrite(led, LOW); // ledi söndür
ifade=ifade+1;
}
Kod - 7 – while

## Slide 26
3.5. do/while
#do-while döngüsü öncelikle do parantez içindeki işlemi yapar ve while ile yapılan işlemi kontrol eder.
Örnek
Aşağıdaki devrede do döngüsüne girecek sayıyı beş arttıracak, seri ekranımıza yazdıracak while ile durumu kontrol edecektir. Sayımız 25 ten büyük olduğu zaman döngüden çıkacaktır.
void setup() {
İnt sayi = 0;
Serial.begin(9600); // seri haberleşme
Void loop (){
do { // 25 e kadar 5 er sayma
sayi = sayi+ 5;
Serial.print("sayi = ");
Serial.println(sayi);
delay(500); // 500ms bekleme
} while (sayi< 25); }
}
Kod – 8 – do/ while

## Slide 27
3.6. break
Break do, for, ve while döngülerinden döngü çalışması bittiğinde döngü dışına çıkmak için kullanılır. Switch case yapısında da kullanılır.
Örnek
Aşağıdaki programda sensör değeri 300 den büyükse döngü dışına çıkılır.
for (x = 0; x < 255; x ++) {
analogWrite(PWMpin, x);
sens = analogRead(sensorPin);
if (sens > 300){
x = 0;
break;
}
delay(50);
}
Kod – 9 – break

## Slide 28
3.7. continue
Continue do, for, while döngülerinde bir satırın, işlem yapılmadan geçilmesini istediğimiz durumlarda kullanılır.
for (x = 0; x < 255; x ++)
{
if (x > 40 && x < 120){
continue; // x değeri 40 tan büyük ve 120 den küçük ise bu alanda bir şey yapma
}
Kod – 10 – continue

## Slide 29
3.8. return
Return bir fonksiyon sonlandırılmak istenirse return ile döndürülecek değer belirtilir. Returnun ikinci bir kullanımı da belli bir yerden sonra kodlar çalışmasın istiyorsak return kullanırız.
Örnek:
Aşağıdaki program parçasında okuduğumuz sensör değeri 250 den büyük ise 1 değerini döndürür. 250 den küçük ise sıfır değerini döndürür.
int sensorkontrol () {
if(analogRead(0) > 250) {
return1 ;
}
else
return 0;
}
Kod – 11 – return1
2.kullanım yolu:
void loop ( ) {
//kodlar
return; //çalışması istenmeyen kodlar buraya yazılır.
}
Kod – 12 – return2
1.kullanım yolu:

## Slide 30
3.9. go to
Go to program akışını istediğimiz yöne yönlendirir.
void loop() {
int x = analogRead(0);
if (x < 200) {
goto burdandevam;
}
burdandevam:
delay(1000);
// istenilen kod
}
Kod – 13 – go to

## Slide 31
4. Söz Dizimi
4.1. Noktalı Virgül (;)
C program dilinde her satır programından sonra noktalı virgül konulması gerekir. Noktalı virgül konulmadığı yerlerde derleme yaparken hata verir.
4.2. Süslü Parantez ({})
Fonksiyonlarda, döngülerde ve koşullu ifadeleri bildirirken süslü parantez kullanılır. İç içe olan fonksiyonlarda en dıştaki süslü parantezin en baştaki fonksiyona ait olduğu dikkat edilmelidir aksi takdirde derleme yaparken hata verecektir.
Örnek
void fonksiyonum()
{
//yapılacaklar }
while () {
//yapılacaklar }
do {
//yapılacaklar
}
for (x=0;x<=10;x++)
{
//yapılacaklar }
Kod – 14 – Süslü Parantez

## Slide 32
4.3. Çift Slash(//)
Program satırından, program başında ve ya herhangi bir yerde açıklama yapmak istiyorsak çift slash kullanarak yaparız. Çift slash dan sonra yazılanlar program kodu olarak alınmaz.
4.4. Yıldızlı Slash(/**/)
/* Buraya yazdıklarım satır, sütun dahil program olarak alınmayacak açıklama olarak alınacaktır. */
5. Aritmetik Operatörler
5.1. Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme
C de programlama yaparken matematiksel işlemlerde kullanılır. İnt ya da float (virgüllü) değerinden sonuçlar bulunabilir.
Örnek
int x,y,i,r;
y = x + 3;
x = x - 7;
i = j * 6;
r = r / 5;
Kod – 15 – Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme

## Slide 33
6. Karşılaştırma Operatörleri
6.1. ==(eşit eşit) , != (eşit değil), < (küçük), > (büyük), <= (küçük eşittir), >= (büyük eşittir)
Genellikle if içerisinde karşılaştırma yaparken kullandığımız operatörlerdir.
if (degisken> 50)
{
//değişken 50 den büyükse buraya girer.
}
Örnek
x == y (x, y ye eşit)
x != y (x, y ye eşit değil )
x < y (x, y den küçük)
x > y (x, y den büyük)
x <= y (x, y den küçük eşit)
x >= y (x, y den büyük eşit)
Kod - 16– Eşit eşit, Eşit değil, Küçüktür, Büyüktür, Küçük eşittir, Büyük eşittir.

## Slide 34
7. Boolean Operatörleri
Boolean ifadeleri genellikle if yapısının içerisinde ve şart gerektiren durumlarda kullanılır.
7.1. && (Mantıksal Ve)
Her iki işlem de doğru ise if şartı sağlanır ve if içerisindeki komut çalıştırılır. Herhangi bir durum ya da ikisi de false, yanlış sonuç ise if yapısına girilmez.
Örnek
Aşağıdaki devreyi kurup her iki butona basıldığında ledin yanmasını sağlayalım. Programda 2 buton ve 1 led tanımlayıp her iki butona basılması durumunda oku1 ve oku2 HIGH olacağından if bloğunun içine girer ve ledi yakar
Şekil 7.1 – Led Buton Devre Şeması

## Slide 35
int buton1 = 2; // butonu 2. pine tanımladık
int buton2 = 3; // butonu 3. pine tanımladık
int led = 13; // ledi 13. pine tanımladık
void setup() {
pinMode(buton1, INPUT); // 2. pin giriş oldu
pinMode(buton2, INPUT); // 3. pin giriş oldu
pinMode(led, OUTPUT); // 13. pin çıkış oldu
}
void loop(){ //sonsuz döngü
int oku1= digitalRead(2);
int oku2= digitalRead(3);
if (oku1 == HIGH && oku2 == HIGH) {
digitalWrite(led, HIGH); // ledi yak
}
}
Kod – 17 – Mantıksal Ve

## Slide 36
7.2. || (Mantıksal Veya)
Her iki işlemden herhangi birisi doğruluk şartını taşıyorsa if yapısının içine girer.
Yukarıdaki örneğe göre herhangi butonlardan birisine basıldığında ledin yanmasını istiyorsak veya kullanmalıyız.
int buton1 = 2; // butonu 2. pine tanımladık
int buton2 = 3; // butonu 3. pine tanımladık
int led = 13; // ledi 13. pine tanımladık
void setup() {
pinMode(buton1, INPUT); // 2. pin giriş oldu
pinMode(buton2, INPUT); // 3. pin giriş oldu
pinMode(led, OUTPUT); // 13. pin çıkış oldu
}
void loop(){ //sonsuz döngü
int oku1= digitalRead(2);
int oku2= digitalRead(3);
if (oku1 == HIGH || oku2 == HIGH) {
digitalWrite(led, HIGH); // ledi yak
}
}
Örnek
Kod – 17 – Mantıksal Ve

## Slide 37
7.3. ! (Mantıksal Değil)
Değer olarak verilen ifadenin sıfır olma durumudur. İfadenin sıfır olma şartı sağlanıyor ise if yapısının içine girer.
Buton1 e basılmıyor ise ledi söndürür.
if (!buton1) {
digitalWrite(led, LOW); // ledi söndür
}
Örnek
Kod – 18 – Mantıksal Değil

## Slide 38
8. Birleşik Operatörler
8.1. ++ (arttırma), -- (azaltma)
Artırım veya azaltma yapmamızı sağlar.
++x veya x++ kullanımı: x=x+1 ile aynıdır yani amaç sayıyı 1 arttırmaktır.
--x veya x-- kullanımı: x=x- 1 ile aynıdır yani amaç sayıyı 1 azaltmaktır
y = ++x //ilk işlem yapar sonra atama. y = x++ //ilk atama yapar sonra işlem.
8.2. += , -= , *= , /= , %=
x += y; // x = x + y;
x -= y; // x = x - y;
x *= y; // x = x * y;
x /= y; // x = x / y;
x %= y; // x = x % y; //mod alma
**Mod alma x in y ile bölümünden kalan sayıdır. x=10%3; dersek x =1 olacaktır.

## Slide 39
Örnek
x = 1; olsun
x += 4; // x=5 olur
x -= 3; // x=2 olur
x *= 10; // x =10 olur
x /= 2; // x=5 olur.
x %= 5; // x=0 olur
Kod – 19 – += , -= , *= , /= , %=

## Slide 40
8.3. &= (Bitsel Lojik Ve)
İşleme giren bitlerin ve sini verir. Yani eğer her iki işlenenin i’ inci bitleri 1 ise, sonucun i’ inci biti de 1 olur.
0 0 1 1 operand1
0 1 0 1 operand2
----------
0 0 0 1 (operand1 & operand2) – sonuç
Örnek
a = 92; // İkili: 0000000001011100
int b = 101; // İkili: 0000000001100101
int c = a & b; // 0000000001000100 veya ondalık 68.
Kod – 20 – Bitsel Lojik Ve

## Slide 41
8.4. |= (Bitsel Lojik Veya)
İşleme giren bitlerin ve sini verir. Yani eğer her hangi işlenenin i’ inci bitlerinden birisi 1 ise, sonucun i inci biti de 1 olur.
0 0 1 1 operand1
0 1 0 1 operand2
----------
0 1 1 1 (operand1 | operand2) – sonuç
Operatör | Adı
a & b | And (Ve)
a¦b | Or (Veya)
a ^ b | Xor (Exclusive Or)
~ a | Not (Değil)
n << p | Left Shift (Sola Kaydırma)
n >> p | Right Shift (Sağa Kaydırma)
n >>> p | Right Shift (Sağa p hane kadar kayma)
Tablo – 8.1 – Bitsel Operatörler

## Slide 42
9. Sabitler
9.1. HIGH | LOW
Okuma veya yazma yaparken dijital pine verilen aktif veya/pasif durumudur. HIGH ile çıkışı aktif etmiş oluruz yani 5 V, LOW ile pasif yaparak 0 V vermiş oluruz.
int led= 13;
digitalWrite(led, HIGH); // ledi yak
digitalWrite(led, LOW); // ledi söndür
9.2. INPUT | OUTPUT
Pin modumuzun giriş mi? çıkış mı olacağını belirleriz. Sensör okurken giriş, yada çıkış tanımlamamız bizim için yararlı olur. Setup fonksiyonumuz içinde tanımlarız.
Örnek
int led=13;
int buton=5;
void setup(){
pinMode(led, OUTPUT); // Çıkış tanımladık.
pinMode(buton, INPUT); // Giriş tanımladık. }
Kod – 21 – INPUT,OUTPUT

## Slide 43
9.3. true | false
Arduino da doğru yada yanlışı göstermek için kullanılan mantıksal tanımlamadır.
false 0 (sıfır) olarak tanımlanır.(LOW)
true 1 olarak tanımlanır.(HIGH)
Örnek
int a = true; // a doğru
int b = false; // b yanlıs
int led=13; // led 13. pine tanımladık
int buton=10; // butonu 10. pine
void setup() { } //ana kurulum
void loop() { // sonsuz döngü
if (buton == a) { // butona basıldı mı?
digitalWrite(led, HIGH); // led e 5v ver
delay(1000); //1 saniye bekle
digitalWrite(led, LOW); } //ledi söndür
}
Kod – 22 – true / false

## Slide 44
9.4. integer constants
Sayı sistemleri için kullanılır.
Sayı Sistemi | Örnek | Formatı | Karakter
10luk (decimal) | 123 | - | 
2 lik (binary) | B1111011 | “B” | 8 bit (0-255)
8lik (Octal) | 173 | “0” | 0-7 karakter
16 lık (hexadecimal) | 0x7B | “0x” | 0-9, A-F
Tablo – 9.1 – Sayı Sistemleri
Decimal kullandığımız 10luk sayı sistemidir.
101 == ((1 * 10^2) + (0 * 10^1) + 1)
Binary ikili sayı sistemidirç 0 ve 1 vardır.
B101 == ((1 * 2^2) + (0 * 2^1) + 1) decimal
Octal sekizlik sayı sistemidir. 0 dan 7 ye kadar.
0101 == ((1 * 8^2) + (0 * 8^1) + 1) decimal
Hexadecimal on altılık sayı sistemidir. Sembollerden 10 tanesi rakamlarla (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), geri kalan 6 tanesi harflerle (A, B, C, D, E, F) temsil edilir.
0x101 == ((1 * 16^2) + (0 * 16^1) + 1) ==257

## Slide 45
9.5. U & L
Sayı tanımlamaları varsayılan int olarak kabul edilir. Başka bir veri türüne sahip olan sayıları belirtmek için U, L imzasız veri türü kullanılır.
100000L , 32767ul, 33u gibi kullanımları vardır.
9.6. floating point constants
Kayan nokta sabitleri olarak nitelendirilir. Sayıları daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. “E” ve “e” olarak kabul edilir.
67e-12 = 67,0 * 10 ^ -12 0,000000000067dir.
10. Dönüşümler
10.1. char
char myChar = 'A’;
char myChar = 65; // eşdeğeri

## Slide 46
10.2. byte
b = B10010; // "B" binary formatı
(B10010 = 18 ondalık)
10.3. int
int led= 3;
10.4. unsigned int
unsigned int led= 3;
10.5. long
long sensor = 186000L;
10.6. float
float sensorkalibre = 1.117;
10.7. string
char Str2[6] = {'d', 'e', 'n', 'e', 'm', 'e'};
char Str6[15] = "deneme";
Kod – 23 – substring()
String cumle = "Bir parca kod";
if (cumle.substring(3,9) == "parca") {
//
}
10.8 substring()
String içerisindeki kelimeden kaç karakter alacağımızı belirtir.

## Slide 47
Veri Türü | Açıklama | Bellek Boyutu
bolean | Mantıksal veri türü (1 yada 0) | 1 byte
char | Tek karakteri içeren veri türü | 1 byte
byte | 0-255 arası pozitif sayı saklar | 8 bit=1 byte
int | Tam sayıları saklar. İşaretli: (-32,768 ile 32,767) İşaretsiz:(0 ile 65535) | 2 byte
unsigned int | Tam sayıları saklar. (0 ile 4294967295) | 4 byte
long | 4 byte lik işaretli tam sayıları saklar. (-2147483648ile+2147483647) | 4 byte
unsigned long | 4 byte lik işaretli tam sayıları saklar. (0 ile 4294967295) | 4 byte
float | 4 byte lik işaretli ondalık sayıları saklar. | 4 byte
doube | İşaretli ondalık sayılar (5.0 * 10-324 - 1.7 * 10308) | 8 byte
string | Char veri türünden olan karakterler toplamıdır. | her eleman 1 byte
array | Her birine indeks numarası ile ulaşılan aynı türdeki veri topluluğudur. | Değişken
Tablo – 10.1 – Dönüşümler Tablosu

## Slide 48
11. Değişken kapsamları
11.1. static
Static tanımlanan değişken bellekte tutulur ve daha sonra kullanmak istersek yeniden oluşturulmaz bellekten çağırılır.
static int sayi=0;
11.2. volatile
Volatile ile tanımlanan değişkenler Arduino’ nun ram bölgesine kaydedilir. Kullanmak istersek direk ram bellekten okunur. Volatile kullanıyorsak değişkenin değerini interrupt ile değiştirmemiz gerekir.
volatile int led=LOW;
11.3. const
Const ile oluşturulan değişken sabitlenir ve değeri daha sonradan değiştirilemez.
const float fi= 1.61; //Altın oran
const float pi= 3.14; // Pi sayısı

## Slide 49
11.4. PROGMEM
Bilgiyi SRAM bellek yerine Flash bellekte depolamaya yarar. Arduino da programımızda uzun char yazmaya kalkarsak SRAM sorun çıkarabilir. Bu yüzden çok uzun metinleri Flash belleğe kaydederiz.
Kullanabilmemiz için programa #include <avr/pgmspace.h> kütüphanesini eklemeliyiz.

## Slide 50
Örnek:
#include <avr/pgmspace.h>
const char signMessage[] PROGMEM = {"UZUN CÜMLELER BU SEKILDE FLASH BELLEGE KAYDEDILIR…."};
int k=0;
char myChar;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
int len = strlen_P(signMessage);
for (k = 0; k < len; k++)
{
myChar = pgm_read_byte_near(signMessage + k);
Serial.print(myChar);
}
Serial.println(); }
void loop() {
}
Kod – 24 – PROGMEM Kullanımı

## Slide 51
11.5. sizeof()
Size of operatörü değişkenin kaç bayt olduğunu verir.
Örnek:
char mesaj[] = "test denemesi";
int i;
void setup(){
Serial.begin(9600); }
void loop() {
for (i = 0; i < sizeof(mesaj) - 1; i++){
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(" = ");
Serial.write(mesaj[i]);
Serial.println();
}
delay(5000); }
Kod – 25 – sizeof
Şekil – 11.1 – sizeof çıktısı

## Slide 52
12. Dijital Giriş Çıkışlar
12.1. pinMode(pin,mod)
INPUT, OUTPUT mod olarak, hangi pinin giriş yada çıkış olacağını tanımladığımız komuttur.
pinMode(3, OUTPUT); // Çıkış tanımladık.
pinMode(4, INPUT); // Giriş tanımladık.
12.2. digitalWrite(pin,değer)
HIGH, LOW değer olarak, hangi pinin aktif yada pasif olacağını tanımladığımız komuttur.
digitalWrite(13, HIGH); //13. pin aktif
digitalWrite(13, LOW); //13. pin pasif
12.3. digitalRead(pin)
Dijital pinin aktif mi pasif mi olduğunu yani HIGH mı LOW mu olduğunu belirleriz.
Örnek:
Butona basılıp basılmadığını seri port ekranında görelim. 0 basılmadı 1 basıldı.

## Slide 53
Şekil -12.1 - Led Devre Şeması
int buton = 2; //dijital 2 ye tanımladık.
void setup() {
Serial.begin(9600); //Seri haberleşme hızı
pinMode(buton, INPUT); //buton giriş oldu
}
void loop() {
int butondurumu = digitalRead(buton);
Serial.println(butondurumu);
delay(1);
}
Kod – 26 – digitalRead
Şekil – 12.1 – Program çıktısı

## Slide 54
13. Analog Giriş Çıkışlar
13.1. analogRead(pin,mod)
Arduino Uno’da 6 adet, Mini ve Nano’da 8 adet ve Mega’da 16 adet 10 bit analog to digitalconverter vardır. Yani analog bir girişi dijitale çevirerek okuruz. 10 bit olması hassasiyeti gösterir. 2^10=1024, buda demek oluyor ki bir ölçümü 0-1023 parçaya böler ve bize hassasiyetliği sağlar.
Örnek: Potansiyometre ile düşürdüğümüz gerilimi ölçelim 10K pot kullanabiliriz.
Şekil -12.1 - Potansiyometre Devre Şeması
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int sensor = analogRead(A0);
float volt = sensor * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(volt); }
Kod – 27 – analogRead

## Slide 55
13.2. analogWrite(pin,değer) - PWM
Değişen led ışığı ya da çeşitli hızlarda küçük motor sürmek için kullanılır.
Arduino Uno’da bu komut 3, 5, 6, 9, 10. pin, Arduino Mega’da 11. 2-13 ve 44 - 46. pin, Arduino Due 2 den 13. pine kadar destekler.
Örnek
Potansiyometre ile led parlaklığını ayarlayalım.
Şekil -12.1 – Potansiyometre - Led Devre Şeması
int led = 3;
int analogPin = 3;
int okunan= 0;
void setup(){
pinMode(led, OUTPUT); }
void loop(){
int okunan = analogRead(analogPin);
analogWrite(led, okunan / 4);
}
Kod – 28 – analogWrite

## Slide 56
LiquidCrystal()
LiquidCrystal türünde bir değişken oluşturur. Ekran, 4 veya 8 veri hattı kullanılarak kontrol edilebilir. 4 hatlı kullanılarak kontrol edilecekse, d0 ila d3 için pin numaralarını atlayın ve bu hatları bağlantısız bırakılır. RW pini, Arduino'daki bir pime bağlanmak yerine toprağa bağlanabilir; eğer öyleyse, bunu bu fonksiyonun parametrelerinden çıkarılması gerekir.
Fonksiyonun yazılım çeşitleri
LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal(rs, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal(rs, rw, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)

## Slide 57
Değişkenler:
rs: LCD üzerindeki RS pinine bağlanan arduino pin numarası
rw: LCD üzerindeki RW pinine bağlanan arduino pin numarası (isteğe bağlı)
d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7: LCD üzerindeki ilgili bacakların bağlanacağı Arduino pin numaraları. d0, d1, d2, ve d3 isteğe bağlı olarak kullanılabilir; Eğer kullanılmayacaksa, LCD ekran, d4, d5, d6, ve d7 pinleri kullanılarak da kontrol edilebilir.
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(16,1); lcd.print("Merhaba Dünya!"); } void loop() {}
Örnek:

## Slide 58
13.3. analogReference(tip)
Analog giriş için kullandığımız referans voltajını yapılandırır. Analog girişten 5V geliyorsa 10 bit için okuduğumuz 11 1111 1111’dir. Decimal olarak 1023’e tekabül eder.
5V için; (5V – 0V) / 1023 = 0,00488’dir.
3.3V için; (3.3V – 0V) / 1023 = 0,00322’dir.
DEFAULT: olarak Arduino bordlarında 5V ya da 3,3V tur.
INTERNAL: 1,1 volt Atmega168 ya da Atmega 328’de geçerlidir. Mega hariç.
INTERNAL1V1: 1.1V sadece Arduino Mega.
INTERNAL2V56: 5.56V sadece Arduino Mega.
EXTERNAL: Bordun üzerinde bulunan AREF pin (0 -5V) referans kullanılabilir.

## Slide 59
14. Gecikmeler
14.1. delay(milisaniye)
Program akışına milisaniye cinsinden bekletme verir. 1 saniyelik gecikmeye ihtiyacımız var o zaman delay(1000); kullanırız. Şunu unutmamalıyız ki delay Arduino’ yu tamamen durdurur, delay ileri seviye programlarda tavsiye edilmeyen bir durumdur. Örneğin bir butonumuzun 1’er saniye aralıklarla yanıp sönsün aynı zamanda butona basılıp basılmadığını kontrol etmek istersek edemeyiz. Program sağlıklı olmaz. Bunu çözmek için interruptlar veya timerlar kullanılır.
14.2. unsigned long millis()
Arduino programı yüklenilip enerji verildikten sonra süre saymaya başlayan komuttur. Maximum 50 gün sayabilir bu süre sonunda taşma ile sıfırlanır.

## Slide 60
Örnek
unsigned long zaman;
void setup(){
Serial.begin(9600); }
void loop(){
Serial.print("Gecen sure: ");
zaman = millis();
Serial.println(zaman);
delay(1000); }
Kod – 29 – millis
Şekil – 14.1 – millis Program Çıktısı

## Slide 61
14.3. delayMicroseconds(mikrosaniye)
Program akışına mikrosaniye cinsinden bekletme verir.
Örnek
int led = 8; // digital pin 8
void setup(){ //ana kurulum
pinMode(led, OUTPUT); // led çıkış tanımı
}
void loop(){ //sonsuz döngü
digitalWrite(led, HIGH); //led yansın
delayMicroseconds(50) ; // bekle
digitalWrite(led, LOW); // led sönsün
delayMicroseconds(50); // bekle
}
Kod – 30 – delayMicroseconds

## Slide 62
15. Matematiksel İşlevler
15.1. min(x,y)
X ve y sayısal değerlerinden en küçük olanı seçer.
enkucuk=min(20,30); //en küçük 20 olarak belirler.
15.2. max(x,y)
X ve y sayısal değerlerinden en büyük olanı seçer.
enbuyuk=max(20,30); //en büyük 30 olarak belirler.
15.3. abs(x)
Bir sayının mutlak değerini hesaplar. Sayı sıfırdan küçükse pozitif değerini, sıfırdan büyükse aynı sayıyı verir.
int k= -20;
int m= 20;
deger=abs(k); //değer 20 olarak belirlenir.
deger=abs(m); //değer 20 olarak belirlenir.

## Slide 63
15.4. constrain(x,a,b)
x: herhangi türdeki bir sayı
a: alt aralık
b: üst aralık
x değeri a ile b arasında ise çıktımız x olacaktır. Eğer alt aralıktan küçükse çıktımız a, üst aralıktan büyükse çıktımız b olacaktır. Uğur DEMİR - Bir parça kod!
sensor = constrain(sensor, 10, 150);
// Sensor değeri 10 ile 150 arasında kalır. 10 dan küçükse çıktımız 10, 150 den büyükse 150 olur. 10 ile 150 arasında bir değer ise o değer çıktımız olur.

## Slide 64
15.5. map()
Sensor değerimizi belli aralıkta tutarak istediğimiz aralığa dönüştürmemizi sağlar.
Diyelim ki bizim sensörden okuduğumuz değer 0 ile 1023 arasında ama bize 0 ile 255 arası değer gerekiyor bunun için;
int sonuc=map(sensor,0,1023,0,255);
kullanırız.
15.6. pow(a,b)
Bir sayının karesini almak için kullanılır. A taban b ise üst dür.
sonuc= pow(3^2)
//sonuç 9 olacaktır.

## Slide 65
15.7. sqrt(a,b)
Bir sayının karekökünü almak için kullanılır. A taban b ise üst dür.
sonuc= sqrt(25) //sonuç 5 olacaktır.
16. Trigonometri
Trigonometrik işlemleri yaptırabilmemiz için;
#include “math.h” kütüphanesini kullanmamız gerekir.
16.1. sin(rad)
Radyan bir açının sinüsünü hesaplar. Sonuç 0 ile -1 arasında olacaktır.
16.2. cos(rad)
Radyan bir açının kosinüsünü hesaplar. Sonuç 0 ile -1 arasında olacaktır.
16.3. tan(rad)
Radyan bir açının tanjantını hesaplar. Sonuç 0 ile -1 arasında olacaktır.

## Slide 66
17. Karakterler
17.1. isAlphaNumeric()
Bilindiği gibi 0 - 9 decimal sayıları göstermek için çeşitli binary kodları kullanılır. Alfabetik ve nümerik karakterlerin elde edilmesinde büyük sayılar kullanılır (binary). Bu kodlar alphanumeric bazen de alphameric kodlar olarak ifade edilir. Karakterin alphanumeric olup olmadığını kontrol eder.
17.2. isAlpha()
Karakterin alpha olup olmadığını kontrol eder.

## Slide 67
18.1. Serial.begin(hız)
Bilgisayar ile arduino arasında seri iletişimi başlatmak için void setup() fonksiyonu altında seri iletişim açılır. Serial.begin(9600); buradaki 9600 alınan ve gönderilen bilgilerin, verilerin hızıdır. Arduino tarafına 9600 baud rate yazdıysak bilgisayar tarafında da aynı baud rate ile çalışmalıyız. Çünkü veri kaybı yaşarız.
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, ve 115200 baud ratelerden birini seçebiliriz.
Seri iletişim halindeyken arduinodaki rx, tx, yani dijital 0, 1 pinleri kullanılamaz.

## Slide 68
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(38400);
Serial2.begin(19200);
Serial3.begin(4800);
Serial.println("Test");
Serial1.println("Serial 1");
Serial2.println("Serial 2");
Serial3.println("Serial 3");
}
void loop() {
}
Örnek
Arduino Mega için 3 adet seri portu olduğundan;
Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600);
Serial2.begin(9600); Serial3.begin(9600); kullanılabilir.
Kod – 32 – Serial.begin

## Slide 69
18.2. int Serial.available()
Veri gelmeye başladığı zaman seri portu okumaya açar.
18.3. int Serial.read()
Seri datalar gelmeye başladığı zaman o dataları okur.
Örnek:
int gelenbyte = 0; // gelen data
void setup() {
Serial.begin(9600); // seri haberleşme hızı
}
void loop() {
//data gelmeye basladıgında
if (Serial.available() > 0) {
// bytları oku
incomingByte = Serial.read();
//ekrana yaz
Serial.print("Denildi ki: ");
Serial.println(gelenbyte, DEC); }
}
Kod – 33 – Serial.read

## Slide 70
18.4. Serial.flush()
Giden seri iletim datalarının tamamlanmasını bekler.
Örnek
int x = 0; // variable
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.print("NO FORMAT"); // prints a label
Serial.print("\t"); // tab boşluk verir.
Serial.print("DEC"); //DEC cinsten yazar.
Serial.print("\t");
Serial.print("HEX"); //HEX cinsten yazar.
Serial.print("\t");
Serial.print("OCT"); //OCT cinsten yazar
Serial.print("\t");
Serial.print("BIN"); //BIN cinsten yazar.
Serial.print("\t");
Kod – 34 – Serial.print
Sonraki sayfadan devam

## Slide 71
for(x=0; x< 64; x++){ // 0 dan 64 e sayar.
Serial.print(x); //x değerini yazar
Serial.print("\t");
Serial.print(x, DEC); //x in DEC cinsini yazar.
Serial.print("\t");
Serial.print(x, HEX); //x in HEX cinsini yazar.
Serial.print("\t");
Serial.print(x, OCT); //x in OCT cinsini yazar.
Serial.print("\t");
Serial.println(x, BIN); //x in BIN cinsini yazar.
delay(200); //200 ms bekleme
}
Serial.println(""); return;
}
Önceki sayfadan devam
Kod – 34 – Serial.print
Şekil – 18.1 – Serial.print Ekran Çıktısı

## Slide 72
18.5. Serial.print(data)
Data yazılan yere çift tırnak içerisinde yazdığımız yazıları ya da değişkenleri yazar.
18.6. Serial.println(data)
Data yazılan yere çift tırnak içerisinde yazdığımız yazıları ya da değişkenlerin sonuna satır sonu ekler böylece alt satıra gönderecektir.
19. İnterruptlar (Kesmeler)
19.1. interrupts()
İnterruptlar donanım interruptu ve timer interruptu olmak üzere ikiye ayrılır. İnterrupt olayını şöyle düşünebiliriz. Arduino her bir saniye aralıklarla butonu yakıp söndürüyor. Bunu yaparken aynı zamanda butona basılıp basılmadığını kontrol etmek istiyorsak interrupt kullanırız. Elektronikte ve arduino da önemli bir konudur.

## Slide 73
Donanım İnterruptı:
Bord | Digital Pin interrupt
Uno, Nano, Mini Other 328 based | 2,3
Mega, Mega 256. MegaADK | 2,3,18,19,20,21
Micro, Leonardo, Other 32u4-based | 0,1,2,3,7
Zero | Tüm pinler, 4 hariç
Due | Tüm Pinler
Tablo – 18.1 – Interrupt pin Tablosu
attachInterrupt(pin, fonksiyon, mod) ;
Pin, hangi interrupt pinini kullandığımız.
Foksiyon, interrupt tetiklendiğinde yapılacak işlemler fonksiyonu.
Mod, inerrruptun nasıl tetikleneceğidir.
-LOW: İnerrupt pininin Low seviyede olmasıyla
-CHANGE: İnterrupt pininin değişimi ile 0v dan 5v a geçişi ya da 5 den sıfıra geçişi.
-RISING: İnterrupt pininin 0v dan 5v a geçmesi, yükselen kenar.
-FALLİNG: İnterrupt pininin 5v den 0v geçmesi, düşen kenar.
-HIGH: İnterrupt pininin 5v da olması
Modlar:

## Slide 74
Kullanımı:
attachInterrupt(2, kontrolet, RISING) ;
Yukarıdaki kullanımda 2 ile hangi pinin interrupt olacağını, RISING ile yükselen kenarda tetiklenmesi gerektiğini, tetiklendiğinde kontrolet fonksiyonuna gitmesi gerektiğini belirttik.
19.2. noInterrupts()
Kesmeleri devre dışı bırakır.

## Slide 75
int pin = 10;
volatile int durum = LOW;
void setup() {
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
attachInterrupt(0, kontrolet, FALLING);
}
void loop()
{ }
void kontrolet()
{
if(durum == LOW) {
durum = HIGH;
} else {
durum = LOW;
}
digitalWrite(pin, durum);
}
Kod – 35 – Donanım Interrupt
Örnek
Şekil -19.1 – Buton- Led Devre Şeması

## Slide 76
Timer İnterruptu:
Zamanlayıcı interruptları olarak adlandırılır. Kendi kendilerine bir süre sonunda tetikleme yapabiliriz. Örneğin bir ledi 1 er saniye aralıklarla yakıp söndürelim ve her 3 saniyede bir başka bir ledi yakıp söndürmek yada başka bir buton durumunu kontrol etmek istersek timer interruptlarını kullanırız. Timer’ lar, counter register’ler sayesinde sayaç olarak çalışırlar ve programdan bağımsızdır. Timerler sayaç olarak çalışması için osilatör kullanırlar. Osilatör kare dalga üretir. Arduino Uno 16MHz osilatör kullandığı için periyot süresi 62.5ns dir.
Timer interruptu kullanmak için hazır kütüphane olan TimerONE kütüphanesini kullanarak basit bir şekilde kullanabiliriz.

## Slide 77
Örnek
#include <TimerOne.h>
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
Timer1.initialize(1000000); // 1 saniyede tetiklenmesi
Timer1.attachInterrupt( kontrolet ); }
void loop() { }
void kontrolet()
{ digitalWrite( 13, digitalRead( 13 ) ^ 1 ); }
Kod – 36 – Timer Interrupt

## Slide 78
23. Haberleşme Protokolleri
23.1. Veri Yolu
𝐶 Inter-Integrated Circuit veri yolu en az sayıda pin kullanan, iki yönlü bir haberleşme protokolüdür. Hızları 400kbps e kadar çıkmaktadır. Herhangi bir shield yada sensörler arası dijital haberleşmeyi sağlar.
Haberleşme iki kablo ile sağlandığı için “Two-Wire” olarak adlandırılabilir. Kablolardan birisi data, diğeri clock kablosudur.
Data kablosu (SDA) dır.
Clock kablosu (SCL) dir.
Arduino da 𝐶 kullanabilmemiz için;
#include <Wire.h> kütüphanesini eklememiz gerekir. İletişimin gerçekleşebilmesi için cihazlardan birisi master, diğeri slave olmalıdır. Bunu biz kodlarla belirliyoruz.

## Slide 79
Arduino da 𝐼2𝐶 kullanabilmemiz için;
#include <Wire.h> kütüphanesini eklememiz gerekir. İletişimin gerçekleşebilmesi için cihazlardan birisi master , diğeri slave olmalıdır. Bunu biz kodlarla belirliyoruz.
Bord | I²C pinleri
UNO, ETHERNET | A4 (SDA), A5 (SCL)
MEGA2560 | 20 (SDA), 21 (SCL)
LEONARDO | 2 (SDA), 3 (SCL)
DUE | 20 (SDA), 21 (SCL), SDA 1, SCL 1
Tablo – 23.1 – I2C Haberleşme Pin Yapısı

## Slide 80
Örnek
İki arduino arası i2c protokolü ile veri alışverişi yapalım.
Şekil - 23.1 – I2C Haberleşme Bağlantısı 1
A4-A4 e,
A5-A5 e,
GND-GND ye.
Şekil - 23.2 – I2C Haberleşme Bağlantısı 2

## Slide 81
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(); // i2c haberleşmesi başlatma
}
byte x = 0;
void loop() {
Wire.beginTransmission(8); // 8. cihaza ilet
Wire.write("x is "); // 5 byte gonderme
Wire.write(x); // 1 baye gonderme
Wire.endTransmission(); // iletişimi durdur.
x++; // x i 1 arttır.
delay(500);
}
Kod – 43 – I2C Master Kodu
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(8); // i2c haberleşmesini 8. adresle başlat
Wire.onReceive(receiveEvent); // alıcı modda ol
Serial.begin(9600); // serial haberleşmeyi ac
}
void loop() {
delay(100); }
void receiveEvent(int gelen) {
while (1 < Wire.available()) { // gelen bayte varsa
char c = Wire.read(); //gelen baytı oku c ye ata
Serial.print(c); // karakteri ekrana yaz
}
int x = Wire.read(); // gelen integerı oku
Serial.println(x); // seri porta yaz
}
Kod – 44 – I2C Slave

## Slide 82
23.2. SPI Veri Yolu
Serial Peripheral Interface (SPI) kısa mesafelerde hızlı veya birden fazla çevresel cihazlar ile iletişim kurmak için mikroişlemci tarafından kullanılan bir senkron seri veri protokolüdür. Ayrıca, iki mikroişlemcisi arasındaki iletişim için kullanılabilir. Motorola tarafından gerçekleştirilmiştir. Yüksek hızlara çıkabilir.
SPI bağlantısı için 4 adet pin gereklidir. Bunlar:
MISO (Master In Slave Out) - master veri göndermek için Slave hattı,
MOSI (Master Out Slave In) - çevre birimleri veri göndermek için ,
SCK (Serial Clock) - master tarafından oluşturulan veri aktarımını senkronize etmek için saat darbesi
SS (Slave Select) - Belirli aygıtları etkinleştirme ve devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz pin.
Bord | MOSI | MISO | SCK | SS (slave) | SS (master)
UNO | 11 | 12 | 13 | 10 | 
MEGA | 4 | 1 | 3 | 53 | 
LEONARDO | 4 | 1 | 3 |  | 
DUE | 4 | 1 | 3 |  | 4,10,52
Tablo – 23.2 – SPI Haberleşme Pin Yapısı

## Slide 83
Şekil - 23.3 – SPI Haberleşme Bağlantısı 1

## Slide 84
Örnek
İki arduino arası SPI protokolü ile veri alışverişi yapalım.
Şekil - 23.4 – SPI Haberleşme Bağlantısı 2

## Slide 85
#include <SPI.h>
void setup (void)
{ digitalWrite(SS, HIGH);
SPI.begin ();
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);
}
void loop (void)
{
char c;
digitalWrite(SS, LOW); // ss pin 10
for (const char * p = "deneme!\n" ; c = *p; p++)
SPI.transfer (c);
digitalWrite(SS, HIGH);
delay (1000);
}
Kod – 45 – SPI Master

## Slide 86
#include <SPI.h>
char gelen [100];
volatile byte pos;
volatile bool process_it;
void setup (void){
Serial.begin (115200);
SPCR |= bit (SPE);
pinMode (MISO, OUTPUT);
pos = 0;
process_it = false;
SPI.attachInterrupt();
}
ISR (SPI_STC_vect)
{
byte c = SPDR;
// add to gelenfer if room
if (pos < sizeof gelen){
gelen [pos++] = c;
if (c == '\n')process_it = true; }
}
void loop (void)
{
if (process_it) {
gelen [pos] = 0;
Serial.println (gelen);
pos = 0;
process_it = false;
}
}
Kod – 46– SPI Slave