İÇİNDEKİLER

ÖĞRENME FAALİYETİ-1...	.3

1. SAYICILAR ...	..3

1.1. Asenkron Sayıcılar ...	.5

1.1.1 Asenkron Yukarı Sayıcılar ...	.5

1.1.2. Asenkron Aşağı Sayıcılar ...	..9

1.2. Senkron Sayıcılar ...	.14

1.2.1. Senkron Yukarı Sayıcılar...	.14

1.2.2. Senkron Aşağı Sayıcılar ...	..18

1.3. Modlu Sayıcılar...	.25

UYGULAMA FAALİYETİ ...	.29

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...	...31

PERFORMANS TESTİ ...	.32

ÖĞRENME FAALİYETİ-2...	..34

2. KAYDEDİCİLER ...	.34

2.1. Seri Giriş-Seri Çıkış Kaydediciler ...	...35

2.2. Seri Giriş-Paralel Çıkış Kaydediciler ...	..40

2.3. Paralel Giriş-Seri Çıkış Kaydediciler ...	..44

2.4. Paralel Giriş-Paralel Çıkış Kaydediciler...	.47

UYGULAMA FAALİYETİ ...	.48

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...	...51

PERFORMANS TESTİ ...	.52

ÖĞRENME FAALİYETİ-3...	..54

3. Dijital / Analog ve Analog / Dijital Çeviriciler ...	.54

3.1. Dijital / Analog Çeviriciler ...	..55

3.1.1. Esasları ...	...55

3.1.2. Temel R-2R Merdiven Tipi D/A Çevirici ...	...56

3.1.3. D/A Entegre Devreler...	...58

3.2. Analog / Dijital Çeviriciler ...	..60

3.2.1. Esasları ...	...60

3.2.2. Paralel Karşılaştırıcılı A/D Çevirici ...	...61

3.2.3. A/D Entegre Devreler...	...62

UYGULAMA FAALİYETİ ...	.64

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...	...65

PERFORMANS TESTİ ...	.66

MODÜL DEĞERLENDİRME ...	.68

CEVAP ANAHTARLARI ...	.70

KAYNAKLAR ...	...71

i

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Sayıcı   devre   çeşitlerini   tanıyarak,   senkron,   asenkron   ve   modlu   sayıcılar tasarlayabileceksiniz. Tasarlamış olduğunuz sayıcıları bilgisayar ortamında ve bread board üzerinde uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

     Sayıcı çeşitlerini araştırınız.

     Yakınızdaki bir fabrikaya giderek sayıcıların otomasyon da ne amaçla ve ne 
	şekilde kullanıldığını araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı ve sayıcıların kullanıldığı fabrikaları gezmeniz gerekmektedir. Sayıcıların kullanım şekil ve amaçları için ise bu cihazları kontrol eden kişilerden  ön bilgi edininiz. Çalışmalarınızı rapor haline getirerek sınıf ortamında bilgi paylaşımında bulununuz.

1. SAYICILAR

Bir sayıcının temel işlevi, seçilen birim zaman aralığında, meselâ saten veya darbe 
jeneratöründen gelen toplam darbe sayısını ölçmektir. Bir dijital sayıcı  (sayaç-counter), 
seçilen bir zaman aralığındaki darbe sayısını istenen kod’da gösteren sayısal bir çıktı üretir.

Dijital elektronikte sayıcıların çok önemli bir yere sahiptir. Genel olarak sayıcılar, flip flopların uygun şekilde arka arkaya bağlanmalarından elde edilirler.

Sayıcılar ölçü, kumanda ve kontrol tesislerinde yoğun olarak kullanılırlar. Meselâ, imalat yapılan bir fabrikada imal edilen ürünün koliler halinde paketlenmesi için belli bir sayıda ürün olması gerekli. Bant üzerine üretilen ürünleri sayan bir sayıcı ile bu sorunu kolayca  çözebiliriz.  Üretim  doğru  sayıya  ulaştığında  üretim  durur  ve  üretilen  ürünler paketlenir. Bunun yanında dijital saatlerde ya da belli bir zaman aralığı ile yapılan işlerde yine sayıcılara görev düşmektedir.

Sayıcıları genel anlamda iki şekilde sınıflandırabiliriz.

3

     Saat sinyalinin uygulanışına göre;

	Asenkron (Farklı zamanlı) Sayıcılar: Asenkron sayıcılarda saat sinyali

sadece ilk flip flopa uygulanır. Bu flip flopun çıkışı ikinci flip flopun saat girişine uygulanır.

	Senkron (Eş zamanlı) Sayıcılar: Senkron sayıcılarda ise saat sinyali tüm

flip floplara aynı anda uygulanır.

     Sayma yönüne göre sayıcılar;

	Yukarı Sayıcılar: 0’dan başlayıp belirli bir sayıya kadar sayıcılar.

	Aşağı Sayıcılar: Belirli bir sayıdan başlayıp 0’a doğru sayan sayıcılar.

	Yukarı - Aşağı Sayıcılar: Bir anahtar yardımı ile hem yukarı hem aşağı

doğru sayma işlemi yapan sayıcılar.

Sayıcılar girişine uygulanan darbe miktarına bağlı olarak 2n değer alabilen elektronik 
devrelerdir. Buradaki n sayıcının yapısındaki flip flop sayısını verir. Bunun yanında 2n sayısı 
sayıcının modunu, 2ⁿ-1 sayısı da sayıcının en çok kaça kadar sayabileceğini bize gösterir. Bu 
durumu bir örnekle açıklayacak olursak. n = 3 ise; bu sayıcıda 3 tane flip flop kullanılmış 
mod 8 bir sayıcıdır ve ençok 2n-1=23-1= 7’e kadar sayabilmektedir. Eğer yukarı doğru bir

sayıcı ise 0-1-2-3-4-5-6-7 sayıp tekrar 0’a dönecektir. Şekil 1.1’de mod 8 sayıcının döngüsü gösterilmiştir.

Şekil 1.1: Mod 8 sayıcının aldığı değerler

Bir sayıcının tekrar yapmadan sayabildiği durum sayısına o sayıcının modu denir. 
Tüm sayıcılar belli bir moda göre çalışırlar. Ancak sayıcı modları hep 2’nin katları şeklinde 
olmak zorunda değildir. Meselâ, az önce örnek verdiğimiz sayıcı mod 8 sayıcıdır ancak biz 
mod 10 bir sayıcı tasarlamak da mümkündür. Bu konuyu modlu sayıcılar altında daha detaylı 
inceleyeceğiz.

4

Şimdi  bu  tanımlamalardan  sonra  sayıcı  çeşitlerini  daha  yakından  tanımaya başlayabiliriz.

1.1. Asenkron Sayıcılar

Asenkron  sayıcılar,  JK  flip  flopların  arka  arkaya  bağlanması  ile  elde  edilen sayıcılardır. Saat sinyali sadece ilk flip flopa uygulanır. İkinci flip flopa ise birinci flip flopun çıkışı bağlanır. Üçüncü flip flopa da ikinci flip flopun çıkışı bağlanır. Çıkışlar ise Q çıkışlarından elde edilir. Bu sayede kaç bitlik sayıcı tasarlayacaksak o kadar flip flopu arka arkaya bağlayarak ihtiyacımız olan sayıcıyı elde edebiliriz.

Asenkron sayıcılar da saat sinyali sadece ilk flip flopa uygulandığı için girişi ile çıkışı arasında oluşan bir zaman gecikmesi oluşur. Meselâ, her bir flip-flop 10 ns gecikme çekse, üç flip flop kullanıldığında toplam 30 ns’lik bir gecikme olur. Uzun süreler için bu sorun oluşturabilir. Bu gecikme durumundan dolayı asenkron flip floplar zaman denetiminde tercih edilmezler. Ancak sayım işlemleri için ideal özelliğe sahiptirler. Meselâ, bir banttan geçen ürünleri saymak için kullanırsak ve her ürün geçtiğinde bir saat sinyali gönderilirse battan geçen ürünleri saymış oluruz.

1.1.1 Asenkron Yukarı Sayıcılar

1.1.1.1. Üç Bitlik Sayıcı

Bir önceki modül den de hatırlayacağımız üzere eğer JK flip flopun J ve K girişlerine 1 uygularsak Toggle (her defasında çıkışın durum değiştirmesi) modunda çalışır. Ancak saat sinyali bir pozitif ve bir negatif alternansı tamamladığında  (1 periyodunda) JK flip flop sadece bir kere konum değiştir (1 alternans oluşur). Birinci flip flop saat sinyalinin frekansını ikiye bölmüş olur. Birinci flip flopun çıkışı ikinci flip flopun girişine bağlandığında aynı işlem ikinci flip flop için de gerçekleşmiş olur. Bu durumda girişteki saat sinyalinin frekansı ikinci flip flopun çıkışında dörde bölünmüş olur.

Not: Burada flip  flopların  düşen kenarda tetiklediğimizi varsayarak işlemlerimizi takip edelim.

Üç bitlik asenkron ikilik yukarı sayıcı devresi  000’dan  111’e kadar sayma işlemi yapar. Bu devrede JK flip floplar arka arkaya bağlanmıştır. Şekil 1.2’de görüldüğü gibi, saat sinyali sadece birinci flip flopa uygulanır. Birinci flip flopun Q çıkışından hem en küçük ikilik basamak elde edilir hem de ikinci flip flopun saat sinyali sağlanmış olur.

5

Şekil 1.2: Üç bitlik asenkron yukarı sayıcı devresi

Şekil 1.2’deki devreyi incelersek, tüm flip flopların girişine bir uygulanmış durum da 
ve saat sinyali sadece birinci flip flopa uygulanıyor. İlk durumda tüm çıkışların 0 olduğunu 
düşünelim. Saat sinyalinin ilk düşen kenarında (1 iken 0 olduğu an) birinci flip flop Q çıkışı 
1 olur. Bu aynı zaman da ikinci flip flopun saat girişine uygulanır. İkinci bir saat sinyali ile 
birinci flip flopun Q çıkışı 0 olur. Bu durumu ikinci flip flop bir düşen kenar olarak algıladığı 
için çıkışı konum değiştirir ve 0 olan çıkışı 1 olarak değişir. Üçüncü saat sinyalinde birinci 
flip flop tekrar konum değiştirir, yani 0 iken 1 olur. Bu durum ikinci flip flopun girişine de 
uygulanır ama bu durum yükselen kenar olduğu için ikinci flip flopun konum değiştirmesine 
sebep  olmaz.  Buradaki  flip  floplar  saat  girişindeki  sinyal  sadece 1  iken  0  olduğunda

tetiklenir. Bir sonraki saat sinyalinde ise ilk iki flip flop 0 olurken üçüncü flip flop 1 durumu 
alır. Bu durum hepsi 111 oluncaya kadar devam eder, daha sonra hepsi 000 olarak en baştan 
başlar.

6

Şekil 1.3: 3 bitlik asenkron yukarı sayıcının zaman grafiği

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

Çıkışlar

A     B     C 
0 	0 	0

0	0	1

0	1	0

0	1	1

1	0	0

1	0	1

1	1	0

1	1	1

Tablo 1.1: 3 bitlik asenkron yukarı sayıcı doğruluk tablosu

1.1.1.2. Dört Bitlik Sayıcı

Asenkron 4 bitlik sayıcı 3 bitlikten farklı olarak arkasına bir flip flop daha eklenmiş 
halidir. Dolayısıyla 0000’dan 1111’e kadar sayma işlemi yapmaktadır. Çalışma prensibi 3 
bitlik sayıcı ile aynıdır. Şekil 1.4’de dört bitlik sayıcının devresi, zaman diyagramı ve

doğruluk tablosu verilmiştir.

7

Şekil 1.5: Asenkron dört bitlik yukarı sayıcı

Şekil 1.6: Dört bitlik asenkron yukarı sayıcı zaman diyagramı

8

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Çıkışlar

A     B     C     D 
0 	0 	0 	0

0	0	0	1

0	0	1	0

0	0	1	1

0	1	0	0

0	1	0	1

0	1	1	0

0	1	1	1

1	0	0	0

1	0	0	1

1	0	1	0

1	0	1	1

1	1	0	0

1	1	0	1

1	1	1	0

1	1	1	1

Tablo 1.2: Dört bitlik asenkron yukarı saycı doğruluk tablosu

Asenkron  dört  bitlik  sayıcı  ile 	0’dan 	15’e  kadar  ikilik  düzende  sayma  işlemi

gerçekleştirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konuda küçük basamak ilk flip flopa 
bağlı olan D çıkışıdır. Yukarıdaki sayıyı ifade edecek olursak ABCD şeklinde yazmalıyız. 
Bu durum genel literatür de MSD (en büyük basamak), LSD (en küçük basamak) olarak 
adlandırılır. Burada A en büyük basamak, D ise en küçük basamağa karşılık gelir. Tablo

1.2’da dört bitlik asenkron yukarı sayıcının doğruluk tablosu verilmiştir.

1.1.2. Asenkron Aşağı Sayıcılar

1.1.2.1 Üç Bitlik Sayıcı

Üç bitlik aşağı doğru sayıcılarda sayıcı sayma işlemine ilk saat sinyali ile birlikte 111’den başlar ve 000’a kadar aşağı doğru sayma işlemi yapar. Daha sonra sayma işlemi yine 111 olur. Döngü bu şekilde devam eder.

Üç bitlik aşağı sayıcının üç bitlik yukarı sayıcıdan farkı ikinci flip flopun saat sinyali birinci flip flopun Q çıkından değil de Q' çıkışından alınmıştır. Aynı şekilde üçüncü flip flopun da saat sinyali ikinci flip flopun Q' çıkışından alınmıştır.

Hatırlatma: Flip floplar 1 den 0’a geçişte (düşen kenarda) tetiklenmektedir.

Normalde JK flip floplar Toggle modunda çalışırken ve saat sinyali uygulanmamış 
iken Q çıkışları 0, Q' çıkışları ise 1 durumundadır. İlk saat sinyali uygulandığında 1. flip 
flopun Q çıkışı 1 olur. Q' çıkışı 1 iken 0 olur ve ikinci flip flopu tetikler. Aynı şekilde ikinci

9

flip flopunda Q çıkışı 0 iken 1 olur. Q' çıkışı da 1 iken sıfır olduğunda bu durum üçüncü flip 
flopu tetikler bu sayede ilk saat sinyali ile üç flip flopunda çıkışı 1 olur ve her saat sinyali ile 
aşağı doğru sayma işlemi devam eder. İkilik düzende 7’den 0’a doğru sayma işlemi yapar.

Şekil 1.7: Üç bitlik asenkron aşağı sayıcı devresi

Şekil 1.8: Üç bitlik asenkron aşağı sayıcı devresi zaman diyagramı

10

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

Çıkışlar

A     B     C 
1 	1 	1

1	1	0

1	0	1

1	0	0

0	1	1

0	1	0

0	0	1

0	0	0

Tablo 1.3: Üç bitlik asenkron aşağı sayıcı devresi doğruluk tablosu

1.1.2.2 Dört Bitlik Sayıcı

Asenkron dört bitlik geri sayıcının çalışma prensibi üç bitlik geri sayıcının çalışma

3

esası ile aynıdır. Tek farkı bir flip flop daha eklenmiş olmasıdır. Bundan dolayı 	2 	’den değil

4

de	2	’den geri sayabilmektedir. Başlangıç sayısı ikilik düzende 7 yerine 15’ten başlar. Dört

bitlik asenkron aşağı sayıcının devresi, zaman diyagramı Şekil 1.9 ve 1.10’da ve doğruluk

tablosu Tablo 1.4’de görülmektedir.

Şekil 1.9: Asenkron dört bitlik aşağı sayıcı

11

Şekil 1.10: Dört bitlik asenkron aşağı sayıcı devresi zaman diyagramı

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Çıkışlar

A     B     C     D 
1 	1 	1 	1

1	1	1	0

1	1	0	1

1	1	0	0

1	0	1	1

1	0	1	0

1	0	0	1

1	0	0	0

0	1	1	1

0	1	1	0

0	1	0	1

0	1	0	0

0	0	1	1

0	0	1	0

0	0	0	1

0	0	0	0

Tablo 1.4: Dört bitlik asenkron aşağı sayıcı devresi doğruluk tablosu

12

UYGULAMA 1

     Entegreli Asenkron 4 bit İkilik Yukarı Sayıcı (7473)

Yukarıda  asenkron  sayıcılardan  bahsettikten  sonra  şimdi  bir  uygulama  ile 
öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Bu uygulamayı 7473 entegre devresi ile gerçekleştireceğiz. 
7473 entegresi içerisinde iki adet JK flip flop bulunduran bir entegre devredir. Şekil 1.11 ve

1.12’de içyapısı ve bacaklarının görevleri belirtilmiştir.

Şekil 1.11: 7473 JK flip flop entegresinin iç yapısı

Şekil 1.12: Entegreli asenkron 4 bit binary yukarı sayıcı

13

     Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
2 Adet 7473 Entegre

6 Adet 390 Ω Direnç 
4 Adet Kırmızı Led 
2 Adet Yeşil Led

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız. 
 Malzemeleri  Şekil 1.12  deki  şekilde

board üzerine kurunuz.

 Öncelikle CLR ucunu 0 durumuna alınız.  Devreye enerji (+5V) veriniz.

 Devreye Saat sinyalini uygulayınız.  CLR  ucunu 1  durumuna  aldığınızda

devre	çalışmaya	ve	saymaya

başlayacaktır.

 Saat  sinyali  devam  ettiği  sürece  devre 
	yukarı sayma işlemine devam edecektir.

1.2. Senkron Sayıcılar

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı 	renklerde    teller 	kullanmaya

çalışınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz.

 Bu  uygulamada  yaptığımız  devre’nin 
	açık  görüntüsü,  zaman  diyagramı  ve 
	doğruluk  tablosu  ayrıntılı  olarak  dört 
	bitlik 	yukarı 	sayıcı 	konusunda

gösterilmiştir.

Senkron sayıcılarda asenkron sayıcılardan farklı olarak saat sinyali sadece ilk flip flopa değil tüm flip floplara aynı anda uygulanır. Sistemdeki tüm flip floplar aynı anda girişlerindeki sinyalleri işlerler. Bundan dolayı zaman gecikmesi oluşmaz ve hassas olarak zaman ölçülebilir. Senkron sayıcılarda flip floplara ek olarak kapılarda kullanır.

1.2.1. Senkron Yukarı Sayıcılar

1.2.1.1. Üç Bitlik Sayıcı

Üç bitlik senkron yukarı sayıcı 000’dan başlayıp 111’e kadar sayma işlemi yapar.

14

Şekil 1.13: Üç bitlik senkron yukarı sayıcı devresi

Senkron  üç  bitlik  sayıcı  devresinin  çalışmasını  açıklarken  öncelikle  saat  sinyali 
uygulanmadığı  andan  başlamalıyız.  Şekil 1.13’de  görüldüğü  gibi,  sadece  FF3’e +5  V

uygulanmış durumda. Bundan dolayı her saat sinyali ile A çıkışı konum değiştirecektir. Burada A en küçük basamak C ise en büyük basamaktır.

İlk saat sinyali ile birlikte FF3’ün Q çıkışı konum değiştirerek A çıkışı 0 iken 1 olur. 
Bu çıkış aynı zamanda FF2’nin J ve K girişlerine uygulanır. Bu FF2’nin ikinci saat sinyali 
ile 0 iken 1 olmasını sağlarken aynı zamanda A çıkışının da 0 olmasını sağlar. Üçüncü saat 
sinyali ile A çıkışı tekrar 1 olur fakat FF2’nin girişlerinde üçüncü saat sinyalinden önce 0 
bilgisi olduğu için konum değiştirmez 1 olarak kalmaya devam eder. Üçüncü saat sinyali 
sonunda A çıkışı ve B çıkışı 1 olduğundan devredeki AND kapısının çıkışı 1 olur ve bu 
durum FF1’in girişlerine uygulanır. Dördüncü saat sinyali ile C çıkışı 1 olurken B ve A 
çıkışları 0 olurlar.

Bundan sonraki üç saat sinyallinde ise ilk üç durum tekrarlanır ve A, B ve C çıkıları 1 
olur. Bir sonraki saat sinyali ile üçü de 0 durumunu alır ve bu şekilde sayma işlemi devam 
eder.  Şekil 1.14’de  devrenin  zaman  diyagramı  ve  Tablo 1.5’de  ise  doğruluk  tablosu

verilmiştir.

15

Şekil 1.14: Üç bitlik senkron yukarı sayıcının zaman grafiği

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

Çıkışlar

C     B     A 
0 	0 	0

0	0	1

0	1	0

0	1	1

1	0	0

1	0	1

1	1	0

1	1	1

Tablo 1.5: 3 bitlik senkron yukarı sayıcı doğruluk tablosu

1.2.1.2. Dört Bitlik Sayıcı

Dört  bitlik  senkron  sayıcı 	0000’dan  başlayıp 	1111’e  kadar  sayma  işlemi  yapar.

Çalışma prensibi üç bitlik senkron sayıcıya benzer. Üç bitlik senkron sayıcıda en büyük 
basamağı 1 durumuna getirmek için ondan önceki iki basamağın 1 olması gerekiyordu. Bu 
durum da bir  AND  kapısı ile sağlanmıştı. Dört bitlik sayıcıda gene aynı esas üzerine 
kurulurdur. En büyük basamağın 1 olması için ilk üç basamağın 1 olması gerekir. Bu da üç 
bitlik sayıcıya bir AND kapısı ve bir flip flop eklenerek sağlanabilir. Şekil 1.15’de dört bitlik 
senkron sayıcı devrenin şekli, Şekil 1.16’da zaman diyagramı ve Tablo 1.5’de doğruluk 
tablosu verilmiştir.

16

Şekil 1.15: Dört bitlik senkron yukarı sayıcı devresi

Şekil 1.16: Dört bitlik senkron yukarı sayıcının zaman grafiği

17

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Çıkışlar

D     C     B     A 
0 	0 	0 	0

0	0	0	1

0	0	1	0

0	0	1	1

0	1	0	0

0	1	0	1

0	1	1	0

0	1	1	1

1	0	0	0

1	0	0	1

1	0	1	0

1	0	1	1

1	1	0	0

1	1	0	1

1	1	1	0

1	1	1	1

Tablo 1.6: Dört bitlik senkron yukarı sayıcı doğruluk tablosu

1.2.2. Senkron Aşağı Sayıcılar

1.2.2.1. Üç Bitlik Sayıcı

Senkron  üç  bitlik  aşağı  sayıcı	111’başlayıp	000’a  kadar  sayma	işlemi	yapan

sayıcılardır. Senkron sayıcıların çalışmasında alt basamaktan üst basamağa doğru beslemeyi

Q çıkışından değil de Q' çıkışından yaparsak sayma işlemi 111’den başlayarak geriye doğru

ilerler. 000’a ulaşınca tekrar 111 olur ve bu şekilde döngü devam eder.

Bu devrenin çalışmasını açıklayacak olursak, öncelikle saat sinyali verilmeden önceki 
durumu incelememiz gerekir. İlk saat sinyali verilmeden önce flip flopların Q çıkışı 0, Q' 
çıkışı 1 olduğu durumdur. Bu durumda ilk saat sinyalinden önce tüm flip flopların JK 
bacaklarına  1 bilgisi ulaşmış durumdadır. Yani 0 olan Q çıkışları 1 olmaya hazır halde 
beklemektedirler. İlk saat sinyali ile beraber tüm flip flopların Q çıkışı 1 olur. Q' çıkışları da 
0 olur. Bu aşamadan sonra her saat sinyali ile FF3 konum değiştirir. Bu konum değiştirme 
FF2 yi her iki sinyalde bir, FF3’ünde her dört sinyalde bir konum değiştirmesine sebep olur. 
Bu  değişimler  sonucu 111’den  başlayan  sayıcı  devresi 000’a  ulaşıncaya  kadar  sayma

işlemine devam eder. Bir sonraki saat sinyali ile tekrar  111 olarak sayma işlemi devam edecektir.

JK flip flopların bağlanış biçimi Şekil 1.17’de, zaman diyagramı Şekil 1.18’de ve doğruluk tablosu Tablo 1.7’de verilmiştir.

18

Şekil 1.17: Üç bitlik senkron aşağı sayıcı devresi

Şekil 1.18: Üç bitlik senkron aşağı sayıcının zaman grafiği

19

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

Çıkışlar

C     B     A 
1 	1 	1

1	1	0

1	0	1

1	0	0

0	1	1

0	1	0

0	0	1

0	0	0

Tablo 1.7: Üç bitlik senkron aşağı sayıcı doğruluk tablosu

1.2.2.2. Dört Bitlik Sayıcı

Dört bitlik senkron geri sayıcı 1111’den başlayarak 0000’a kadar geriye doğru sayma işlemi yapabilmektedir. Çalışması üç bitlik ile yaklaşık aynıdır. Devre şeması Şekil 1.19’da, zaman diyagramı Şekil 1.20’de ve doğruluk tablosu Tablo 1.8’de verilmiştir.

Şekil 1.19: Dört bitlik senkron aşağı sayıcı devresi

20

Şekil 1.20: Dört bitlik senkron aşağı sayıcının zaman grafiği

CLK

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Çıkışlar

D     C     B     A 
1 	1 	1 	1

1	1	1	0

1	1	0	1

1	1	0	0

1	0	1	1

1	0	1	0

1	0	0	1

1	0	0	0

0	1	1	1

0	1	1	0

0	1	0	1

0	1	0	0

0	0	1	1

0	0	1	0

0	0	0	1

0	0	0	0

Tablo 1.8: Üç bitlik senkron aşağı sayıcı doğruluk tablosu

21

UYGULAMA 2

     Flip Flop Entegresi ile Senkron 4 Bit İkilik Aşağı Sayıcı (7473 -7408)

Yukarıda senkron sayıcıların çalışma esaslarını inceledikten sonra şimdi 7473 JK flip 
flop entegresi ve 7408 AND kapı entegresini kullanarak dört bitlik aşağı sayıcı devresi 
uygulamasını  gerçekleştireceğiz. 7473  entegresinin  içyapısını  bir  önceki  uygulamada

verdiğimiz için burada tekrar vermiyoruz. 7408’in iç yapısı Şekil 1.21’de verilmiştir.

     Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
2 Adet 7473 Entegre

1 Adet 7408 Entegre 
5 Adet 390 Ω Direnç 
4 Adet Kırmızı Led 
1 Adet Yeşil Led

Şekil 1.21: 7408 AND kapı entegresinin iç yapısı

22

Şekil 1.22: Entegreli senkron 4 bit binary aşağı sayıcı

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız. 
 Malzemeleri   Şekil 	1.22’daki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji(+5V) veriniz.

 Devreye saat sinyalini uygulayınız.  CLR  ucunu 1  durumuna  aldığınızda

devre	çalışmaya	ve	saymaya

başlayacaktır.

 Saat  sinyali  devam  ettiği  sürece  devre 
	aşağı sayma işlemine devam edecektir.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı 	renklerde    teller 	kullanmaya

çalışınız.

 Yeşil ledi gerilim olup olmadığını kontrol 
	ledi olarak kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz.

 Bu  uygulamada  yaptığımız  devre’nin 
	açık  görüntüsü,  zaman  diyagramı  ve 
	doğruluk  tablosu  ayrıntılı  olarak  dört 
	bitlik 	aşağı 	sayıcı 	konusunda

gösterilmiştir.

23

UYGULAMA 3

     Senkron 4 Bit İkilik Yukarı - Aşağı Sayıcı (74193)

Senkron sayıcıları JK flip floplar ve AND kapısı entegreleri ile yapılabileceği gibi tümleşik sayıcı entegreleri de mevcuttur. Bu uygulamamızda bunlardan biri olan  74193 Senkron yukarı-aşağı sayıcı entegresi ile bir uygulama yapacağız. Bu entegre devrede flip flopları birbirine bağlamak yerine sadece çıkışları ve gerekli bağlantıları yaparak devreyi tek entegre ile kurabilirsiniz.

Şekil 1.23: Senkron 4 bit ikilik yukarı - aşağı sayıcı (74193)      Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
1 Adet 74193 Entegre

8 Adet 390 Ω Direnç 
4 Adet Kırmızı Led 
3 Adet Yeşil Led

24

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız. 
 Malzemeleri   Şekil 	1.23’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji(+5V) veriniz.

 CLR girişini önce 1 sonra  0 konumuna 
	alınız.

 CLK DOWN girişini 1’e alınız. CLK UP 
	girişine CLC sinyali uygulayınız. 
 CLR’yi tekrar 1’e alınız.

 CLK UP girişini 1’e alınız. CLC DOWN 
	girişine CLC sinyali uygulayınız.

 CLR’yi  0  girerek  devrenin  çalışmasını 
	gözlemleyiniz. 	Notlar 	alarak

arkadaşlarınızın	devreleri	ile

karşılaştırınız.

1.3. Modlu Sayıcılar

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı 	renklerde    teller 	kullanmaya

çalışınız.  Yeşil  ledleri  CLK  UP,  CLK DOWN ve CLR için kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz. 
 CLR   girişini   önce 	1   sonra   sıfır

yaptığımızda   devre   resetlenmiş   olur. Çıkışlar 0000 konumunu alır.

 CLK DOWN 1’e bağlı CLC UP’a CLK 
	sinyali   uygulandığı   durumda   devre 
	0000’dan 1111’e  kadar  yukarı  sayma

işlemi yapar.

 CLK  UP  1’e bağlı  CLK  DOWN    ise 
	CLK  sinyaline  bağlı  iken  devre  aşağı 
	sayma işlemi yapar.(CLR 0 iken)

Modlu sayıcılardan bahsetmeden önce mod kavramından bahsetmeliyiz. Mod, diğer bir tabirle taban aritmetiğidir. Bunu örnekle açıklayacak olursak, Mod 4 ya da 4 tabanının içerdiği rakamlar 0-1-2 - 3’ten oluşmaktadır. Toplam dört adet elemanı vardır. Ancak 4 rakamı mod 4’ün elemanı değildir. Mod dördün en büyük elemanı 3 rakamıdır.

Modlu  sayıcılarda  o  modun tüm elemanlarını sayan sayıcılardır.  Meselâ,  Mod  6 
sayıcısının  elemanları 0-1-2-3-4-5’tir.  Tasarlayacağımız  sayıcı  bu  altı  rakamı  sayarak

tekrar 0’a dönmelidir.

Sayıcılarda kullanılan flip flop sayısı mod sınırını belirler. Meselâ,  3 flip flop ile maksimum Mod 8 sayıcı yapılabilir. Eğer biz mod 10 sayıcı yapmak istiyorsak minimum 4 flip  flop  kullanmalıyız.  Modlu  sayıcılar  belirli  bir  sınırla  sınırlandırılmış  sayıcılardır. Sayıcıların sayma sınırını modları belirler.

Daha önce matematik dersinde taban aritmetiği ve dijital elektronik dersinde Mod konusu adı altında gördüğümüz konuyu kısaca hatırladıktan sonra şimdi konu ile ilgili iki uygulama devresi gerçekleştireceğiz.

25

UYGULAMA 4

	0’dan -9’a Yukarı Sayıcı (7447-7490)

Bu  uygulamada  bir  Mod 	10   yukarı  sayıcı  gerçekleştireceğiz.  Bu  devrede

kullanacağımız entegrelerden 7490 mod 10 sayıcı entegresi. Her saat sinyali ile çıkışları 0000’dan 1010’a kadar değişen daha sonra tekrar 0000 olan bir sayıcıdır.

Şu ana kadar hem anlattığımız hem de uyguladığımız tüm sayıcıların çıkışlarını hep 1 
ve 0’lardan oluşan ikilik sayılar olarak gördük. Bu uygulamada ise çıkışları bir gösterge 
sayesinde  0-1-2-3…9  şekline görebileceğiz.  Burada kullandığımız  7447  entegresi  ikilik 
formdaki sayıları onluk forma dönüştürüyor. Meselâ, girişlerine 0101 uygulandığında biz 
bunu göstergede 5 olarak görebilmemiz için gerekli çevirme işlemini gerçekleştiriyor.

     Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
1 Adet 7490 Entegre

13 Adet 390 Ω Direnç 
4 Adet Kırmızı Led 
1 Adet Yeşil Led

1 Adet Ortak Anotlu 7 Parçalı Gösterge

26

Şekil 1.24: 7490 entegresi ile (0-9) yukarı sayıcı

27

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	1.24’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz. 
 Devreye saat sinyali uygulayınız.

 Devrenin   çalışmasını   gözlemleyerek 
	konu hakkında bir rapor hazırlayınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı renklerde teller kullanmaya çalışın. 
	Yeşil ledleri CLK için kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz.

 Devreye  saat  sinyali  uyguladığınız  da 
	göstergede  bir  rakam  gözükecek.  Bu 
	rakamın   BCD   karşılığı   da   ledlerde 
	gözükecektir.

 Saat  sinyali  devam  ettiği  sürece  ledler 
	0000’dan 1001’e  kadar  sayma  işlemi

yaparken göstergede 0-9 arasında yukarı yönce sayma işlemi yapacaktır.

28

UUYGULAMAFFAALYİYEİ Tİ

	0-99 Arası Yukarı Sayıcı

Şekil 1.25: 74390 Entegresi ile (0-99) yukarı sayıcı

29

Şekil 1.25’de devre şemasını verdiğimiz sayıcı devresi 0-99 arasında sayma işlemi yapmaktadır. Burada sayma işlemini 74390 entegresi gerçekleştirmektedir. 7447 entegreleri ise girişlerine gelen sinyalleri ortak anotlu göstergeleri sürmek için kullanılmaktadır.

     Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü(Osilatör) 
1 Adet 74390 Entegre

2 Adet 7447 Entegre 
14 Adet 390 Ω Direnç 
2 Adet Kırmızı Led

2 Adet Ortak Anotlu 7 Parçalı Gösterge

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	1.25’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 CLR  girişini  1’e  alıp  sonra  tekrar  0’a 
	bağlayınız.

 Devreye saat sinyali uygulayınız.

 Devrenin   çalışmasını   gözlemleyerek 
	konu hakkında bir rapor hazırlayınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı 	renklerde    teller 	kullanmaya

çalışınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz. 
 CLR    girişine    önce 	1    sonra 	0

uygulandığında	devre    resetlenecek.

çıkışlarda 00 bilgisi görülür.

 Devreye  saat  sinyali  uyguladığınız  da 
	göstergelerde 00,01,02 ….99  şeklinde

sayma işlemi gerçekleşecektir.

 Devreyi  herhangi  bir  anda  resetlemek 
	istersek  CLR  ucuna  önce 1  sonra 0

uygulayabiliriz.

 Devre  99’a  kadar  saydıktan  sonra  bir 
	sonraki saat sinyalinde 00 olacaktır. 
 Devrenin  çalışma  hızı  uygulanan  saat 
	sinyalinin hızına bağlıdır.

30

ÖÖLÇMEVVEDDEĞERLENDRİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. Aşağıdakilerden hangisi sayıcı çeşitlerinden değildir?

A) Asenkron      B) Senkron       C) Bsenkron	D) Yukarı Sayıcı

2. 8’li sayı sisteminde en büyük değerli rakam kaçtır?

A) 7	B) 9	C) 0	D) 8

3. Sayıcılara uygulanan saat sinyali hangi formdadır?

A) Sinüsoidal      B) Testere dişi	C) Düz sinyal	D) Kare dalga

4. 4 bitlik aşağı sayıcıda 1101’den sonraki durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1110	B) 1101	C) 1100	D) 1111

5. Asenkron sayıcılar ile senkron sayıcılar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Asenkron  sayıcılarda  saat  sinyali  sadece  ilk  flip  flopa  uygulanır,  senkron sayıcılarda ise tüm flip floplara aynı anda uygulanır.

B) Asenkron sayıcılar sadece yukarı sayma işlemi yapabilirler, senkron sayıcılar ise her iki yönde de sayma işlemi yapabilirler.

C)  Senkron  sayıcılar  sadece  yukarı  doğru  sayma  işlemi  yapabilirler,  asenkron sayıcılar ise her iki yönde sayma işlemi yapabilirler.

D) Asenkron sayıcılarda saat sinyali tüm flip floplara aynı anda uygulanır, senkron sayıcılarda ise saat sinyali sadece ilk flip flopa uygulanır.

6. Sayıcı devresini kurduktan sonra saat sinyalini hangi cihaz aracılığıyla uygularız?

A) Avometre	B) Osilatör	C) Osilaskop         D) Spektrum analyzer

31

STİ

Bu test sizin uygulamaya yönelik becerilerinizi ölçmeyi hedefleyen bir ölçme aracıdır. Burada size tablo halinde bir kontrol listesi sunulacaktır. Her bir aşamayı dikkatlice ve titiz bir şekilde yaparak kontrol listesini doldurun. Kontrol listesinin doldurulması konusunda öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Süre konusunda öğretmeninize danışınız ve belirlenen süreler içinde işleri yapmaya özen gösteriniz.

SAYICI UYGULAMALARINA YÖNELİK KONTROL LİSTESİ

ÖĞRENCİNİN	Uygulamanın Adı:

Adı Soyadı :

Numara	:	Uygulama Süresi:

Sınıf	:	Tarih:

Başlama saati:	Bitiş saati:

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ	Evet    Hayır

1.Yapılacak uygulamaya ilişkin gerekli bilgiye sahip misiniz?

a. Kuracağı devrenin özelliklerini söyleyebilmek.

b. Kuracağı devre ile ilgili özel elemanların katalog bilgilerini yanında bulundurmak ve okuyabilmek

c. Deneyi nasıl yapacağını söyleyebilmek.

d. Kullanacağı araç ve gereçlerin adları ve özelliklerini söyleyebilmek.

e. Uygulamayı yapmadaki amacını ve sonuçta elde etmeyi planladığı sonucu söyleyebilmek.

2.	Uygulamayı    yaparken    uyacağınız    güvenlik    tedbirlerini

biliyormusunuz?

Deney Sırasında Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

3. Çalışma alanını temizleyip, önlüğünüzü giydiniz mi?

4. Uygulamayı yapmak için gerekli malzemeye sahip misiniz?

5. Uygulamayı yapmak için gerekli cihazları tanıyıp,  seçebiliyor musunuz?

6. Kullanacağınız elemanların sağlamlık kontrollerini tekniğine uygun şekilde yapabiliyor musunuz?

7. Devreyi, devre şemasından takip ederek, doğru olarak, tekniğine uygun şekilde breadboard üzerine kurabiliyor musunuz?

8.  Devreyi kurma işlemini, öğretmeninizin belirttiği süre içerisinde yapabiliyor musunuz?

9. Devrenin doğru kurulup kurulmadığını şema üzerinden takip ederek 
kontrol edebiliyor musunuz? (Elemanların bacak bağlantılarına dikkat 
ediniz.)

10. Ölçü aleti ile, bağlantılarda kopukluk olup olmadığını, temassızlık olup olmadığını kontrol edebiliyor musunuz?

11.  Devreyi  çalıştırmadan,  yani  gerilim  vermeden  önce  devrenin

32

kurulu halini öğretmenize kontrol ettirdiniz mi?

12. Güç kaynağını açarak devreye gerilim verdiniz mi?

13. Uygulamalarda her durumu tek tek gerçekleştirerek bilgi konuları ile karşılaştırdınız mı?

14. Devre sonuçlarının sağlamasını yapıp, not ettiniz mi?

15. Uygulamayı öğretmenin belirttiği süre içersinde bitirdiniz mi?

16. Uygulamayı doğru sıra ile yaptınız mı?

17. Atelye arkadaşları ile uyum içinde miydiniz ve başkalarını rahatsız ettiniz mi?

18. Atelye düzenini bozucu hareketlerde bulundunuz mu?

19. Uygulama esnasında gerekli güvenlik tedbirlerine ve öğretmenin ikazlarına uydunuz mu?

20. Araçları dikkatli ve temiz kullandınız mı?

21. Atelyeyi ve masanızı temiz ve düzenli kullandınız mı?

22.  Malzemeyi  israf  etmeden  kullanıp  ve artan  malzemeyi  yerine koydunuz mu?

23. Ölçme araçlarını  kullanıp, ayarlarını yapabiliyor musunuz?

Deney Sonunda Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

24. Kullandığı araç ve gereçleri temizleyerek düzenli bir şekilde yerine koydunuz mu?

25. Uygulamayı yaptığınız yeri temizlediniz mi?

26. Uygulama sonunda, yaptığı çalışma ile ilgili rapor hazırladınız mı?

Raporda Bulunması Gereken Hususlar	Evet	Hayır

a. Uygulamanın Adı:

b. Uygulamanın yapıldığı tarih:

c. Uygulama devre bağlantı şeması:

d. Bazı önemli elemanların özellikleri:

(Bacak isimleri, dış görünüşü, doğruluk tablosu vb.)

e. Uygulamada kullanılacak malzeme listesi:

f. Deneyin nasıl yapıldığının kısa bir özeti:

g. Deney sonuçları:

(Eğer varsa tablo, grafik vb. şeklinde gösterim)

h. Deneyin sonucunun yorumu:

(Olmasını beklediğimiz sonuç ile elde ettiğimiz sonucun karşılaştırılması.)

TOPLAM PUAN (Toplam Gözlenen Olumlu Davranış)

DEĞERLENDİRME

Performans  testinin  değerlendirmesi  için  öğretmeninize başvurunuz  ve 	onun  size

söyleyeceği talimatlar doğrultusunda devam ediniz. Öğretmeninizin belirlediği eksiklikleri ve olumsuz davranışları gidermek için ne yapmanız gerektiğini düşününüz.

33

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Kaydedici   devrelerini   tanıyarak   genel   çalışma   esaslarını   öğreneceksiniz. Öğrendiklerinizi  öncelikle  bilgisayar  ortamında  daha  sonra  bread  board  üzerinde uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

     Kaydedici çeşitlerini araştırınız.

     Kaydedici tiplerinden seri  giriş  seri  çıkış  kaydedici  mi  yoksa  paralel  giriş 
	paralel çıkış kaydedicimi daha hızlı çalışır? Neden? Araştırınız.

Araştırma  işlemleri  için  internet  ortamı  ve  dijital  kitaplarını  kullanabilirsiniz. Çalışmalarınızı rapor haline getirerek sınıf ortamında bilgi paylaşımında bulununuz.

2. KAYDEDİCİLER

İkilik sayıları geçici olarak üzerinde tutan devrelere kaydedici (registers) denir. Daha önceki konularda flip flopları bir bitlik bilgiyi depolayabilen elemanlar olarak tanımlamıştık. Flip flopları belirli bir sistem dâhilinde bir birine bağlayarak kaydedicileri oluşturabiliriz. Bağladığımız her flip flopa bir bitlik veri kaydedebiliriz.

Mesela, 	8  bitlik  veriyi  kaydetmek  için 	8  tane  flip  flop  kullanılır.  Flip  floplar

birbirlerine öyle bağlanmışlardır ki, ikilik düzendeki sayıların kaydediciye girişi ve çıkışı, kaymalı olarak gerçekleşir. Flip floplarla yapılan bu tip kaydedicilere kaydıran kaydediciler (shift register) denir.

İkilik sayı bitleri (veriler) kaydedilirken, iki yöntem kullanılır. Bunlardan ilki, sayıları flip flop sisteminin girişine tek tek her saat sinyali ile kaydetmek. Bu işlem için sekiz bitlik sayıyı kaydetmek için 8 saat sinyali kullanılır. Bu işleme seri veri girişi denir. Bir diğer yöntemde 8  flip  flopun  girişine  bilgilerin  tamamını  hazırlayıp  tek  saat  sinyali  ile kaydetmektir.  Bu  işlemede paralel veri girişi denir.  Kaydedicilere kaydedilen bilgilerin tekrar alınması da aynı şekilde seri ve paralel olarak yapılabilir. Buradan hareketle temel olarak dört tip kaydedici vardır. Bunlar;

     Seri giriş-seri çıkış kaydediciler

     Seri giriş-paralel çıkış kaydediciler 
     Paralel giriş-seri çıkış kaydediciler 
     Paralel giriş-seri çıkış kaydediciler

34

Hatırlatma: MSB: En yüksek değerli bit. LSB: En düşük değerli bit.

Şekil 2.1: Kaydedici tipleri

2.1. Seri Giriş-Seri Çıkış Kaydediciler

Seri giriş seri çıkış kaydediciler, bilgiyi tek bir girişten kaydedip tek bir çıkıştan okuduğumuz devrelerdir. Bu  kaydedicilere bilgi kaydırılarak kaydedilir ve aynı şekilde kaydırılarak okunur.

35

Şekil 2.2: Seri giriş seri çıkış kaydediciye veri kaydedilmesi

Şekil 	2.2’de 	1010  bilgisinin  kaydedilmesi  blok  diyagram  olarak  gösterilmiştir.

Kaydetme  işlemine  öncelikle  en  küçük  basamaktan  başlanır.  Bir  sonraki  basamak kaydedildiği anda bir önceki bilgi sağa kaydırılır. Dört bitlik bilgi 4 saat sinyali ile kayıt edilir. Kayıt edilen bilginin okunması işlemi de aynı şekilde kaydırılarak ve dört saat sinyali ile gerçekleşir.

Şekil 2.3: JK flip flopa bilgi kaydedilmesi

JK flip flopa 1 bilgisini kaydetmek için J girişine 1, K girişine de 0 bilgisi uygulanır. Bundan sonra 1 saat sinyali uygulandığında flip flopa 1 bilgisi kaydedilmiş olur.

JK  flip  flopa	0  bilgisini  kaydetmek  için  J  girişine	0,  K  girişine  de	1  bilgisi

uygulandıktan sonra bir saat sinyali uygulanır. Saat sinyali ile beraber Q çıkışı J girişi ile

aynı olur.

36

Şekil 2.4: Dört bit seri giriş seri çıkış kaydedici

Şekil 	2.4’de  JK  flip  floplardan  oluşan  bir  kaydedici  devresi  görülmektedir.  Bu 
kaydediciye 1010 bilgisini kaydetmek istersek. Öncelikle en küçük basamaktaki 0 bilgisini 
kaydetmemiz gerekir. Bunun için J girişine 0, K girişine 1 uygularız ve bir saat sinyali uygularız. Bu şekilde birinci bit ilk flip flopa kaydedilmiş olur. Daha sonra ikinci biti kaydetmek için J girişine 1, K girişine 0 uyguladıktan sonra bir saat sinyali daha uygularız. Bu sinyalle beraber ilk bitteki 0 sıfır bilgisi ikinci flip flopa kaydırılır ve ilk flip flopa 1 bilgisi kaydedilmiş olur. Diğer 0 bilgisini kaydedebilmek için J=0, K=1 uygulandıktan sonra bir saat sinyali uygulanır. Bu saat sinyali ile daha önce kaydettiğimiz 10 bilgisi ikinci ve üçüncü flip flopa kaydırılır. Giriş flip flopu 0 olarak kalır. En son bit (aynı zamanda en büyük basamak) için J=1, K=0 olarak hazırlandıktan sonra uygulanan saat sinyali ile ilk flip flop 1 olur. Daha önce kaydedilen bilgiler ise bir bit sağa kayar. Bu şekilde 4 bitlik bilgi kaydedilmiş olur. Bilgileri elde etmek için 4 saat sinyali uyguladığımızda bu kaydetmiş olduğumuz bilgileri sıra ile çıkıştan elde edebiliriz.

UYGULAMA 1

     Seri Giriş Seri Çıkış Kaydedici (74L91)

74L91 8 bitlik sağa kaymalı RS flip floplardan yapılmış bir kaydedici entegresidir. İç yapısı ve bacaklarının görevleri Şekil 2.5 ve 2.6’da gösterilmiştir.

Şekil 2.5: 74L91 8 bit kaydedici entegresi

37

Şekil 2.6: 74L91 8 bitlik kaydedici entegresinin iç yapısı      Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
1 Adet 74L91 Entegre

1 Adet 390 Ω Direnç 
2 Adet Kırmızı Led 
2 Adet Yeşil Led 
1 Adet Sarı Led

Şekil 2.7: Seri giriş-seri çıkış 8 bitlik kaydıran kaydedici devresi

38

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri Şekil 2.7’deki şekilde board 
	üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 A ve B girişlerini 0 durumuna alınız. (A 
	ve B birlikte kullanılmalıdır.)

 Devreye	8	adet	saat	sinyalini

uygulayınız.

 AB girişlerini 1 durumuna alınız.

 Devreye bir saat sinyali uygulayınız.

 AB uçlarını 0 konumuna alın ve bir saat 
	sinyali daha uygulayınız.

 AB uçlarını tekrar 1 konumuna alınız ve 
	bir saat sinyali uygulayınız.

 AB uçları  1 konumunda iken dört saat 
	sinyali uygulayınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı 	renklerde    teller 	kullanmaya

çalışınız. CLK girişi için sarı led, A ve B girişleri için kırmızı led, Q ve Q' çıkışları için yeşil led kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz.

 Devreye enerji verdiğiniz anda kaydedici 
	üzerinde  henüz  kaydedilmiş  bir  bilgi 
	bulunmamaktadır.

 Kaydedici   içeriğini   temizlemek   için 
	yinede AB girişleri 0 durumun da iken 8 
	saat sinyali uygularsak içeriği 00000000 
	durumunu alır.

 Devreye osilatör yardımıyla saat sinyali 
	uygulayabileceğiniz  gibi  elle  de  saat 
	sinyali de üretilebilir. Sonuç olarak flip 
	floplar  sinyalin 1’den 0  olduğu  halde

tetiklenir. Bu durumu CLK ucunu +5 V 
ve 	0   V   ile   iletime   geçirerek   de

sağlayabilirsiniz.

 AB  uçlarında 1  bilgisi  var  iken  saat

sinyali  uygulandığında  kaydediciye 1

bilgisi   depolanmış   olur   ve   içeriği 10000000 şeklinde oluşur.

 AB uçlarında 0 bilgisi var iken bir sinyal 
	uygulandığında bir  önceki  1  bilgisi bir 
	sağa kayar ve içine  01000000 şeklinde 
	bilgi kaydolmuş olur.

 Bu sinyalden sonra içindeki daha önce 
	kaydedilmiş  bilgiler  bir  sağa  kayar  ve 
	içerik 10100000 halini alır.

 AB uçları bir konumunda iken dört saat 
	sinyali   uygulandığında   daha   önceki 
	bilgiler  dört  bit  sağa  kayar  ve  AB’ 
	durumu  en baştaki  4  haneye  kaydolur. 
	11111010 şeklini alır.

39

 Bu bilgileri sırası ile kaydedici devreden	 Daha önceden defterinize hazırladığınız

okuyabilmek    için	8    saat   sinyali	bilgileri	8  bitlik  seri  giriş-seri  çıkış

uygulamanız gerekir.	kaydediciye  kaydediniz  ve  daha  sonra

kaydettiğiniz bilgileri okuyunuz.

2.2. Seri Giriş-Paralel Çıkış Kaydediciler

Kaydıran kaydedicilerin ikinci tipi olan seri giriş-paralel çıkış kaydedicide girişler aynı şekilde seri olarak tek tek yapılır. Ancak seri giriş-seri çıkış kaydedicide farklı olarak giriş oluştuğun da çıkışlar aynı anda elde edilir. Ayrıca bu kaydedicide diğerinden farklı olarak CLR girişi de vardır ve tüm flip floplara paralel bağlıdır.

Seri  giriş-paralel  çıkış  kaydedicinin  çalışmasını  bir  örnekle  açıklayacak  olursak. 
Öncelikle içerisinde kayıtlı bilginin bulunmadığını ve ilk durumunun 00000000 olduğunu 
düşünelim. Bilgi kaydetmek için giriş ucundan tıpkı seri giriş-seri çıkış kaydedicide oluğu 
gibi, her saat sinyali ile bir bilgi kaydedebiliriz. Eğer dört saat sinyali ile 1011 bilgisini kayıt 
ettiysek. Kaydedicinin çıkışı dört adımda her kayıt girişi ile beraber şöyle değişir.

1. Clk Sinyali 10000000

2. Clk Sinyali 11000000

3. Clk Sinyali 01100000

4. Clk Sinyali 10110000

Yukarda gösterildiği gibi her giriş aynı anda çıkıştan da alınabilir. Bunun bize seri giriş-seri çıkış kaydediciye göre sağladığı üstünlük, kaydettiğimiz bilgiye tekrar ulaşabilmek için 8 saat sinyali beklememize gerek kalmamasıdır. Şimdi bu durumu seri giriş-paralel çıkış entegresi olan 74164 ile uygulamada daha iyi inceleyeceğiz.

40

UYGULAMA 2

     Seri Giriş-Paralel Çıkış Kaydedici (74164)

Bu uygulama seri giriş-paralel çıkış entegresi olan  74164 ile yapılmaktadır. Şekil

2.8’de giriş-çıkışları ve iç yapısı gösterilmektedir.

Şekil 2.8: 74164 entegresi ve iç yapısı

     Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
1 Adet 74164 Entegre

11 Adet 390 Ω Direnç 
8 Adet Kırmızı Led 
2 Adet Yeşil Led 
2 Adet Sarı Led

41

Şekil 2.9: Seri giriş paralel çıkış 8 bitlik kaydıran kaydedici devresi

42

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	2.9’daki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 Clr  girişini 0’a  alın  sonra  tekrar 1’e

alınız.

 A  ve  B  girişlerinin  ikisinin  de 1

konumuna    alın    ve    saat    sinyali uygulayınız.

 A veya B’den sadece birini 0 konumuna 
	alın ve bir saat sinyali uygulayınız.

 Şimdi 11001010 bilgisini kayıt ediniz.

 Daha  önceden  hazırladığınız  çeşitli 8

bitlik  bilgileri  kayıt  ederek  deneyler yapınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı   renklerde   teller   kullanmaya 
	çalışın. Clk ve Clr girişi için sarı led, A 
	ve B girişleri için yeşil led, Q çıkışları 
	için kırmızı led kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan   sonra   tekrar   gözle 
	kontrol ediniz. Daha sonra enerji veriniz. 
 Clr   girişini 	0   bilgisi   verildiğinde

kaydedici üzerindeki tüm bilgiler silinir. Çıkışları 0   olur.   Clr 1   durumuna

alındığında ise yeni bilgi girmeye hazır durumdadır.

 Devreye 1 bilgisi kaydedebilmek için A 
	ve B girişleri 1 konumuna alınır ve bir 
	saat   sinyali  uygulanır.   Saat   sinyali 
	uygulandığı  anda  çıkışta  ilk  bitin 1

olduğu görülür.

 Devreye	0    bilgisi    kayıt    etmek

istediğimizde  A  veya  B’den  biri 0

durumunda iken saat sinyali uygulanır. 
Girilen bilgi aynı anda çıkışta görülür. 
Bir önceki bilgi 1 kademe sağa kayar.

 Bu bilgiyi kayıt  etmek için A girişini 
	sürekli 1 konumunda bırakın. B girişini 
	ise 1  kayıt  etmek  istediğiniz  de 1

konumunda, 0 kayıt etmek istediğimizde 
ise 0 konumunda tutun. Her bir biti kayıt 
etmek için 1 saat sinyali uygulayınız. B

girişini	doğru	şekilde	konum

değiştirerek 8   saat  sinyali  sonunda

verilen bilgiyi kayıt edebiliriz.

 Kaydedici   içeriğini  temizlemek  için 
	yinede A ve B girişleri 0 durumun da 
	iken 8  saat  sinyali  uygularsak  içeriği

00000000 durumunu alır.

43

2.3. Paralel Giriş-Seri Çıkış Kaydediciler

Kaydıran kaydedicilerin üçüncü tipi olan; paralel giriş-seri çıkış kaydedicide girişler bir defada tüm flip flopların girişine uygulanır ve saat darbesinden sonra kaydedilir. Çıkış ise en son flip flop çıkışından alınır.

Bu konuyu  74165 entegresi ile yapacağımız bir uygulama ile daha iyi öğrenmeye çalışacağız.

UYGULAMA 3

     Paralel Giriş-Seri Çıkış Kaydedici (74165)

Bu  uygulamada  8  bit  paralel  giriş-seri  çıkış  entegresi  olan	74165  ile  bir  devre

tasarlayacağız.

Şekil 2.10: 74165 entegresi

Entegredeki:

ClkI  (Saat Inhibit ): Saat darbesi engelleme girişidir. ClkI 1 konumunda iken saat darbesi etkin olmaz.

Clk: Saat sinyali uygulanan giriş.

ShL (Shift Load): Kaydedici girişindeki paralel bilgiler ShL girişi 1’e alınıp tekrar 0’a alındığında kayıt edilmiş olur.

SI (Serial Input) : Kaydedici bilgisi okunurken sol baştan kaydediciye alınacak bilgiyi belirler.

Qh ve Qh' : Seri çıkışlar.

A, B, C, D, E, F, G, H:  Paralel girişler.

44

Şekil 2.11: Paralel giriş-seri çıkış 8 bitlik kaydıran kaydedici      Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
1 Adet 74165 Entegre

13 Adet 390 Ω Direnç 
8 Adet Kırmızı Led 
4 Adet Sarı Led 
1 Adet Yeşil Led

45

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	2.11’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 Devreye 11010101 bilgisini kayıt edelim. 
	Bunun için A….H girişlerini yukarıdaki 
	şekilde ayarlayınız.

 Bilgiyi  paralel  olarak  kayıt  etmek  için 
	ShL   ucunu   önce 0   daha   sonra 1

konumuna alınız.

 ClkI girişini ve SI girişini  0 durumuna 
	alın.  Bu  durumda  kayıt  edicinin  Qh 
	çıkışında sadece kayıt edilen bilginin son 
	biti olan 1 görülecektir.

 Devreye 1 saat sinyali uygulayınız.

 Devreye    bir    saat    sinyali    daha 
	uygulayınız.

 Bu   şekilde	5   saat   sinyali   daha

uygulayınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı renklerde teller kullanmaya çalışın. 
	Clk, ClkI, ShL ve SI girişi için sarı led, 
	A….H girişleri için kırmızı led, Q ve Q' 
	çıkışları için yeşil led kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz.

 Board   üzerin   de   küçük   kabloların 
	yerlerini değiştirirken cımbız ya da karga 
	burun 	kullanmanız 	işlerinizi

kolaylaştıracaktır.

 Bu  anda  A…H  arasında  ayarladığımız 
	bilgi devreye kayıt edilmiş oldu.

 ClkI  girişi  Clk  girişini  engelleyen  bir 
	uçtur. ClkI 1  durumunda  iken uygulan

Clk   darbeleri   etkin   olmaz.   ClkI 0

konumuna   alındığında   Clk   sinyali devreye uygulanmış olur.

 Bu anda devrenin çıkışında sağdan ikinci 
	bit  olarak 0  bilgisi  görülür.  Ancak  SI

girişi 0  konumunda olduğunda içindeki

bilgi   her   okunduğunda   devrenin  en soluna 0 bilgisi kayıt olur. Yani iki Clk 
sinyali 	uygulandığı    için    devrenin

üzerindeki kayıt 00110101 halini alır.  Devrenin  çıkışında  sondan  üçüncü  bit 
	olan 1  bilgisi  okunmaktadır.  Bunun

yanında SI girişi  0  konumunda  olduğu 
için  devrenin  soluna  bir  sıfır  daha 
eklenmiş  olur.  içerik  bilgisi 00011010

şeklinde oluşur.

 Bu  durumda  her  sinyal  ile  beraber 
	devrenin seri çıkışında uygun değişimler 
	olurken sol bölümede 0 bilgileri eklenir. 
	Çıkış 00000000 olur.

46

İşlem Basamakları

 Şimdi kendiniz yeni bir  8 haneli ikilik 
	sayı belirleyerek onu girşilere ayarlayın. 
	ShL girişini önce 0 sonra 1 konumuna 
	alarak bilgiyi kayıt ediniz.

 Daha  sonra  SI  girişini 1  konumuna

alınız.

 Daha  sonra  tek  tek  saat  sinyalleri 
	uygulayarak çıkışı gözleyiniz.

 Bu şekilde çeşitli uygulamalar yaparak 
	devrenin çalışmasını gözleyiniz.

Öneriler

 SI  girişi 1  konumuna  alındığında  ise

devrenin	çıkışında	her	bilgi

okunduğunda bellekteki bilginin soluna 1 bilgisi eklenecektir.

 Devrenin	çalışması 	ile	ilgili

gözlemlerinizi  bir  deftere  not  ediniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Sınıfa rapor olarak sununuz.

2.4. Paralel Giriş-Paralel Çıkış Kaydediciler

Paralel girişi-paralel çıkış kaydedicide girişler bir defada tüm flip flopların girişine 
uygulanır ve bir Clk sinyali ile beraber kaydedilir. Aynı anda paralel olan çıkışta da görülür.

Aşağıdaki uygulamada 4 bitlik paralel giriş-paralel çıkış kaydedici entegresi 74195’i kullanacağız.

47

UUYGULAMAFFAALYİYEİ Tİ

     Paralel Giriş-Paralel Çıkış Kaydedici (74195)

Bu uygulamada  4 bit paralel giriş paralel çıkış entegresi olan 74195 ile bir devre tasarlayacağız.

Şekil 2.12: 74195 entegresi

Entegredeki:

Clk: Saat sinyali uygulanan giriş.

ShL (Shift Load): Kaydedici girişindeki paralel bilgiler ShL girişi 1’e alınıp tekrar 0’a alındığında kayıt edilmiş olur.

J K’  (Serial Input)  : Kaydedici bilgisi okunurken sol baştan kaydediciye alınacak bilgiyi belirler.

Qa, Qb, Qc, Qd ve Qd' : Paralel çıkışlar. A, B, C, D:  Paralel girişler

     Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı

1 Adet Sinyal Jenaratörü (Osilatör) 
1 Adet 74195 Entegre

14 Adet 390 Ω Direnç 
4 Adet Kırmızı Led 
5 Adet Yeşil Led 
5 Adet Sarı Led

48

Şekil 2.13: Paralel giriş-paralel çıkış 4 bitlik kaydıran kaydedici

49

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	2.13’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 Devreye   bilgi   kayıt   etmeden   önce 
	devrenin   içindeki   bilgileri   tamamen 
	silmek için Clr girişini önce  1 sonra  0 
	durumuna alınız.

 Şimdi devreye 1011 bilgisini kayıt etmek 
	için A, B, C, D girişlerini uygun şekilde 
	ayarlayınız.

 Devrenin  girişine  ayarladığımız  bilgiyi 
	kayıt etmek için ShL girişini önce 0 sonra 
	1 konumuna alınız.

 JK  girişlerini  00  konumuna  alınız.  Bir 
	saat sinyali uygulayınız.

 JK girişlerini 11 konumuna alınız ve bir 
	saat sinyali uygulayınız.

 Bu   durumda	3   saat   sinyali   daha

uygulayınız.

Bu şekilde çeşitli paralel ve seri kayıt etme işlemleri  yaparak  sonuçları  gözleyiniz  ve gözlemlerinizi  bir  rapor  haline  getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı renklerde teller kullanmaya çalışın. 
	Clk, Clr, ShL ve J K’ girişi için sarı led, 
	A….D girişleri için kırmızı led, Qa, Qb, 
	Qc,  Qd  ve Qd'  çıkışları  için  yeşil  led 
	kullanınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan sonra tekrar gözle kontrol 
	ediniz. Daha sonra enerji veriniz.

 Devre belleğindeki tüm bilgi bu şekilde 
	silinmiş oldu.

 Bu anda devrenin girişine ayarladığımız 
	bilgiler  devrenin belleğine  kayıt  edildi. 
	Paralel  bilgi  kayıt  etme  işlemi  tarif 
	edildiği gibidir. Bilgi kayıt edildiği anda 
	çıkışta görülecektir.

 JK    girişleri    seri	girişler	için

kullanılmaktadır.  JK  girişleri  beraber 
kullanılmalıdır. 	JK     girişleri 	00

konumunda	bir	saat	sinyali

uygulandığında   devrenin   belleğindeki bilginin soluna 0 bilgisi eklenir ve hafıza 0101 durumunu alır.

 Bu  durumda  devrenin  soluna  1  bilgisi 
	eklenir ve bellekteki bilgi 1010  şeklini

alır.

 Bu  şekilde  devrenin  soluna 3  adet 1

bilgisi  eklenir  ve bellekteki bilgi 1111

şeklini alır.

  74195  entegresine  hem  seri  hem  de 
	paralel   bilgi   girişi   yapılabilmektedir. 
	Ancak sadece 4 bit işlem yapılabilir 8 bit 
	işlem   yapmak   için 74198   entegresi

kullanılmalıdır.

50

ÖÖLÇMEVVEDDEĞERLENDRİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. Bir bitlik bellek birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayıcı	B) Flip Flop	C) Kondansatör	D) Ve kapısı

2. Kaydedicilere bilgiler hangi formatta kayıt edilir?

A) Harfler şeklinde

B) İkilik sayı sisteminde

C) Onluk sayılar halinde

D) Bir format zorunluluğu yoktur

3. Bilgilerin tek tek bitler halinde kayıt ettiğimiz kaydedicilere aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seri girişli kaydediciler

B) Seri çıkışlı kaydediciler

C) Paralel girişli kaydediciler

D) Paralel çıkışlı kaydediciler

4. Bir bilginin en hızlı şekilde kayıt edilip daha sonra da en hızlı şekilde kayıttan okunan kayıt edici aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seri giriş-seri çıkış kaydedici

B) Seri giriş-paralel çıkış kaydedici

C) Paralel giriş-paralel çıkış kaydedici

D) Paralel giriş-seri çıkış kaydedici

5. Kaydedicilere bilgi kayıt edebilmek için hangisi gerekli değildir?

A) Saat sinyali uygulanması gerekir.

B) Giriş sinyal bilgilerinin belirlenmiş olması gerekir.

C) Gerekli besleme gerilimi sağlanmış olması gerekir.

D) Çıkışta bilgiyi okuyabilecek bir çıkış biriminin bulunması gerekir.

51

STİ

Bu test sizin uygulamaya yönelik becerilerinizi ölçmeyi hedefleyen bir ölçme aracıdır. Burada size tablo halinde bir kontrol listesi sunulacaktır. Her bir aşamayı dikkatlice ve titiz bir şekilde yaparak kontrol listesini doldurun. Kontrol listesinin doldurulması konusunda öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Süre konusunda öğretmeninize danışınız ve belirlenen süreler içinde işleri yapmaya özen gösteriniz.

KAYDEDİCİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KONTROL LİSTESİ

ÖĞRENCİNİN	Uygulamanın Adı:

Adı Soyadı :

Numara	:	Uygulama Süresi:

Sınıf	:	Tarih:

Başlama saati:	Bitiş saati:

Gözlenecek Davranışlar

Deneye Başlamadan Önce Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

1.Yapılacak uygulamaya ilişkin gerekli bilgiye sahip misiniz?

a. Kuracağı devrenin özelliklerini söyleyebilmek.

b.  Kuracağı  devre  ile  ilgili  özel  elemanların  katalog  bilgilerini yanında bulundurmak ve okuyabilmek

c. Deneyi nasıl yapacağını söyleyebilmek.

d.   Kullanacağı   araç   ve   gereçlerin   adları   ve   özelliklerini söyleyebilmek.

e. Uygulamayı yapmadaki amacını ve sonuçta elde etmeyi planladığı sonucu söyleyebilmek.

2.  Uygulamayı  yaparken  uyacağınız  güvenlik  tedbirlerini  biliyor musunuz?

Deney Sırasında Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

3. Çalışma alanını temizleyip, önlüğünüzü giydiniz mi?

4. Uygulamayı yapmak için gerekli malzemeye sahip misiniz?

5.  Uygulamayı  yapmak  için  gerekli  cihazları  tanıyıp,    seçebiliyor musunuz?

6. Kullanacağınız elemanların sağlamlık kontrollerini tekniğine uygun şekilde yapabiliyor musunuz?

7. Devreyi, devre şemasından takip ederek, doğru olarak, tekniğine uygun şekilde bread board üzerine kurabiliyor musunuz?

8.  Devreyi kurma işlemini, öğretmeninizin belirttiği süre içerisinde yapabiliyor musunuz?

9. Devrenin doğru kurulup kurulmadığını şema üzerinden takip ederek 
kontrol edebiliyor musunuz? (Elemanların bacak bağlantılarına dikkat 
ediniz.)

10. Ölçü aleti ile bağlantılarda kopukluk olup olmadığını, temassızlık

52

olup olmadığını kontrol edebiliyor musunuz?

11.  Devreyi  çalıştırmadan,  yani  gerilim  vermeden  önce  devrenin kurulu halini öğretmenize kontrol ettirdiniz mi?

12. Güç kaynağını açarak devreye gerilim verdiniz mi?

13. Uygulamalarda her durumu tek tek gerçekleştirerek bilgi konuları ile karşılaştırdınız mı?

14. Devre sonuçlarının sağlamasını yapıp, not ettiniz mi?

15. Uygulamayı öğretmenin belirttiği süre içersinde bitirdiniz mi?

16. Uygulamayı doğru sıra ile yaptınız mı?

17. Atelye arkadaşları ile uyum içinde miydiniz ve başkalarını rahatsız ettiniz mi?

18. Atelye düzenini bozucu hareketlerde bulundunuz mu?

19. Uygulama esnasında gerekli güvenlik tedbirlerine ve öğretmenin ikazlarına uydunuz mu?

20. Araçları dikkatli ve temiz kullandınız mı?

21. Atelyeyi ve masanızı temiz ve düzenli kullandınız mı?

22.  Malzemeyi  israf  etmeden  kullanıp  ve artan  malzemeyi  yerine koydunuz mu?

23. Ölçme araçlarını  kullanıp, ayarlarını yapabiliyor musunuz?

Deney Sonunda Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

24. Kullandığı araç ve gereçleri temizleyerek düzenli bir şekilde yerine koydunuz mu?

25. Uygulamayı yaptığınız yeri temizlediniz mi?

26. Uygulama sonunda, yaptığı çalışma ile ilgili rapor hazırladınız mı?

Raporda Bulunması Gereken Hususlar	Evet	Hayır

a. Uygulamanın adı:

b. Uygulamanın yapıldığı tarih:

c. Uygulama devre bağlantı şeması:

d. Bazı önemli elemanların özellikleri :

(Bacak isimleri, dış görünüşü, doğruluk tablosu vb.)

e. uygulamada kullanılacak malzeme listesi:

f. Deneyin nasıl yapıldığının kısa bir özeti:

g. Deney sonuçları :

(Eğer varsa tablo, grafik vb. şeklinde gösterim)

h. Deneyin sonucunun yorumu:

(Olmasını   beklediğimiz   sonuç   ile   elde   ettiğimiz   sonucun karşılaştırılması.)

TOPLAM PUAN (Toplam Gözlenen Olumlu Davranış)

DEĞERLENDİRME

Performans  testinin  değerlendirmesi  için  öğretmeninize başvurunuz  ve 	onun  size

söyleyeceği talimatlar doğrultusunda devam ediniz. Öğretmeninizin belirlediği eksiklikleri ve olumsuz davranışları gidermek için ne yapmanız gerektiğini düşününüz.

53

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Dijital/Analog ve Analog/Dijital devreleri ve özelliklerini tanıyarak bu konu  için tasarlanmış entegre devreler hakkında bilgi edineceksiniz. İhtiyacınıza uygun D/A ve A/D çeviriciler tasarlayabileceksiniz. Tasarladığınız devreleri bilgisayar ortamında ve bread board üzerinde kurup uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

     Elektronikte niçin D/A ve A/D çeviricilere ihtiyaç duymaktayız.

     D/A  ve  A/D  çeviricilerin  kullanım  alanlarını,  ne  amaçla  ve  ne  şekilde 
	kullanıldığını araştırınız.

Araştırma  işlemleri için  internet  ortamı  ve D/A  ve A/D  çeviricilerin  kullanıldığı fabrikaları gezmeniz gerekmektedir. Gezdiğiniz işletmelerde kullanım şekil ve amaçlarını gözlemleyiniz mümkünse fotoğraflarını çekiniz ve bir rapor haline getirerek sınıf ortamında bilgi paylaşımında bulununuz.

3. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG / 
	DİJİTAL ÇEVİRİCİLER

Günümüzde  kullanılan  elektronik  kontrol  üniteleri  analog  ve  dijital  elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir.

Gerilim,  akım,  direnç,  frekans,  yol,  hız,  zaman,  kuvvet  gibi  büyüklükler  analog 
büyüklüklerdir. Bu büyüklükler ilk aşamada bir transduser ( algılayıcı, sensör) yardımı ile 
elektriksel  büyüklüğe  çevrilirler.  Daha  sonra  analog  elektronik  kontrol  düzenleri  ile 
değerlendirerek analog  göstergeler (ibreli  göstergeler) ile ölçülmüş  olurlar. Günümüzde

analog göstergeler, fazla yer kaplamaları, maliyetlerinin fazla oluşu, okuma hatalarına ve güçlüklerine sebep olmaları sebebiyle yerlerini yavaş yavaş dijital  (sayısal) göstergelere bırakmaktadır.  Geçmişte  tamamen  analog  göstergelerle  donatılmış  bir  makine  kontrol panosu, günümüzde dijital göstergelerle donatılarak hem maliyeti azaltılmış, hem de hacmi küçültülmüştür. Okuma kolaylığı getirmesi de ayrı bir üstünlüktür.

Yine bir makine kontrol düzeninde bulunan birçok analog büyüklüğün bir bilgisayar tarafından denetlenmesi, verim ve güvenilirlik açısından çok daha yararlı olacaktır. Dijital göstergeler ve bilgisayarlar için sayısal bilgilere ihtiyaç vardır.

54

O halde, analog devreler tarafından elektriksel büyüklüğe çevrilen analog bilgilerin 
dijital  devrelerde  işlenebilmesi  için  dijital  büyüklüğe  çevrilmesi  gerekir.  Bu  işlemi 
gerçekleştirecek devrelere Analog/Dijital çevirici (ADC, Analog Dijital Converter) denir.

Dijital  devreler  tarafından  işlenen  bilgilerin  analog  bilgilere  dönüştürülmesi  de 
istenebilir. Meselâ, bir bilgisayar tarafından bir motorun, programlı güç kaynağının, çeşitli 
kazanç  devrelerinin,  ısıtıcıların  kontrol  edilmesi  istenebilir.  Bu  durumda  bilgisayar 
çıkışındaki dijital bilgilerin analog bilgilere dönüştürülmesi gerekir. Dijital bilgileri analog 
bilgilere çeviren devrelere Dijital/Analog çevirici (DAC, Dijital Analog Converter) denir.

3.1. Dijital / Analog Çeviriciler

3.1.1. Esasları

“1” ve  “0” gibi sayısal giriş bilgilerinin, akım veya gerilim olarak çıkıştan elde 
edilmesine dijitalden analoğa çevirme ve bu çevirme işlemini yapan devrelere de dijital 
analog  çeviriciler  denir.  Bunlar  DAC (Digital  Analog  Converter)  veya  D/A  olarakta

karşımıza çıkabilir.

Şekil 3.1: DAC blok diyagramı

GİRİŞLER	ÇIKIŞLAR

X1   X2   X3    Analog Çıkış

0	0	0	0V

0	0	1	1V

0	1	0	2V

0	1	1	3V

1	0	0	4V

1	0	1	5V

1	1	0	6V

1	1	1	7V

Tablo 3.1: DAC doğruluk tablosu

Şekil 3.1’de blok olarak gösterildiği gibi, DAC devrelerinin çevirme kapasitelerine göre dijital girişleri ve bir analog çıkışı bulunmaktadır. Üç girişli devrede her bir giriş değeri için  giriş  değerine  eşit  analog  çıkış  gerilim  karşılığı  vardır.  Bu  giriş-çıkış  ilişkisinin incelenmesi, 1 Voltluk ağırlığın girdi değeri X2 verilerek çıktı değerinin hesaplanabileceğini gösterir. Her bir giriş bir ağırlığa sahiptir ve çıkış gerilimi ikili girişlerin bir olduğu durumlar için ağırlıkların toplamıdır.

55

Bu D/A çeviricide X2 MSB, X0 ise LSB’dir.

Şekil 3.2: DAC’nin girişine uygulanan dijital bilgi

Şekil 3.3: DAC’nin analog çıkışları

Eğer DAC’nin girişine Şekil 3.2 deki gibi 3 bitlik bir sayıcı devresi bağlamış olsaydık; 
çıkışlarında Şekil 3.3’deki gibi bir analog çıkış elde ederdik. DAC’nin minimum çıkışı 0 
V’tur.

3.1.2. Temel R-2R Merdiven Tipi D/A Çevirici

Dijital bilginin analog bilgiye çevrilmesi için bir yöntem vardır. Ancak tamamı opamplar ile uygulanmaktadır. Biz burada bunlarda R-2R merdiven tipi D/A çevirici den bahsedeceğiz.

56

Şekil 3.4: Merdiven tipi D/A çevirici

Bu devrede dirençlerin R-2R olarak sıralanması ve çıkış dalga şeklinin merdiven 
basamağı şeklinde artması sebebiyle bu tip çeviriciler R-2R merdiven tipi D/A çevirici adını 
alır.

D en değerliksiz bit (LSB) olup, devrenin hassasiyetini belirler. Referans geriliminin 16’da 1’i kadar çıkışı etkiler. Her bir basamak değeri D’nin etkilediği değer kadar artar. A ise en değerlikli bit (MSB) olup, çıkışa referans gerilimi kadar etki eder.

GİRİŞLER	ÇIKIŞLAR

Analog

A    B    C    D	Çıkış

0	0	0	0	0 V

0	0	0	1	0.625 V

0	0	1	0	1.25 V

0	0	1	1	1.875 V

0	1	0	0	2.5 V

0	1	0	1	3.125 V

0	1	1	0	3.75 V

0	1	1	1	4.375 V

1	0	0	0	5 V

1	0	0	1	5.625 V

1	0	1	0	6.25 V

1	0	1	1	6.875 V

1	1	0	0	7.5 V

1	1	0	1	8.125 V

1	1	1	0	8,75 V

1	1	1	1	9,375 V

Tablo 3.2: R-2R merdiven tipi D/A çevirici doğruluk tablosu

57

3.1.3. D/A Entegre Devreler

Dijital  bilgileri  analog  bilgilere  çevirme  işlemi  yapan  devreler  entegre  şeklinde piyasaya  sürülürler.  Piyasada  birçok  D/A  çevirici  entegresi  bulunmaktadır.  Bunlardan bazıları şunlardır; ZN425E, MC1408, AD557, DAC0800, DAC0808.

Şekil 3.5: ZN425E entegresi

ZN425E entegresi, hem D/A hem de A/D çevirici olarak kullanılmaya uygun şekilde 
üretilmiştir. Entegre 1 ve 8 numaralı ayaklarına uygulanan 5 V tekli besleme kaynağı ile 
çalışır. 8 bit dijital girişe sahiptir. Entegre içerisinde +2.5 V referans gerilimi üretilir ve 16. 
ayaktan  çıkış  yapılır. 15  numaralı  ayak  referans  girişidir.  Dışarıdan  referans  gerilimi

uygulanabileceği gibi kendi iç referans  gerilimi  de kullanılabilir.  İç referans  gerilimini kullanmak için 15 ile 16. ayak birbirine bağlanmalıdır.

Biz burada size ZN425E entegresi hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık ancak, bu noktada  size  tüm  ihtiyacınız  olan  entegrelerin  bilgilerini  bulabileceğiniz  bir  sayfaya yönlendirmek istiyorum.

İpucu:  www.alldatasheet.com internet  adresinde ihtiyacınız  olan tüm entegrelerin 
üretici   firmaları   tarafından  hazırlanmış   katalog   bilgilerini   bulabilirsiniz.   İngilizce 
bilmeyenler ya da az bilenler için bu sayfanın kullanımı hakkında da kısaca bilgi verecek 
olursak.

     Datasheet = “Bilgi Tablosu” demektir. Bir elemanın datasheet’i demek katalog 
	bilgileri demektir.

     Part Name= “Parça İsmi” demektir. Herhangi bir elektronik devre elemanının 
	parça ismini biliyorsanız, bu ismi girerek arama yaptırabilirsiniz.

     Örneğin: http://www.alldatasheet.com/     adresinde, “Part name” ve “Included” 
	seçeneklerini  seçip,  arama  kutucuğuna “MC1408”  yazarsanız  karşınıza  bu

isimde  entegreler  gelecektir  ve  bu  entegrelerin  katalog  bilgilerini  yani datasheet’lerini bulabilirsiniz.

     Description= 	“Tanımlama”    demektir.    Arayacağız    elemanın    ismini

bilmiyorsunuz ama yaptığı işi biliyorsanız, onu girerekte arama yapabilirsiniz.

58

     Meselâ, http://www.alldatasheet.com/     adresinde “Description” ve “Included” 
	seçeneklerini  seçip  arama  kutucuğuna “Decoder”  (Kod  çözücü)  yazarsanız

karşınıza  birçok  kod  çözücü  entegre  gelecektir  ve  bu  entegrelerin  katalog bilgilerini yani datasheet’lerini bulabilirsiniz.

     Produced by= “Üretici Firma” anlamındadır. 
     Manufacture=”Üretici Firma” anlamındadır.

     Buradaki isimlere bakarak entegreleri üreten firmaları öğrenebilirsiniz.

UYGULAMA 1

	741 Entegresi ile D/A Çevirici

	Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı 
1 Adet LM741 Entegre 
6 Adet 20 KΩ Direnç 
3 Adet 10 KΩ Direnç 
1 Adet Dijital Avometre

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	3.4’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 Daha   sonra   Tablo	3.2’de   verilen

doğruluk tablosundaki değerleri tek tek 
deneyerek elde ettiğiniz sonuçları kayıt 
ediniz.

 Tüm ihtimalleri denedikten sonra  elde 
	ettiğiniz   sonuçları   bir   rapor   haline 
	getirerek sınıf ortamında paylaşınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı   renklerde   teller   kullanmaya 
	çalışınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan   sonra   tekrar   gözle 
	kontrol  ediniz.  Tüm  dijital  girişlerin 
	0konumuna getiriniz. Daha sonra enerji 
	veriniz.

 Bu  işlemi  yaparken  bir  yandan  elde 
	ettiğiniz   değerleri   bir   kâğıda   kayıt 
	ediniz.

 Bilgi konuları ile tekrar karşılaştırarak 
	sonuçları değerlendiriniz.

.

59

3.2. Analog / Dijital Çeviriciler

3.2.1. Esasları

Basınç, sıcaklık gibi fiziksel değişimi veya akım, gerilim gibi analog elektrik sinyalini, 1 ve 0 gibi dijital bilgilere dönüştürme işlemine analogdan dijitale çevirme işlemini yapan devrelere de analog dijital çeviriciler denir. ADC veya A/D şeklinde gösterilir.

Şekil 3.7: ADC blok diyagramı

Prensip  olarak  A/D  çevirici,  girişindeki  analog  bilgiyi  çıkışında  ikilik  bilgiye dönüştürür. Bir analog işaret dijital işarete çevrilirken belirli aralıklarla örnekleme yapılır. Her bir gerilim aralığı için dijital bir değer karşılığı vardır. Her nokta için ayrı bir değer karşılığı olmaz. Bu nedenle oluşacak hataları önlemek oldukça zordur.

A/D çeviricilerin en önemli özellikleri: Çözünürlük, doğruluk ve çevrim süresidir.

     Çözünürlük: Çevrici çıkışının giriş değerine verdiği tepkiye çözünürlük denir. 
     Doğruluk:  Girişe göre çıkıştan  elde edilmesi beklenen teorik çıkışla,  elde 
	edilen çıkışın karşılaştırılmasına doğruluk denir. Gerçek analog değer ile bu 
	sinyale  karşılık  gelen  dijital  ifadesi  arasındaki  hatayı  gösterir.  En  küçük 
	değerlikli bit’in yarısına kadar olan +  hatalar kabul edilebilir. 
      Çevrim Süresi: Girişe göre çıkışın beklenen durumu alma süresidir.

3.2.1.1. Op-amp’lı Karşılaştırıcının Çalışma Esası

Karşılaştırıcı  (comparatör) devresinde op-amp’ın girişlerinden birisi referans kabul edilir. Diğerine giriş gerilimi uygulanır. Geri besleme direnci kullanılmadığı için kazanç maksimumdur. Girişin referanstan büyük veya küçük olması durumuna göre çıkıştan +max veya  -max gerilim alınır. Op-amp’ın besleme gerilimi  +  12 V kullanıldığı için çıkıştan yaklaşık + 10 V alınır.

60

Şekil 3.8: Op-amplı karşılaştırıcı örnek devresi

Şekil 	3.8’deki  devrede  eviren  girişe  referans  olarak  zener  diyot  üzerinden 	6  V

uygulanmıştır. VG   6 volttan büyük olduğunda çıkış +, VG   6 volttan küçük olduğunda çıkış -
olur. Giriş ile referans arasındaki fark çok küçük dahi olsa çıkışta değişiklik hissedilir.

3.2.2. Paralel Karşılaştırıcılı A/D Çevirici

Şekil 3.9: Paralel A/D karşılaştırıcı

61

Çevrilecek olan analog sinyal tüm karşılaştırıcı girişlerine aynı anda paralel olarak 
uygulanır. Karşılaştırıcıların diğer girişlerine ise referans  gerilimi uygulanır. Uygulanan 
referans gerilimini 10 V olduğunu düşünürsek Vc3 noktasında 2.5 V,  Vc2 noktasında 5 V ve 
Vc1   noktasında 7.5   V  bulunmaktadır.   Uygulanan  analog  gerilime  bağlı  olarak

karşılaştırıcıların çıkışları 0 ya da 1 durumunu alır. Bu çıkışlar bir kodlayıcı devre ile ikili sayı sistemine çevrilerek dijital çıkışlar elde edilir.

Meselâ,  analog  girişe	4  V  uyguladığımızda  sadece  C1  aktif  olurken,	7  V

uyguladığımızda ise hem C1 hem de C2 iki aktif olmaktadır. Tablo 3.4’de Paralel Çıkışlı

A/D Çeviricinin doğruluk tablosu görülmektedir.

Tablo 3.4: Paralel karşılaştırıcılı A/D çevirici doğruluk tablosu

3.2.3. A/D Entegre Devreler

Analogtan  dijitale  çevirme  işlemini  yapan  devreler  entegre  şeklinde  piyasaya 
sürülürler.   Bunun   yanında   bir   önceki   D/A   çeviriciler   bölümünde   bahsettiğimiz 
www.alldatasheet.com  internet  sayfasından  da  ihtiyacımıza  uygun  A/D  çeviricileri 
bulabiliriz. Bu A/D çeviricilerden bazıları şunlardır; ZN425E, ADC0800, ADC0804.

Şekil 3.10: ZN425E A/D çevirici

62

Şekil 	3.10’da  görülen ZN425E  entegresi,  hem  A/D  hem  de D/A  çevirici  olarak 
kullanılmaya uygun şekilde üretilmiştir. Entegrenin  2 numaralı LS  (Logic Select) girişi 
kullanılarak saat darbesi girişi seçilerek 8 bitlik dijital girişler devre dışı bırakılır. 4 numaralı ayağa saat sinyali uygulandığında entegre içerisindeki 8 bitlik sayıcı devreye girer. Sayıcıyı resetlemek için 3 numaralı ayaktaki RST girişi 0 yapılır.

ZN425E normal şartlarda D/A çevirici olarak çalışır. Entegreyi A/D çevirici olarak kullanmak  için 14  numaralı  analog  çıkış  bir  karşılaştırıcının  eviren  girişine  bağlanır. Karşılaştırıcının evirmeyen girişine ise ölçülecek analog gerilim uygulanır. Karşılaştırıcının çıkışı bir kontrol devresine verilir. Entegreye saat sinyali uygulandığında sayıcı, sayma işlemine başlar. 14 numaralı ayakta analog bir gerilim üretilir. Sayma işlemi orantılı olarak gerilimin değeri artar. Bu gerilim karşılaştırıcının evirmeyen girişindeki analog giriş gerilimi değerini  aştığında,  karşılaştırıcı  çıkışı  konum  değiştirir.  Kontrol  devresi,  bu  değişikliği algılayarak,  o  anda  sayıcı  devresinin  ulaşmış  olduğu  dijital  bilgiyi  okur.  Bu  değer karşılaştırıcı girişindeki analog gerilimin dijital karşılığını verir.

Şekil 3.11: ADC 0804 entegresi ile uygulama devresi

63

UUYGULAMAFFAALYİYEİ Tİ

	741 Entegresi ile A/D Çevirici

	Malzeme Listesi

1 Adet Bread Board

1 Adet +5 V DC Güç Kaynağı 
1 Adet LM741 Entegre 
2 Adet 1      KΩ Direnç 
2 Adet 10  KΩ Direnç 
1 Adet 47  KΩ Direnç

1Ader 100 KΩ Potansiyometre 
2 Adet Kırmızı Led

1 Adet Dijital Avometre

İşlem Basamakları

 Öncelikle    malzeme    sorumlusundan 
	ihtiyacınız olan malzemeleri alınız.

 Malzemeleri   Şekil	3.8’deki   şekilde

board üzerine kurunuz.

 Devreye enerji (+5V) veriniz.

 Daha sonra Potansiyometre’nin değerini 
	değiştirerek 	Ledlerin 	durumunu

gözleyiniz.

 Tüm ihtimalleri denedikten sonra  elde 
	ettiğiniz   sonuçları   bir   rapor   haline 
	getirerek sınıf ortamında paylaşınız.

Öneriler

 Kullanacağınız	malzemelerin

sağlamlığını kontrol ediniz.

 Board üzerine devreyi kurarken; devreyi 
	kolay takip edebilmek için olabildiğince 
	farklı   renklerde   teller   kullanmaya 
	çalışınız.

 Devreyi    board    üzerine    kurmayı 
	tamamladıktan   sonra   tekrar   gözle 
	kontrol ediniz.

 Bu  işlemi  yaparken  bir  yandan  dijital 
	avometre  ile  op-ampın  girişlerindeki 
	değerleri ölçerek bir kâğıda kayıt ediniz.

 Bilgi konuları ile tekrar karşılaştırarak 
	sonuçları değerlendiriniz.

.

64

ÖÖLÇMEVVEDDEĞERLENDRİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. Mikrofon çıkışını bilgisayarın işleyebileceği şekle çevirme işlemine ne ad verilir?

A) Dijital Analog Çevirme

B) Analog dijital Çevirme

C) Frenkans Alçaltma

D) Genlik Alçaltma

2. Op-ampın eviren girişi kaç numaralı ayağıdır?

A) 2	B) 3	C) 4	D) 6

3. 4 bitlik R-2R merdiven tipi D/A çeviricinin referans gerilimi 6 V iken girişlerine 1001 bilgisi uygulandığında çıkış kaç V olur?

A) 6 V	B) 9 V	C) 7.5 V         D) 6.75 V

4. Aşağıdakilerden hangisi A/D çeviricilerde çıkışın girişe verdiği tepkidir?

A) Çözünürlük         B) Doğruluk      C) Çevrim süresi 	D) Hassasiyet

5. Referans gerilimi 16 V olan bir paralel karşılaştırıcılı dört bitlik A/D çeviricinin girişine 12 V uyguladığımızda dijital çıkış bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1111	B) 1001	C) 1100	D) 1101

6. 256 Voltluk gerilimi bir A/D çevirici ile ölçmek için dijital çıkış sayısı kaç adet olmalıdır?

A) 24	B) 256	C) 8	D) 48

7.  Bir  ses  işareti  A/D  çeviriciden  geçirip,  girişindeki  analog  bilgiyi  dijitale  çevirmek istiyoruz. Bu A/D çeviricinin dijital çıkış adedi aşağıdakilerden hangisi olursa bu ses işaretini daha gerçeğine uygun şekilde çevrilmiş olur?

A) 4	B)8	C)16	D) 32

65

STİ

Bu test sizin uygulamaya yönelik becerilerinizi ölçmeyi hedefleyen bir ölçme aracıdır. Burada size tablo halinde bir kontrol listesi sunulacaktır. Her bir aşamayı dikkatlice ve titiz bir şekilde yaparak kontrol listesini doldurun. Süre konusunda öğretmeninize danışınız ve belirlenen süreler içinde işleri yapmaya özen gösteriniz.

KAYDEDİCİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KONTROL LİSTESİ

ÖĞRENCİNİN	Uygulamanın Adı:

Adı Soyadı :

Numara	:	Uygulama Süresi:

Sınıf	:	Tarih:

Başlama saati:	Bitiş saati:

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Deneye Başlamadan Önce Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

1.Yapılacak uygulamaya ilişkin gerekli bilgiye sahip misiniz?

a. Kuracağı devrenin özelliklerini söyleyebilmek.

b. Kuracağı devre ile ilgili özel elemanların katalog bilgilerini yanında bulundurmak ve okuyabilmek

c. Deneyi nasıl yapacağını söyleyebilmek.

d. Kullanacağı araç ve gereçlerin adları ve özelliklerini söyleyebilmek.

e. Uygulamayı yapmadaki amacını ve sonuçta elde etmeyi planladığı sonucu söyleyebilmek.

2. Uygulamayı yaparken uyacağınız güvenlik tedbirlerini biliyormusunuz?

Deney Sırasında Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

3. Çalışma alanını temizleyip, önlüğünüzü giydiniz mi?

4. Uygulamayı yapmak için gerekli malzemeye sahip misiniz?

5. Uygulamayı yapmak için gerekli cihazları tanıyıp,  seçebiliyor musunuz?

6. Kullanacağınız elemanların sağlamlık kontrollerini tekniğine uygun şekilde yapabiliyor musunuz?

7. Devreyi, devre şemasından takip ederek, doğru olarak, tekniğine uygun şekilde breadboard üzerine kurabiliyor musunuz?

8. Devreyi kurma işlemini, öğretmeninizin belirttiği süre içerisinde yapabiliyor musunuz?

9. Devrenin doğru kurulup kurulmadığını şema üzerinden takip ederek 
kontrol edebiliyor musunuz? (Elemanların bacak bağlantılarına dikkat 
ediniz.)

10. Ölçü aleti ile bağlantılarda kopukluk olup olmadığını, temassızlık olup olmadığını kontrol edebiliyor musunuz?

66

11. Devreyi çalıştırmadan, yani gerilim vermeden önce devrenin kurulu halini öğretmenize kontrol ettirdiniz mi?

12. Güç kaynağını açarak devreye gerilim verdiniz mi?

13. Uygulamalarda her durumu tek tek gerçekleştirerek bilgi konuları ile karşılaştırdınız mı?

14. Devre sonuçlarının sağlamasını yapıp, not ettiniz mi?

15. Uygulamayı öğretmenin belirttiği süre içersinde bitirdiniz mi?

16. Uygulamayı doğru sıra ile yaptınız mı?

17. Atelye arkadaşları ile uyum içinde miydiniz ve başkalarını rahatsız ettiniz mi?

18. Atelye düzenini bozucu hareketlerde bulundunuz mu?

19. Uygulama esnasında gerekli güvenlik tedbirlerine ve öğretmenin ikazlarına uydunuz mu?

20. Araçları dikkatli ve temiz kullandınız mı?

21. Atelyeyi ve masanızı temiz ve düzenli kullandınız mı?

22. Malzemeyi israf etmeden kullanıp ve artan malzemeyi yerine koydunuz mu?

23. Ölçme araçlarını  kullanıp, ayarlarını yapabiliyormusunuz?

Deney Sonunda Gözlenecek Davranışlar	Evet	Hayır

24. Kullandığı araç ve gereçleri temizleyerek düzenli bir şekilde yerine koydunuz mu?

25. Uygulamayı yaptığınız yeri temizlediniz mi?

26. Uygulama sonunda, yaptığı çalışma ile ilgili rapor hazırladınız mı?

Raporda Bulunması Gereken Hususlar	Evet	Hayır

a. Uygulamanın Adı:

b. Uygulamanın yapıldığı tarih:

c. Uygulama devre bağlantı şeması:

d. Bazı önemli elemanların özellikleri :

(Bacak isimleri, dış görünüşü, doğruluk tablosu vb.)

e. uygulamada kullanılacak malzeme listesi:

f. Deneyin nasıl yapıldığının kısa bir özeti:

g. Deney sonuçları :

(Eğer varsa tablo, grafik vb. şeklinde gösterim)

h. Deneyin sonucunun yorumu:

(Olmasını beklediğimiz sonuç ile elde ettiğimiz sonucun karşılaştırılması.)

TOPLAM PUAN (Toplam Gözlenen Olumlu Davranış)

DEĞERLENDİRME

Performans  testinin  değerlendirmesi  için  öğretmeninize başvurunuz  ve 	onun  size

söyleyeceği talimatlar doğrultusunda devam ediniz. Öğretmeninizin belirlediği eksiklikleri ve olumsuz davranışları gidermek için ne yapmanız gerektiğini düşününüz.

67

MODÜL DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

Öğrenme faaliyetleri ve araştırmaları sonucunda  kazandığınız bilgi ve becerilerin ölçülmesi için öğretmenize müracaat ediniz.

Modül  değerlendirmesi  için  aşağıda  verilen  performans  testini  referans  olarak 
kullanabilirsiniz. Performans testinin doldurulmasında öğretmeninizden yardım alabilirsiniz.

Ölçme   sonucunda   modül   ile   ilgili   durumunuz   öğretmeniniz   tarafından değerlendirilecektir.

Başarılar dilerim.

PERFORMANS DENETİM LİSTESİ

Aşağıdaki kontrol listesini uygun şekilde yapınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 	Evet	Hayır

Sayıcıların özelliklerini biliyor musunuz?

Kaç çeşit sayıcı vardır ve neye göre sınıflandırılır?

Asenkron   sayıcılarda   flip   flopların   birbirine   nasıl bağlandığını biliyor musunuz?

Sayıcıların  bit  sayısına  kaç  adet  flip  flop  kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz?

İhtiyacınız  olan  sayıcıyı  flip  floplarla  tasarlayıp  lojik devresini çizebiliyor musunuz?

İhtiyacınız olan sayıcının zaman grafiğini çizip yorumlaya biliyor musunuz?

İhtiyacınız  olan  sayıcının  doğruluk  tablosunu  oluşturup yorumlaya biliyor musunuz?

Doğruluk  tablosu  zaman  diyagramı  ve  lojik  devresi arasındaki ilişkiyi kurabiliyor musunuz?

Yukarı  sayma  ve  aşağı  sayma  kavramlarını  biliyor musunuz ?

Modlu sayıcıları ve özelliklerini biliyor musunuz?

Modlu sayıcı entegrelerini ve katalog bilgilerini biliyor musunuz?

68

12

0-99  yukarı  sayıcı  devresini  breadboard  üzerine  kurup çalıştıra biliyor musunuz?

13   Kaydedicilerin özelliklerini ve çeşitlerini biliyor musunuz?

14   Kaydedicilerin kullanım alanlarını biliyor musunuz?

15   Kaydedici  entegrelerini  ve  katalog  bilgilerini  biliyor 
	musunuz?

16   DAC  ve  ADC’lerin  ne  amaçla  kullanıldıklarını  biliyor 
	musunuz?

17   DAC ve ADC entegrelerinin katalog bilgilerine ulaşabilir 
	misiniz?

18   Karşılaştırıcı çeşitlerini biliyor musunuz?

19   Karşılaştırıcıların lojik devrelerini çizebiliyor musunuz?

20   Karşılaştırıcı   doğruluk   tablosunu   oluştura   biliyor 
	musunuz?

21   Karşılaştırıcının   fonksiyonu,   doğruluk   tablosu,   lojik 
	devresi, arasındaki ilişkiyi kurabiliyor musunuz?

22   Karşılaştırıcı  entegrelerini  katalog  bilgileri  ile  birlikte 
	biliyor musunuz?

TOPLAM PUAN (Toplam Gözlenen Olumlu Davranış) DÜŞÜNCELER:

69

CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1	C

2	A

3	D

4	C

5	A

6	B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1	B

2	C

3	A

4	C

5	D

ÖĞRENME FAALİEYTİ-3 CEVAP ANAHTARI

1	B

2	A

3	D

4	A

5	C

6	C

7	D

70

KAYNAKLAR

KAYNAKLAR

     ARSLAN Recai, Dijital Elektronik

     BEREKET Metin, Engin TEKİN, Dijital Elektronik, Mavi Kitaplar, İzmir, 
	2004.

     BEREKET, Metin. Engin TEKİN, Atelye ve Laboratuvar-2, Mavi Kitaplar, 
	İzmir, 2004.

     YARCI Kemal, Dijital Elektronik, Yüce Yayınları, İstanbul, 1998. 
     YAĞIMLI, Mustafa, Fevzi AKAR, Dijital Elektronik, 2004. 
     www.alldatasheet.com

71

# Text boxes

PPERFORMAN STETİ

PPERFORMAN STETİ

PPERFORMAN STETİ