GÜNEŞ HÜCRELERİ FOTOVOLTAİK MODÜLER

GÜNEŞ HÜCRESİ=PV CELL=DİYOD=FOTO DİYOD

PV CELL’ ler seri veya parelel olarak bağlanarak modüller , istenilen gerilim ve akımda   ve güçte üretilir.

- Güneşten elektrik elde edilen sistemlerin en temel yapıtaşı  güneş hücreleri veya FOTOVOLTAİK hücrelerdir. (PV CELL)

- Bunlar üzerine ışık düştüğü  zaman doğru akım (DC) üreten elemanlardır.

- Bu PV hücreleri biraraya geldiği  zaman güneş  modüllerini (PV MODUL) oluşturur.

PV MODÜL

- Bunlara güneş paneleri denmemesinin  nedeni su ısıtıcıları olan termal paneller ile karıştırılmasını önlemektedir.

- Isı dezavantajıdır.

- Işık ile  çalışır.( Güneş ışığı)

- Çıkış gerilimleri  DC’dir

# Inverter

# Şarj kontrol         =          Sistem  olur.

# Akü

# MODÜLLERİN   MALOLUŞ FİYATI  VE DiĞERLERİ

- En temel bir    PV –hücresi   silikon kristalinden oluşan   hücredir.

- Ge

- Ga As               3 yarı ıiletken madde

- Si                  (PV hücre yapımında kullanılır.)

- Böyle bir hücre   0.5 – 0.6 v   arası DC gerilim üretir.

- Bu hücrelerin seri bağlanmasından bir PV modül oluşur.

- Seri bağlayarak istediğimiz gerilimi

Paralel bağlayarak istediğimiz akımı :  ve istenen güçte PV modül yapılabilir.

- Güneş ışığından elektrik elde edilen bir sistemde PV hücrenin  verimi  , PV modülünün ve sistemin veriminden ayrı düşünmeli.

- Verimi düşüren etkenler:

- Gölgeleme =   Yer seçiminde dikkatli davranarak

- Toz-kirlenme= Temizleyerek

- Sıcaklık =  Hava  veya  su ıle soğutarak                :     ile  korumalidir.

- Piyasada PV hücrelerinden alınabilecek en iyi  verim 20% dir.

VERİM= Güneşten gelen ışık enerjisinin , elektrik enerjisine dönüştürülme oranı.

VERİMİN  ARTMASI=

- Verimin artması ile daha çok elektrik enerjisi

- Daha  az  alan

- Daha az görüntü  kirliliği

- Daha az maliyet

- PV modülünün verimi 20% den daha azdır. 15%.

SİSTEM    VERİMİNİ  ETKİLEYEN  FAKTÖR

- Modülerin  yerleştirildiği açı güneş ışığına dik olacak şekilde yerleştirilmeli

- Üzerlerine  düşen ışık veya gölge miktarı dik gelecek şekilde olmalı

- sistemde kullanılan kablolar lehimlemeler ve bunlara bağlı gerilim düşümleri

- sistemde kullanılan inverterler ,sigortalar , şarj kontroller gibi malzemeler.

- ortalama güneşleme  zamanı (süresi)  kıbrısta yaklaşık 7.5 saat yıllık ortalama güneşleme süresi var.

MODÜLÜN ÜRETTİĞİ  ENERJİ

WS Cinsinden

Eğer  3 saat güneşlenme süresi varsa

= 3x60=180 ws =0.18 kws enerji  üretir.

60w  PV modül

PV MODÜL TEKNOLOJİSİ

- Monokristal  silikon hücreli PV modülleri

- Polikristal silikon hücreli  PV modülleri

- İnce tabaka  (thin film)  amorphous si hücreli PV modelleri

Bu tiplerin birbirlerine göre üstünlük veya zayıflıkları vardır

  - Mono ve  poli si  hücreleri piyasada en fazla kullanılan modüllerdir.(93%) monokristal si’den yapılan PV modülleri verimi polikristal  si PV modüllerin veriminden 1.59% - 2% arası daha iyidir.

  - Polikristal  modüller biraz daha ucuzdur.

  - İnce  tabaka modüllerin  verimleri diğerlerine göre daha düşüktür. Ancak gölgeli veya yüksek sıcaklıklarda bunlar daha dayanıklıdır. Ucuzdurlar

HÜCRE MADDESİ          MODÜL VERİMLİLİĞİ      1KWP için  gerekli  modül alanı

MONOKRİSTAL Sİ               (11-16)%                                     (7-9)m2

POLİKRİSTAL  Sİ                   (10-14)%                             (8-9)m2

İNCE    TABAKA                     (6-8)%                                 (11-13)m2

AMORPHOUS  Sİ                    (4-7)%                                 (16-20)m2

PV Modül  güç  değerleri Wp (peak W)  ile gösterilir.

- Güneşin geliş  pozisyonuna  göre herzaman üzerinde yazan güçte çalışamayacağı  için maksimum verebileceği güç  yaazılır.(Wp)

- Verimi  artırırken  modül üzerine düşen ışık miktarını artırmak  iyi  bir yöntemdir.

TEPE GÜCÜ (PEAK POWER –WP)

- Bir PV hücresinden alınacak güç üzerine düşen ışık  enerjisi ile (solar radiation) doğru orantılıdır.  Işık artarsa güç ‘de artar.

- Bir hücrenin üretebileceği  maksimum güç  tepe gücü ( peak power) olarak söylenir  ve Wp birimidir.

- Her modülün kataloğunda max güç yazar (standart test şartlarındandır).STC

1000W/ m2

T=25c

Elde edilen   güç (w) , akım (A)  güneşten gelen ışık şiddeti ile artar. Ancak gerilim (V)  değişikliği   azdır.

KISA DEVRE AKIMI ( short circuit current  Isc)  VE  AÇIK  DEVRE GERİLİMİ  (open circuit voltage  Voc)

Bir PV   modülünün dikkate alınması gereken en önemli  özellikleri ürettiği  akım ve gerilim değerleridir.

- Üretilen akım PV’nin üzerine düşen ışık siddeti ile kapladığı alan ile değişir.

- PV’nin  ürettiği  gerilim ışık  şiddeti  ile   çok   değişmez.

- Kısa devre akımı , Isc =  maksimum  verebileceği  akım (yüksüz)

- Açık  devre gerilimi  , Voc = yüksüz ve direnç uçlarda ölçülen gerilimdir.

- Isc ve Voc yüklü durumlarda değişirç

- Çizilen Isc ve Voc grafiklerinden  MPP (maksimum power point )maksimum güç noktası bulunur.

MPP’deki akım  Impp  ve gerilim ise Vmpp  diye adlandırılır.

Örnek: 100w bir lambayı   4 saat günde çalıştırmak için istenen modül gücü nedir?  Bir günlük depolama ve 12v DC sistem düşününüz. Güneşlenme süresini  2 saat alınız ..60w  modül  kullanınız.

Çözüm:

Günlük enerji ihtiyacı= 100w x 4 = 400ws       günde

Günlük  üretim= 2 x 60w = 120ws

Modül  sayısı =  400ws     =  3.5 =  4 modül

120ws

1 günlük depolama = 400ws

Akü  kapasitesi =  400ws = 33.13  =  34Ah  =  45 Ah akü  yeter.

12v