SICAKLIĞIN PV MODÜLLERİNE ETKİSİ

- Hücre çıkış akımları artan sıcaklıkla düşüş gösterir.

- Mono ve Poli kristal silikon hücrelerde bu düşüş ince tabaka hücrelerine göre daha belirgindir.

- Bu nedenle kristal si hücreli modüller soğuk tutulması için çaba harcamalı , çok sıcak şartlarda ince tabaka ( thin film) amorphous si hücreler tercih edilmeli.

- Yukarıdaki grafik kristal hücreli PV modüllerinin I.V eğrisine sıcaklığın etkisini göstermektedir.

- Her  1°C  sıcaklık artışı elde edilen gücü 0.5% oranında azalmaktadır.

- Bu oran amorphous si hücrelerde 0.2 %’dir.

- Bütün bu değerler modüllerin teknik kataloglarında vardır.

HANGİ PV MODÜLLER SEÇİLMELİ

- Ürün uluslararası sertifikalı olmalı .

- İmalatçı firmanın kuruluş yılı   talebinize kolayca cevap veriyor mu ?

- Verilen garantilerin süresi

- Kullanılacak ürünler kuracağınız sistem için uygun mu?

- Şebekeden uzak veya şebeke bağlantılı sistem malzemeleri farklıdır.

- Ürünün teknik kataloglarında yeterince bilgi veriliyor mu?

TEKNİK KATALOGLARDA BULUNMASI GEREKEN BAZI BİLGİLER

Wp =  Pik gücü

Vmpp = Maksimum  güç  noktasındaki  gerilim

Impp = Maksimum güç noktasındaki akım

Voc = Açık devre

Isc = Kısa devre akımı

T= Sıcaklık katsayıları ve sıcaklıkla  akım  ve gerilim değişimleri

ÖRNEK BİR TEKNİK ÖZELLİK SAYFASI

| W p | Alan |  |
| --- | --- | --- |
| Vmpp | Boyutlari | Her modüldeki hücre sayısı |
| Impp | Kalinlik | Hücre Tipi |
| Voc | Agirlik | Bağlantıları |
| Isc |  |  |
| Isc ↔ T ilişkisi |  |
| Voc ↔T ilişkisi |  |
| Maksimum sistem gerilimi | Sıcaklık grafikleri |
| çalışma sıcaklık aralıkları | Bağlantı şemaları |
| sistem direnci |  |

BİR HÜCRENİN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞTÜĞÜ  ZAMAN

O hücrenin gerilimi hemen düşer ,seri bağlı olduklarından dolayısı ile çıkış gerilimi de düşer . Bunu önlemek için  ikili , üçlü gruplar halinde hücreler bybass diyodlar ile desteklenir.

PV SİSTEMLERİ

- Şebekelerden  Bağımsız

- Şebeke Bağlantılı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEMLER

Şebekeden çok uzak olan sistemler için şebeke bağlantısı  çok masraflı olduğundan ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ sistemler kurulması daha mantıklıdır.

- Burada  sistem tamamen PV modüller ile beslenir.

- Akü gerekir

- Geceleyin veya bulutlu ortamlarda aküden çalışır

- Akü depolama ihtiyacı , sistemdeki cihazlara göre hesaplanır

- Herhangi bir arızada mutlaka bir yedek jeneratör  gerekir

ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

- Hem şebekeden , hem de PV modüllerden beslenir,

- Depolama  minimize edilebilir (veya hiç depolama yapılmaz)

- Akü  kullanılmazsa sistem fiyatı ~ 50% azalır.

- Herhangi  bir PV sistem arızasında şebeke  devreye girer

- Yedek jeneratör gerekmez

- Yasal düzenlemeler yapılırsa , şebekeye elektrik enerjisi satmakta mümkündür.

Her iki sistemdede İNVERTERLER kullanılmalıdır. DC- AC dönüşümü , AC ile çalışan cihazlar önemlidir

- Ancak  şebeke bağlantılı sistemlerdeki inverterleri  ile şebeke bağımsız sistemlerindeki  inverterler farklılık gösterir

- Şebeke bağlantılı  sistemlerdeki inverterler , şebeke ile senkronize çalışmalıdır

- Şebeke bağlantılı sistemlerde cift taraflı sayaçlarda  kullanılabilir                       (veya çift sayaç)

ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEM PARÇALARI

- PV modüller

- PV   kablo bağlantı kutusu ( water  proof )

- şebeke  destekli  inverter   (senkron inverter )

- çift sayaçlı taraf   (veya çift sayaç)

- yükler

- Akü  ( isteğe  bağlı )

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEMLER

- Su motorları

- Vericiler

- Dağ evleri

- Dağ yolları                 =     Hem 1  faz   hem de 3 faz istenilen güçte

- Ana yollar                          tasarlanabilir.

- Tekneler

- Çiftlikler

- Üretilen elektrik enerjisi akülerde  depolanır

- İnverterler  AC’ye çevirir

- DC olarak ta kullanılabilir

Elemanlar :      PV modüller

Şarj kontrol

Akü

İnverter

Bağlantı dolapları

PV MODÜLLERİN SERİ BAĞLANMASI

PV MODÜLLERİN PARALEL  BAĞLANMASI

HYBRİD  SİSTEMLER

- PV +  RÜZGAR   birlikte  kullanılırsa bu  sisteme karma (hybrid) sistem denir.

- Rüzgar gece  ve gündüz var olduğundan depolama ihtiyacı azalır.