ŞARJ KONTROL  CİHAZI

- Aküler aşırı şarj olmaya zorlanamaz

- Zorlanırsa kaynama yapar ve bozulur

- Akünün şarjını kontrol edip dolduğu zaman şarjı kesecek cihazlar ŞARJ KONTROL CİHAZLARIDIR ( charge controller)

- PV’lerde üretilen gerilim DC olduğundan çoğu yerlerde doğrudan kullanılmaz

- DC akülerde depolanabilir.

- DC inverter ile AC’ye dönüştürülerek kullanılabilir

- PV’den üretilen DC ,  akülere şarj kontrol ünitesi vasıtası ile  doldurulur.

- Şarj kontrol ünitesinin ana görevi akülerin aşırı (over charge) dolmasını ve aşırı boşalmasını (over discharge) önlemektir.

ŞARJ KONTROL ÜNİTELERİNİN BAŞKA GÖREVLERİDE VARDIR

- Değişik akü  çeşitlerine göre ayarlanabilir.  Şarj edilebilme özellikleride vardır.  Örneğin:  hem kuru piller , hem   kurşun-asit   pilleri , hem de  sealed / gel   akülerini şarj  edebilme özellikleri vardır

- Aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma özellikleri  vardır

- Akülerin ısınmasına karşı koruma özellileri vardır

- Değişik göstergeler ile PV’lerden  gelen şarj akımı ,  yüke giden akımı ve gerilimleri ile sarj  seviyelerini  gösterme özellikleri  vardır.

Bazı  şarj kontrol üretici   ve DC aydınlatma armatürü üretici  firma adresleri :

- Movningstar        www.movningstarcrop.com

- Sollatek               www.sollatek.com

- Steca                   www.stecasolar.com

- www.bpsolar.com

AKÜLER ( BATTERİES )

- Geceleri  ve güneşin olmadığı zamanlarda elektrik  enerjisi ihtiyacı güneşin olduğu zamanlarda doldurulan akü gruplarından  karşılanır.

- Akü kapasitesi , enerji  ihtiyacına göre  hesaplanır . buna bağlı olarak günlük, iki günlük  veya haftalık enerji ihtiyaçları hesaplanıp  Ah biriminden depolanır

- Bu sistemlerde  kullanılan aküler deep-cycle özellikli , yani birçok  kez dolup-boşalmaya  dayanıklı olmalıdır.

- Bu aküler genelde , kurşun-asit aküler olduğundan yaşam alanı içine konmamalı.

- Bunlar zehirli olabilecek  gazlar çıkarabilir.

Bazı akü üretici   firma adresleri :

- www.concordebattery.com

- www.exideworld.com

- www.hawkerpower.com

- www.mkbattery.com

- www.varta.com