ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ BİR  SİSTEMİN TASARIMI

Wpv= E / G / n sys

Yukarıdaki formül şebekeden bağımsız kurulacak bir  sistemin  gücünün

( watt-peak ) dolayısı ile (PV modül miktarını) hesaplanmasında kullanılır.

Wpv=  kullanılacak   PV modüllerinin peak gücünü (Wp) gösterir.

E= Beslenecek  yükün  günlük enerji ihtiyacını ( wh-watt saat )

G= PV modüllerinin average pik güneş ışınlarını alacağı zamanı (saat) yere ve güneş ışınlarının gelişi  ile mevsimlere bağlı olarak değişir.

n sys= Kurulacak sistemin verimini. Bu değer genelde (60-70%) alınır.

n sys’nin 100% olması beklenemez. Sistemi kurarken kullanılan malzeme , PV’lerin teknolojisi , verimliliği , çevre şartları  sistemin verimini etkileyen etkenlerdir.

n sys= n pv  x   n pv-bat  x  n cc x  n bat  x  n kablo  x n inv

n pv= PV modüllerin herzaman MPP  noktasında çalışması mümkün olmamaktadır.  Ve yaklaşık 20% kayıpların kaçınılmaz olduğu dikkate alınmalı . Dolayısı  ile 0.8 ‘lik bir faktör  hesaba katılmalıdır.

n pv-bat= PV modüller ile aküler (batarya)  arasındaki bağlantı kablolarının kayıplarıdır. % 2 civarıdır. ( 0.98 diye alınabilir )

n cc= Şarj regülatörünün  verimliliği ( 0.98  alınabilir )

n bat= Akülerin Ah verimi 10%  kayıp alınabilir. (0.9 faktörü  kabul edilebilir)

n kablo=Aküler  ile yük arasındaki kabloların kayıpları 2% alınabilir. Dolayısı ile  bu  faktör 0.98  olarak alınabilir .

n inv= inverter verimliliğidir. ( 0.9  alınabilir )

n sys=  sistemin bütün verimliliği

=  (0.8) x (0.98) x (0.98) x (0.9) x (0.98) x (0.9) =  0.61

Wpv= E /  G / n sys

E= standart bir evdeki elektrikli cihazların gücü ve çalışma süreleri dikkate  alınarak  E  hesaplanır . ( günlük hesaplanır )

Kıbrısta PV modüllerinin açısı tam güneye bakmak koşulu ile 10 ve 55 derece arasında değişir İyi bir verim için nisan - ekim aylarında 10-25 derece, diğer aylarda ise 25-55 derece yatay ile açı yapacak şekilde yerleştirilmelidir.

Ancak konuya pratiklik kazandırılması için 45 derece olarak belirlenmiştir. Zaten dikkat edilirse güneş su ısıtma sistemlerinin açıları da 45 derece olarak yerleştirilmektedir.

Örnek Bir Konutun Günlük Enerji İhtiyacının Hesaplanması

Yukarıdaki  örnekte kullanılan evin günlük enerji  ihtiyacı

E= 2770 ws

G= Güneşlenme süresini  4saat alınız .

n sys= 0.65

Sistemin PV gücü = Wpv = 2770 ws / 4 / 0.65 = 1066 w

1065 W ihtiyaç olan PV modüllerinin minimum gücüdür.

80wp modül kullanılırsa = PV modül sayısı = 1066 = 13.3 = 14 modül

80

200wp modül kullanılırsa = PV modül sayısı= 1066 = 5...=  6 modül

200

Akü hesaplaması

Kaç günlük enerji  ihtiyacı depolanacak ?

Eğer 3 günlük depolama isteniyorsa gerekli akü miktarı:

Akünün birimi = Ah

Sistem  kaç voltluk olacak ? (DC)

Sistem gerilimi = 24v

3 günlük enerji ihtiyacı =  3 x 2770ws = 8310ws

Akü miktarı =  8310ws = 346.25 Ah

24v

105 Ah’lık  Akü  kullanılırsa :

Akü sayısı = 346.25 =  3.298 = 4 akü

105

Aküler nasıl bağlanacak (24 V sistem için 12 V akü kullanılırsa)

(24 V sistem için 24 V akü kullanılırsa)

Yukarıdaki Örneğe Göre Sistem Blok Şeması

Sistem malzeme listesi

Sistem blpk şeması