HİBRİD SİSTEMLER (PV + RÜZGAR)

Örnek: 470 lamba , 12 saat/gün çalışacak ve lambaların herbiri 20w olacak bir hibrid sistem (güneş + rüzgar ) tasarlayınız.

Kış şartları : güneşlenme süresi  2,5 saat

- Toplam enerji  ihtiyacı : 20w x 470 x 12 =  112.8 kws / gün

- 2 tane rüzgar türbini kullanılsın = 2.5kw x  2

- Rüzgardan üreteceğin enerji = 2500w x 2 x 12 = 60kws

- Güneşten üretilmesi gereken enerji = 112.8 – 60 = 52.8 kws

PV kurulu gücü =

200wp modül kullanılırsa

Kurulu PV gücü = 52.8kws = 21.12 kw

2.5

PV modül sayısı = 21120 =106

200

2 rüzgar türbibi   2 x 2.5kw

106 PV modül  200 x 106

Yaz şartları = 10 saat güneşlenme süresi

PV sistem 22kw ( kış şartlarında)

Ayni sistem yaz aylarında = 22kw x 10 saat =220kws üretecek

Ayni sistem yaz aylarında tüm enerji ihtiyacını karşılar . Dolayısı ile  fazlalık enerji üretimi  başka sistemlerde kullanılabilir . veya şebekeye satılabilir.

Ortalamaya göre hesaplarsak =

4 saat alalım = 22kw x 4 =  88kws   PV

60kws  trübinden= 148kws (ihtiyacımız 112kws)

Örnek:

- 8 saat çalışacak

- İki günlük depolanacak

- 200w modül kulanılacak

- 60w LED

- 3 saat güneşlenme süresi

Enerji ihtiyacı =

MODÜL HESAPLAMALARI

60w x 8 saat = 480 ws / gün

A)  200w modül kullanırsa

200w x 3 saat = 600ws /gün  üretir

1 x 200wp modül yeterlidir

B) 55w modül kullanılırsa

55w x  3saat = 165ws

Modül sayısı = 480w =  3 modül

165w

C) 80w modül kullanılırsa

80w x 3 saat = 240ws

Modül sayısı = 480w =  2

240w

D) 55w ve 80w karma kullanılırsa

55w x 3 saat = 165ws

80w x 3 saat = 240ws

405ws  ihtiyacımıza yetmez

55w modülü 1 artıralım

2 x 55w x 3 saat = 330ws                  2 x 55w

80w x 3 saat = 240ws                  1 x 80w

570ws

Akü hesaplaması=

480ws x 2 = 1000ws depolanacak

DC 24v            =   Akü kapasitesi = 1000ws =  42 Ah

24v

=  1adet 45Ah akü = 12v olduğu için 2 akü ve bunlarda

seri bağlanır.