Güneş Panelleri Kullanarak Karpaz Bölgesindeki Hayvanlar İçin Su Kuyusu Projesi

1-) DC Dalgıç-Congo Pump (LVM 24volt submersible/inline)

2-) Akü kullanılmayacak

3-) Float Switch

4-) Kablolama

5-) Direk kuyu yanında olacak

6-) Kablolama bağlantıları direk içinde olacak

7-) 30mA RCB koruma sigortası kullanılacak

8-) 24metre hortum,bağlantılar ve 1 tonluk su deposu

HESAPLAMA

Toplam Güç    P = 24v * 6A = 144w

Congo Pomp 24v dc/ 6A       25ltr/dak.                         25ltr       1dk.

1000ltr      x

x = 40 dk. = 0.66saat

larger image

Şekil-1 Congo Pomp

Toplam enerji ihtiyacı 144W * 0.66s = 95.04ws/gün

Kış Şartları:  Güneşlenme süresi 2.5 saat olarak alındı.Modüller 120Wp seçilecek.

Buna göre; Bir tek modül=>120Wp*2.5saat

=>300w/s

Modül sayısı=toplam enerji ihtiyacı/bir tek modül gücü=95.04/300=>0.3168

1 adet 120Wp modül kullanılacak.

Kablolama

144w / 24v => 6A                  35m   2 * 1mm2 kablo

MALZEME                                                                FİYAT

- 24v dc dalgıç=>                                                  175 $ (+KDV)

- 1 adet 120wp PV modül=>                                  400$ (KDV)

- 1 adet direk 3m =>                                               370$

- Kablo 30m  2 * 1mm2=>                                      68 $

- Float Switch=>                                                      12 $

- Koruma sigortası=>                                               40 $

- 1 tonluk su deposu=>                                           315 $

- 24m hortum + bağlantıları=>                                 70 $

- Alt yapı=>                                                            250 $

Ara Toplam  1700 $

+ % 50 İşçilik  850 $

Toplam Maliyet 2550 $