LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLUNA YAPILACAK OLAN           IŞIKLANDIRMA PROJESİ

1)Bir Tek Direk Projelendirilmesi

- Direk Hakkında Bilgiler:

Ebat: Yükseklik 12m.

Özellikler :

- Poliyonal modüllerin sıkı geçmesi ile oluşturulan tek parça çift taraflı direk.

- Ankrajlı temel montajı için taban flanşı mevcut

- İstenilen adet ve boyada konsol

- 1,2,3veya4 konsollu aydınlatma

- Galvanizeli,istenildiği takdirde galvaniz üstüne boya.

Standartlar :

- TEDAŞ ve TSE standartlarına uygun.

Kullanım Alanları:

- Şehiriçi,cadde ve sokaklar

- Açık otoparklar

- Hava limanları

- Limanlar

- Otoyollar

- Fabrika sahaları

- Kavşak ve meydanlar

- Spor sahaları

PROJE HESABLAMALARI

- Projede kullanılan yükün gücü=>30W x 2adet=60w

- Sistemimizin gerilimi ve akü amperajı=> 24V, 100 AS

- Sistemimizde 100 watt pick (Wp)’lik modül kullanılacak.

- Kış aylarında güneşlenme süresi 3 saat.

- Yaz yalarında güneşlenme süresi 10 saat

- Lambalar 12 saat süre ile yanacak. (ON) olacak.

- Sistemde 4 günlük güneş eksikliği yaşanılacak.

- Toplam enerji ihtiyacı=> 30W x 2adet x 12saat=720W/S günlük.

- Modül sayısı=>720W/S%300=2.4(yaklaşık 3 adet alırız.)

- Sistemimiz 4 gün güneşsiz kalınca sürekliliğini korusun.

- İhtiyaç duyulan enerji x 4 => 720W/S x 4gün=2880(yaklaşık 3000 AS alırız.)

- Sistemimiz 24V-100AS ise gereksinim duyulan AS => 3000AS/24v=125 AS

- Akü sayısı=>gereksinim duyulan AS/kullanılan akü AS

125AS/100AS=>1.25(çıkan değer düşüktür.Çünkü sistem çalışıp akümüz şarj olunca sistem enerjisini karşılar.yani yaklaşık olarak aldığımız akü sayısı 2 adet’tir.

DİREK ŞEKLİ VE KULLANILAN MALZEMELERİN DİREKTEKİ KONUMU

PROJE MALİYETİ

- 3 Adet modül=>her modül 200 USD 3 x 200=600usd

- 1 Adet galvaniz direk 2’li=>320USD

- Fotocell=>ışığı algılama açısı 10 metrelik(59 USD)

- 1 Adet akü=>24V-100AS(125USD)

- Kablolama+ şarjer + inverter=>1100USD

Toplam=>2204 USD