- Yük hesabı yapılacak

a- Gerçek kullanılan cihaz ve süreleri ile kullanıma göre malzeme ve fiyat yapılır.Eğer hesablama çekilen akıma göre yetersiz ise sistem modüler olduğundan bir bir ekleme yapılır.

b- Max. Güç hesabı ile tüm yükün ayni anda kullanımda olduğu kabul edilir.

- Çok fazla malzeme.

- Çok fazla fiyat.

| EVDEKİ CİHAZ | SAYIsI | GÜCÜ | ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ | TOPLAM ENERJİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMBA | 4 | 100W | 6 SAAT | 2400 WS |
| BUZDOLABI | 1 | 300W | 8 SAAT | 2400 WS |
| TV | 2 | 250W | 6 SAAT | 3000 WS |
| BİLGİSAYAR | 1 | 250W | 4 SAAT | 1000 WS |
| Ç.M | 1 | 3000W | 0.5 SAAT | 1500 WS |
| B.M | 1 | 3000W | 1 SAAT | 3000 WS |
| SU SEBİLİ | 1 | 1000W | 8 SAAT | 8000 WS |
| MİKRO DALGA | 1 | 1000W | 0.16 SAAT | 160 WS |
| TOSTER | 1 | 3000W | 0.25 SAAT | 750 WS |
| FÖN MAKİNESİ | 1 | 200W | 0.5 SAAT | 100 WS |
| ÜTÜ | 1 | 3000W | 1 SAAT | 3000 WS |
| HOFER | 1 | 300W | 1 SAAT | 300 WS |
| %15 TOLERANS=30 KWS TOPLAM ENERJİ |

| EVDEKİ CİHAZ | SAYISI | GÜCÜ | ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ | TOPLAM ENERJİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMBA | 4 | 100W | 6 SAAT | 2400 WS |
| BUZDOLABI | 1 | 300W | 8 SAAT | 2400 WS |
| TV | 2 | 250W | 6 SAAT | 3000 WS |
| BİLGİSAYAR | 1 | 250W | 4 SAAT | 1000 WS |
| Ç.M | 1 | 3000W | 0.5 SAAT | 1500 WS |
| B.M | 1 | 3000W | 1 SAAT | 3000 WS |
| SU SEBİLİ | 1 | 1000W | 8 SAAT | 8000 WS |
| MİKRO DALGA | 1 | 1000W | 0.16 SAAT | 160 WS |
| TOSTER | 1 | 3000W | 0.25 SAAT | 750 WS |
| FÖN MAKİNESİ | 1 | 200W | 0.5 SAAT | 100 WS |
| ÜTÜ | 1 | 3000W | 1 SAAT | 3000 WS |
| HOFER | 1 | 300W | 1 SAAT | 300 WS |
| ISITICI | 1 | 3000W | 2 SAAT | 1.700W(GÜNLÜK) |
| KLİMA | 2 | 1000W | 6 SAAT | 1200W |
|  |  | 25.610+19700=45.310 |
|  | %15 TOLERANS=52.16KWS TOPLAM ENERJİ |

- 1.Senaryo => 30 kws

2.Senaryo=> 52 kws

Not: hesablamalar kış şartlarına göre yapılırsa yaz aylarında mutlaka karşılar.

Kış ayları günlük ortalama güneşlenme süresi ortalama 5 saat ve modül 200Wp kullanılacak.

Bir tek modül => 200x5saat=1000Ws enerji

1.Senaryo=>modül sayısı=Et/PV1=30/1=>30 modül.(her modül 400 USD) 400x30=12.000$

- 2.Senaryo=> modül sayısı=Et/PV1=52/1=>52 modül.   52x400=>20.800 USD

Not: Aküler ve inverter bu hesablamalara dahil değil.

Not: G.d akıma göredir.Eğer gerilim artarsa akım azalır.Dolayısıyle g.d’de azalır.

1- 30 Kws=> günlük enerji ihtiyacı ?

Not : Kıbrısta arka arkaya 2 gün güneşsiz gün olabileceği varsayımı dikkate alırsak

2 gün x 30 kws=60kWs enerji depolanmalıdır.

Eğer istenirse tolerans payı eklenebilir.%10 tolerans payı =>6kws=>60+6=66kws enerji depolanmalıdır

- Kaç volt’luk sistem kuralım(senaryo1-2-3)

24V’luk sistem kuralım=>aküler 24V -100AS

- Akü miktarı 60kws  60.000ws/24V=>2500 AS(amper saat)’lik akü gerekir.2500/100AS=>25 adet akü  (2 günlük enerji ihtiyacını karşılaması için) 25/2=>12 adet akü 1 günlük enerji için.

- akü miktarı 104kWs=>104.000ws/24V=>4333.33/100=44

44/2=22 adet 1 günlük

3- Akü miktarı 14 kws=>14000ws/24=582/100AS=5.82= 6tane akü 2

1.Senaryo => E= 30 kws

Mondül=30(200Wp)

Akü=25 tane (100AS,24V)

2.Senaryo =>  E=52 kws

Modül=52(200Wp)

Akü=44(100AS,24V)

3.Senaryo =>  E=7 kws

Modül=3(200Wp)

Akü=6(100AS,24V)

not: akü toplam fiyatı=modül toplam fiyatı

- İnverter/şarjer(şarj kontrol)=>3000 USD

- Kablolama

- Bağlantı kutusu

- Modül ayağı

toplam=>1500 USD

1.Senaryo =modül=>12000

akü =>10000

diğer=>4500

toplam=>26.500 USD

2.senaryo=modül=>20800

Akü=>20000

Diğer=> 4500

Toplam=>45000 USD

3.Senaryo=modül=>2800

Akü=>2000

Diğer=>2000(modül ayakları az olduğu için)

Toplam=>7000 USD

FİYATI VE MALZEME MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- Cihaz kullanım süresi ve güçleri(enerji verimli cihaz seçilmeli.)

- Modül gücü=>En yüksek güçlü modülü seçin.

- Güneşleme süresi

- Sistem gerilimi=>Akü ve modül sayısını etkiler.

- Akü enerjisi=>Akü sayısını etkiler

- Bakım gerektirmez.

- Akü garanti süresi 5yıl

- Modül garanti süresi 20yıl ve üretim maliyeti ‘0’