## Slide 1: Analog Haberleşme

## Slide 2: 1.1 Temel kavramlar
Şekil 1.1 Temel haberleşme sistemi
Haberleşme ve Haberleşme Sisteminin Başlıca Elemanları

## Slide 3
Verici
Gönderilecek bilgiyi ortamda iletilecek hale getiren, gerekli kodlamaları ve kuvvetlendirmeyi yapan elektronik devrelerdir.
Vericilerin gücüne göre iletim yapabildikleri mesafeler değişmektedir. Örneğin; telsiz vericileri 2W-600 W, radyo vericileri 1000 W-10 KW, baz istasyonları 25 W, cep telefonu 3 W (beklemede 500 mw) çıkış gücüne sahiptir.
Alıcı
Verici tarafından kodlanmış olarak gönderilen sinyalin kodunu çözerek bilgi sinyalini orijinal haline dönüştüren elektronik devrelerdir.

## Slide 4
İletim Ortamı
Verici tarafından iletime hazır hale getirilen sinyalin gönderildiği ortamdır. İletim ortamları kablolu veya kablosuz olmak olmak üzere ikiye ayrılır.
Kablolu iletim ortamı:
Bakır kablo, bükümlü kablo, koaksiyel kablo, fiber optic kablo, mikrodalga kılavuzu gibi kablolu ortamları ifade eder.
Veri iletişimi sadece bu kabloların bağlı olduğu cihazlar arasında olur.

## Slide 5
Kablosuz iletim ortamı
Hava, su, boşluk gibi doğal ortamlardır. Bu ortamlarda iletilen veri uygun alıcı cihaz kullanılarak radyo ve televizyon yayınlarında olduğu gibi herkes tarafından alınabilir.
İletim Ortamından Kaynaklanan Bozulmalar
İşaret Zayıflaması (Attenuation): İletişim mesafesi arttıkça sinyal zayıflar ve alıcıya yeterli enerji ulaşmayabilir.
İşaret distorsiyonu: Ortam üzerinde ilerleyen sinyalin içerdiği farklı frekansların farklı zayıflamalarla hedefe ulaşmasıdır. Bu durumda bilgi alıcıya tam ve doğru olarak ulaşmayabilir. Veride bozulmalar olabilir.

## Slide 6
Gecikme distorsiyonu bozulması: Sinyali oluşturan farklı frekansların veya fiber optik kablo içindeki ışık ışınlarının farklı yollar takip etmesi sebebiyle hedefe farklı zamanlarda varmasının sonucu olarak işaret şeklinin değişmesidir.
Gürültü (Noise): Gönderilen asıl sinyali bozan ve sisteme istem dışı dahil olan herhangi bir enerjidir. Güneş ışığı, floresan lamba, motor ateşleme sistemleri birer gürültü kaynağıdır.
Gürültüsüz işaret
Gürültülü işaret

## Slide 7
Gürültü ile ilgili formüller
Gürültü ile ilgili formüllerde en çok kullanılan işaret (signal) gürültü oranı (Signal to noise ratio) ile ilgili olandır. Bu bağıntı aşağıda ifade edilmektedir.
SNR =
Burada SNR işaret gürültü oranını ifade etmektedir.
Desibel (dB) belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye olan oranı belirten genelde ses şiddeti için kullanılan logaritmik ve boyutsuz bir birimdir. Desibel daima iki değer arasındaki karşılaştırmadır..

## Slide 8
SNR değeri işaret ve gürültü gücünden bulunacaksa aşağıdaki bağıntı kullanılmalıdır. Bu bağıntı
SNRdB = 10 log ( )
ile ifade edilir.
SNR değeri işaret ve gürültü gerilim değerlerinden bulunacaksa aşağıdaki bağıntı kullanılmalıdır. Bu bağıntı
SNRdB = 20 log ( )
ile ifade edilir.

## Slide 9
Örnek 1.1
Bir sistemde işaret gücü 10W ve gürültü gücü 0.1W dır. Sistemin SNRdB değerini bulunuz.
SNRdB = 10 log ( ) = 10 log 100 = 20 dB
Bir sistemde işaret gerilim değeri 2V iken gürültü gerilim değeri ise 0.01 V dur. Sistemin SNRdB değerini bulunuz.
SNRdB = 20 log ( ) = 20 log 200 = 46 dB

## Slide 10
Bir sistemde SNRdB değeri 40 dB iken gürültü gücü 0.25 W dır. Buna göre sistemdeki işaretin güç değerini buluınuz.
40 = 10 log ( )
4 = log ( )
104 =
P = 104 x 0.25 W= 2500 W

## Slide 11
Kısaltılmış biçimiyle dBm, tanım olarak, 1mW`a göre mutlak güç seviyesini gösterir.
dBm aşağıdaki deklemle ifade edilir;
dBm = 10 log () = 10 log () = 10 log P1
Burada P1 devrede ölçünün yapıldığı noktadaki gücü göstermektedir.

## Slide 12
Örnek 1.2
Sırası ile aşağıda verilen dBm değerlerinin karşılık geldiği güç değerlerini bulunuz.
17dBm, 20 dBm ve -10 dBm
17 dBm için; 20 dBm için
17 = 10 log P1
1.7 = log P1
101.7 = P1
50 mW = P1
-10 dBm için
-10 = 10 log P1
-1 = log P1
10-1 = P1
0.1 mW = P1
20 = 10 log P1
2 = log P1
102 = P1
100 mW = P1

## Slide 13
Frekans (f) işaretin 1 saniye içerisindeki tekrarlama veya devir sayısı olarak ifade edilir. Birimi Hertz (Hz) olarak ifade edilir. Periyot (T) ise işaretin 1 devrini tamamlama süresidir. Frekans ve Periyot arasındaki ilişki aşağıdaki ifade ile verilmektedir.
veya T =
Dalga Boyu ( λ ) bir işaretin 1 devir yapması halinde aldığı yola dalga boyu denir. λ simgesi ile gösterilir. Birimi metredir.
λ =
Burada c ışık hızı ve f frekansı belirtmektedir. Işık hızı c`nin değeri 3x108 sn

## Slide 14
Örnek 1.3
Herbir frekans değeri için dalga boylarının değerlerini bulunuz
100 kHz, 1 MHz ve 1GHz
Çözüm 1.3
f = 100 kHz için λ = = 3000 m
f = 1MHz için λ = = 300 m
f = 1GHz için λ = = 0.3 m
Buradan çıkan sonuç ışık hızında yapılan yayınlarda frekansın artması ile dalga boyu küçülmektedir.

## Slide 15
Zamanla değişen bir sinüzoidal işaretin vc(t) matematiksel ifadesi aşağıda verilmektedir.
vc(t) = Vcp sin2fct (V)
Burada Vcp işaretin tepe değeri ve fc ise frekans değeridir.
İşaretin periyodu ise Tc = dir
Örnek 1.4
Aşağıda verilen herbir taşıyıcı işaretinin tepe ve frekans ve periyot değerlerini bulunuz.
vc(t) = 10 sin 200 t (V)
vc(t) = 50 sin 1000 t (V)
vc(t) = 40 sin 6x106 t (V)

## Slide 16
Çözüm 1.4
Taşıyıcı işaret vc(t) = Vcp sin2fct ile ifade edildiğini anımsarsak,
vc(t) = 10 sin 200 t (V) ifadesinden Vcp = 10 V ve 2fc = 200 ifadesinden fc = 100 Hz ve Tc = 0.01 san veya 10 msan olur.
vc(t) = 50 sin 1000 t (V) ifadesinden Vcp = 50 V ve 2fc = 1000 ifadesinden fc = 500 Hz ve Tc = 0.002 san veya 2 msan olur.
vc(t) = 40 sin 6x106 t (V) ifadesinden Vcp = 40 V ve 2fc = 6x106 ifadesinden fc = 3 x106 Hz = 3MHz ve Tc = = 0.33 µsan olur

## Slide 17
Aşağıda verilen herbir sinüzoidal işaretin verilen zamanlarına denk gelen voltaj değerlerini bulunuz.
2
- 2
V(t) volt
msan
0
10
20
30
40
v(3msan) ve v(16msan)
İşaretin periyodu T= 20 msan dir. Frekansı ise 50 Hz dir. İşaretin matematiksel ifadesi
vc(t) = Vcp sin2fct (V) = 2 Sin100 t Volt

## Slide 18
v(3msan) = 2 Sin100 Volt = 1.61 Volt
v(16msan) = 2 Sin100 Volt = -1.90 Volt

## Slide 19
Aşağıda verilen herbir matematiksel ifadelerin belirtilen zamanlardaki değerlerini bulunuz.
v(t) = 3 Sin 2000πt (volt)
v(0.25msan)=? ve v(0.75msan)=?