| DENEY 6 | Binari Sayılarını Karşılaştırma |
| --- | --- |

Amaç:	7486, entegresi Özel VEYA kapısını (Exclusive-OR gate) kullanarak 4 bitlik binari sayılarını karşılaştırma.

Genel Bilgi:	Özel VEYA Kapısını kullanarak, 4 bitlik binari girişlerini karşılaştırıp aynı olup olmadığını öğrenebiliriz. Bilindiği gibi Özel-VEYA kapısı girişleri aynı değerde olduğu zaman çıkış DÜŞÜK, farklı olduğu zaman ise çıkış YÜKSEK olurdu.

# Kullanılan Araç ve Gereçler:

- Entegre (7486 ÖZEL VEYA Kapısı)

- Güç Kaynağı (+5V)

- LED (4adet)

- Direnç (4x220 ()

4 – bitlik binari sayılarını karşılaştıracak bir devre kurunuz ve kurduğunuz devre şemasını çiziniz. Bulduğunuz binari çıkışlarını (L1, L2, L3, L4) Tablo 6.1’e yazınız.

|  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0= 0 | B0= 0 |  |  |  |  |  |
| A1= 0 | B1= 1 |  |  |  |  |  |
| A2= 1 | B2= 0 |  |  |  |  |  |
| A3= 1 | B3= 1 |  |  |  |  |  |

Tablo 6.1

Sonuç: