EET-BTYO

Çeşitli DC Polarma Devreleri

DC Polarma bir transistörü çlıştırmak için gerekli olan bir ön koşuldur. Bu cümleyi daha da ileriye taşırsak, transistörün DC polarma gerilimleri transistörün çalışma bölgesini belirlemektedir. Örneğin, IC = 0 mA ve VCE = VCC olma durumu transistörü ‘Kesim’ , IC = IC(sat) mA ve VCE = 0 V olduğu zaman ‘Doyum’ bunların dışında kalan değerler için transistor ‘Aktif’ bölgede çalışmaktadır. Bu kısımda NPN ve PNP transistörlerle çeşitli DC polarma devreleri gerek teorik ve gerek pratik olarak incelenecektir.

Aşağıda verilen transistörlü devreler pratik olarak kurulmadan once transistörünüzün sağlamlığından emin olunuz.  Transistörünüzün βDC değerini ölçünüz.

βDC =  ………….. (BC 107)		βDC =  ………….. (BC 177)

Adım 1.  ( Çift kaynak beslemeli NPN transistor)

Şekil 1`de verilen devre için aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız ve Tablo I`I doldurunuz.

Şekil 1

Adım 2

Şekil I de gösterilen devreyi şimdi pratik olarak gerçekleyiniz. Tablo I`de gösterilen değerleri pratik olarak ölçünüz ve Tablo II`yi tamamlayınız.

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo II

Adım 3 ( Çift kaynak beslemeli PNP transistor)

Şekil 2`de verilen devre için once aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız ve Tablo III`I doldurunuz.

Şekil 2

Adım 4

Şekil 2 de gösterilen devreyi şimdi pratik olarak gerçekleyiniz. Tablo III`de gösterilen değerleri pratik olarak ölçünüz ve Tablo IV`ü tamamlayınız.

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VEC | V |

Tablo IV

Adım 5 (Pozitf kaynak beslemeli PNP transistor)

Şekil 3`de verilen devre için once aşağıdaki değerleri teorik olarak hesaplayınız ve Tablo V`i doldurunuz.

Şekil 3

Adım 6

Şekil 3 de gösterilen devreyi şimdi pratik olarak gerçekleyiniz. Tablo V`de gösterilen değerleri pratik olarak ölçünüz ve Tablo VI`yı tamamlayınız.

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VEC | V |

Tablo VI

# Text boxes

Deney 5

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VCE | V |

Tablo I

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VEC | V |

Tablo V

| IB | uA |
| --- | --- |
| IC | mA |
| VE | V |
| VC | V |
| VEC | V |

Tablo III